## Slide 1: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Ενότητα # 2: Datapath & Control
Διδάσκων: Γεώργιος Κ. Πολύζος
Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 2: Datapath & Control
Σχεδιασμός Datapath και Control ενός κύκλου
Σχεδιασμός Datapath και Control πολλών κύκλων

## Slide 3: Σχεδιάζοντας το Datapath…
Θα εξετάσουμε μια απλοποιημένη υλοποίηση του MIPS
Απλοποιημένη με μικρότερο σύνολο εντολών:
  memory-reference εντολές: lw, sw
  arithmetic-logical εντολές: add, sub, and, or, slt
  control flow εντολές: beq, j
Generic (τυποποιημένη) κατασκευή:
  χρησιμοποιούμε το Program Counter (PC) για διεύθυνση εντολής
  η εντολή έρχεται από την μνήμη
  διάβασμα/γράψιμο του register file
  η εντολή καθορίζει πλήρως τις πράξεις εκτέλεσης
Όλες οι εντολές χρησιμοποιούν την 32 bit ALU που είδαμε

## Slide 4: Σχεδιάζοντας το Datapath…
Όλες οι εντολές εκτελούνται σε κύκλους ρολογιού (clock cycles).
Τυπική διαδικασία:
Α) διάβασε τα στοιχεία κατάστασης από το 1
(στοιχεία μνήμης/state elements)
B) υπολόγισε με το συνδυαστικό κύκλωμα
Γ) γράψε τα τα στοιχεία κατάστασης (state elements) στο 2
State
element
1
State
element
2
Combinational
λογική
ρολόι
ένα (1) clock cycle
! Μοντέρνα Η/Υ Συστήματα έχουν πολλά ρολόγια με διαφορετικές
συχνότητες για να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας

## Slide 5: Σχεδιάζοντας το Datapath…
Στοιχεία μνήμης
όπως D Latch (μανδαλωτής)
σώνει την τιμή εισόδου D
όταν το ρολόι 01, κλπ

## Slide 6: Σχεδιάζοντας το Datapath…
MASTER SLAVE D FLIP-FLOP κλπ

## Slide 7: Σχεδιάζοντας το Datapath…
Register με write control
  Ανανεώνει σε clock edge 0  1 όταν το write control input είναι set (high)
D
Clk
Q
Write
Write
D
Q
Clk

## Slide 8: Σχεδιάζοντας το Datapath…
Η αναζήτηση (fetching) εντολών:
  διαβάζει την εντολή από την Instruction Memory
  ενημερώνει τον PC με τη διεύθυνση της επόμενης εντολής
Read
Address
Instruction
Instruction
Memory
Add
PC
4
Η instruction memory και ο PC δεν χρειάζονται read/write
γραμμές ενεργοποίησης διότι είναι ενεργά σε κάθε κύκλο
!

## Slide 9: Σχεδιάζοντας το Datapath…
Αποδικωδικοποιήση (decode) των εντολών:
- στέλνει το opcode και function πεδία στο control unit
- οι (διευθύνσεις των) registers της εντολής,
είναι κωδικοποιημένοι μέσα στην εντολή
Instruction
Write Data
Read Addr 1
Read Addr 2
Write Addr
Register
File
Read
Data 1
Read
Data 2
Control
Unit

## Slide 10: Σχεδιάζοντας το Datapath…
Γιατί χρησιμοποιούμε αυτά τα MUX?
Το register file γίνεται
με D flip flops

## Slide 11: Σχεδιάζοντας το Datapath…
Το ρολόι είναι
αυτό που αποφασίζει
πότε θα
γράψουμε
στο register file

## Slide 12: Σχεδιάζοντας το Datapath…
R format εντολές (add, sub, slt, and, or)
  εκτέλεσε τις (op & funct) πράξεις στα rs και rt
  αποθήκευσε το αποτέλεσμα πίσω στο Register File (στη θέση rd)
ALU control
Instruction
Write Data
Read Addr 1
Read Addr 2
Write Addr
Register
File
Read
Data 1
Read
Data 2
ALU
overflow
zero
RegWrite
R-type:
31
25
20
15
5
0
op
rs
rt
rd
funct
shamt
10
  Το Register File δεν αποθηκεύει σε κάθε κύκλο (e.g. sw), οπότε χρειαζόμαστε write control γραμμή για το Register File !

## Slide 13: Σχεδιάζοντας το Datapath…
“Χονδρική” περιγραφή του datapath hardware: περιέχει συνδυαστικά (combinational) και ακολουθιακά (sequential) κυκλώματα
RAM
RAM
γραμμές ενωμένες
σημαίνει ύπαρξη
πολυπλέκτη!

## Slide 14: Σχεδιάζοντας το Datapath…
Πιο ακριβής (αλλά όχι τέλεια!) περιγραφή του datapath hardware

## Slide 15: Σχεδιάζοντας το Datapath…
Οι load και store εντολές χρειάζονται:
  διεύθυνση μνήμης = άθροισμα του
    base register (read από το Register File κατά την διάρκεια του decode) με το
    16-bit signed-extended offset της εντολής
  αποθήκευση τιμής στο Data Memory, ή
  φόρτωση τιμής από το Data Memory και αποθήκευση στο Register File
Instruction
Write Data
Read Addr 1
Read Addr 2
Write Addr
Register
File
Read
Data 1
Read
Data 2
ALU
overflow
zero
ALU control
RegWrite
Data
Memory
Address
Write Data
Read Data
Sign
Extend
MemWrite
MemRead
16
32

## Slide 16: Σχεδιάζοντας το Datapath…
Η εντολή Branch απαιτεί
  σύγκριση των operands από το Register File (κατά την διάρκεια του decode) για ισότητα (zero ALU output)
  υπολογισμός της τελικής branch διεύθυνσης (branch target address) αθροίζοντας το νέο PC με το 16-bit signed-extended offset πεδίο της εντολής
Instruction
Write Data
Read Addr 1
Read Addr 2
Write Addr
Register
File
Read
Data 1
Read
Data 2
ALU
zero
ALU control
Sign
Extend
16
32
Shift
left 2
Add
4
Add
PC
Branch
target
address
(to branch control logic)
x4: γιατί το κάθε
word είναι 4 bytes

## Slide 17: Σχεδιάζοντας το Datapath…
Η εντολή Jump απαιτεί
  ανταλλαγή των τελευταίων 28 bits του PC με τα χαμηλότερα 26 bits της fetched εντολής
  που έχει γίνει shift αριστερά κατά 2 bits
Read
Address
Instruction
Instruction
Memory
Add
PC
4
Shift
left 2
Jump
address
26
4
28

## Slide 18: Σχεδιάζοντας το Datapath…
ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DATAPATH!

## Slide 19: … και το Control Circuit
Το control κύκλωμα συγχρονίζει την λειτουργία του hardware
  (ALU, Register File and Memory read/write)
Μηχανισμός ελέγχου της ροής πληροφορίας (multiplexer inputs)
Παρατηρήσεις:
  op πεδίο πάντα στα bits 31-26
  οι διευθύνσεις των
  registers για ανάγνωση
  είναι πάντα στο πεδίο rs (bits 25-21) και rt (bits 20-16).
  Για lw και sw: rs είναι ο base register
  η διεύθυνση του register για εγγραφή είναι είτε στο rt (bits 20-16) για την lw ή στο rd (bits 15-11) για εντολές R-type.
  offset για beq, lw, and sw πάντα στα bits 15-0
  funct: 6-bit πεδίο που καθορίζει αν εντολή είναι add ή sub, κλπ ....
R-type:
31
25
20
15
5
0
op
rs
rt
rd
funct
shamt
10
I-Type:
op
rs
rt
address offset
31
25
20
15
0
J-type:
31
25
0
op
target address

## Slide 20: … και το Control Circuit
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: τι πρέπει να κάνει η ALU με αυτή την εντολή?
lw $1, 100($2) 35 2 1 100 op rs rt 16 bit offset
ALU control input 0000 AND 0001 OR 0010 add 0110 subtract 0111 set-on-less-than 1100 NOR
Δεν χρησιμοποιούμε την NOR

## Slide 21: … και το Control Circuit
Πρέπει να σχεδιάσουμε hardware για το 4-bit ALU control input
  δοθέντος τύπου εντολής: 00 = lw, sw 01 = beq, 10 = arithmetic
  χρησιμοποιούμε το function code για την 10 αριθμητική εντολή
Γράφουμε Πίνακα Αληθείας και σχεδιάζουμε με πύλες!
Σημείωση:
  R-format έχουν opcode 0
  load opcode= 34, store = 43
  branch opcode = 4
ALUOp έχει αυτούς
τους κωδικούς

## Slide 22: … και το Control Circuit
Τρια
bit
μόνο

## Slide 23
… και το Control Circuit

## Slide 24: … και το Control Circuit
Το control unit της ALU που είδαμε στο σχεδιάζεται ως εξής:

## Slide 25
Notes: Note mux control inputs have been swapped (for three of the muxes) from the last picture to be consistent with the book.

## Slide 26: … και το Control Circuit

## Slide 27: Datapath Ενός Κύκλου με Control Unit
Notes: Note mux control inputs have been swapped (for three of the muxes) from the last picture to be consistent with the book.

## Slide 28: R-type Εντολή Data/Control Flow

## Slide 29: Load Word Εντολές Data/Control Flow

## Slide 30: Branch Εντολή Data/Control flow

## Slide 31: Jump Εντολή Data/Control flow

## Slide 32: … και το Control Circuit

## Slide 33: … και το Control Circuit
Το control unit του Datapath σχεδιάζεται ως εξής:

## Slide 34: Χρονισμός
Όλο το υλικό είναι συνδυαστικό
Πρέπει να περιμένουμε όλα τα συνδυαστικά κομμάτια να «υπολογίσουν» πριν βρούμε το τελικό αποτέλεσμα
  η ALU ίσως να μην δώσει την σωστή απάντηση αμέσως
  write γραμμές σύγχρονα με ρολόι για το πότε θα γράψουμε
Η περίοδος ρολογιού (cycle time) εξαρτάται από το μήκος του μεγαλύτερου μονοπατιού (datapath 1 κύκλου)
ΥΓ: Απλοϊκή εξήγηση (δεν λαμβάνουμε υπόψη χρόνους flip-flop setup και hold...)

## Slide 35: Χρονισμός
Ποιά η περίοδο ρολογιού αν οι μόνες καθυστερήσεις είναι οι εξής:
  - memory (200ps), - ALU και adders (100ps), - register file read ή write (50ps)

## Slide 36: Χρονισμός

## Slide 37
Χρονισμός
Επειδή όλες οι εντολές εκτελούνται σε ένα κύκλο, η περίοδος
ρολογιού (χρόνος του κύκλου) καθορίζεται από το χρόνο της
μεγαλύτερης (πιο χρονοβόρας) εντολής (600 ps) !
Φανταστείτε το σετ εντολών να είχε floating point εντολές !!
Clk
lw
sw
Cycle 1
Cycle 2
σπατάλη χρόνου

## Slide 38: Multicycle Datapath Σχεδίαση
ΙΔΕΑ: μικρός κύκλος ρολογιού και η κάθε εντολή θα εκτελείται σε παραπάνω από έναν κύκλο!
    «σπάμε» τις εντολές σε μικρότερα βήματα (1 βήμα = 1 κύκλος)
    ‘ζυγίζουμε’ τα βήματα να θέλουν «παρόμοιο» χρόνο εκτέλεσης
    ο κάθε κύκλος χρησιμοποιεί διαφορετικά κομμάτια datapath
  Προσοχή! Οι διάφορες εντολές αποτελούνται από διαφορετικό αριθμό βημάτων
Multicycle Datapath (πολλών κύκλων): επιτρέπει πιο «γρήγορο» ρολόι (καινούρια τεχνολογία)

## Slide 39: Multicycle Datapath Σχεδίαση
Στο τέλος του κύκλου:
  Σώνουμε τις τιμές που χρειαζόμαστε σε επόμενο κύκλο σε εσωτερικούς registers (δεν τους βλέπει ο προγραμματιστής). Όλοι οι registers (εκτός από IR) γράφονται μεταξύ διαδοχικών κύκλων ρολογιού
  IR – Instruction Register MDR – Memory Data Register
  A, B – regfile read data registers ALUout – ALU output register
Address
Read Data
(Instr. or Data)
Memory
PC
Write Data
Read Addr 1
Read Addr 2
Write Addr
Register
File
Read
Data 1
Read
Data 2
ALU
Write Data
IR
MDR
A
B
ALUout
Τιμές για επόμενες εντολές σώνονται σε registers που βλέπει ο
προγραμματιστής (= register file, PC, ή μνήμη)
STATE
REGISTERS

## Slide 40
Address
Read Data
(Instr. or Data)
Memory
PC
Write Data
Read Addr 1
Read Addr 2
Write Addr
Register
File
Read
Data 1
Read
Data 2
ALU
Write Data
IR
MDR
A
B
ALUout
Διαφορές
με single-cycle
datapath…

## Slide 41: Multicycle Datapath Design
Άρα, σε καθένα από τους (μικρότερους) κύκλους ρολογιού
στη σχεδίαση πολλών κύκλων θα εκτελούμε ....
είτε προσπέλαση στην μνήμη για εντολή/δεδομένα,
είτε προσπέλαση στο αρχείο καταχωρητών,
είτε προσπέλαση στην ALU
ΠΡΟΣΟΧΗ!! - Υπάρχει μόνο μια μνήμη (σε σχέση με την
σχεδίαση ενός κύκλου) που περιέχει και
τις εντολές και τα δεδομένα.
- Υπάρχει μόνο ένα ALU
Multicycle Datapath Λιγότερο hardware

## Slide 42: Multicycle Datapath
Καινούρια hardware σχεδίαση για datapath πολλών κύκλων
 Χρειάζεται λιγότερο hardware από αυτή του ενός κύκλου!

## Slide 43: Multicycle Datapath

## Slide 44: Multicycle Χρονισμός
IFetch: Instruction Fetch και Update PC
Dec: Instruction Decode, Register Read, Sign Extend Offset
Exec: Execute R-type; Calculate Memory Address; Branch Comparison; Branch and Jump Completion
Mem: Memory Read; Memory Write Completion; R-type Completion (RegFile write)
WB: Memory Read Completion (RegFile write για lw)
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Cycle 5
IFetch
Dec
Exec
Mem
WB
lw
decode=αποκωδικοποίηση, fetch=πρόσβαση, calculate=υπολογισμός
completion=ολοκλήρωση, execution=εκτέλεση

## Slide 45: Multicycle Timing
Address
Read Data
(Instr. or Data)
Memory
PC
Write Data
Read Addr 1
Read Addr 2
Write Addr
Register
File
Read
Data 1
Read
Data 2
ALU
Write Data
IR
MDR
A
B
ALUout

## Slide 46: Multicycle Timing (Χρονισμός Πολλών Κύκλων)
Ο κύκλος ρολογιού με αυτόν τον τρόπο μπορεί και προσαρμόζεται στις διαφορετικές εντολές
Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα units (ALU, register file, instruction memory, κλπ) παραπάνω από μια φορές για κάθε εντολή αλλά σε διαφορετικά βήματα (κύκλους ρολογιού)
Θέλει περισσότερους εσωτερικούς state registers και πολυπλέκτες. Θέλει control με πιο πολύπλοκο FSM.
Clk
Cycle 1
IFetch
Dec
Exec
Mem
WB
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Cycle 5
Cycle 6
Cycle 7
Cycle 8
Cycle 9
Cycle 10
IFetch
Dec
Exec
Mem
lw
sw
IFetch
R-type
εντολή 1 εντολή 2

## Slide 47: Multicycle Datapath Control
Τα multicycle datapath control signals δεν καθορίζονται μόνο από τα bits στην εντολή:
  τα op code bits λένε τι εντολή πρέπει να εκτελεί η ALU,
    αλλά όχι ποιός κύκλος εντολής (βήμα) εκτελείται ανά πάσα στιγμή!
Χρησιμοποιούμε Finite State Machine (FSM, Μηχανή Πεπερασμένων Καταστάσεων) για τον έλεγχο
  ένα σετ από καταστάσεις (states) με την τωρινή στα State Registers
  συνάρτηση επόμενης κατάστασης
  (από τωρινή κατάσταση και είσοδο)
  συνάρτηση εξόδου
  (από τωρινή κατάσταση και είσοδο)
Combinational
control logic
State Reg
Inst
Opcode
Datapath
control
points
Next State
. . .
. . .
. . .

## Slide 48: Multicycle Datapath

## Slide 49
Control
Circuit
Κύκλωμα
Ελέγχου
(FSM)

## Slide 50: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Καθυστερήσεις:
Μνήμη: 200 picoseconds (ps)
ALU και adders: 100 ps
Register file (read ή write): 50 ps
Όλα τα άλλα: μηδενική καθυστέρηση
Σύγκριση:
μηχανή με εντολές σε ένα κύκλο σταθερής περιόδου
vs.
    μηχανή με εντολές σε ένα κύκλο μεταβλητής περιόδου
Benchmarking:
Θεωρούμε το εξής σετ εντολών (load)
25% loads, 10% stores, 45% ALU, 15% branches, 5% jumps

## Slide 51: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
CPU execution time = Instruction Count x CPI x Clock Cycle time
αλλά CPI =1 και Instruction Count το ίδιο στις δυο μηχανές.
Άρα, πρέπει να βρούμε το χρόνο για το κύκλο ρολογιού.
 Στον πίνακα: IF = instruction fetch, RA/MA = Register/Memory Access
R-type | IF | RA | ALU | RA | 
Load | IF | RA | ALU | MA | RA
Store | IF | RA | ALU | MA | 
Branch | IF | RA | ALU |  | 
Jump | IF |  |  |  | 
τύπος
εντολής λειτουργικές ομάδες

## Slide 52: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Μηχανή σταθερού κύκλου: 600 ps
Μηχανή μεταβλητού κύκλου :
600 x 25% + 550 x 10% + 400 x 45% + 350 x 15% + 200x5%= 447.5 ps
Άρα CPUμεταβλητό / CPUσταθερό = 600/447.5 = 1.34
Στην πραγματικότητα το μεταβλητό ρολόι είναι πολύπλοκο και δεν σχεδιάζεται! Συνήθως, σχεδιάζουμε αρχιτεκτονικές με πολλά ρολόγια διαφορετικής περιόδου
R-type | 200 | 50 | 100 | 0 | 50
Load | 200 | 50 | 100 | 200 | 50
Store | 200 | 50 | 100 | 200 | 
Branch | 200 | 50 | 100 | 0 | 
Jump | 200 |  |  |  | 
Συνολικός
χρόνος
400ps
600ps
550ps
350ps
200ps

## Slide 53: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Μηχανή πολλών κύκλων, 5 κύκλους για load, 4 για store, 4 ALU,
3 για branches ή jumps.
LOAD: 25% loads, 10% stores, 52% ALU,
11% branches, 2% jumps
CPI = CPU clock cycles / instruction count
= (Σi instruction counti x CPIi ) / instruction count
= Σi (instruction counti / instruction count x CPI)
= 0.25 x 5 + 0.10 x 4 + 0.52 x 4 + 0.11 x 3 + 0.02 x 3 = 4.12
Άρα είναι καλύτερη από τη μηχανή ενός κύκλου που χρειάζεται
χρόνο ίσο με 5 κύκλους της μηχανής πολλών κύκλων
για να εκτελέσει 1 εντολή ...

## Slide 54: Exceptions
Exceptions (εξαιρέσεις) ή interrupts (διακοπές):
συμβαίνουν όταν έχουμε overflow, όταν το jump οδηγεί
σε λάθος μέρος της μνήμης, αν κάτι συμβεί στον επεξεργαστή...
... χειρίζονται με ειδικό control κύκλωμα (circuitry) που ορίζει
τα βήματα του datapath για να επιστρέψει σε σωστή λειτουργία

## Slide 55: Μικροπρογραμματισμός
αρχείο
προγραμ/νων
μικροεντολών

## Slide 56: Μικροπρογραμματισμός
Οι εντολές προγραμματίζονται και αυτές σε πολλές «μικροεντολές»
που αποθηκεύονται σε μνήμη ROM και τρέχουν σε microassembler.
Εύκολο να προσθέτουμε νέες εντολές και απλοποιεί το σχεδιασμό
του control κυκλώματος
CISC αρχιτεκτονικές (60s και 70s, VAX κλπ)
Ο ΙΑ-32 είναι CISC/RISC ISA.
O IA-64 είναι RISC ISA.
Μικροπρογραμματισμός: Τεχνική παλαιότερων μηχανών (σήμερα
χρησι/ούνται σπάνια για πολύπλοκες εντολές, κλπ)

## Slide 57: Αναφορά Ύλης (3η έκδοση)
Κεφάλαιο 5
  5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 (όχι το control)
  5.6*

## Slide 58: Αναφορά Ύλης (4η έκδοση)
Κεφάλαιο 5
  4.1, 4.2, 4.3, 4.4
  Multicycle δεν υπάρχει σε αυτή την έκδοση....

## Slide 59: Κεφάλαιο 6
Αύξηση απόδοσης με διοχέτευση
(σωληνοποίηση, pipelining)
Κίνδυνοι δεδομένων (pipeline hazards)
Pipeline αρχιτεκτονικές

## Slide 60: Pipelining: Βιομηχανική Επανάσταση

## Slide 61: Pipelining
Δύο τρόποι να βάλουμε πλυντήριο για ΠΟΛΛΑ ρούχα....
- Άλλα παραδείγματα: εργοστασιακοί κύκλοι, γραμμή ΙΚΑ, κλπ
χωρίς
pipeline
(αργό)
με
pipeline
(γρήγορο)

## Slide 62: Pipelining
IFetch: Instruction Fetch and Update PC
Dec: Instruction Decode, Register Read, Sign Extend Offset
Exec: Execute R-type; Calculate Memory Address; Branch Comparison; Branch and Jump Completion
Mem: Memory Read; Memory Write Completion; R-type Completion (RegFile write)
WB: Memory Read Completion (RegFile write)
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Cycle 5
IFetch
Dec
Exec
Mem
WB
lw
Όπως κάναμε πριν, βλέπουμε την μια εντολή σαν μια συλλογή
από 3-5 «μικροεντολές»

## Slide 63: Pipelining
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Μηχανή χωρίς pipeline vs. μηχανής με pipeline??
Με παρόμοιο τρόπο, η κάθε εντολή χωρίζεται σε 5 στάδια:
1) Fetch
2) Διάβασε registers και κάνε αποκωδικοποίηση
3) ALU
4) Προσπέλαση μνήμης
5) Προσπέλαση registers

## Slide 64: Pipelining
Χρησιμοποιούμε παρόμοια ιδέα για να αυξήσουμε το throughput
Το speed-up (κέρδος, επιτάχυνση) είναι από τον # επιπέδων του pipeline
- Αυτό το pipeline έχει 5 επίπεδα
κέρδος

## Slide 66: Pipelining
Τι κάνει το pipeline στην πραγματικότητα ?
  όλες οι εντολές έχουν το ίδιο μήκος
  μικρή συλλογή format εντολών
  operands μνήμης εμφανίζονται μόνο σε loads και stores
Το pipelining δεν είναι και τόσο απλό ... Προβλήματα?
  structural hazards (κατασκευαστικοί κίνδυνοι): δεν έχουμε όλες της πηγές διαθέσιμες για όλες τις «παράλληλες» πράξεις
  control hazards (κίνδυνοι ελέγχου): ποια εντολή εκτελούμε σε ένα branch ?
  data hazards (κίνδυνοι πληροφορίας): μια εντολή εξαρτάται από μια άλλη εντολή
Θα χτίσουμε ένα απλό pipeline και θα λύσουμε αυτά τα προβλήματα
Θα μιλήσουμε για μοντέρνους επεξεργαστές και την αρχιτεκτονική τους:
  exception handling
  out-of-order execution
  branch prediction, κλπ

## Slide 67: Pipelining
Pipeline Hazards (κίνδυνοι) ….
Structural hazards: δεν υπάρχουν υπολογιστικές πηγές
(στεγνωτήριο και πλυντήριο μια μηχανή ...)
Λύση: πολλές hardware πηγές (μνήμες, ALUs,…)
Data hazards: στάση λόγω αναμονής δεδομένων
(χάνουμε μια κάλτσα...)
Λύση: hardware για forwarding
Control hazards: στάση λόγω -πιθανής- διακλάδωσης
(διεργασία καθαρισμού κάποιου υφάσματος)
Λύση: πρόβλεψη διακλάδωσης (branch prediction)

## Slide 68: Pipelining (forwarding)

## Slide 69: Pipelining (forwarding)
Μερικές φορές το forwarding δεν δουλεύει και χρειαζόμαστε να
βάλουμε το pipeline σε κατάσταση αναμονής (stall):

## Slide 70: Pipelining (forwarding)
Ένας τρόπος λύσης είναι να αναδιοργανώσουμε τον κώδικα έτσι ώστε
να μην χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα του load στην επόμενη εντολή
C κώδικας για: Α = Β + Ε; C = B + F
lw $t1, 0($t0)
lw $t2, 4($t0)
add $t3, $t1, $t2
sw $t3, 12($t0)
lw $t4, 8($t0)
add $t5, $t1, $t4
sw $t5, 16($t0)
stall
stall
lw $t1, 0($t0)
lw $t2, 4($t0)
lw $t4, 8($t0)
add $t3, $t1, $t2
sw $t3, 12($t0)
add $t5, $t1, $t4
sw $t5, 16($t0)
11 cycles
13 cycles

## Slide 71: Pipelining (branch prediction)

## Slide 72: Pipelining
Τι άλλαξε στο hardware?
Βάλαμε τέσσερα επίπεδα από Register Files (register banks,
τράπεζα καταχωρητών) μεταξύ των πέντε επιπέδων του pipeline!

## Slide 73
Pipelining: lw fetch

## Slide 74
Pipelining: lw decode

## Slide 75
Pipelining: lw execution

## Slide 76
Pipelining: lw memory

## Slide 77
Pipelining: lw write back

## Slide 78
Pipelining: lw write back (σωστή έκδοση)

## Slide 79: Pipelining
ALU
IM
Reg
DM
Reg
Σχηματική αναπαράσταση του MIPS pipeline
Παράδειγμα
εκτέλεσης τριών
εντολών με pipeline
Όταν το pipeline
είναι γεμάτο τότε
έχουμε CPI=1

## Slide 80: Pipelining
I
n
s
t
r.
O
r
d
e
r
Inst 1
Inst 2
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
add $1,
add $2,$1,
Register write
Register read
Το διάβασμα των register γίνεται στο δεύτερο μισό του κύκλου, το γράψιμο στο πρώτο μισό

## Slide 81: Pipelining

## Slide 82: Pipelining
Το pipeline στο κύκλο 5 του προηγούμενου παραδείγματος:
κάθε στάδιο εκτελεί κομμάτι κάποιας εντολής!

## Slide 83: Pipelining: Βελτίωση
- Ο κύκλος ρολογιού εξαρτάται από το πιο χρονοβόρο επίπεδο
- Μπορούμε να κάνουμε βελτιστοποιήσεις...
Α) Τι κάνουμε με πολλαπλασιασμό που είναι αργός?
Β) Τι γίνετε αν η data μνήμη είναι δυο φορές πιο αργή από
την instruction μνήμη (SRAM αντί για DRAM) ?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α) ΑΠΑΝΤΗΣΗ Β)
ALU
IM
Reg
DM
Reg
MUL
ALU
IM
Reg
DM1
Reg
DM2
δύο κύκλοι

## Slide 85: Pipelining: Control
To control είναι παρόμοιο με αυτό του ενός κύκλου

## Slide 86: Pipelining: Control

## Slide 87
Pipelining: Control
Group A Group B Group C

## Slide 88: Pipelining: Control
Έχουμε 5 επίπεδα. Τι πρέπει να ελέγχουμε σε κάθε επίπεδο?
  Instruction Fetch and PC Increment
  Instruction Decode / Register Fetch
  Execution
  Memory Stage
  Write Back
Τα σήματα control πρέπει να μνημονεύονται σε κάθε επίπεδο ID/EX, EX/MEM και MEM/WB για την κάθε εντολή
  Άρα τα κάνουμε buffer σε κάθε επίπεδο του pipeline τα σήματα του ανάλογου group (προηγούμενη διαφάνεια) και εκτελούμε το ανάλογο control για την ανάλογη εντολή (δες επόμενες δυο διαφάνειες)

## Slide 89: Pipelining: Control

## Slide 90: Pipelining: Control

## Slide 91: Pipelining: Κίνδυνοι
Όπως σύντομα περιγράψαμε, υπάρχουν 3 ειδών κίνδυνοι (hazards)
για την ομαλή λειτουργία ενός pipeline:
structural hazards (όταν δεν έχουμε τις απαραίτητες λειτουργικές
μονάδες για να εκτελέσουμε τις εντολές στο pipeline)
data hazards
control hazards
Θα τα αντιμετωπίσουμε χρησιμοποιώντας
- forwarding ( προώθηση),
- pipeline stalling (αναμονή/καθυστέρηση pipeline)
- branch predictions (δυναμική πρόβλεψη διακλάδωσης)
 Όλες οι λύσεις σημαίνουν επιπλέον control hardware!

## Slide 95: Pipelining: Forwarding

## Slide 96: Pipelining: Forwarding
Το datapath χωρίς forwarding (προώθηση)....

## Slide 97: Pipelining: Forwarding
... Το datapath με forwarding (προώθηση) με νέο hardware

## Slide 98: Pipelining: Forwarding

## Slide 99: Pipelining: Forwarding
if (EX/MEM.RegWrite
and (EX/MEM.RegisterRd != 0) (*)
and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs))
ForwardA = 10
if (EX/MEM.RegWrite
and (EX/MEM.RegisterRd != 0)
and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt))
ForwardB = 10
Το νέο αυτό hardware εξετάζει ελέγχει τις διάφορες σειρές
εντολών και ενεργοποιεί τα κατάλληλα λειτουργικές μονάδες
του pipeline για EX Hazard:
(*) Ειδική περίπτωση διότι ο register $0 δεν επιτρέπετε να αλλάζει τιμή...

## Slide 100: Pipelining: Forwarding
if (MEM/WB.RegWrite
and (MEM/WB.RegisterRd != 0)
and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs))
ForwardA = 01
if (MEM/WB.RegWrite
and (MEM/WB.RegisterRd != 0)
and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt))
ForwardB = 01
Παρόμοια διαδικασία για MEM Hazard:

## Slide 101: Pipelining: Forwarding
...και με το control κύκλωμα για forwarding

## Slide 102: Pipelining: Forwarding
Load-Use Data Hazard
Χρειάζεται stall για 1 κύκλο

## Slide 103: Pipelining: Forwarding
Load-use hazard όταν
  ID/EX.MemRead and ((ID/EX.RegisterRt = IF/ID.RegisterRs) or (ID/EX.RegisterRt = IF/ID.RegisterRt))
Αν ισχύει, stall και εισάγουμε bubble

## Slide 104: Pipelining: Forwarding
Πως κάνουμε stall το pipeline?
Θέτουμε control values στα ID/EX register σε 0
Δεν ανανεώνουμε τα PC and IF/ID register
  Η use εντολή γίνεται decoded ξανά
  Η επόμενη εντολή γίνεται fetched ξανά
  1-cycle stall επιτρέπει στο MEM να διαβάσει τα δεδομένα από την lw
    ....και μπορεί να τα προωθήσει στο επίπεδο EX

## Slide 105: Pipelining: Forwarding
Stall εδώ

## Slide 106: Pipelining: Κίνδυνοι
Κίνδυνος με branching (διακλάδωση, control hazard)

## Slide 107: Pipelining: Κίνδυνοι
Branch (διακλάδωση) control hazard:
Λύση 1: κάνε stall το pipeline μέχρι να γίνει γνωστό το
αποτέλεσμα της διακλάδωσης
Λύση 2: συνεχίζει να εκτελεί και κάνει flush εντολών αν το
branch απαιτεί διακλάδωση
Λύση 3: branch prediction, γίνετε «πρόβλεψη» του
αποτελέσματος με ειδικό hardware
Απαιτούν νέο
control hardware!

## Slide 109: Pipelining: Κίνδυνοι
Branch Prediction (Λύση 3)

## Slide 110: Advanced Pipelining
Προχωρημένες pipeline αρχιτεκτονικές χρησιμοποιούν πολλά
τεχνάσματα για να αυξήσουν την απόδοση:
- αυξάνουν τον αριθμό # επιπέδων του pipeline
- διανέμουν πολλές εντολές συγχρόνως
- dynamic pipeline scheduling (δυναμική δρομολόγηση)
- loop unrolling (ξετύλιγμα βρόχου)
- instruction level parallelism (παραλληλισμός σε επίπεδο εντολών)
- χρησιμοποιούν μεταφραστές που παράγουν βελτιστοποιημένο
κώδικα μηχανής (VLIW – Very Large Instruction Word)
Παράδειγμα:
DEC Alpha 21264: 9 επίπεδα pipeline, 6 instruction παράλληλα

## Slide 111: Pipelining
Τo pipeline δεν αυξάνει το latency (αντίδραση) αλλά
αυξάνει το throughput (παραγωγή) του Η/Υ συστήματος

## Slide 112: Pipelining: Intel Pentium 4

## Slide 113: Pipelining: Intel Pentium 4

## Slide 114: Αναφορά Ύλης (3η έκδοση)
Κεφάλαιο 6
  6.1, 6.2
  6.3*
  6.4 και 6.5 (χωρίς το control)
  6.9*

## Slide 115: Αναφορά Ύλης (4η έκδοση)
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9*
4.10 (το καλύπτουμε αργότερα...)
4.13

## Slide 116: Τέλος Ενότητας # 2
Μάθημα: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Ενότητα # 2: Datapath & Control
Διδάσκων: Γεώργιος Κ. Πολύζος
Τμήμα: Πληροφορικής