## Slide 1: Δίκτυα Επικοινωνιών
Ενότητα # 2: Φυσικό Επίπεδο
Διδάσκων: Θεόδωρος Αποστολόπουλος
Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 2: Φυσικο επιπεδο
Επιμέλεια παρουσίασης Άννα Κεφάλα

## Slide 3: Ταλάντωση – Περιοδική κίνηση
Περιοδική κίνηση: κίνηση που επαναλαμβάνεται πανομοιότυπα μετά από κάποιο χρόνο
Ταλάντωση: η περιοδική κίνηση που κάνει ένα σώμα γύρω από τη θέση ισορροπίας του
Μία “διαταραχή” που μεταδίδεται μέσα από ένα ελαστικό μέσο λέγεται κύμα (Κατά τη μετάδοση ενός κύματος δεν μεταφέρεται ύλη, αλλά τα υλικά σημεία του ελαστικού μέσου, ταλαντώνονται γύρω από τη θέση ισορροπίας τους και οι ταλαντώσεις μεταφέρονται από το ένα σημείο στο άλλο.)

## Slide 4: Σήματα
Δεδομένα: οντότητες που μεταφέρουν πληροφορία
Σήματα: ηλεκτρική ή ηλεκτρομαγνητική αναπαράσταση δεδομένων
Αναλογικά – Ψηφιακά
Περιοδικά – Απεριοδικά
  Περιοδικά Σήματα, 3 βασικά μεγέθη:
    Εύρος
    Συχνότητα
    Φάση

## Slide 5: Σήματα
Διακριτό (ψηφιακό) σήμα
Παίρνει συγκεκριμένες τιμές
Συνεχές (αναλογικό) σήμα
Οι τιμές του δίνονται από μια συνεχή συνάρτηση
Περιοδικό σήμα
Επαναλαμβάνεται με την ίδια μορφή.
Η περίοδος είναι το μικρότερο Τ για το οποίο: S(t + T) = s(t), μετριέται σε δευτερόλεπτα
t
t
Τ
Τ
t

## Slide 6: Χαρακτηριστικά περιοδικού σήματος
Συχνότητα (frequency , f)
Το αντίστροφο της περιόδου (1/T). Εκφράζει τον αριθμό των επαναλήψεων μιας πλήρους ταλάντωσης στη μονάδα του χρόνου.
Τ
Τ
Τ
t
Μήκος κύματος (length, λ)
Η απόσταση στην οποία μεταδίδεται το κύμα σε χρόνο μιας περιόδου
Πλάτος σήματος (amplitude, α)
Εκφράζει τη στιγμιαία τιμή του κύματος, οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

## Slide 7: Χαρακτηριστικά περιοδικού σήματος
Φάση σήματος (phase, φ)
Εκφράζει τη διαφορά φ ενός σήματος, όταν συγκρίνεται με κάποια αρχή που ορίζουμε και χρησιμοποιούμε ως αναφορά
Π/2
t

## Slide 8: Ανάλυση Fourier
Μετάδοση πληροφοριών μέσω ηλεκτρικών αγωγών
  Τροποποίηση κάποιας φυσικής ιδιότητας: τάσης ή έντασης ανάλογα με το bit
  Αναπαράσταση τάσης ή έντασης ως συνάρτησης του χρόνου g(t) μοντέλο συμπεριφοράς συστήματος
  Μαθηματική ανάλυση του μοντέλου

## Slide 9: Ανάλυση Fourier (2)
Θεώρημα Fourier
  Έστω μια περιοδική συνάρτηση g(t) με περίοδο T
  Η g(t) μπορεί να αναλυθεί σε (πιθανόν άπειρες) συναρτήσεις
  Οι συναρτήσεις αυτές ονομάζονται σειρά Fourier
  Όπου f=1/T: θεμελιώδης συχνότητα, c: σταθερά, an και bn: πλάτη της ν-οστής αρμονικής (όρος) του σήματος

## Slide 10: Ανάλυση Fourier (3)
Υπολογισμός συντελεστών
  Πολλαπλασιάζουμε με sin(2πkft) και ολοκληρώνουμε: an
  Πολλαπλασιάζουμε με cos(2πkft) και ολοκληρώνουμε: bn
  Ολοκληρώνουμε χωρίς αλλαγές: c
Ανασύνθεση συνάρτησης g(t)
  Αρκεί να γνωρίζουμε τα an, bn, c, Τ
  Οι συντελεστές an, bn είναι μία σειρά αριθμών

## Slide 11: Συχνότητες σήματος
Ένα περιοδικό σήμα αποτελείται από τη βασική συχνότητα f1 και όλα τα πολλαπλάσιά της 2 f1, 3 f1, 4 f1, …
Οι συχνότητες είναι άπειρες αλλά έχουν φθήνον εύρος...
f1
2f1
f
X(f)
3f1
4f1
5f1
6f1
7f1
8f1
Μηδαμινή συνεισφορά στο σύνολο

## Slide 12: Ανάλυση Fourier (4)
Σήματα περιορισμένα από το εύρος ζώνης
  Έστω ότι μεταδίδουμε τον ASCII χαρακτήρα “b” (01100010)
  Μεταβολή του σήματος σε κάθε bit
RMS: Root Mean Square δηλ. Sqrt (an2 + bn2)

## Slide 13: Ανάλυση Fourier (5)
  Για κάθε όρο υπολογίζουμε sqrt(an2 + bn2) (RMS)
    Η τιμή RMS δείχνει πόση ενέργεια έχει κάθε αρμονική
  Δεν εξασθενούν όλες οι συνιστώσες του σήματος το ίδιο  παραμόρφωση σήματος
  Κάθε κανάλι έχει μία συχνότητα αποκοπής fc
    Οι αρμονικές με το fc εξασθενούν πολύ έντονα
    Ως fc θεωρούμε τη συχνότητα όπου χάνεται η μισή ενέργεια (ισχύς του σήματος)
  Συχνότητα f σε κύκλους /sec ή Hertz(Hz)

## Slide 14: Εύρος ζώνης
  Η περιοχή 0.. fc ονομάζεται εύρος ζώνης του καναλιού
Εξαρτάται: κατασκευή, πάχος, μήκος του μέσου μετάδοσης
Φίλτρο στο κύκλωμα ώστε να περιορίζεται

## Slide 15: Ανάλυση Fourier (6)
Μορφή σήματος με 1, 2, 4 και 8 αρμονικές (χαμηλό εύρος ζώνης, μόνο χαμηλότερες συχνότητες)

## Slide 16: Σύστημα μετάδοσης
Ο Α στέλνει σήμα X(t)
Ο Β δέχεται άλλο σήμα Υ(t)
Συνάρτηση μεταφοράς Δείχνει πώς «περνούν» οι συχνότητες από το δίαυλο
Α
Β
Μέσο Μετάδοσης
Πομπός
Δέκτης
X(t)
Υ(t)
X(f)
Υ(f)
H(f)
πεδίο χρόνου
πεδίο συχνοτήτων
Σύστημα Μετάδοσης
Y(f) = H(f) * X(f)
Έξοδος στον δέκτη

## Slide 17: Συνάρτηση μεταφοράς
f
|Η(f)|
f1
f2
1
0,5
Οι συχνότητες του αρχικού σήματος που αντιστοιχούν σε αυτά τα σημεία περνούν με το αρχικό τους εύρος
Οι συχνότητες του αρχικού σήματος που αντιστοιχούν σε αυτά τα σημεία περνούν με εύρος μισό του αρχικού
Μόνο οι συχνότητες f1 έως f2 του αρχικού σήματος διέρχονται από το δίαυλο. Το εύρος των συχνοτήτων εξαρτάται από: τύπο διαύλου (ενσύρματο, ασύρματο, υλικό κατασκευής), μήκος διαύλου, πάχος διαύλου, καιρικές συνθήκες, κ.λπ.
Παραμόρφωση εύρους: κάθε συχνότητα δέχεται διαφορετική εξασθένηση
Παραμόρφωση καθυστέρησης ομάδας: δημιουργούνται διαφορές φάσης

## Slide 18: Κωδικοποίηση σήματος

## Slide 19: Μέγιστος ρυθμός μεταφοράς (χωρητικότητα διαύλου), Nyquist
Θεώρημα Nyquist
Αθόρυβο κανάλι, περιορίζεται από κάποιο χαμηλοδιαβατό φίλτρο με εύρος ζώνης H
Πλήρης ανακατασκευή του (φιλτραρισμένου) σήματος με 2H (ακριβή) δείγματα / sec
  Υψηλότερες συνιστώσες έχουν φιλτραριστεί
Σήμα από V διακριτά επίπεδα
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης = 2H log2 V bps

## Slide 20: Παράδειγμα Nyquist
Αθόρυβο κανάλι εύρους συχνοτήτων 3KHz
Μετάδοση δυαδικών σημάτων (2 στάθμες)
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης = 2H log2 V bps <->
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης = 2*3000 * log2 2 = 6000 bps

## Slide 21: Μέγιστος ρυθμός μεταφοράς (χωρητικότητα διαύλου), Shannon
Θεώρημα Shannon
Κανάλι με τυχαίο θόρυβο (δημιουργείται πάντα θερμικός θόρυβος, λόγω κίνησης μορίων)
Ισχύς σήματος (S)
Ισχύς θορύβου (N)
Signal-to-noise ratio
10log10 S/N (σε decibel, dB)
S/N=10  10log10 10 = 10 dB
S/N=100  10log10 100 = 20 dB
S/N=1000  10log10 1000 = 30 dB

## Slide 22: Μέγιστος ρυθμός μεταφοράς (χωρητικότητα διαύλου), Shannon
Θεώρημα Shannon
Το σήμα διέρχεται από φίλτρο εύρους ζώνης H
Λόγος σήματος προς θόρυβο είναι S/N
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης = H log2 (1+ S/N) bps

## Slide 23: Παράδειγμα Shannon
Κανάλι εύρους συχνοτήτων 1 MHz
(S/N) = 40 dB
(τυπικές παράμετροι ADSL 1-2km)
Μέγ. ρυθμός μετάδοσης = H log2 (1+ S/N) bps <->
(10log10S/N=40dB <-> S/N=10000)
Μέγ. ρυθμός μετάδοσης = 1.000.000 * log2 (1+10000) = ~13.000.000 bps

## Slide 24: Μεσα μεταδοσησ

## Slide 25: Τύποι διαύλων επικοινωνίας
Μονόδρομη επικοινωνία (Simplex)
  Μόνο ο Α στέλνει δεδομένα στον Β
Αμφίδρομη εναλλασσόμενη επικοινωνία (Half-Duplex)
  Επικοινωνία και προς τις δύο κατευθύνσεις αλλά όχι ταυτόχρονα
Αμφίδρομη ταυτόχρονη επικοινωνία (Full-duplex)

## Slide 26: Παραδείγματα Διαύλων
Εκπομπή (ραδιοφωνική, τηλεοπτική)
Ασύρματος, walkie-talkie (ασύρματοι πομπο-δέκτες)
Τηλέφωνο, δίκτυα υπολογιστών

## Slide 27: Κατευθυνόμενα μέσα μετάδοσης
Ομαδοποίηση μέσων μετάδοσης σε δύο κατηγορίες
  Κατευθυνόμενα (ενσύρματα): χάλκινα σύρματα, οπτικές ίνες
  Μη κατευθυνόμενα (ασύρματα): ραδιοκύματα, ακτίνες λέιζερ στον αέρα

## Slide 28: Σύστροφα ζεύγη (twisted pairs)
Ζεύγος μονωμένων χάλκινων συρμάτων
  Όταν δεν συστρέφονται σχηματίζουν κεραία
  Με τη συστροφή αλληλοακυρώνονται οι εκπομπές
  Το εύρος ζώνης εξαρτάται από το πάχος και το μήκος
Χρησιμοποιούνται ευρέως στην τηλεφωνία
  Δεν απαιτούν ενισχυτές για αρκετά χιλιόμετρα
  Συνήθως πακετάρονται σε δέσμες (π.χ. 25 ζεύγη)

## Slide 29: Σύστροφα ζεύγη (2)
Αθωράκιστα σύστροφα ζεύγη (UTP, Unshielded Twisted Pairs)
  Τηλεφωνία: ένα ζεύγος ανά γραμμή
  Υπολογιστές: τέσσερα ζεύγη με κοινό περίβλημα

## Slide 30: Σύστροφα ζεύγη (3)
Χρήση UTP στη δικτύωση
  Περισσότερες περιστροφές: καλύτερη ποιότητα
  Cat 3: παλιότερο πρότυπο για 10 Mbps
  Cat 5: κατάλληλο για 100 Mbps και 1 Gbps
    Στα 100 Mbps χρησιμοποιούνται δύο ζεύγη μονόδρομα
    Στο 1 Gbps χρησιμοποιούνται όλα τα ζεύγη αμφίδρομα
  Cat 6: κατάλληλο για 10 Gbps
Θωρακισμένα σύστροφα ζεύγη (STP, Shielded)
  Καλώδια Cat 7 για πολύ υψηλές ταχύτητες

## Slide 31
UTP Cat 5
UTP Cat 6
UTP Cat 7

## Slide 32: Ομοαξονικά καλώδια (coaxial)
Καλύτερη θωράκιση από τα σύστροφα ζεύγη
  Μεγαλύτερες αποστάσεις και υψηλότερες ταχύτητες
  Χάλκινος πυρήνας και αγωγός σε μορφή πλέγματος
  Μόνωση εσωτερικά και εξωτερικά

## Slide 33: Ομοαξονικά καλώδια (2)
Τύποι ομοαξονικών καλωδίων
  50 ohm: χρήση για ψηφιακή επικοινωνία
    Χρησιμοποιείται στο «κλασικό» Ethernet
  75 ohm: χρήση για τηλεόραση
    Χρησιμοποιείται και στα καλωδιακά μόντεμ
    Πιο συνηθισμένο πια από τα 50 ohm

## Slide 34: Ηλεκτρικά καλώδια
Μειονεκτήματα ηλεκτρικών καλωδίων
  Είναι φτιαγμένα για χαμηλές συχνότητες (50-60 Hz)
  Οι ιδιότητές τους διαφέρουν από σπίτι σε σπίτι
  Η συμπεριφορά τους αλλάζει ανάλογα με τις συσκευές
  Δεν είναι σύστροφα άρα παράγουν ακτινοβολία

## Slide 35: Ηλεκτρικά καλώδια
Χρήση για επικοινωνία μέσα στο σπίτι
  Οι συσκευές είναι ήδη συνδεδεμένες στο ρεύμα
  Μετάδοση σήματος παράλληλα με το ρεύμα
  Χρειάζονται ειδικές μέθοδοι διαμόρφωσης
  Ταχύτητες άνω των 100 Mbps είναι εφικτές
PowerLine adapters

## Slide 36: Οπτικές ίνες (Fiber Optics)
Στοιχεία συστημάτων οπτικής μετάδοσης
  Πηγή φωτός
  Μέσο μετάδοσης: οπτική ίνα
  Ανιχνευτής φωτός
  Παλμός φωτός: 1, απουσία φωτός: 0
Οπτικές ίνες
  Λεπτές ίνες γυαλιού με πλαστικό περίβλημα
  Όταν το φως αλλάζει μέσο διαθλάται
    Η γωνία εξαρτάται από τους δείκτες διάθλασης των μέσων
  Επιλέγοντας τα κατάλληλα υλικά το φως μένει μέσα στην ίνα

## Slide 37: Οπτικές ίνες (2)
Πυρήνας: μεταφέρει τις οπτικές ίνες
Μανδύας: οδηγεί το φως πάλι στον πυρήνα
Εξωτερικό προστατευτικό κάλυμμα
multi mode graded index
multi mode step index
single mode
πυρήνας
μανδύας
προστατευτικό κάλυμμα

## Slide 38: Οπτικές ίνες (3)
Μονότροπες και πολύτροπες ίνες
  Σε μια πολύτροπη ίνα έχουμε πολλές ακτίνες ταυτόχρονα
    Κάθε ακτίνα αναπηδά σε διαφορετική γωνία (μικρότερες αποστάσεις)
  Σε μια μονότροπη ακτίνα έχουμε μία ακτίνα μόνο
    Η διάμετρος πρέπει να είναι πολύ μικρή (μεγαλύτερη απόσταση)
Εξασθένηση οπτικών ινών
  Εξασθένηση σε db = 10 log10 μεταδιδόμενη / λαμβανόμενη

## Slide 39: Οπτικές ίνες
Καλώδια οπτικών ινών
  Παρόμοια με ομοαξονικά αλλά χωρίς πλέγμα
  Πυρήνας και επικάλυψη από γυαλί, κάλυμμα από πλαστικό
    Ο πυρήνας και η επικάλυψη έχουν διαφορετική σύνθεση
    Οι δείκτες διάθλασης φροντίζουν το φως να μην δραπετεύει
  Πυρήνας 50 micron (πολύτροπες), 8-10 micron (μονότροπες)

## Slide 40: Οπτικές ίνες
Πηγές φωτός
  Φωτοεκπέμπουσες δίοδοι (LED, Light Emitting Diode)
  Λέιζερ ημιαγωγών (Laser Diode)
Ανιχνευτές φωτός: φωτοδίοδοι

## Slide 41: Οπτικές ίνες ή χάλκινα καλώδια
Οπτικές ίνες
  Πολύ υψηλότερο εύρος ζώνης
  Πολύ χαμηλή εξασθένηση
  Δεν επηρεάζονται από παρεμβολές
  Είναι λεπτές και ελαφριές
  Δεν είναι εύκολο να υποκλαπούν τα σήματα
  Γενικά η πιο κατάλληλη λύση για μεγάλες αποστάσεις
Χάλκινα καλώδια
  Οικεία τεχνολογία
  Αντοχή σε κάμψεις
  Εγγενώς αμφίδρομη επικοινωνία
  Χαμηλότερο κόστος διασύνδεσης
  Γενικά η πιο κατάλληλη λύση για μικρές αποστάσεις

## Slide 42: Ασύρματα Μέσα Μετάδοσης
Ασύρματη μετάδοση
  Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
  Μετάδοση με ραδιοκύματα
  Μετάδοση με μικροκύματα
  Μετάδοση με υπέρυθρα κύματα
  Μετάδοση με οπτικά κύματα
Δορυφόροι επικοινωνιών
  Δορυφόροι GEO / LEO / MEO
  Δορυφόροι ή οπτικές ίνες;

## Slide 43: Ασύρματη μετάδοση
Γιατί ασύρματα μέσα;
  Πρόσβαση στο δίκτυο από οπουδήποτε
  Δεν χρειάζεται καλωδιακή υποδομή
Ηλεκτρομαγνητικά κύματα
  Η κίνηση των ηλεκτρονίων παράγει ηλεκτρομαγνητικά κύματα
  Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται στο κενό ή σε στερεά / υγρά / αέρια μέσα
  Χρήση κεραίας για εκπομπή και λήψη κυμάτων
  Συχνότητα f: πλήθος ταλαντώσεων στη μονάδα του χρόνου

## Slide 44: Ηλεκτρομαγνητικά κύματα (2)
  Μήκος κύματος λ: απόσταση ανάμεσα σε δύο ταλαντώσεις
  Ταχύτητα του φωτός στο κενό: c = 3 x 108 m/s
    Ταχύτητα του φωτός σε ίνες - καλώδια: 2/3c
  Θεμελιώδης σχέση c, λ και f στο κενό: c = λf

## Slide 45: Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
Κάθε μέσο χρησιμοποιεί μέρος του φάσματος
  Ραδιοκύματα, μικροκύματα, υπέρυθρο και ορατό φως
    Οι ακτινοβολίες από το υπεριώδες και μετά είναι επικίνδυνες

## Slide 46: Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (2)
Κάθε μέσο χρησιμοποιεί μέρος του φάσματος
  Οι αρχικές περιοχές ραδιοσυχνοτήτων ήταν οι LF, MF και HF
  Στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν οι VHF, UHF, SHF, EHF και THF
  Η περιοχή των οπτικών ινών έχει τεράστια χωρητικότητα
    Προσοχή στο ότι η κλίμακα είναι λογαριθμική!

## Slide 47: Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (3)
Τρόποι μετάδοσης
  Narrowband: μικρό εύρος συχνοτήτων, μεγάλη ισχύς
    Αυτός είναι ο παραδοσιακός τρόπος μετάδοσης
  Wideband: μεγάλο εύρος συχνοτήτων, μικρή ισχύς
Εξάπλωση φάσματος συνεχούς αλλαγής συχνότητας
  Η συχνότητα μετάδοσης αλλάζει εκατοντάδες φορές / sec
    Δυσκολεύει τη συνακρόαση και την παρεμβολή
    Αποτρέπει την εξασθένηση πολλαπλών διαδρομών
  Χρήση στο αρχικό 802.11 και στο Bluetooth

## Slide 48: Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (4)
Εξάπλωση φάσματος άμεσης ακολουθίας
  Κάθε bit κωδικοποιείται σε πολλές συχνότητες
    Διευκολύνει τον καταμερισμό του φάσματος
  Χρήση σε 802.11b και κινητή τηλεφωνία 3G

## Slide 49: Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (5)
Μετάδοση εξαιρετικά ευρείας ζώνης (UWB)
  Αποστολή σύντομων παλμών σε διάφορες συχνότητες
  Χρήση πολύ μικρών τμημάτων πολύ μεγάλου εύρους ζώνης
    Εύρος ζώνης τουλάχιστον 500 MHz
  Δυνατότητα πολύ υψηλών ταχυτήτων μετάδοσης

## Slide 50: Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (5)
UWB (συνέχεια)
Συνύπαρξη με άλλα συστήματα μετάδοσης
  Μεγάλη αντοχή σε παρεμβολές από άλλα σήματα
  Πολύ μικρή ενέργεια σε κάθε συχνότητα
  Δεν προξενεί σημαντικές παρεμβολές σε απλά σήματα
UWB radar (automatic target recognition)
Ασύρματη σύνδεση με περιφερειακά

## Slide 51: Μετάδοση με ραδιοκύματα
Ιδιότητες ραδιοκυμάτων
  Μπορεί να διαπερνούν τα κτίρια
  Μεταδίδονται σε μεγάλες αποστάσεις
  Διαδίδονται προς όλες τις κατευθύνσεις
  Υφίστανται παρεμβολές από άλλα ραδιοκύματα

## Slide 52: Μετάδοση με ραδιοκύματα (2)
Η συμπεριφορά τους εξαρτάται από τη συχνότητα
  Χαμηλή: διαπερνούν εμπόδια αλλά εξασθενούν γρήγορα
  Υψηλή: διαδίδονται σε ευθεία και ανακλώνται στα εμπόδια
  VLF/LF/MF: ακολουθούν το έδαφος
  HF/VHF: ανακλώνται στην ιονόσφαιαρα

## Slide 53: Μετάδοση με μικροκύματα
Ιδιότητες μικροκυμάτων
  Διαδίδονται σε ευθεία γραμμή
    Απαιτούν αναμεταδότες σε τακτικά διαστήματα
  Μπορούν να εστιαστούν σε στενές δέσμες
  Παράλληλες μεταδόσεις με χρήση παραβολικών κεραιών
  Δεν διαπερνούν τα κτίρια τόσο εύκολα
  Μετά τα 4 GHz απορροφώνται από τη βροχή

## Slide 54: Μετάδοση με μικροκύματα (2)
Εξασθένηση πολλαπλών διαδρομών
  Σύγκρουση κυμάτων που ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές
  Οφείλεται στις ανακλάσεις των κυμάτων στα εμπόδια
Ανεπάρκεια μικροκυματικού φάσματος
  Αποδοτική μετάδοση με χαμηλό κόστος υποδομής
  Χρήση από σταθερή και κινητή τηλεφωνία και τηλεόραση

## Slide 55: Μετάδοση με μικροκύματα (3)
Καταμερισμός του φάσματος
  Εθνικές και διεθνείς συμφωνίες κατανομής φάσματος
  Η ITU-R προτείνει χρήσεις φάσματος (π.χ. για τηλεόραση)
  Τα κράτη κατανέμουν τις συχνότητες (π.χ. στα κανάλια)
    Απευθείας επιλογή, κλήρωση ή δημοπρασία

## Slide 56: Μετάδοση με μικροκύματα (4)
Ζώνες βιομηχανίας, επιστήμης και ιατρικής (ISM)
  Χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε χωρίς άδεια
  Περιορισμοί στην ισχύ και τον τρόπο μετάδοσης
  Χρήση από ασύρματα τηλέφωνα, ασύρματα LAN, τηλεχειριστήρια

## Slide 57: Μετάδοση με υπέρυθρα κύματα
Υπέρυθρα κύματα
  Κατάλληλα για μικρές αποστάσεις
  Χρήση από τηλεχειριστήρια καταναλωτικών συσκευών
  Δεν διαπερνούν τα στερεά μέσα
    Συμπεριφέρονται περισσότερο σαν φως παρά σαν ραδιοκύματα
  Δεν υποφέρουν τόσο πολύ από παρεμβολές
  Γενικά δεν απαιτούν άδειες χρήσης

## Slide 58: Μετάδοση με υπέρυθρα κύματα (2)
Μετάδοση με οπτικά κύματα
  Χρήση ακτίνων laser για μετάδοση μίας κατεύθυνσης
    Απαιτείται δεύτερη ακτίνα για αμφίδρομη μετάδοση
  Πολύ υψηλό εύρος ζώνης
    Υψηλή συχνότητα και μεγάλη ισχύς
  Δεν απαιτείται άδεια χρήσης

## Slide 59: Μετάδοση με οπτικά κύματα
Ο πομπός πρέπει να στοχεύει με ακρίβεια τον δέκτη
  Χρήση φακών για αυτόματη μεταβολή της εστίασης
  Κίνδυνος διάθλασης της ακτίνας από την εκλυόμενη θερμότητα

## Slide 60: Δορυφόροι επικοινωνιών
Βασική μορφή τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου
  Περιέχει έναν ή περισσότερους αναμεταδότες
  Κάθε αναμεταδότης ακούει σε κάποια περιοχή συχνοτήτων
  Το ενισχυμένο σήμα μεταδίδεται σε άλλη περιοχή συχνοτήτων
  Η αναμετάδοση μπορεί να γίνεται σε μεγάλες ή μικρές περιοχές
    Μεγάλες περιοχές: κατάλληλες για τηλεοπτικές μεταδόσεις
    Μικρές περιοχές: κατάλληλες για αναμετάδοση τηλεφωνίας

## Slide 61: Δορυφόροι επικοινωνιών
Κατηγορίες δορυφόρων
  Η περίοδος περιστροφής είναι ίση με την ακτίνα εις την 3/2
    Όσο ψηλότερα βρίσκεται, τόσο πιο αργά περιστρέφεται
    Σε χαμηλή τροχιά χρειάζονται πολλοί δορυφόροι για κάλυψη
    Σε υψηλή τροχιά χρειάζεται μεγαλύτερη ισχύς μετάδοσης
  Αποφυγή ζωνών Van Allen (ζώνες θανατηφόρας ακτινοβολίας)

## Slide 62: Δορυφόροι GEO (Geosynchronous ή Geostationary Orbits)
Γεωστατικοί δορυφόροι (GEO)
  Βρίσκονται σε ύψος 35800 km πάνω από τον Ισημερινό
  Περιστρέφονται σε πλήρη συγχρονισμό με τη γη
  Επινοήθηκαν το 1945, χρησιμοποιούνται από το 1962
  Πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 2 μοιρών
    Άρα χωράνε μόνο 180 τέτοιοι δορυφόροι
  Η εκχώρηση των σημείων τροχιάς γίνεται από την ITU (International Telecommunications Union)

## Slide 63: Δορυφόροι GEO (2)
Διάρκεια ζωής δορυφόρων GEO
  Απαιτούν καύσιμα για να μείνουν σε τροχιά
    Τα ηλεκτρονικά τροφοδοτούνται με ηλιακή ενέργεια
  Μετά από 10 περίπου χρόνια καταστρέφονται (πέφτουν)

## Slide 64: Δορυφόροι GEO (3)
Κατανομή συχνοτήτων σε ζώνες
  Η ζώνη C είναι η παλιότερη, χρησιμοποιείται και στη γη
  Οι ζώνες L και S είναι πιο νέες, αλλά έχουν μικρό εύρος
  Οι ζώνες Ku και Ka απορροφώνται από τη βροχή
Αναμεταδότες δορυφόρων
  Ένας δορυφόρος έχει γύρω στους 40 αναμεταδότες
  Κάθε αναμεταδότης συνήθως καλύπτει 36 MHz
  Πολύπλεξη με διαίρεση συχνότητας ή με διαίρεση χρόνου

## Slide 65: Δορυφόροι

## Slide 66: Δορυφόροι GEO (4)
Αποτύπωμα δορυφόρου
  Παλιότερα κάθε ακτίνα κάλυπτε το 1/3 της γης
  Σήμερα χρησιμοποιούνται σημειακές ακτίνες
    Κάλυψη μικρότερης επιφάνειας (μερικές εκατοντάδες km)
    Επιτρέπουν παράλληλη χρήση πολλών ακτίνων
Ιδιότητες δορυφόρων GEO
  Μεγάλη καθυστέρηση διάδοσης λόγω απόστασης (270 ms)
  Σταθερό κόστος μετάδοσης ανεξάρτητα από την απόσταση
  Έχουμε πάντοτε εκπομπή σε μεγάλη περιοχή

## Slide 67: Δορυφόροι GEO – VSAT (Very Small Aperture Terminal)
Τερματικά πολύ μικρού ανοίγματος (VSAT)
  Κεραίες το πολύ 1 μέτρο αντί για 10 μέτρα
  Εκπομπή μέχρι 1 Mbps
  Λήψη πολλών Mbps
  Χρήση σε συστήματα άμεσης δορυφορικής εκπομπής
  Επικοινωνία τερματικών VSAT μέσω ομφαλού - ενισχυτή

## Slide 68: Δορυφόροι MEO (Medium Earth Orbit)
Δορυφόροι μέσης γήινης τροχιάς (MEO)
  Περίπου 6 ώρες για μια περιστροφή γύρω από τη γη
    Απαιτείται παρακολούθηση από τη γη
  Μικρότερο αποτύπωμα και ισχύς από τους GEO
  Χρήση από το σύστημα GPS, όχι για επικοινωνίες

## Slide 69: Δορυφόροι LEO (Low Earth Orbit)
Δορυφόροι χαμηλής γήινης τροχιάς (LEO)
  Κινούνται πιο γρήγορα πάνω από τη γη
    Χρειάζονται περισσότεροι δορυφόροι για πλήρη κάλυψη
  Μικρό αποτύπωμα, μικρή ισχύς, μικρή καθυστέρηση
    Ιδανικά χαρακτηριστικά για επικοινωνίες
Σύστημα Iridium (Motorola)
  Αρχικά 77 δορυφόροι, περιορίστηκαν σε 66
  Κάλυψη ολόκληρης της γης

## Slide 70: Δορυφόροι LEO (Low Earth Orbit)
Ιστορία συστήματος Iridium
  Σχεδιάστηκε το 1990, ξεκίνησε το 1998, χρεοκόπησε το 1999
  Αγοράστηκε σε πολύ χαμηλή τιμή και ξεκίνησε πάλι το 2001
Λειτουργία συστήματος Iridium
  Επικοινωνία τηλεφώνων με δορυφόρο παντού στον κόσμο
  Μέχρι 48 κυψέλες ανά δορυφόρο, 3840 κανάλια ανά δορυφόρο
  Αναμετάδοση απευθείας μεταξύ των δορυφόρων

## Slide 71: Δορυφόροι LEO (2)
Σύστημα Globalstar
  Χρησιμοποιεί 48 δορυφόρους LEO
  Αναμετάδοση μέσω επίγειων σταθμών
    Μικρότερη πολυπλοκότητα και κατανάλωση στο διάστημα
  Και το Globalstar χρεοκόπησε και ξαναξεκίνησε
CubeSats: δορυφόροι 10x10x10
  Βάρος έως 1 κιλό, κόστος εκτόξευσης ~$40.000
  Μεταφέρονται μαζί με μεγάλους δορυφόρους στο διάστημα
  Ειδικός σωλήνας που θέτει τρεις CubeSats σε τροχιά

## Slide 72: Δορυφόροι ή οπτικές ίνες;
Πριν από 25 χρόνια οι δορυφόροι ήταν το μέλλον
  Τα χάλκινα καλώδια είχαν φτάσει στα όριά τους
  Η εισαγωγή των οπτικών ινών άλλαξε τα δεδομένα
    Απεριόριστη χωρητικότητα για φωνή και δεδομένα
  Τα κυψελικά συστήματα κάλυψαν την αγορά των κινητών
  Το κόστος υποδομής των δορυφόρων φαίνεται πολύ υψηλό

## Slide 73: Δορυφόροι ή οπτικές ίνες; (2)
Κάθετες αγορές για τους δορυφόρους
  Παράκαμψη περιορισμών τηλεφωνικού συστήματος
  Περιοχές με αφιλόξενο ή δύσκολο έδαφος
    Κινητές επικοινωνίες στη θάλασσα, στην έρημο, σε βουνά
  Εφαρμογές που απαιτούν εκπομπή σε πολλούς
  Παράκαμψη δικαιωμάτων διέλευσης
  Άμεση εγκατάσταση σε επείγουσες συνθήκες

## Slide 74: Φυσικό Επίπεδο
Ψηφιακή διαμόρφωση
  Σηματοδοσία βασικής ζώνης
  Σηματοδοσία ευρείας ζώνης
Πολύπλεξη
  Πολύπλεξη με διαίρεση συχνότητας
  Πολύπλεξη με διαίρεση χρόνου
  Πολύπλεξη με διαίρεση κώδικα

## Slide 75: Σηματοδοσία βασικής ζώνης
Σηματοδοσία βασικής ζώνης (baseband)
  Χρήση συχνοτήτων από το 0 έως κάποιο μέγιστο
    Κατάλληλη όταν αξιοποιούμε πλήρως το μέσο (π.χ. καλώδιο)
  NRZ: στέλνουμε θετική τάση για 1, αρνητική τάση για 0
  Τα σήματα λαμβάνονται παραμορφωμένα από το κανάλι
    Εξασθένηση σήματος, προσθήκη θορύβου
  Στον παραλήπτη λαμβάνουμε περιοδικά δείγματα
  Αποφασίζουμε τι λάβαμε ανάλογα με το δείγμα

## Slide 76: Σηματοδοσία βασικής ζώνης (2)
Πώς μπορεί να αυξηθεί η απόδοση;
  Με 4 επίπεδα μπορούμε να κωδικοποιήσουμε 2 bit
  Λέμε ότι σε κάθε στιγμή μεταδίδουμε ένα σύμβολο
  Ρυθμός bit = 2 x ρυθμός συμβόλων σε αυτή την περίπτωση
  Το εύρος ζώνης εξαρτάται από το ρυθμό συμβόλων
    Βασίζεται στο ρυθμό αλλαγής του σήματος

## Slide 77: Κωδικοποιήσεις Σηματοδοσίας βασικής ζώνης

## Slide 78: Αναγκαιότητα συγχρονισμού
  Ρολόι στον πομπό: αποφασίζει πότε στέλνεται ένας παλμός (περιέχει τουλάχιστον 1 bit)
  Ρολόι στο δέκτη: αποφασίζει πότε θα ελέγξει για την ύπαρξη παλμού και τον αποθηκεύσει
  Ιδανικά τα ρολόγια θα ήταν απόλυτα συγχρονισμένα, δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα
  Πώς ξέρουμε πότε πρέπει να λάβουμε δείγματα;
  Η χρήση ρολογιών μεγάλης ακρίβειας δεν συμφέρει οικονομικά

## Slide 79: Παράδειγμα
Έστω C=10 Kbps, διαφορά ρολογιών 1%
Κάθε 10-4 sec φεύγει ένας παλμός (1bit/παλμό), σε κάθε παλμό (bit) χάνονται 10-2 * 10-4 = 10-6 sec, σε 50 παλμούς χάνονται: 50*10-6=0,5*10-4 sec, δηλαδή χάνεται μισός παλμός

## Slide 80: Εξασφάλιση συγχρονισμού
Σύγχρονη μετάδοση
  Ξεχωριστό κανάλι μεταφοράς πληροφορίας χρονισμού
  Ενσωμάτωση πληροφορίας χρονισμού στην αρχή του μηνύματος
Ασύγχρονη μετάδοση χαρακτήρων
  Ανεξάρτητη μεταφορά κάθε χαρακτήρα με διατήρηση χρονισμού στη διάρκεια μεταφοράς του

## Slide 81: Σηματοδοσία ευρείας ζώνης
Σηματοδοσία ευρείας ζώνης
  Χρήση συχνοτήτων γύρω από μια βασική συχνότητα
  Κατάλληλη για καταμεριζόμενα μέσα (π.χ. ραδιοκύματα)
  Εναλλακτικά, όταν μας επιβάλλεται συγκεκριμένη συχνότητα
  Μεταφέρουμε το αρχικό σήμα στη βασική συχνότητα

## Slide 82: Σηματοδοσία ευρείας ζώνης (2)
Διαμόρφωση ευρείας ζώνης
  Ξεκινάμε με ένα ημιτονοειδές κύμα (φορέα)
    Ο φορέας βρίσκεται στο κέντρο της επιθυμητής ζώνης
  Ο αποστολέας διαμορφώνει τον φορέα ανάλογα με τα δεδομένα
    Διαμόρφωση συχνότητας, φάσης ή πλάτους
  Ο παραλήπτης παρατηρεί τον διαμορφωμένο φορέα
    Τα δεδομένα ανακτώνται με βάση τη διαμόρφωση
  Χρήση διαποδιαμορφωτή (modem) για αποστολή / λήψη

## Slide 83: Σηματοδοσία ευρείας ζώνης
Συνδυασμός διαμόρφωσης πλάτους και φάσης;
  4 δυνατές αλλαγές φάσεις, 2 bits/symbol (QPSK)
  16 συνδυασμοί φάσης και πλάτους, 4 bits/symbol (QAM-16)
  64 συνδυασμοί φάσης και πλάτους, 6 bits/symbol (QAM-64)
  Όσο περισσότερα σημεία, τόσο πιο επιρρεπές στο θόρυβο

## Slide 84: Πολύπλεξη
Μετάδοση πολλών ροών μέσα από ένα κανάλι
  Αξιοποιεί πλήρως το διαθέσιμο εύρος ζώνης

## Slide 85: Πολύπλεξη FDM
Πολύπλεξη με διαίρεση συχνότητας (FDM)
  Τηλεφωνία: κάθε κανάλι περνάει από φίλτρο (300-3400 Hz)
  Τα κανάλια μετατοπίζονται σε συχνότητες ανά 4000 Hz
  Παρά τα φίλτρα και τα περιθώρια ασφάλειας έχουμε παρεμβολές

## Slide 86: Πολύπλεξη με διαίρεση συχνότητας
Ορθογώνια FDM (OFDM)
  Το φάσμα χωρίζεται σε πολλά μικρά κανάλια
  Ανεξάρτητη μετάδοση σε κάθε κανάλι
  Δεν έχουμε περιθώρια ασφαλείας ανάμεσα στα κανάλια
  Οι εκπομπές μηδενίζονται στο κέντρο των άλλων καναλιών
  Η δειγματοληψία γίνεται ακριβώς στο κέντρο των καναλιών
  Απαιτείται σύντομη επαναμετάδοση των συμβόλων
    Έτσι διασφαλίζεται ο μηδενισμός των παρεμβολών
    Χαμηλότερο κόστος από τη χρήση ζωνών ασφαλείας

## Slide 87: Πολύπλεξη με διαίρεση χρόνου
Πολύπλεξη με διαίρεση χρόνου (TDM)
  Κατανομή του χρόνου σε διάφορες ροές
  Σε κάθε χρονοθυρίδα μεταφέρεται μία είσοδος
  Η έξοδος έχει πολλαπλάσιο ρυθμό από τις εισόδους
  Απαιτεί ακριβή συγχρονισμό των ροών
    Μπορεί να χρησιμοποιεί χρόνους ασφαλείας

## Slide 88: FDM / TDM
Χρήση FDM και TDM
  Η FDM χρησιμοποιείται σε ραδιόφωνο/τηλεόραση
    Σταδιακά εξαφανίζεται από την τηλεφωνία
  Η TDM χρησιμοποιείται στη σταθερή τηλεφωνία
    Επιτρέπει πιο εύκολη ανισοκατανομή εύρους ζώνης

## Slide 89: Πολύπλεξη με διαίρεση κώδικα
Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση κώδικα (CDMA, Code Division Multiple Access)
  Εναλλακτική τεχνική σε σχέση με TDM και FDM
  Κάθε σταθμός μεταδίδει συνεχώς σε όλο το φάσμα
  Οι μεταδόσεις διακρίνονται χάρις σε κατάλληλη κωδικοποίηση

## Slide 90: Φυσικό Επίπεδο
Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο
  Δομή τηλεφωνικού συστήματος
  Πολιτική της τηλεφωνίας
Τοπικός βρόχος
  Τοπικός βρόχος: μόντεμ
  Τοπικός βρόχος: DSL
  Τοπικός βρόχος: οπτικές ίνες

## Slide 91: Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο
Χρήση για διασύνδεση απομακρυσμένων υπολογιστών
  Δεν απαιτεί εξασφάλιση αδειών διέλευσης καλωδίων
  Καλύπτει τα περισσότερα κατοικημένα σημεία του πλανήτη

## Slide 92: Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο (2)
Σχεδιάστηκε για εντελώς διαφορετική δουλειά
  Μετάδοση ανθρώπινης φωνής σε αναγνωρίσιμη μορφή
  Όχι ιδιαίτερα κατάλληλο για ανταλλαγή δεδομένων
  Ειδικά το αναλογικό δίκτυο είναι λύση ανάγκης
    Μέγιστη ταχύτητα 56 kbps
  Το ψηφιακό δίκτυο είναι αρκετά καλύτερο
    Ακόμη και το ADSL δεν είναι Gigabit Ethernet
Δομή τηλεφωνικού συστήματος
  Αρχικά κάθε ζεύγος τηλεφώνων απαιτούσε ένα καλώδιο
    Η επιστροφή γινόταν μέσω του εδάφους

## Slide 93: Δομή τηλεφωνικού συστήματος
Κέντρα μεταγωγής
  Η διασύνδεση όλων των τηλεφώνων ανά ζεύγη είναι ασύμφορη
  Το κέντρο μεταγωγής συνδέεται με όλα τα τηλέφωνα
  Η σύνδεση των τηλεφώνων γίνεται από έναν τηλεφωνητή

## Slide 94: Δομή τηλεφωνικού συστήματος (2)
Ιεραρχική δομή συστήματος
  Διασύνδεση αστικών κέντρων μέσω υπεραστικών κέντρων
    Πέντε επίπεδα κέντρων στο αμερικάνικο σύστημα
  Χρήση σύστροφων ζευγών για τη σύνδεση των τηλεφώνων
  Διάφορες τεχνολογίες για τη διασύνδεση των κέντρων

## Slide 95: Δομή τηλεφωνικού συστήματος (3)
Ορολογία τηλεφωνικού συστήματος
  Τοπικός βρόχος: από το τηλέφωνο μέχρι το τοπικό κέντρο
    Μήκος 1 έως 10 km ανάλογα με χώρα και περιοχή
    Συνήθως σύστροφα ζεύγη κατηγορίας 3
  Τοπικό κέντρο: σημείο μεταγωγής τοπικών κλήσεων

## Slide 96: Ορολογία τηλεφωνικού συστήματος
  Υπεραστικό κέντρο: σημείο διασύνδεσης τοπικών κέντρων
    Συζευγμένο κέντρο: διασύνδεση τοπικών κέντρων στην ίδια πόλη
  Ζεύξεις διασύνδεσης κέντρων: ανάμεσα σε κέντρα μεταγωγής
    Ομοαξονικά καλώδια, μικροκύματα και οπτικές ίνες
  Η ακριβής ιεραρχία των κέντρων ποικίλλει από χώρα σε χώρα

## Slide 97: Δομή τηλεφωνικού συστήματος (4)
Η τηλεφωνία αρχικά ήταν πλήρως αναλογική
  Ηλεκτρική σύνδεση των δύο άκρων μέσω των μεταγωγέων
  Μετάδοση αναλογικού σήματος από άκρο σε άκρο
Στη συνέχεια οι ζεύξεις έγιναν ψηφιακές
  Αρχικά ψηφιοποιήθηκαν οι μεταγωγείς
  Σταδιακά αντικαταστάθηκαν και τα καλώδια με οπτικές ίνες
  Ψηφιακή μετάδοση μέσω των ζεύξεων
    Ευκολότερη ανασύνθεση του σήματος σε μεγάλες αποστάσεις

## Slide 98: Δομή τηλεφωνικού συστήματος (5)
  Αναλογική μετάδοση μέσω του τοπικού βρόχου
    Συμβατότητα με τις υπάρχουσες τηλεφωνικές συσκευές
  Τα τοπικά κέντρα μετατρέπουν αναλογικά σήματα σε ψηφιακά
  Όλα τα κέντρα πολυπλέκουν πολλές κλήσεις σε μία ζεύξη
    Η πολύπλεξη είναι πολύ απλούστερη στις ψηφιακές ζεύξεις

## Slide 99: Πολιτική της τηλεφωνίας
Το παράδειγμα των ΗΠΑ (ακολουθήθηκε από πολλές άλλες χώρες)
  Μέχρι το 1984 η AT&T ήταν πρακτικά μονοπώλιο
    Ορισμένες μικρές εταιρείες παρείχαν τοπική υπηρεσία
  Μετά το 1984 τεμαχίστηκε σε εταιρείες
    Η ίδια η AT&T περιορίστηκε σε υπεραστικές κλήσεις
    Οι τοπικές κλήσεις ήταν αρμοδιότητα 7 RBOC
    Στόχος η σταδιακή εισαγωγή ανταγωνισμού
  Οι ΗΠΑ χωρίστηκαν σε τοπικές περιοχές (LATA)
  Σε κάθε LATA υπάρχει ένας τοπικός φορέας (LEC)
    Ο LEC αρχικά είχε μονοπώλιο στην περιοχή του

## Slide 100: Πολιτική της τηλεφωνίας (2)
  Η κίνηση μεταξύ των LATA μετάγεται από έναν IXC
    Κάθε πελάτης μπορεί να διαλέξει έναν διαφορετικό IXC
    Οι IXC συνδέονται με τα κέντρα των LEC μέσω των POP
  Όλοι οι IXC συνδέονται με τους LEC επί ίσοις όροις
    Ανταγωνισμός στην υπεραστική αλλά όχι στην τοπική τηλεφωνία

## Slide 101: Πολιτική της τηλεφωνίας (2)
  Από το 1996 όλοι μπορούν να ανταγωνίζονται με όλους
    Οι LEC δέχονταν ανταγωνισμό από την καλωδιακή τηλεόραση
    Η άρση των περιορισμών οδήγησε σε συγχωνεύσεις IXC και LEC
    Στον ανταγωνισμό βοήθησε και η φορητότητα αριθμών

## Slide 102: Τοπικός βρόχος: μόντεμ
Συστατικά του συστήματος τηλεφωνίας
  Τοπικός βρόχος, μεταγωγείς, ζεύξεις
  Ο παραδοσιακός τοπικός βρόχος είναι σύστροφα ζεύγη
  Σταδιακά αντικαθίσταται (εν μέρει τουλάχιστον) από οπτικές ίνες

## Slide 103: Τοπικός βρόχος: μόντεμ (2)
Τοπικός βρόχος: μόντεμ
  Οι αναλογικές γραμμές έχουν φτιαχτεί για τηλεφωνικές κλήσεις
    Το εύρος ζώνης τους είναι γύρω στα 3000 Hz
    Το θεώρημα του Nyquist περιορίζει το ρυθμό σηματοδοσίας
    Τα περισσότερα μόντεμ λειτουργούν στα 2400 baud**
    Προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα bits/symbol
    **παλμοί/sec ή σύμβολα/sec

## Slide 104: Τοπικός βρόχος: μόντεμ (3)
Μόντεμ υψηλής ταχύτητας
  V.32 bis: 6+1 bit ανά σύμβολο για 14400 bps
  V.34: 12+1 bit ανά σύμβολο για 28800 bps
  V.34 bit: 14+1 bit ανά σύμβολο για 33600 bps
Μόντεμ υψηλότερης ταχύτητας
  Το θεώρημα του Shannon δεν επιτρέπει υπέρβαση των 35 Kbps
    Λόγω των χαρακτηριστικών των δύο τοπικών βρόχων
  Η ταχύτητα διπλασιάζεται αν αφαιρέσουμε τον έναν βρόχο
    Αρκεί ο ISP να συνδεθεί ψηφιακά με την τηλεφωνική εταιρεία

## Slide 105: Τοπικός βρόχος: μόντεμ (4)
Μόντεμ υψηλότερης ταχύτητας (συνέχεια)
  Το όριο γίνεται 56-64 Kbps ανάλογα με τη χώρα
    Η ψηφιοποίηση του σήματος γίνεται στα 64 kbps
    Για παγκόσμια χρήση η τυποποίηση έγινε στα 56 Kbps
  Πρότυπα V.90 (56/33.6 Kbps) και V.92 (56/48 Kbps)
    Ασύμμετρη κατανομή εύρους ζώνης για πρακτικούς λόγους

## Slide 106: Τοπικός βρόχος: DSL (Digital Subscriber Line)
Ψηφιακές συνδρομητικές γραμμές (DSL)
  Συνήθως ασύμμετρος καταμερισμός του εύρους ζώνης (ADSL)
  Χρήση του τοπικού βρόχου για ψηφιακή επικοινωνία
  Απαιτείται αφαίρεση του φίλτρου στο κέντρο μεταγωγής
    Το φίλτρο αποκόπτει τις συχνότητες έξω από τα 300-3400 Hz
  Η χωρητικότητα της γραμμής χωρίς το φίλτρο ποικίλει
    Εξαρτάται κυρίως από το μήκος της γραμμής

## Slide 107: Τοπικός βρόχος: ADSL (2)
Λειτουργία γραμμής ADSL
  Το θεωρητικό εύρος ζώνης της γραμμής είναι 1.1 MHz
    Το ADSL2+ χρησιμοποιεί 2.2 MHz

## Slide 108: Τοπικός βρόχος: ADSL (3)
Λειτουργία γραμμής ADSL
  Η γραμμή διαιρείται σε 256 κανάλια των 4312.5 Hz
    Στο κανάλι 0 βρίσκεται η φωνή (όπως πάντα)
    Τα 1-5 δεν χρησιμοποιούνται για αποφυγή παρεμβολών
    Τα άλλα 250 κανάλια χρησιμοποιούνται για έλεγχο και δεδομένα
    Τα κανάλια με έντονο θόρυβο δεν χρησιμοποιούνται
  Σε κάθε χρήσιμο κανάλι έχουμε χωριστή διαμόρφωση
    Διαμόρφωση QAM έως και 15 bit/baud στα 4000 baud
    Πολύπλεξη OFDM, αν και ονομάζεται DMT στο DSL

## Slide 109: Τοπικός βρόχος: ADSL (4)
Διάρθρωση δικτύου ADSL
  Διαχωριστής (splitter) στο άκρο του χρήστη
    Τα κάτω 4 KHz οδηγούνται στο τηλέφωνο
    Το ψηφιακό τμήμα οδηγείται στο DSL modem
  Διαχωριστής στο άκρο της εταιρείας
    Το ψηφιακό τμήμα οδηγείται σε ένα DSLAM
    Το DSLAM συνδέεται με το δίκτυο ενός ISP
  Ο πάροχος αποφασίζει για την κατανομή των καναλιών

## Slide 110: ADSL
Πραγματική ταχύτητα
  Απόσταση από αστικό κέντρο που εξυπηρετείται
  Ποιότητα δικτύου διανομής (τηλεπικοινωνιακής υποδομής) περιοχής
  Παρεμβολές από άλλα δίκτυα
  Ποιότητα εσωτερικής καλωδίωσης

## Slide 111: VDSL (Very high bit rate DSL)
Μεγαλύτερες ταχύτητες: έως 26 Mbps συμμετρικά ή 52/12 Mbps ασύμμετρα
Χάλκινη καλωδίωση στον τοπικό βρόχο + οπτική ίνα (από το αστικό κέντρο ως το KV –καφαο, Fiber to the cabinet) ή απόσταση < 800m από το κέντρο παρόχου

## Slide 112: Τοπικός βρόχος: οπτικές ίνες
Οπτικές ίνες έως το σπίτι (FttH)
  Εναλλακτικά, οπτικές ίνες έως κοντά στο σπίτι
    Συνδυάζονται με σύστροφα ζεύγη πολύ μικρού μήκους

## Slide 113: Τοπικός βρόχος: οπτικές ίνες (2)
  Αρχιτεκτονική παθητικού οπτικού δικτύου (PON)
    Οπτικός διαχωριστής για το κατερχόμενο σήμα
    Οπτικός συνδυαστής για το ανερχόμενο σήμα
    Δεν έχουμε ενίσχυση ή επεξεργασία του σήματος
    Ταχύτητες τουλάχιστον 1 Gbps σε κάθε κατεύθυνση
  Καταμερισμός της οπτικής ίνας

## Slide 114: Πολύπλεξη
Οι ζεύξεις του συστήματος τηλεφωνίας είναι ψηφιακές
  Τα αναλογικά δεδομένα μετατρέπονται σε ψηφιακά
  Πολλά κανάλια δεδομένων πολυπλέκονται σε μία ζεύξη

## Slide 115: Παλμοκωδική διαμόρφωση (PCM)
Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακή μορφή
Χρήση κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή (codec)
Δειγματοληψία 8000 δειγμάτων ανά sec στην τηλεφωνία
  Επαρκούν για σήματα 4 KHz σύμφωνα με θεώρημα Nyquist
  Η βασική χρονική μονάδα στην τηλεφωνία είναι τα 125 μsec

## Slide 116: Παλμοκωδική διαμόρφωση (2)
Στρογγυλοποίηση της τιμής δείγματος στο πλησιέστερο επίπεδο στρογγυλοποίησης
  Για φωνή τηλεφωνικής ποιότητας χρησιμοποιούνται 256 επίπεδα στρογγυλοποίησης, οπότε χρειάζονται log2256=8 bits/δείγμα
  Άρα για μετάδοσης φωνής σε τηλεφωνική ποιότητα απαιτούνται: 8000 δείγματα/sec * 8 bits/δείγμα= 64 Kbps
Σφάλμα στρογγυλοποίησης

## Slide 117: Παράδειγμα
Τιμές παλμών PCM (μετά τη στρογγυλοποίηση):
4 6 3 5 7 4 4 5 3 2 2 4 5 5 3
Σειρά bits που μεταδίδονται:

## Slide 118: Παλμοκωδική διαμόρφωση (PCM)
Αμερικάνικο σύστημα πολύπλεξης (Tx)
  T1: 24 κανάλια φωνής σε έναν φορέα
  7 bit δεδομένων και 1 bit σηματοδοσίας ανά δείγμα
    56 kbps δεδομένα - 64 kbps συνολικά ανά κανάλι

## Slide 119: Πολύπλεξη με διαίρεση χρόνου
Αμερικάνικο σύστημα πολύπλεξης (Tx)
  T1: Κάθε 125 μsec στέλνεται ένα πλαίσιο
  Το πλαίσιο περιέχει 24 δείγματα και ένα bit πλαισίωσης
    Τα bit πλαισίωσης ομαδοποιούνται ανά 24
    Τα 6 πρώτα έχουν τον κωδικό συγχρονισμού 001011
    Τα επόμενα 6 έχουν έναν κωδικό ελέγχου σφαλμάτων
    Τα τελευταία 12 χρησιμοποιούνται για διαχείριση του δικτύου
  Μικτός ρυθμός μετάδοσης 1.544 Mbps

## Slide 120: Πολύπλεξη με διαίρεση χρόνου
Ευρωπαϊκό σύστημα πολύπλεξης (Ex)
  Ε1: 8 bit δεδομένων ανά δείγμα
    Χρειάζεται κάποια άλλη μέθοδος σηματοδοσίας
    Κάθε κανάλι φωνής έχει το δικό του κανάλι σηματοδοσίας
  32 δείγματα (κανάλια) ανά πλαίσιο
    30 για δεδομένα και 2 για σηματοδοσία
    Σηματοδοσία κοινού καναλιού και σχετιζόμενη με κανάλι
  Μικτός ρυθμός μετάδοσης 2.048 Mbps

## Slide 121: Πολύπλεξη μήκους κύματος
Πολύπλεξη μήκους κύματος (WDM, Wavelength Division Multiplexing)
  Πολύπλεξη οπτικών σημάτων σε μία οπτική ίνα με βάση διαφορετικά μήκη κύματος (π.χ. Χρώματα) λέιζερ φωτός

## Slide 122: Πολύπλεξη μήκους κύματος
Πολύπλεξη μήκους κύματος
  Κάθε είσοδος καλύπτει διαφορετικά μήκη κύματος
    Τα ηλεκτρονικά δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα
  Οι είσοδοι συνδυάζονται οπτικά για μεταφορά
  Ο διαχωριστής δημιουργεί αντίγραφα του σήματος
  Τα φίλτρα κρατάνε μόνο τις επιθυμητές συχνότητες
  Μπορεί να περιλαμβάνει και μεταγωγή σε οπτικό επίπεδο

## Slide 123: Μεταγωγή
Συστατικά του συστήματος τηλεφωνίας
  Τοπικός βρόχος, ζεύξεις, μεταγωγείς
  Οι μεταγωγείς φροντίζουν για τη σύνδεση των άκρων
Μεταγωγή κυκλωμάτων
  Βασική μέθοδος μεταγωγής στην τηλεφωνία
  Εγκαθιδρύει ένα φυσικό κύκλωμα από άκρο σε άκρο
    Σύνδεση εισερχόμενης και εξερχόμενης γραμμής

## Slide 124: Μεταγωγή (2)
Μεταγωγή κυκλωμάτων
  Παλιά η μεταγωγή γινόταν από τηλεφωνητές
  Αργότερα με μηχανικούς, σήμερα με ψηφιακούς μεταγωγείς
  Το ψηφιακό κύκλωμα διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της κλήσης
Μεταγωγή πακέτων
  Τεμαχισμός των δεδομένων σε πακέτα και ανεξάρτητη αποστολή
  Κάθε πακέτο μπορεί να ακολουθήσει διαφορετική διαδρομή

## Slide 125: Μεταγωγή (3)
Μεταγωγή κυκλωμάτων και μεταγωγή πακέτων
  Μεταγωγή κυκλωμάτων: εγκαθίδρυση σύνδεσης
    Μετά δεν έχουμε καθυστέρηση κατά την επικοινωνία
    Αποκλείεται να εμφανιστεί συμφόρηση κατά την επικοινωνία

## Slide 126: Μεταγωγή (4)
Μεταγωγή κυκλωμάτων και μεταγωγή πακέτων
  Μεταγωγή πακέτων: η επικοινωνία αρχίζει αμέσως

## Slide 127: Μεταγωγή (5)
Μεταγωγή πακέτων
  Συνήθως υπάρχει άνω όριο στο μέγεθος των πακέτων. Έτσι κανένας χρήστης δεν μονοπωλεί τη γραμμή

## Slide 128: Μεταγωγή (6)
Τα πακέτα μειώνουν τις καθυστερήσεις
  Μικρή αναμονή ανά κόμβο σε σχέση με πακέτα
  Επικάλυψη μεταδόσεων σε σχέση με κυκλώματα
Εγγυημένη υπηρεσία ή οικονομία πόρων;

## Slide 129: Φυσικό Επίπεδο
Σύστημα κινητής τηλεφωνίας
  Κινητή τηλεφωνία πρώτης γενιάς
  Κινητή τηλεφωνία δεύτερης γενιάς
  Κινητή τηλεφωνία τρίτης γενιάς
Καλωδιακή τηλεόραση
  ADSL εναντίον καλωδιακής

## Slide 130: Σύστημα κινητής τηλεφωνίας
Γιατί κινητή τηλεφωνία;
  Πρόσβαση στο δίκτυο εν κινήσει
  Πρόσβαση στο δίκτυο από οποιοδήποτε σημείο
  Διαφέρει από την ασύρματη τηλεφωνία
    Τα ασύρματα τηλέφωνα δεν χρησιμοποιούνται για δικτύωση
  Ονομάζεται και κυψελωτή (cellular) τηλεφωνία

## Slide 131: Σύστημα κινητής τηλεφωνίας (2)
Εξέλιξη της κινητής τηλεφωνίας
  1η γενιά: αναλογική φωνή
    AMPS στις ΗΠΑ, διάφορα (εθνικά) συστήματα στην Ευρώπη
  2η γενιά: ψηφιακή φωνή
    GSM στην Ευρώπη, διάφορα (εμπορικά) συστήματα στις ΗΠΑ
    Διαφορετικό μοντέλο χρέωσης και προπληρωμένες κάρτες
  3η γενιά: ψηφιακή φωνή και δεδομένα

## Slide 132: Κινητή τηλεφωνία πρώτης γενιάς
1946: τηλεφωνία για αυτοκίνητα στο Saint Louis
  Μία κεντρική κεραία / πομποδέκτης και ένα κανάλι
  Σύστημα πίεσε για να μιλήσεις (push to talk)
  Ανάλογα συστήματα σε αστυνομία και ραδιοταξί
1960: Βελτιωμένο σύστημα κινητής τηλεφωνίας (IMTS, Improved Mobile Telephone Service)
  Μία κεντρική κεραία με πολλά ζεύγη συχνοτήτων
  Ταυτόχρονη αποστολή και λήψη
  23 κανάλια στα 150-450 MHz

## Slide 133: Κινητή τηλεφωνία πρώτης γενιάς (2)
1982: Προηγμένο σύστημα κινητής τηλεφωνίας (AMPS, Advanced Mobile Phone System)
  Η περιοχή κάλυψης υποδιαιρείται σε κυψέλες (cells)
    Οι κυψέλες έχουν διάμετρο 10-20 km στο AMPS
  Η ισχύς τηλεφώνων και κεραιών εξαρτάται από την κυψέλη
  Οι γειτονικές κυψέλες χρησιμοποιούν διαφορετικές συχνότητες

## Slide 134: Κινητή τηλεφωνία πρώτης γενιάς
Οργάνωση σε κυψέλες
  7 ομάδες συχνοτήτων στις γειτονικές κυψέλες
    Περιοδική επαναχρησιμοποίηση των συχνοτήτων
  Σπάσιμο κυψελών σε μικροκυψέλες
    Αύξηση της χωρητικότητας σε κορεσμένες περιοχές
    Δυνατότητα προσωρινής εγκατάστασης μικροκυψελών
  Κάθε κυψέλη περιέχει έναν σταθμό βάσης
    Σύστημα ελέγχου, πομποδέκτης και κεραία

## Slide 135: Κινητή τηλεφωνία πρώτης γενιάς (2)
Μεταβίβαση κλήσεων
  Κάθε τηλέφωνο ανήκει σε μια κυψέλη
  Ο σταθμός βάσης παρακολουθεί το σήμα του τηλεφώνου
  Το τηλέφωνο μεταβιβάζεται σε άλλη κυψέλη αν χρειάζεται
  Αν υπάρχει ενεργή κλήση πρέπει να αλλάξει κανάλι
    Ομαλή μεταβίβαση: απόκτηση νέου καναλιού πριν κλείσει το παλιό
    Απότομη μεταβίβαση: απόκτηση νέου καναλιού αφού κλείσει το παλιό

## Slide 136: Κινητή τηλεφωνία πρώτης γενιάς (3)
Μεταβίβαση κλήσεων
  Οι σταθμοί βάσης συνδέονται σε κέντρα μεταγωγής
    Τα κέντρα μεταγωγής συντονίζουν τις μεταβιβάσεις κλήσεων
Κανάλια στο σύστημα AMPS
  832 αμφίδρομα κανάλια (ζεύγη μονόδρομων καναλιών)
  824-869 MHz για λήψη, 869-894 MHz για μετάδοση
    Κάθε κανάλι χρησιμοποιεί δύο συχνότητες των 30 KHz

## Slide 137: Κινητή τηλεφωνία πρώτης γενιάς (4)
Τύποι καναλιών
  Κανάλια ελέγχου (βάση προς κινητό)
  Κανάλια ειδοποίησης (βάση προς κινητό)
  Κανάλια πρόσβασης (αμφίδρομα)
  Κανάλια δεδομένων (αμφίδρομα)

## Slide 138: Κινητή τηλεφωνία πρώτης γενιάς (5)
Διαχείριση κλήσεων
  Κάθε τηλέφωνο περιέχει αριθμό σειράς και τηλεφώνου σε PROM
  Κατά την ενεργοποίηση το τηλέφωνο στέλνει τους αριθμούς
  Ο σταθμός βάσης ενημερώνει τον οικείο μεταγωγέα του χρήστη
    Το τηλέφωνο περιοδικά επανεγγράφεται στο σύστημα
  Κλήσεις από κινητό: μηνύματα στο κανάλι πρόσβασης
  Κλήσεις προς κινητό: μηνύματα στο κανάλι ειδοποίησης
    Το τηλέφωνο εντοπίζεται μέσω του οικείου μεταγωγέα

## Slide 139: Κινητή τηλεφωνία δεύτερης γενιάς
Σύστημα GSM (Global System for Mobile): πανευρωπαϊκό πρότυπο
  Αντικατέστησε τα ασύμβατα εθνικά ευρωπαϊκά συστήματα
  Τα στοιχεία χρήστη περιέχονται στην κάρτα SIM
    Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικές συσκευές

## Slide 140: Κινητή τηλεφωνία δεύτερης γενιάς
Σύστημα GSM: πανευρωπαϊκό πρότυπο
  Σταθμός ελέγχου βάσης (BSC): ελέγχει μερικές κυψέλες
  Κέντρο μεταγωγής κινητών (MSC): σύνδεση BSC με δίκτυο
  Οικείο μητρώο (HLR): πληροφορίες χρηστών παρόχου
  Μητρώο επισκεπτών (VLR): πληροφορίες ξένων χρηστών

## Slide 141: Κινητή τηλεφωνία δεύτερης γενιάς
Οργάνωση φάσματος στο GSM
  Χρήση περιοχών στα 900, 1800 και 1900 MHz
  Δύο συχνότητες για κάθε κανάλι (από και προς την κεραία)
  124 κανάλια των 200 KHz σε ένα σύστημα 900 MHz

## Slide 142: Κινητή τηλεφωνία δεύτερης γενιάς
Οργάνωση φάσματος στο GSM
  Κάθε πλαίσιο περιλαμβάνει 8 υποδοχές
    Δυνατότητα παραχώρησης πολλών υποδοχών ανά συνδιάλεξη
    Η λήψη και η μετάδοση γίνονται σε διαφορετικές στιγμές
  Τα πλαίσια ομαδοποιούνται σε πολυπλαίσια

## Slide 143: Κινητή τηλεφωνία δεύτερης γενιάς
Δομή πλαισίων GSM
  Κάθε υποδοχή περιέχει 114 bit δεδομένων
    24,7 Kbps πριν τη διόρθωση σφαλμάτων
    13 Kbps για φωνή μετά τη διόρθωση σφαλμάτων

## Slide 144: Κινητή τηλεφωνία δεύτερης γενιάς
Δομή πλαισίων GSM
  Κανάλια ελέγχου στα πολυπλαίσια
    Κανάλι ελέγχου εκπομπής: ταυτότητα και κατάσταση βάσης
    Αφιερωμένο κανάλι ελέγχου: έλεγχος κινητών
    Κοινό: ειδοποίηση, τυχαία προσπέλαση, παραχώρηση πρόσβασης

## Slide 145: Κινητή τηλεφωνία τρίτης γενιάς
Κινητή τηλεφωνία τρίτης γενιάς
  Φωνή και δεδομένα, σε ψηφιακή μορφή
    Στα σταθερά δίκτυα τα δεδομένα έχουν ξεπεράσει τη φωνή
    Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στα κινητά
IMT-2000 (International Mobile Telecommunications): αρχική πρόταση για παγκόσμιο πρότυπο
  Χρήση φάσματος στα 2 GHz, με ορίζοντα το 2000 (!)

## Slide 146: Κινητή τηλεφωνία τρίτης γενιάς
IMT-2000 (συνέχεια)
  2 Mbps σε κτίρια, 384 Kbps σε πεζούς, 144 Kbps σε αυτοκίνητα
  Δυστυχώς δεν υπήρξε παγκόσμια συμφωνία
  WCDMA: Ευρωπαϊκή πρόταση
  CDMA 2000: Αμερικάνικη πρόταση
  Τελικά όλα τα συστήματα ονομάστηκαν UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)
  Βασίζονται όλα στην τεχνική CDMA
  Δυστυχώς διαφέρουν σε αρκετά σημεία

## Slide 147: Κινητή τηλεφωνία τρίτης γενιάς
Προβλήματα υλοποίησης του CDMA
  Όλοι πρέπει να είναι τέλεια συγχρονισμένοι
    Στην πράξη μόνο τα δύο άκρα είναι συγχρονισμένα
    Χρειάζονται μεγάλες ακολουθίες θραυσμάτων
    Απαιτείται καλή διόρθωση σφαλμάτων
  Όλα τα σήματα πρέπει να έχουν την ίδια ισχύ
    Στην πράξη η ισχύς εξαρτάται από τη θέση
    Η ισχύς ρυθμίζεται ανάλογα με την απόσταση
    Κάθε δέκτης εκπέμπει ανάλογα με την ισχύ που δέχεται

## Slide 148: Κινητή τηλεφωνία τρίτης γενιάς
Πλεονεκτήματα του CDMA
  Δεν χρειάζεται προκαθορισμένη εκχώρηση συχνοτήτων
  Δυνατότητα εκχώρησης πολλών ακολουθιών ανά χρήστη
  Πολύ καλή αξιοποίηση του εύρους ζώνης του συστήματος
  Δυνατότητα ομαλής μεταβίβασης κλήσεων

## Slide 149: Κινητή τηλεφωνία τρίτης γενιάς
Παράδειγμα ομαλής μεταβίβασης
  Ο χρήστης επικοινωνεί ταυτόχρονα με δύο σταθμούς
  Η επικοινωνία δεν διακόπτεται καθόλου

## Slide 150: Κινητή τηλεφωνία τρίτης γενιάς
Συστήματα 2,5 γενιάς: γέφυρα με την τρίτη γενιά
  EDGE: αύξηση ταχύτητας μετάδοσης στο GSM
  GPRS: μετάδοση πακέτων μέσω GSM ή AMPS
Συστήματα 4ης γενιάς: LTE
  Πολύ υψηλές ταχύτητες πρόσβασης
  Ευέλικτη διαχείριση εύρους ζώνης
  Πολύ υψηλές ταχύτητες δεδομένων
  HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access): έως 168/22 Mbps (με πολλαπλές κεραίες)

## Slide 151: Καλωδιακή τηλεόραση
Τηλεόραση κοινοτικής κεραίας (CATV)
  Μεγάλη κεραία συνδεδεμένη σε κεφαλή
  Ομοαξονικό καλώδιο για διανομή σήματος
  Αρχικά από επιχειρήσεις μικρού μεγέθους
    Αναμετάδοση απλού τηλεοπτικού σήματος
  Σήμερα από πολύ μεγάλους οργανισμούς
    Μετάδοση συνδρομητικών καναλιών

## Slide 152: Καλωδιακή τηλεόραση
Υβριδικά οπτικά / ομοαξονικά συστήματα (HFC)
  Οπτικές ίνες μέχρι τη γειτονιά
  Ομοαξονικά καλώδια μέχρι τα σπίτια

## Slide 153: Καλωδιακή τηλεόραση
Πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω CATV
  Αντικατάσταση μονόδρομων με αμφίδρομους ενισχυτές

## Slide 154: Καλωδιακή τηλεόραση
Πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω CATV
  Όλοι οι χρήστες ανταγωνίζονται πάνω στο καλώδιο
    Στην τηλεόραση δεν υπάρχει τέτοιο θέμα
    Στα δεδομένα χρειάζονται πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης
    Στο ADSL κάθε χρήστης έχει το δικό του καλώδιο
  Αύξηση του εύρους ζώνης ανά γειτονιά μέσω οπτικών ινών

## Slide 155: Καλωδιακή τηλεόραση
Κατανομή του φάσματος
  Η τηλεόραση καταλαμβάνει τα 54-550 MHz
    Στα 88-108 MHz υπάρχει το ραδιόφωνο FM
  Κάθε τηλεοπτικό κανάλι καταλαμβάνει 6 ή 8 MHz

## Slide 156: Καλωδιακή τηλεόραση
Κατανομή του φάσματος
  Ανερχόμενη κατεύθυνση δεδομένων στα 5-42 MHz
  Κατερχόμενη κατεύθυνση δεδομένων στα 550-750 MHz
    Ασυμμετρία υπέρ της κατερχόμενης κατεύθυνσης
    Κοινός ενισχυτής για κατερχόμενα δεδομένα και τηλεόραση
  Σύστημα τερματισμού καλωδιακών μόντεμ (CMTS)

## Slide 157: Καλωδιακή τηλεόραση
Διαμόρφωση δεδομένων
  QAM-64 ή QAM-256 στα κατερχόμενα ανάλογα με την ποιότητα
    27-39 Mbps ωφέλιμο φορτίο για κανάλια των 6 MHz
  QPSK ή QAM-128 στα ανερχόμενα λόγω έντονου θορύβου

## Slide 158: Καλωδιακή τηλεόραση
Πρότυπο DOCSIS για καλωδιακά μόντεμ
  Μικροϋποδοχές των 8 byte στα ανερχόμενα κανάλια
  Το μόντεμ μετρά την απόστασή από την κεφαλή (ranging)
    Έτσι μπορεί να στέλνει στην κατάλληλη μικροϋποδοχή
  Πακέτα των 204 byte στα κατερχόμενα κανάλια (MPEG-2)

## Slide 159: ADSL εναντίον CATV
ADSL: κάθε χρήστης έχει το δικό του καλώδιο
  Εγγυημένο εύρος ζώνης μέχρι το κέντρο
  Ευκολότερη επέκταση του συστήματος για νέους χρήστες
  Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα (επιχειρήσεις, χώρες)
CATV: όλοι οι χρήστες μοιράζονται ένα καλώδιο
  Όχι εγγυημένο εύρος ζώνης μέχρι το κέντρο
  Μεγαλύτερο διαθέσιμο εύρος ζώνης σε κάθε στιγμή

## Slide 160: Τέλος Ενότητας # 2
Μάθημα: Δίκτυα Επικοινωνιών
Ενότητα # 2: Φυσικό Επίπεδο
Διδάσκων: Θεόδωρος Αποστολόπουλος
Τμήμα: Πληροφορικής