## Slide 1: Κινητά και Διάχυτα Συστήματα
Ενότητα # 11: Κινητά και ασύρματα συστήματα
Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος
Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 2: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 3: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Οι εικόνες προέρχονται από το βιβλίο «Κατανεμημένα Συστήματα με Java», Ι. Κάβουρας, Ι. Μήλης, Γ. Ξυλωμένος, Α. Ρουκουνάκη, 3η έκδοση, 2011, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Κατανόηση της διάκρισης ανάμεσα στα κινητά και τα ασύρματα συστήματα.
Εισαγωγή στα βασικά χαρακτηριστικά των κινητών και ασύρματων συστημάτων.
Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του TCP και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στα κινητά και ασύρματα συστήματα.
Εισαγωγή στις μεθόδους βελτίωσης του TCP.

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Εισαγωγή
Κινητά συστήματα
Ασύρματα συστήματα
Έλεγχος προσπέλασης
Λειτουργία του TCP
Επίδοση του TCP
Βελτιώσεις του TCP

## Slide 6: Εισαγωγή
Μάθημα: Κινητά και Διάχυτα Συστήματα,
Ενότητα # 11: Κινητά και ασύρματα συστήματα
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 7: Κινητά ή ασύρματα;
Κινητά <> ασύρματα
  Κινητά: οι οντότητες αλλάζουν θέση
  Ασύρματα: οι οντότητες έχουν ασύρματη ζεύξη
  Τα κινητά συνήθως είναι και ασύρματα
    Η κίνηση επιτρέπεται λόγω ασύρματης ζεύξης
  Τα ασύρματα δεν είναι πάντα και κινητά
    Μικροκυματικές ζεύξεις, WiMAX, τηλεόραση

## Slide 8: Προβλήματα
Προβλήματα στα κινητά συστήματα
  Αλλαγή συνθηκών μετάδοσης
    Λόγω αλλαγής θέσης στην ασύρματη ζεύξη
  Αλλαγή σημείου σύνδεσης
Προβλήματα στα ασύρματα συστήματα
  Απρόβλεπτο περιβάλλον μετάδοσης
    Ακόμη και χωρίς κίνηση
  Αυξημένα σφάλματα λόγω παρεμβολών

## Slide 9: Κινητά συστήματα
Μάθημα: Κινητά και Διάχυτα Συστήματα, Ενότητα # 11: Κινητά και ασύρματα συστήματα
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 10: Αλλαγή συνθηκών μετάδοσης
Προβλήματα που οφείλονται στην κίνηση
  Έχουν νόημα σε ασύρματες ζεύξεις
  Αλλαγή απόστασης από σημείο σύνδεσης
  Αλλαγή περιβάλλοντος ως το σημείο σύνδεσης
  Φαινόμενα μετατόπισης συχνοτήτων (doppler)
  Αντιμετωπίζονται κυρίως στο φυσικό επίπεδο

## Slide 11: Αλλαγή σημείου σύνδεσης
Σε συστήματα με κυψελωτή λειτουργία
  Κάθε κυψέλη είναι διαφορετικό σημείο σύνδεσης
Αλλάζουμε σημείο σύνδεσης λόγω κίνησης
  Μεταβίβαση κλήσης (handover ή handoff)
Παρόμοια με σύνδεση σε άλλα πριζάκια
  Σημασία έχει η αλλαγή του σημείου σύνδεσης
Βασικό πρόβλημα στο επίπεδο δικτύου

## Slide 12: IP και κίνηση (1 από 2)
Το IP βασίζεται σε ομαδοποίηση διευθύνσεων
  Στον κορμό δεν παρακολουθούμε συσκευές
  Βλέπουμε μόνο διευθύνσεις (μεγάλων) δικτύων
  Η υπόλοιπη διεύθυνση φαίνεται στα άκρα
Ο εντοπισμός βασίζεται στις διευθύνσεις IP
  Κάθε διεύθυνση εντάσσεται σε ένα δίκτυο
  Το δίκτυο εντάσσεται σε μεγαλύτερο δίκτυο
  Η διεύθυνση IP ανήκει στο κατάλληλο δίκτυο

## Slide 13: IP και κίνηση (2 από 2)
Πώς αντιμετωπίζει την κίνηση το IP;
  Οι διευθύνσεις IP είναι και αναγνωριστικά
  Θέλουμε συνέχεια την ίδια διεύθυνση
    Είναι αναγνωριστικό της συσκευής
  Πρέπει όμως να ανήκει στο τρέχον δίκτυο
    Άρα τελικά κωδικοποιεί κάποια θέση
  Έχουμε δέσιμο αναγνωριστικού-τοποθεσίας
  Συνεπώς η συσκευή δεν μπορεί να κινηθεί!

## Slide 14: Mobile IP (1 από 4)
Επέκταση του IP για κινητές μηχανές
  Βασίζεται στο αρχικό δίκτυο (home network)
  Μόνιμη αρχική διεύθυνση (home address)
  Στο αρχικό δίκτυο υπάρχει αρχικός πράκτορας
    Παρακολουθεί την θέση της κινητής μηχανής
  Στο νέο δίκτυο υπάρχει ξένος πράκτορας
    Παρέχει τοπική διεύθυνση στην κινητή μηχανή
    Εξυπηρετεί την κυκλοφορία της κινητής μηχανής

## Slide 15: Mobile IP (2 από 4)
Επικοινωνία με την αρχική διεύθυνση
  Τα πακέτα φτάνουν στο αρχικό δίκτυο
    Ο πράκτορας απαντάει σε αιτήσεις ARP
    Μόνο όταν η μηχανή λείπει από το δίκτυο
  Ο αρχικός πράκτορας τα προωθεί στον ξένο
    Χρήση σήραγγας για μεταφορά πακέτων
  Ο ξένος πράκτορας τα δίνει στην κινητή μηχανή
  Αντίστροφα για εξερχόμενα μηνύματα

## Slide 16: Mobile IP (3 από 4)
Μειονεκτήματα Mobile IP
  Τριγωνική δρομολόγηση πακέτων
    Μέσω του αρχικού πράκτορα
    Και προς τις δύο κατευθύνσεις
  Επιβάρυνση προώθησης
    Τα μηνύματα ενθυλακώνονται σε άλλα

## Slide 17: Mobile IP (4 από 4)
Βελτιώσεις Mobile IP
  Απευθείας αποστολή εξερχόμενων μηνυμάτων
    Δεν πάμε μέσω του αρχικού πράκτορα
    Πιθανόν να απορριφθούν για λόγους ασφάλειας
    Έρχονται από το «λάθος» δίκτυο
  Απευθείας αποστολή εισερχόμενων μηνυμάτων
    Το άλλο άκρο ξέρει τη διεύθυνση της κινητής μηχανής
    Απαιτεί το άλλο άκρο να γνωρίζει για την κίνηση

## Slide 18: Ασύρματα συστήματα
Μάθημα: Κινητά και Διάχυτα Συστήματα, Ενότητα # 11: Κινητά και ασύρματα συστήματα
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 19: Ασύρματα σφάλματα
Σφάλματα λόγω παρεμβολών
  Θόρυβος από άλλες μεταδόσεις
  Το περιβάλλον μεταβάλλεται απρόβλεπτα
    Οι συνθήκες αλλάζουν χωρίς να κινηθούμε
    Η κίνηση οδηγεί σε πρόσθετες μεταβολές
  Αντιμετωπίζονται κυρίως στο φυσικό επίπεδο
  Έχουν αντίκτυπο όμως στο επίπεδο μεταφοράς

## Slide 20: Τύποι ασύρματων συστημάτων
Δορυφορικά συστήματα
  Μεγάλη καθυστέρηση
  Υψηλός ρυθμός σφαλμάτων
Επίγεια συστήματα
  Κυψελωτά συστήματα
  Ασύρματα τοπικά δίκτυα
  Μέτρια καθυστέρηση
  Υψηλός ρυθμός σφαλμάτων

## Slide 21: Επίγεια συστήματα
Σε σχέση με δορυφορικά
  Χαμηλή καθυστέρηση διάδοσης
    Μικρές αποστάσεις
  Μέση καθυστέρηση μετάδοσης
    Μέσοι ρυθμοί μετάδοσης
    Υψηλοί σε πιο πρόσφατα συστήματα
  Υψηλός ρυθμός σφαλμάτων
    Ασύρματο περιβάλλον

## Slide 22: Κυψελωτά συστήματα (1 από 3)
Μέση/υψηλή καθυστέρηση μετάδοσης
  Ανταγωνισμός για φάσμα με τηλεφωνία
Υψηλός ρυθμός σφαλμάτων
  Εξασθένηση λόγω απόστασης
  Παρεμβολές από εξωτερικές πηγές
  Σύγκρουση πολλαπλών σημάτων
Υπηρεσία μεταγωγής πακέτων
  Παλιότερα, υπηρεσία μεταγωγής κυκλωμάτων

## Slide 23: Κυψελωτά συστήματα (2 από 3)
Διασύνδεση με Διαδίκτυο
  Ειδικοί κόμβοι μετατροπής πρωτοκόλλων
  Διαφορετικά πρωτόκολλα ζεύξης
    Διόρθωση σφαλμάτων
    Συνύπαρξη υπηρεσιών (φωνή και δεδομένα)

## Slide 24: Κυψελωτά συστήματα (3 από 3)
Διόρθωση σφαλμάτων
  Πρόσθια διόρθωση σφαλμάτων στη φωνή
    Δεν υπάρχει χρόνος για αναμεταδόσεις
  Εναλλαγή (interleaving) των πλαισίων
    Αυξάνει την αντοχή στα σφάλματα
    Αυξάνει όμως σημαντικά την καθυστέρηση
  Αναμεταδόσεις ή τίποτα στα δεδομένα
    Απλούστερη ή καθόλου κωδικοποίηση

## Slide 25: Ασύρματα LAN (1 από 2)
Χαμηλή καθυστέρηση μετάδοσης
  Πολύ μικρές αποστάσεις
Χαμηλός ρυθμός σφαλμάτων
  Συγκρούσεις ανάμεσα στους σταθμούς
  Παρεμβολές (πολύ λιγότερο)
Υπηρεσία μεταγωγής πακέτων
  Χρησιμοποιεί πλαίσια τύπου Ethernet

## Slide 26: Ασύρματα LAN (2 από 2)
Διόρθωση σφαλμάτων
  Γενικά αφήνεται σε παραπάνω επίπεδα
    Αντίστοιχα με Ethernet
  Δυνατότητα αποστολής επιβεβαιώσεων
    Σε περίπτωση αποτυχίας, αναμετάδοση
  Προαιρετική σε πολλά συστήματα
    Έχει νόημα σε πολύ θορυβώδες περιβάλλον
    Αλλιώς απλά επιβαρύνει όλες τις μεταδόσεις

## Slide 27: Κυψελωτά ή LAN (1 από 2)
Παλαιότερα οι διαφορές ήταν πολύ μεγάλες
  Τα κυψελωτά δίκτυα υποστήριζαν κυρίως φωνή
  Τα ασύρματα LAN δεν υποστήριζαν κυψέλες
Σταδιακά οι διαφορές εξαφανίζονται
  Η φωνή σταδιακά κινείται προς το VoIP
  Τα κυψελωτά συστήματα υιοθετούν το IP
  Οι κυψέλες μικραίνουν συνεχώς
  Οι ρυθμοί μετάδοσης αυξάνονται
  Πιθανή διασύνδεση των δύο τύπων δικτύων

## Slide 28: Κυψελωτά ή LAN (2 από 2)
Υπάρχουν όμως ακόμη διαφορές
  Διαφορετικά πρωτόκολλα πρόσβασης
    Πιο συγκεντρωτικά στα κυψελωτά συστήματα
  Διαφορετικοί τρόποι χρήσης του φάσματος
    Πιο οργανωμένοι στα κυψελωτά
  Διαφορετικοί ρυθμοί σφαλμάτων
    Πιο υψηλοί στα κυψελωτά

## Slide 29: Έλεγχος προσπέλασης
Μάθημα: Κινητά και Διάχυτα Συστήματα, Ενότητα # 11: Κινητά και ασύρματα συστήματα
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 30: Ποιος θα μεταδώσει πότε;
Έλεγχος προσπέλασης στο μέσο (MAC)
  Κλασσικό πρόβλημα καταμεριζόμενων μέσων
    Τα ασύρματα μέσα είναι καταμεριζόμενα
    Πολλές μεταδόσεις μοιράζονται το ίδιο μέσο
    Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις συγκρούσεις;
  Πιο δύσκολο στα ασύρματα μέσα
    Το εύρος ζώνης είναι περιορισμένο
    Οι μεταδόσεις καλύπτουν η μία την άλλη

## Slide 31: CSMA/CA (1 από 2)
Στο Ethernet έχουμε CSMA/CD
  Μεταδίδουμε σε ελεύθερο μέσο
  Διακόπτουμε αν ανιχνεύσουμε σύγκρουση
Στα ασύρματα δεν ανιχνεύουμε συγκρούσεις
  Οι μεταδόσεις μας καλύπτουν τους άλλους
Αν συμβεί σύγκρουση έχουμε κόστος
  Συνήθως δεν την καταλαβαίνουμε καν
  Χάνεται όλο το πακέτο (δεν έχουμε CD)

## Slide 32: CSMA/CA (2 από 2)
Στα ασύρματα LAN έχουμε CSMA/CA
  Αν το μέσο είναι κατειλημμένο περιμένουμε
  Όταν ελευθερωθεί περιμένουμε τυχαίο διάστημα
    Δεν στέλνουμε άμεσα όπως στο CSMA/CD!
  Μετράμε όποτε ελευθερώνεται το μέσο
    Τελικά θα έρθει η σειρά μας
  Στόχος: μείωση πιθανότητας συγκρούσεων

## Slide 33: RTS/CTS
Δέσμευση πριν τη μετάδοση
  Στέλνουμε RTS αναφέροντας τον προορισμό
  Ο προορισμός στέλνει CTS ως επιβεβαίωση
  Όλοι περιμένουν να γίνει η μετάδοση
    Το RTS ακούγεται κοντά στον αποστολέα
    Το CTS ακούγεται κοντά στον παραλήπτη
  Οι συγκρούσεις επηρεάζουν μόνο τα RTS/CTS
  Αν δεν έχουμε κίνηση, απλά επιβαρύνουν!

## Slide 34: Επιβεβαιώσεις
Μετά τη μετάδοση στέλνεται ACK
Το ACK στέλνεται με προτεραιότητα
  Όλοι περιμένουν μήπως σταλεί ACK
Άμεσος εντοπισμός σφαλμάτων
  Και συγκρούσεων!
  Πιθανή αναμετάδοση στη συνέχεια
Αν το μέσο δεν έχει κίνηση;
  Επιβαρύνει πάλι το ρυθμό μετάδοσης

## Slide 35: Πολύπλεξη (1 από 5)
Κυψελωτά συστήματα
  Διακρίνουμε μεταδόσεις σε κάθε κατεύθυνση
    Downlink: από σημείο σύνδεσης
    Uplink: προς σημείο σύνδεσης
  Σε πολλά συστήματα γίνεται σαφής διάκριση
    Διαφορετικό λογικό κανάλι ανά κατεύθυνση
    Διαίρεση χρόνου (TDD)
    Διαίρεση συχνοτήτων (FDD)

## Slide 36: Πολύπλεξη (2 από 5)
Downlink: πιθανόν απλός καταμερισμός
  Με διαφορετικά κανάλια downlink/uplink
  Ο μόνος που στέλνει είναι το σημείο σύνδεσης
  Αποφασίζει ελεύθερα τι να μεταδώσει σε ποιον
Αν δεν έχουμε χωριστά κανάλια όμως;
  Παρόμοια κατάσταση με ασύρματα LAN
  Όλοι ανταγωνίζονται για ευκαιρίες μετάδοσης!

## Slide 37: Πολύπλεξη (3 από 5)
Uplink: δύσκολος καταμερισμός
  Πρέπει να συντονιστούν όλοι οι χρήστες
  Πιθανόν να καθοδηγούνται από τη βάση
  Πώς όμως μιλάνε αρχικά στη βάση;
Μικρό πρόβλημα στην τηλεφωνία
  Χρειάζεται όταν ξεκινάμε μία κλήση
  Μετά δεσμεύεται στατικά ένα λογικό κανάλι

## Slide 38: Πολύπλεξη (4 από 5)
Μεγάλο πρόβλημα στα δεδομένα
  Δυναμική δέσμευση (στατιστική πολύπλεξη)
  Επηρεάζει και το VoIP
Παρόμοια λύση με ασύρματα LAN
  Στέλνουμε πακέτα δέσμευσης σε κοινό κανάλι
  Τα πακέτα δέσμευσης μπορεί να συγκρουστούν
  Αν επιβιώσουν δεσμεύουν θέσεις μετάδοσης

## Slide 39: Πολύπλεξη (5 από 5)
Πόσο καλά δουλεύει αυτό;
  Τα κανάλια τυχαίας προσπέλασης είναι μικρά
    Είναι επιβάρυνση για το σύστημα
  Αρκούν για σπάνιες αιτήσεις
    Για παράδειγμα, για τηλεφωνήματα
  Δεν αρκούν για συνεχείς αιτήσεις
    Για παράδειγμα, για TCP/IP
    Μεγάλο πρόβλημα για τα smartphones

## Slide 40: Λειτουργία του TCP
Μάθημα: Κινητά και Διάχυτα Συστήματα, Ενότητα # 11: Κινητά και ασύρματα συστήματα
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 41: Στόχος του TCP
Αποστολή αμφίδρομης ροής δεδομένων
  Έλεγχος σφαλμάτων
    Απώλειες, αναδιατάξεις, πολλαπλασιασμός
  Έλεγχος ροής
    Ο αποστολέας δεν υπερχειλίζει τον παραλήπτη
  Έλεγχος συμφόρησης
    Ο αποστολέας δεν υπερχειλίζει το δίκτυο
    Πολύ πιο δύσκολο από έλεγχο ροής!

## Slide 42: Βασικά του TCP
Οι ροές τεμαχίζονται σε πακέτα IP
  Η ροή είναι μια ακολουθία byte
  Τεμαχίζεται σε πακέτα αυθαίρετου μήκους
  Συναρμολόγηση στον παραλήπτη
  Πάντα με τη σωστή σειρά
  Αναμεταδόσεις αν λείπουν πακέτα
Αθροιστικές επιβεβαιώσεις δεδομένων
  Αναφέρονται σε byte και όχι σε πακέτα

## Slide 43: Εντοπισμός απωλειών
Πολλές επιβεβαιώσεις για ίδια δεδομένα
  Κάποιο πακέτο έφτασε εκτός σειράς
  Στις 3 επιβεβαιώσεις συνάγεται απώλεια
    Λιγότερες μπορεί να οφείλονται σε αναδιάταξη
Εκπνοή χρονομέτρου αναμετάδοσης
  Όταν δεν λαμβάνονται επιβεβαιώσεις
  Χρήση προσαρμοζόμενης εκτίμησης του RTT
    Για να αποφασίσουμε πόσο θα περιμένουμε

## Slide 44: Αντίδραση στις απώλειες
Απώλεια πακέτων σημαίνει συμφόρηση
  Η πιο συνηθισμένη αιτία σε ενσύρματα δίκτυα
  Αρχικά αναμεταδίδεται το χαμένο πακέτο
    Για να πετύχουμε την αξιόπιστη μετάδοση
  Στη συνέχεια μειώνεται ο ρυθμός μετάδοσης
    Για να αδειάσουν οι ουρές των δρομολογητών
    Η μείωση εξαρτάται από τον εντοπισμό της απώλειας

## Slide 45: Παράθυρα του TCP
Παράθυρο συμφόρησης
  Εκτιμά πόσα byte «χωράει» το δίκτυο
  Αυξομειώνεται ανάλογα με τις απώλειες
Παράθυρο παραλήπτη
  Δείχνει πόσα byte δέχεται ο παραλήπτης
  Χρησιμοποιείται για έλεγχο ροής
Πολιτική μετάδοσης του TCP
  Τα παράθυρα περιορίζουν τα εκκρεμή byte

## Slide 46: Παράθυρο συμφόρησης (1 από 3)
Ξεκινά από το 1 πακέτο
Κάθε νέα επιβεβαίωση το αυξάνει κατά 1
  Διπλασιάζεται σε κάθε «γύρο»
  Εκθετική αύξηση του παραθύρου
Εκπνοή χρονομέτρου: μείωση στο 1 πακέτο
  Θέτουμε όριο το μισό του τρέχοντος παραθύρου
  Ξεκινάμε πάλι από το 1 πακέτο
  Αυξάνουμε εκθετικά μέχρι το όριο
  Μετά αυξάνουμε κατά 1 σε κάθε «γύρο»

## Slide 47: Παράθυρο συμφόρησης (2 από 3)
Πολλαπλές επιβεβαιώσεις: φάση ανάκαμψης
  Το δίκτυο δεν είναι τόσο φορτωμένο
    Αλλιώς δεν θα πέρναγαν νέα πακέτα
  Άρα δεν κλείνουμε εντελώς το παράθυρο
  Το παράθυρο τίθεται στο μισό του τρέχοντος
  Περιμένουμε να φτάσει μια νέα επιβεβαίωση
  Μετά αυξάνουμε κατά 1 σε κάθε «γύρο»

## Slide 48: Παράθυρο συμφόρησης (3 από 3)

## Slide 49: Επίδοση του TCP
Μάθημα: Κινητά και Διάχυτα Συστήματα, Ενότητα # 11: Κινητά και ασύρματα συστήματα
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 50: Το πρόβλημα του TCP
Ασύρματες ζεύξεις: απώλεια <> συμφόρηση
  Μη αμελητέος ρυθμός απωλειών
  Κυψελωτά: κυρίως σφάλματα μετάδοσης
    Ακόμη και με εναλλαγή και διόρθωση σφαλμάτων
  Ασύρματα LAN: κυρίως συγκρούσεις
Οι ομαδικές απώλειες είναι χειρότερες
  Διαδοχικά κλεισίματα παραθύρου συμφόρησης
  Συμφέρει οι απώλειες να είναι διάσπαρτες!

## Slide 51: Μείωση μεγέθους πακέτων
Μείωση πιθανότητας σφάλματος
  Και μείωση του κόστους του σφάλματος
    Γενικά χάνεται όλο το πακέτο
    Αντίστοιχα και για συγκρούσεις
  Αυξάνεται η επιβάρυνση λόγω επικεφαλίδων
  Οι επικεφαλίδες μένουν σταθερές
    Δυσκολία εφαρμογής συμπίεσης κεφαλίδων
    Αν χαθεί ένα πακέτο, χάνεται ο συγχρονισμός

## Slide 52: Αναμεταδόσεις επίπεδου ζεύξης
Συνηθισμένες στα κυψελωτά δίκτυα
  Αυξάνουν την καθυστέρηση (RTT)
  Το παράθυρο δυσκολεύεται να μεγαλώσει
Αυξάνουν τη διαταραχή της καθυστέρησης
  Οι εκτιμήσεις του RTT είναι αναξιόπιστες
  Οι αναμεταδόσεις μπορεί να αργούν πολύ
Συγκρουόμενες αναμεταδόσεις
  Αναμετάδοση από TCP και επίπεδο ζεύξης

## Slide 53: Πολλαπλές ασύρματες ζεύξεις
Και τα δύο άκρα είναι ασύρματα
  Οι απώλειες πολλαπλασιάζονται
    Γενικά υποθέτουμε ανεξάρτητα άκρα
    Συνήθως βρίσκονται μακριά το ένα από το άλλο
  Πιο δύσκολο να τα αντιμετωπίσει το TCP
    Τα πακέτα χάνονται σε δύο σημεία
  Μπορεί να έχουμε και σειρά ασύρματων
    Δίκτυα πολλαπλών αλμάτων
    Πιθανότητα μη ανεξάρτητων σφαλμάτων

## Slide 54: Απώλειες λόγω κίνησης (1 από 2)
Κυρίως στα κυψελωτά δίκτυα
Οφείλονται σε καθυστέρηση μετάβασης
  Μετάβαση σε διαφορετική κυψέλη
  Στο ίδιο δίκτυο (οριζόντια)
  Σε διαφορετικό δίκτυο (κατακόρυφη)
  Εν μέρει προβλέψιμες
    Στο φυσικό επίπεδο παρακολουθούμε το σήμα

## Slide 55: Απώλειες λόγω κίνησης (2 από 2)
Προσωρινή διακοπή επικοινωνίας
  Απώλειες μέχρι να αρχίζει η επικοινωνία
    Το TCP θεωρεί ότι υπάρχει σημαντική συμφόρηση
    Μπορεί να κλείσει εντελώς το παράθυρο
    Μεγάλη καθυστέρηση μέχρι να επανέλθει
  Πιθανόν διαφορετικό μονοπάτι στη συνέχεια
    Το TCP προσαρμόζεται εύκολα στις νέες συνθήκες
    Νέα ισορροπία στο κατάλληλο σημείο λειτουργίας

## Slide 56: Βελτιώσεις του TCP
Μάθημα: Κινητά και Διάχυτα Συστήματα, Ενότητα # 11: Κινητά και ασύρματα συστήματα
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 57: Διάκριση απωλειών (1 από 2)
Γιατί δεν αποδίδει καλά το TCP;
  Οι απώλειες μειώνουν το ρυθμό μετάδοσης
    Αντιμετωπίζονται ως δείγματα συμφόρησης
    Περιττό όταν δεν έχουμε συμφόρηση
    Αργή ανάκαμψη άρα χαμηλή επίδοση
Διάκριση των ασύρματων απωλειών
  Μόνο αναμετάδοση πακέτων
  Διατήρηση του παραθύρου συμφόρησης

## Slide 58: Διάκριση απωλειών (2 από 2)
Πώς να διακρίνουμε τις απώλειες;
  Σήματα απώλειας από χαμηλότερα επίπεδα
  Σήματα κίνησης από χαμηλότερα επίπεδα
  Οι απώλειες αυτές δεν σημαίνουν συμφόρηση
  Υπάρχουν μόνο στο ασύρματο άκρο
    Το άλλο άκρο δεν μπορεί να λάβει τέτοια σήματα
    Άρα η βελτίωση είναι μόνο προς μία κατεύθυνση

## Slide 59: Τεμαχισμένο TCP
Σπάσιμο σύνδεσης σε δύο μέρη
  Γεφύρωση των συνδέσεων στην ασύρματη πύλη
  Ειδική μεταχείριση της ασύρματης σύνδεσης
    Αντικατάσταση ακόμη και του TCP
Παραβιάζει τη σημασιολογία του TCP
  Οι επιβεβαιώσεις δεν είναι από άκρο σε άκρο
Απαιτεί διατήρηση κατάστασης στο δίκτυο

## Slide 60: Επιλεκτικές επιβεβαιώσεις
Επιλογή του TCP, αρκετά διαδεδομένη πια
  Το TCP ανακάμπτει από μία απώλεια ανά «γύρο»
  Κάθε επιβεβαίωση δείχνει που σταματήσαμε
Το SACK επιτρέπει πολλαπλή ανάκαμψη
  Η επιβεβαίωση δείχνει μέχρι τρία «κενά»
  Αναμετάδοση όλων των απωλειών
Ιδιαίτερα χρήσιμο στις ομαδικές απώλειες
  Τυπική κατάσταση στα ασύρματα δίκτυα

## Slide 61: Λύσεις επιπέδου μεταφοράς
Πλεονεκτήματα
  Δεν αλλάζουν τα ενδιάμεσα συστήματα
  Το TCP είναι στο μηχάνημα του χρήστη
Μειονεκτήματα
  Στην πράξη απαιτούν λογισμικό στο δίκτυο
    Και διατήρηση κατάστασης
    Σε σημεία που δεν ελέγχει ο χρήστης
    Παράδειγμα: οι πύλες σύνδεσης των δικτύων

## Slide 62: Παρεμβαλλόμενο TCP (1 από 2)
Εγκαθίσταται στην ασύρματη πύλη
Παρακολουθεί την κίνηση του TCP
Αναμεταδίδει τα χαμένα πακέτα
Αποκρύπτει τις πολλαπλές επιβεβαιώσεις
  Αποτρέπει τις συγκρουόμενες αναμεταδόσεις
Δεν παραβιάζει τη σημασιολογία του TCP

## Slide 63: Παρεμβαλλόμενο TCP (2 από 2)
Μόνο η μία κατεύθυνση βελτιώνεται
  Προς το ασύρματο άκρο
  Η άλλη αργεί να επιστρέψει επιβεβαιώσεις
  Οι απώλειες μπορεί είναι και από συμφόρηση
Χρειάζεται πρόσβαση σε επικεφαλίδες TCP
  Δεν λειτουργεί με κρυπτογραφημένες συνδέσεις
Απαιτείται διατήρηση κατάστασης στην πύλη
  Για κάθε σύνδεση που διέρχεται

## Slide 64: Ρητή σήμανση απωλειών
Ειδικό δυφίο στις επικεφαλίδες του TCP
  Υποδεικνύει ότι ένα πακέτο χάθηκε τοπικά
  Σημειώνεται από την ασύρματη πύλη
  Προστίθεται στα πακέτα προς ενσύρματο άκρο
  Αντανακλάται στις επιβεβαιώσεις
Χρήσιμο για το παρεμβαλλόμενο TCP
  Βελτιώνει την κατεύθυνση προς ενσύρματο άκρο
  Απαιτεί αλλαγές στο TCP στο ενσύρματο άκρο

## Slide 65: Αντιμετώπιση κίνησης (1 από 2)
Το επίπεδο ζεύξης αλλάζει στη μεταγωγή
  Υποθέτουμε ότι η διεύθυνση IP διατηρείται
  Αλλάζει όμως το σημείο σύνδεσης
  Πρόβλημα για το τεμαχισμένο TCP
    Θεωρητικά μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη πύλη
    Στην πράξη το κόστος είναι υπερβολικό
Η μεταγωγή είναι απρόβλεπτη κατάσταση
  Χάνονται πακέτα και αλλάζει το περιβάλλον

## Slide 66: Αντιμετώπιση κίνησης (2 από 2)
Πώς καταλαβαίνουμε ότι γίνεται μεταγωγή;
  Ρητό σήμα μεταγωγής από την πύλη
  Ανίχνευση μεταγωγής με ευρετικό τρόπο
«Πάγωμα» όσο διαρκεί η μεταγωγή
  Δεν στέλνονται ούτε αναμεταδίδονται πακέτα
  Δεν αλλάζει το παράθυρο συμφόρησης
Συνεχίζουμε όταν τελειώσει η μεταγωγή
  Προσαρμογή στις νέες συνθήκες λειτουργίας

## Slide 67: Τέλος Ενότητας #11
Μάθημα: Κινητά και Διάχυτα Συστήματα, Ενότητα # 11: Κινητά και ασύρματα συστήματα
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής