## Slide 1: Τεχνολογία Πολυμέσων
Ενότητα # 6: Βίντεο
Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος
Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 2: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 3: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Οι εικόνες προέρχονται από το βιβλίο «Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες», Γ.Β. Ξυλωμένος, Γ.Κ. Πολύζος, 1η έκδοση, 2009, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Κατανόηση της φύσης και των χαρακτηριστικών του βίντεο.
Εισαγωγή στα τηλεοπτικά συστήματα και το αναλογικό βίντεο.
Εισαγωγή στο ψηφιακό βίντεο και την τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας.
Εξοικείωση με τις κινούμενες εικόνες και τους τρόπους μετάδοσής τους.

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Χαρακτηριστικά του βίντεο
Τηλεοπτικά συστήματα
Ψηφιακό βίντεο
Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας
Κινούμενες εικόνες

## Slide 6: Χαρακτηριστικά του βίντεο
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 6: Βίντεο
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 7: Τι είναι το βίντεο; (1 από 2)
Βίντεο: γενίκευση εικόνων
Κινούμενα σχέδια: γενίκευση γραφικών
Ακολουθία εικόνων/γραφικών
Εμφανίζεται με σταθερό ρυθμό
Ρυθμός καρέ (πλαισίων)
  Πλήθος εικόνων ανά δευτερόλεπτο
  Σε fps (καρέ ανά δευτερόλεπτο) ή Hz

## Slide 8: Τι είναι το βίντεο; (2 από 2)
Αναλογική τηλεόραση
  Βασική επιρροή στην εξέλιξη του βίντεο
Οθόνες εικονοστοιχείων
  Καθοδικοί σωλήνες: απαιτούν ανανέωση
    Ρυθμός ανανέωσης >= ρυθμός καρέ
  Υγρά κρύσταλλα: δεν απαιτούν ανανέωση
    Ανανέωση για λόγους συμβατότητας

## Slide 9: Βασικά χαρακτηριστικά (1 από 4)
Κατακόρυφη λεπτομέρεια
  Βάση: γραμμές σάρωσης
  Κατακόρυφη λεπτομέρεια <= γραμμές σάρωσης
Λόγος διαστάσεων
  Πλάτος / Ύψος οθόνης
  4:3 (συμβατικός)
  16:9 (ευρύς)
  1.85/2.20/2.40:1 (ταινίες)

## Slide 10: Βασικά χαρακτηριστικά (2 από 4)
Οριζόντια λεπτομέρεια
  Πόσες διαδοχικές γραμμές διακρίνονται
    Εξαρτάται από το εύρος ζώνης
    Μετριέται πειραματικά
  Κατακόρυφη λεπτομέρεια * λόγος διαστάσεων
Συνολική λεπτομέρεια
  Κατακόρυφη * οριζόντια λεπτομέρεια
  Κρυφές γραμμές (τηλεόραση)
    Κατακόρυφη και οριζόντια ανίχνευση

## Slide 11: Βασικά χαρακτηριστικά (3 από 4)
Συνέχεια κίνησης
  Ομαλή κίνηση: 24+ fps (κινηματογράφος)
  Συγχρονισμός με συχνότητα ρεύματος
    ΗΠΑ: 60 / 2 = 30 Hz, Ευρώπη: 50 / 2 = 25 Hz
Τρεμόπαιγμα (flicker)
  Αδυνάτισμα της εικόνας (καθοδικοί σωλήνες)
  Ρυθμός ανανέωσης τουλάχιστον 50 Hz
  Διπλάσιος (περίπου) από ρυθμό πλαισίου

## Slide 12: Βασικά χαρακτηριστικά (4 από 4)
Διεμπλεκόμενη σάρωση
  Περιττές και άρτιες γραμμές καρέ (πεδία)
  Εναλλάξ μετάδοση των πεδίων
Προοδευτική σάρωση
  Καρέ = Πεδίο
Μετατροπή διεμπλεκόμενης σε προοδευτική
  Απώλεια κατακόρυφης λεπτομέρειας
  Παράγοντας Kell (0,7)

## Slide 13: Απόσταση θέασης (1 από 2)
Όρια ανθρώπινης όρασης
  Διακρίνουμε ανάλογα με την απόσταση
  Ενοποίηση εικονοστοιχείων σε απόσταση
  Όριο: 2000 * μέγεθος εικονοστοιχείου
Απόσταση θέασης / ύψος οθόνης
  Ύψος: ανάλυση * μέγεθος εικονοστοιχείου
  Κανονικοποιημένο μέτρο απόστασης

## Slide 14: Απόσταση θέασης (2 από 2)
NTSC: 484 ορατές γραμμές
  Οριακός λόγος: 2000 / 484 = 4.13
  Οθόνη ύψους 9 ιντσών
  Απόσταση 4.13 * 9 = 37.17 ίντσες
HDTV: 1080 ορατές γραμμές
  Οριακός λόγος: 2000 / 1080 = 1.85
  Οθόνη ύψους 9 ιντσών
  Απόσταση 1.85 * 9 = 16.65 ίντσες

## Slide 15: Τηλεοπτικά συστήματα
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 6: Βίντεο
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 16: Τηλεοπτική μετάδοση (1 από 7)
Φωτεινότητα (Y)
  Συμβατότητα με ασπρόμαυρους δέκτες
Χρωμικότητα (U/V)
  Αξιοποιείται από έγχρωμους δέκτες
Μετατροπή RGB σε YUV (σύστημα PAL)
  Y = 0,299 R + 0,587 G + 0,114 B
  U = (B – Y) * 0,492
  V = (R – Y) * 0,877

## Slide 17: Τηλεοπτική μετάδοση (2 από 7)
Σήματα διαφοράς χρώματος
  Τα U και V είναι διαφορές από φωτεινότητα
  Ονομάζεται και σύστημα Y, B-Y, R-Y
Πολύπλεξη Y+C σε σύνθετο σήμα
  Το C είναι η σύνθεση των U και V

## Slide 18: Τηλεοπτική μετάδοση (3 από 7)
Αποπολύπλεξη σύνθετου σήματος
  Η ασπρόμαυρη οθόνη κρατάει μόνο το Y

## Slide 19: Τηλεοπτική μετάδοση (4 από 7)
RGB σε YIQ (σύστημα NTSC)
  Y = 0,299 R + 0,587 G + 0,114 B
  I = 0,596 R – 0,274 G – 0,321 B
  Q = 0,211 R – 0,523 G + 0,311 B
Κωδικοποίηση συνιστωσών
  Σύστημα YUV και YIQ: αναλογία (4:2:2)
  Το μάτι είναι πιο ευαίσθητο στη φωτεινότητα
  Κατάλληλη πολύπλεξη των σημάτων

## Slide 20: Τηλεοπτική μετάδοση (5 από 7)
Πολύπλεξη στο YIQ
  Πρέπει να μπορούν να αφαιρεθούν τα IQ

## Slide 21: Τηλεοπτική μετάδοση (6 από 7)
Πολύπλεξη σημάτων (NTSC, κανάλια 6 MHz)
  Φέρουσες φωτεινότητας και χρωμικότητας
    Χρωμικότητα: πολλαπλάσιο μισού φωτεινότητας
  Διαφορετικό εύρος ζώνης ανά κανάλι

## Slide 22: Τηλεοπτική μετάδοση (7 από 7)
Πολύπλεξη σημάτων (PAL, κανάλια 8 MHz)
  Ίδιο εύρος ζώνης για τα κανάλια χρωμικότητας
  Συνολικά μεγαλύτερο εύρος ζώνης από το NTSC
    Το NTSC χρησιμοποιεί κανάλια 6 MHz

## Slide 23: Αναλογικά συστήματα (1 από 3)
NTSC (National Television Systems Committee)
  525 γραμμές σάρωσης, 484 ορατές
  Εύρος ζώνης 6 MHz, διαμόρφωση πλάτους
  Ρυθμός καρέ ~30 Hz, ρυθμός ανανέωσης 60 Hz
PAL (Phase Alternating Line)
  625 γραμμές σάρωσης, 575 ορατές
  Εύρος ζώνης 8 MHz, διαμόρφωση πλάτους
  Ρυθμός καρέ 25 Hz, ρυθμός ανανέωσης 50 Hz

## Slide 24: Αναλογικά συστήματα (2 από 3)
SECAM (SEquential Couleur Avec Memoire)
  Σαν το PAL αλλά με διαμόρφωση συχνότητας
  Ελαφρά καλύτερη ποιότητα εικόνας
  Χρήση σε Γαλλία και Αν. Ευρώπη
    Δεν επέτρεπε λήψη σημάτων από γειτονικές χώρες!
    Η Αν. Γερμανία δεν έβλεπε το σήμα της Δ. Γερμανίας
  Το NTSC κυριάρχησε στις ΗΠΑ
  Το PAL κυριάρχησε στην Ευρώπη

## Slide 25: Αναλογικά συστήματα (3 από 3)
Χαρακτηριστικά συστημάτων
  Γραμμές σάρωσης / ορατές γραμμές
  Προοδευτική / διεμπλεκόμενη σάρωση
    Με μετατροπή (παράγοντας Kell)
Σύστημα | Γραμμές | Λεπτομέρεια | Εύρος (MHz) | Y (MHz) | I/U (MHz) | Q/V (MHz) | Πεδία / Πλαίσια (Hz)
NTSC | 525/484 | 340/242 | 6,0 | 4,2 | 1,6 | 0,6 | 59,94/29,97
PAL | 625/575 | 400/290 | 8,0 | 5,5 | 1,8 | 1,8 | 50/25
SECAM | 625/575 | 400/290 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 50/25

## Slide 26: Ψηφιακό βίντεο
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 6: Βίντεο
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 27: Ψηφιοποίηση βίντεο (1 από 2)
Ψηφιακό και αναλογικό βίντεο
  Συμβατότητα για ανταλλαγή δεδομένων
  Παρόμοια ανάλυση ή / και ρυθμός καρέ
Ψηφιοποίηση σύνθετου σήματος
  Μετατροπή όλων των συνιστωσών μαζί
  Δεν επιτρέπει το διαφορετικό χειρισμό τους
  Διατήρηση παρεμβολών μεταξύ συνιστωσών
  Κατάλληλη μόνο για ψηφιακή μετάδοση

## Slide 28: Ψηφιοποίηση βίντεο (2 από 2)
Ψηφιοποίηση συνιστωσών σήματος
  Επιτρέπει άνισους ρυθμούς δειγματοληψίας
  Κατάλληλη για ψηφιακή επεξεργασία
  Θεωρητικά γίνεται και με RGB
    Οι κάμερες παράγουν RGB
  Στην πράξη γίνεται με YUV/YIQ
    Κατάλληλο για μετάδοση
    Αξιοποιεί τις ατέλειες του ματιού

## Slide 29: Πρότυπο CCIR-601 (1 από 4)
Πρότυπο ψηφιακού βίντεο CCIR-601
  Χρήση από τηλεοπτικά στούντιο
  Διεμπλεκόμενη σάρωση
    Υψηλή ποιότητα για εσωτερική χρήση
    Μειωμένη ποιότητα για μετάδοση
  Εύρος ζώνης
    6 MHz για Υ
    3 MHz για U και V

## Slide 30: Πρότυπο CCIR-601 (2 από 4)
Ρυθμοί δειγματοληψίας
  Φωτεινότητα: 13,5 MHz
    NTSC: 63,56 μs ανά γραμμή, 52 μs ορατά
    PAL/SECAM: 64 μs ανά γραμμή, 52 μs ορατά
    702 ορατά δείγματα και στις δύο περιπτώσεις
  720 δείγματα φωτεινότητας (18 περιττά)
  2 δείγματα χρωμικότητας ανά συνιστώσα (4:2:2)
  8 bit ανά δείγμα για κάθε συνιστώσα

## Slide 31: Πρότυπο CCIR-601 (3 από 4)
CCIR-601 για PAL/SECAM
  720 x 576 (ορατό καρέ) στα 25 fps
    Στο NTSC είναι 720/480 στα 29,97 fps
Μετάδοση με μη ορατές περιοχές
  13,5 x 106 x 8 + 2 x 6,75 x 106 x 8 = 216 Mbps
Μετάδοση χωρίς μη ορατές περιοχές
  720 x 576 x 25 + 2 x 360 x 576 x 25 = 166 Mbps
  720 x 480 x 30 + 2 x 360 x 480 x 30 = 166 Mbps

## Slide 32: Πρότυπο CCIR-601 (4 από 4)
Παραλλαγή του προτύπου για μετάδοση
  Λόγος δειγματοληψίας (4:2:0)
  Αφαιρούμε τα μισά δείγματα χρωμικότητας
Μετάδοση με μη ορατές περιοχές
  13,5 x 106 x 8 + 2 x 3,375 x 106 x 8 = 162 Mbps
Μετάδοση χωρίς μη ορατές περιοχές
  720 x 576 x 25 + 2 x 360 x 288 x 25 = 124 Mbps
  720 x 480 x 30 + 2 x 360 x 240 x 30 = 124 Mbps

## Slide 33: Άλλα πρότυπα (1 από 4)
SIF: Ανάλυση αναλογικού βίντεο
  Ένα τέταρτο της ανάλυσης του CCIR-601
    Υποδιπλασιασμός δειγμάτων στις δύο διαστάσεις
  SIF για NTSC: 360 x 240 φωτεινότητας
  SIF για PAL/SECAM: 360 x 288 φωτεινότητας
  Προοδευτική σάρωση στα 29,97 ή 25 fps
  Λόγος δειγματοληψίας (4:1:1)
    Το (4:1:1) υποδηλώνει προοδευτική σάρωση

## Slide 34: Άλλα πρότυπα (2 από 4)
CIF: Πρότυπο για τηλεδιάσκεψη
  Κοινό για όλες τις χώρες
  360 x 288 για τη φωτεινότητα (PAL/SECAM)
  Σάρωση: προοδευτική στα 30 fps (NTSC)
  Λόγος δειγματοληψίας (4:1:1)
    Υποδιπλασιασμός χρωμικότητας
    180 x 144 για κάθε συνιστώσα

## Slide 35: Άλλα πρότυπα (3 από 4)
Παραλλαγές του CIF
  Ρυθμός δειγματοληψίας (4:1:1)
  Προοδευτική σάρωση στα 30 fps
4CIF: 720 x 576 για τη φωτεινότητα
16CIF: 1440 x 1152 για τη φωτεινότητα
QCIF: 180 x 144 για τη φωτεινότητα
  Επιτρέπει και ρυθμούς καρέ 15 και 7,5 fps

## Slide 36: Άλλα πρότυπα (4 από 4)
Άλλες παραλλαγές των προτύπων
  Οριζόντια ανάλυση για οθόνες υπολογιστών
    Χρήση τετράγωνων εικονοστοιχείων
    Ο λόγος διαστάσεων πρέπει να είναι 4:3
    Στο NTSC και στο PAL δεν είναι τετράγωνα
  Οριζόντια ανάλυση σε πολλαπλάσιο του 16
    Χρησιμοποιείται σε πολλά πρότυπα συμπίεσης
    Βασίζονται τετράδες μπλοκ 8x8 εικονοστοιχείων

## Slide 37: Σύνοψη προτύπων
Σύνοψη προτύπων ψηφιακού βίντεο
  Ανάλυση φωτεινότητας / χρωμικότητας
Σύστημα | Οριζόντια | Κατακόρυφη | Ανανέωση
CCIR-601/US | 720/360 | 480/240 | 59,94-I
CCIR-601/EUR | 720/360 | 576/288 | 50-I
SIF/US | 360/180 | 240/120 | 29,97-P
SIF/EUR | 360/180 | 288/144 | 25-P
16CIF | 1440/720 | 1152/576 | 30-P
4CIF | 720/360 | 576/288 | 30-P
CIF | 360/180 | 288/144 | 30-P
QCIF | 180/90 | 144/72 | 15/7,5-P

## Slide 38: Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 6: Βίντεο
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 39: HDTV (1 από 3)
HDTV: Αναφέρεται σε διαφορετικά συστήματα
  Σήμερα: μόνο για ψηφιακά συστήματα
  Ανάλυση μέχρι και 1000 γραμμές σάρωσης
  Λόγος διαστάσεων (16:9)
Προβλήματα στην ανάπτυξη του HDTV
  Ανάγκη συνύπαρξης με αναλογικά συστήματα
    Συμβατότητα με περιεχόμενο (αναλύσεις, fps)
    Συμβατότητα με κανάλια (εύρος ζώνης)
  Πληθώρα διαθέσιμων προτύπων

## Slide 40: HDTV (2 από 3)
HDTV στην Ευρώπη: σύστημα DVB
  DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H
  Δεν υπάρχει πανευρωπαϊκή πολιτική μετάβασης
    Κάθε χώρα έχει το δικό της πρόγραμμα
HDTV στις ΗΠΑ: σύστημα ATSC
  Η μετάβαση ολοκληρώθηκε το 2009
  Πολλές παραλλαγές για όλες τις ανάγκες
    Ρυθμοί καρέ 24, 25 ή 30 fps
    Προοδευτική ή διεμπλεκόμενη σάρωση

## Slide 41: HDTV (3 από 3)
Τρία γενικά επίπεδα ποιότητας
  SDTV: αντιστοιχεί στο SIF
    Παρόμοια ευκρίνεια με αναλογική τηλεόραση
  EDTV: αντιστοιχεί στο CCIR-601
    Βελτιωμένη ευκρίνεια
  HDTV: υψηλή ευκρίνεια με δύο παραλλαγές
    720p: 1280 x 720 με προοδευτική σάρωση
    1080i: 1920 x 1080 με διεμπλεκόμενη σάρωση

## Slide 42: Λόγοι διαστάσεων
Πλάτος προς ύψος πλαισίου
  Συμβατικά συστήματα: 1,33 (4:3)
  Φωτογραφίες: 1,5 (3:2)
  Υπολογιστές: 1,66 (15:9)
  Συστήματα υψηλής ευκρίνειας: 1,77 (16:9)
  Κινηματογράφος: 1,85-2,2-2,4

## Slide 43: Κινούμενες εικόνες
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 6: Βίντεο
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 44: Animation (1 από 4)
Δυναμική μορφή των γραφικών
  Παράγονται από τον υπολογιστή
  Βάση: ρεαλιστικές εικόνες ή σχέδια
Καρέ κλειδιά
  Ακραίες ή χαρακτηριστικές θέσεις οντοτήτων
  Δημιουργία με ψηφιοποίηση
  Δημιουργία με συνθετικές μεθόδους

## Slide 45: Animation (2 από 4)
Δημιουργία κίνησης
  Καρέ κλειδιά: σχεδιάζονται
  Ενδιάμεσα καρέ: υπολογίζονται
Γραμμική παρεμβολή
  Γραμμική τροχιά από αρχική σε τελική θέση
  Επαρκής για απλές τροχιές
  Μη ρεαλιστική για πραγματικές τροχιές

## Slide 46: Animation (3 από 4)
Καμπύλες (splines)
  Ταίριασμα καμπύλης με τα καρέ κλειδιά
  Περνούν από όλα τα καρέ κλειδιά
  Ομαλή μεταβολή με το χρόνο
    Όχι απότομες αλλαγές κίνησης

## Slide 47: Animation (4 από 4)
Σκελετός κίνησης
  Χρήση στα σύγχρονα κινούμενα σχέδια
  Πολυγωνικό περίγραμμα αντικειμένου
    Μπορεί να είναι τριών διαστάσεων
  Παρεμβολή κίνησης κάθε κορυφής
    Από καρέ σε καρέ
  Προβολή υφής πάνω στα πολύγωνα

## Slide 48: Μετάδοση κινουμένων εικόνων
Συμβολική μετάδοση
  Συμβολική αναπαράσταση αντικειμένων
  Εντολές κίνησης αντικειμένων
  Μικρό αλλά μεταβλητό εύρος ζώνης
  Σχεδιασμός εικόνας στον παραλήπτη
Μετάδοση εικονοστοιχείων
  Σχεδιασμός εικόνας στον αποστολέα
  Μετάδοση χαρτών εικονοστοιχείων
  Μεγάλο αλλά σταθερό εύρος ζώνης

## Slide 49: Τέλος Ενότητας #6
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 6: Βίντεο
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής