## Slide 1: Τεχνολογία Πολυμέσων
Ενότητα # 12: Κωδικοποίηση βίντεο: H.26x
Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος
Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 2: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 3: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Οι εικόνες προέρχονται από το βιβλίο «Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες», Γ.Β. Ξυλωμένος, Γ.Κ. Πολύζος, 1η έκδοση, 2009, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Κατανόηση των βασικών τεχνικών κωδικοποίησης βίντεο και της σχέσης τους με την κωδικοποίηση εικόνας.
Εξοικείωση με το πρότυπο κωδικοποίησης βίντεο H.261 και τη ροή δεδομένων του.
Εισαγωγή στο πρότυπο κωδικοποίησης βίντεο Η.263 και στις τεχνικές ανάκαμψης από σφάλματα που υποστηρίζει.

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Κωδικοποίηση βίντεο
Το πρότυπο H.261
Το πρότυπο Η.263

## Slide 6: Κωδικοποίηση βίντεο
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 12: Κωδικοποίηση βίντεο: H.26x
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 7: Τύποι πλεονασμού βίντεο
Χωρικοί πλεονασμοί
  Ομοιότητα γειτονικών εικονοστοιχείων
    Εξέταση μεμονωμένων καρέ
  Ενδοπλαισιακή (intraframe) κωδικοποίηση
Χρονικοί πλεονασμοί
  Ομοιότητα διαδοχικών καρέ
    Εξέταση διαδοχικών καρέ
  Διαπλαισιακή (interframe) κωδικοποίηση

## Slide 8: Τύποι συμπίεσης βίντεο
Συμπίεση χωρικών πλεονασμών μόνο
  Μικρή καθυστέρηση αλλά μικρή συμπίεση
  Παρόμοια με κωδικοποίηση εικόνων
    Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο JPEG
Συμπίεση χωρικών και χρονικών πλεονασμών
  Καθυστέρηση λόγω αναζήτησης ομοιοτήτων
  Τα σφάλματα επηρεάζουν πολλαπλά καρέ

## Slide 9: Ενδοπλαισιακή κωδικοποίηση
Πρώτο καρέ του βίντεο
  Δεν υπάρχει προηγούμενο για πρόβλεψη
Καρέ με αλλαγές σκηνής
  Η πρόβλεψη δεν αποδίδει
Περιοδικά κατά τη διάρκεια του βίντεο
  Τυχαία προσπέλαση
  Ανάκαμψη από σφάλματα

## Slide 10: Διαπλαισιακή κωδικοποίηση
Σύγκριση τρέχοντος με καρέ αναφοράς
  Εντοπισμός παρόμοιων περιοχών
  Υπολογιστικά περίπλοκη λειτουργία
Πρόβλεψη κίνησης
  Διάνυσμα κίνησης: μετατόπιση περιοχής
Επανόρθωση κίνησης
  Δείχνει πώς τροποποιήθηκε η περιοχή

## Slide 11: Μπλοκ και μακρομπλόκ
Μπλοκ 8 x 8 εικονοστοιχείων
  Αξιοποίηση τεχνικών από το JPEG
Μακρομπλόκ των n μπλοκ
  Μπλοκ όλων των συνιστωσών σε μία περιοχή

## Slide 12: Τύποι καρέ (1 από 5)
Καρέ-I: ενδοπλαισιακά κωδικοποιημένα
  Κωδικοποίηση παρόμοια με του JPEG
  Χρησιμοποιούνται ως καρέ αναφοράς
  Παράδειγμα: καρέ F1

## Slide 13: Τύποι καρέ (2 από 5)
Καρέ-P: διαπλαισιακά κωδικοποιημένα
  Αναφέρονται στο προηγούμενο καρέ-I ή P
  Εντοπισμός παρόμοιων μακρομπλόκ
  Διάνυσμα κίνησης: μετακίνηση περιοχής
    Σε σχέση με το παρόμοιο μπλοκ στο καρέ αναφοράς
  Διαφορές ανάμεσα στα επιμέρους μπλοκ
    Κωδικοποίηση της διαφοράς όπως στα καρέ-I

## Slide 14: Τύποι καρέ (3 από 5)

## Slide 15: Τύποι καρέ (4 από 5)
Μέθοδοι εύρεσης παρόμοιων περιοχών
  Συμβιβασμός κόστους και ποιότητας
  Σπάνια επιβάλλεται μέθοδος από τα πρότυπα
  Έμμεσος περιορισμός εύρους από το διάνυσμα
Διάφορα κριτήρια ταιριάσματος μπλοκ
  Διαφορές όλων των εικονοστοιχείων
  Επιλογή του μικρότερου αθροίσματος

## Slide 16: Τύποι καρέ (5 από 5)
Καρέ-B
  Δύο καρέ αναφοράς (προηγούμενο και επόμενο)
  Ένα ή δύο διανύσματα κίνησης
    Παρεμβολή για μακρομπλόκ αναφοράς

## Slide 17: Το πρότυπο H.261
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 12: Κωδικοποίηση βίντεο: H.26x
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 18: Βίντεο στο ISDN (1 από 2)
Μετάδοση εικόνας μέσω ISDN
  Πολλά κανάλια B (64 Kbps) για βίντεο και ήχο
  Κοινός κωδικοαποκωδικοποιητής (codec)
Πρωτεύον ρυθμός ISDN (PRI): 30 κανάλια B
  Πρότυπα m x 384 Kbps, όπου m=1,2,…,5
Βασικός ρυθμός ISDN (BRI): 2 κανάλια B
  Πρότυπα n x 64 Kbps, όπου n=1,2,…,5

## Slide 19: Βίντεο στο ISDN (2 από 2)
Ενοποιημένη υποστήριξη PRI και BRI
  Πρότυπα p x 64 Kbps, όπου p=1,2,…,30
  Κωδικοποίηση σε πραγματικό χρόνο
  Αποκωδικοποίηση σε πραγματικό χρόνο
  Μέγιστη καθυστέρηση κάτω από 150 ms
  Σταθερός ρυθμός μετάδοσης
  Μεταβαλλόμενη ποιότητα μετάδοσης

## Slide 20: Μορφότυπα εικόνας (1 από 2)
Ρυθμός καρέ εισόδου: 29,97 fps (NTSC)
Προοδευτική σάρωση
Ρυθμός καρέ εξόδου: 29,97, 15 ή 7,5 fps
Φωτεινότητα (Y), χρωμικότητα (Cb και Cr)
Λόγος διαστάσεων 4:3
Λόγος δειγματοληψίας 4:1:1
8 bit ανά εικονοστοιχείο ανά συνιστώσα

## Slide 21: Μορφότυπα εικόνας (2 από 2)
Μορφότυπο (CIF): προαιρετικό
  Φωτεινότητα: 352 x 288
  Χρωμικότητα: 176 x 144
Μορφότυπο QCIF (quarter CIF): υποχρεωτικό
  Φωτεινότητα: 176 x 144
  Χρωμικότητα: 88 x 72

## Slide 22: Λόγος συμπίεσης
Ρυθμός δεδομένων χωρίς συμπίεση
  QCIF με 15 fps: 4,55 Mbps
  CIF με 30 fps: 36,45 Mbps
Απαιτήσεις συμπίεσης
  1:70 για QCIF με 15 fps σε 1 κανάλι B (64 Kbps)
  1:95 γα CIF με 30 fps σε 6 κανάλια B (384 Kbps)

## Slide 23: Οργάνωση καρέ (1 από 2)
Μπλοκ (block)
  8x8 εικονοστοιχεία μίας συνιστώσας
Μακρομπλόκ (MB)
  4 μπλοκ Y, από 1 μπλοκ Cb και Cr
Ομάδα μπλοκ (GOB)
  3x11=33 μακρομπλόκ
  Ξεκινά με προκαθορισμένη ακολουθία bit
    Επιτρέπει συγχρονισμό μετά από σφάλματα

## Slide 24: Οργάνωση καρέ (2 από 2)
QCIF: τρεις ομάδες μπλοκ
  3 γραμμές x 1 στήλη
CIF: δώδεκα ομάδες μπλοκ
  6 γραμμές x 2 στήλες

## Slide 25: Ενδοπλαισιακή κωδικοποίηση
Μετασχηματισμός DCT
  Σε κάθε μπλοκ 8x8 εικονοστοιχείων
Χωριστή κβαντοποίηση συντελεστών DC/AC
  Χρήση δύο συντελεστών κβαντοποίησης μόνο
  Σταθερός συντελεστής κβαντοποίησης DC
  Μεταβλητός συντελεστής κβαντοποίησης AC
Κωδικοποίηση εντροπίας όπως στο JPEG

## Slide 26: Διαπλαισιακή κωδικοποίηση
Χρησιμοποιείται όποτε θέλει ο κωδικοποιητής
  Δεν υπάρχει περιοδικότητα
Πρόβλεψη περιεχομένου μακρομπλοκ
  Σύγκριση με μακρομπλόκ προηγούμενου καρέ
  Μόνο με το αμέσως προηγούμενο όμως!
  Μπορεί να είναι καρέ-I ή καρέ-P
Αν δεν υπάρχει ομοιότητα?
  Κάνουμε ενδοπλαισιακή κωδικοποίηση!

## Slide 27: Κωδικοποίηση κίνησης
Διανύσματα κίνησης
  Κωδικοποίηση εντροπίας
Διαφορές μακρομπλόκ
  Αρχικά διαφορική κωδικοποίηση (DPCM)
  Μετά όπως σε ενδοπλαισιακή κωδικοποίηση
  Αν οι διαφορές είναι μικρές παραλείπονται
    Αύξηση συμπίεσης με κόστος σε ποιότητα

## Slide 28: Σταθερός ρυθμός μετάδοσης
Προσαρμογή βήματος κβαντοποίησης
  Εφαρμόζεται μόνο στους συντελεστές ΑC
Γεμάτος ενταμιευτής -> αύξηση βήματος
Άδειος ενταμιευτής ->μείωση βήματος
  Χρήση άνω και κάτω ορίου για αλλαγή βήματος
Σταθερός ρυθμός με μεταβαλλόμενη ποιότητα

## Slide 29: Ρεύμα δεδομένων
Γενίκευση του JPEG
  Το ρεύμα διαιρείται σε καρέ
  Τα καρέ διαιρούνται σε GOB (αντί για τμήματα)

## Slide 30: Το πρότυπο Η.263
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 12: Κωδικοποίηση βίντεο: H.26x
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 31: Νέα χαρακτηριστικά (1 από 2)
H.263: εξέλιξη του H.261
  Κατάλληλο για δίκτυα PSTN
  Μείωση ρυθμού δεδομένων
  Βελτιωμένη ανάκαμψη από σφάλματα
Πρόσθετες αναλύσεις εικόνας
  SQCIF: ανάλυση 128x96, 15 ή 7,5 fps
  4CIF και 16CIF για υψηλότερη ανάλυση
  Συμβατό με CIF/QCIF για επικοινωνία με H.261

## Slide 32: Νέα χαρακτηριστικά (2 από 2)
Βελτιωμένες τεχνικές συμπίεσης
  Δυνατότητα πρόβλεψης δύο κατευθύνσεων
    Ανάλογο με καρέ-B στο MPEG
    Καλύτερη ποιότητα αλλά περισσότερη μνήμη
  Αναφορές μερικώς εκτός καρέ αναφοράς
    Σε περιοχές που βγαίνουν από το καρέ
    Υποθέτουμε σταθερή τιμή εκτός του καρέ
    Χρήσιμο λόγω της πολύ μικρής ανάλυσης

## Slide 33: Ανάκαμψη από σφάλματα (1 από 5)
Ανάκαμψη από σφάλματα επιπέδου GOB
  Tα σφάλματα οδηγούν σε απώλεια GOB
    Κωδικός συγχρονισμού στην αρχή του GOB
  Οι απώλειες εμποδίζουν την αποκωδικοποίηση
    Απώλεια μπλοκ που αναφέρονται στα χαμένα GOB
    Λόγω κίνησης τα σφάλματα διαχέονται στην εικόνά

## Slide 34: Ανάκαμψη από σφάλματα (2 από 5)
Αντιμετώπιση στο H.261
  Αποστολή ενδοπλαισιακά κωδικοποιημένων καρέ
  Αναγκαστικά γίνεται περιοδικά
    Δεν γνωρίζουμε τι σφάλματα έχουν γίνει
  Σπατάλη εύρους ζώνης για την ανάκαμψη
  Το H.263 παρέχει πιο οικονομικές επιλογές

## Slide 35: Ανάκαμψη από σφάλματα (3 από 5)
Παρακολούθηση σφαλμάτων
  Κωδικοποιητής: παρακολουθεί εξαρτήσεις
    Ποια μπλοκ εξαρτώνται από ποια
  Αποκωδικοποιητής: αναφέρει ότι έχασε GOB
  Κωδικοποιητής: ποια μπλοκ επηρεάζονται;
    Τα μπλοκ κωδικοποιούνται ενδοπλαισιακά
    Δεν έχουμε διάδοση του σφάλματος
    Χρήση ενδοπλαισιακής κωδικοποίησης όταν πρέπει

## Slide 36: Ανάκαμψη από σφάλματα (4 από 5)
Επιλογή καρέ αναφοράς
  Αναφορά σε παλαιότερα καρέ
    Όχι μόνο στο αμέσως προηγούμενο
    Ανάκαμψη από απώλεια GOB
    Απαιτείται παρακολούθηση των εξαρτήσεων
  Ο αποκωδικοποιητής έχει δύο επιλογές
    Είτε επιβεβαιώνει τις ορθές λήψεις
    Είτε ενημερώνει για τις απώλειες

## Slide 37: Ανάκαμψη από σφάλματα (5 από 5)
Ανεξάρτητη αποκωδικοποίηση τμημάτων
  Κάθε GOB αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητη εικόνα
  Επιτρέπεται η αναφορά μόνο στο αντίστοιχο GOB
  Μείωση του βαθμού συμπίεσης
  Απλούστερη παρακολούθηση εξαρτήσεων
  Διευκόλυνση των υπόλοιπων τεχνικών
    Παρακολούθηση σφαλμάτων και επιλογή αναφοράς

## Slide 38: Τέλος Ενότητας #12
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 12: Κωδικοποίηση βίντεο: H.26x
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής