## Slide 1: Τεχνολογία Πολυμέσων
Ενότητα # 22: Δίκτυα ATM
Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος
Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 2: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 3: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Οι εικόνες προέρχονται από το βιβλίο «Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες», Γ.Β. Ξυλωμένος, Γ.Κ. Πολύζος, 1η έκδοση, 2009, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Εξοικείωση με τις βασικές σχεδιαστικές επιλογές των δικτύων ΑΤΜ όπως τα εικονικά κυκλώματα και τα κελιά καθώς και με τις μεθόδους προώθησης κελιών.
Εισαγωγή στα επίπεδα πρωτοκόλλων και τα επίπεδα προσαρμογής.
Κατανόηση του μοντέλου ποιότητας υπηρεσίες και του αλγορίθμου GCRA.
Εξοικείωση με τις βασικές τεχνικές συνδυασμού δικτύων IP με δίκτυα ATM.

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Βασικές αρχές
Πακέτα και κελιά
Δρομολόγηση και προώθηση
Ιεραρχία πρωτοκόλλων
Επίπεδα προσαρμογής
Ποιότητα υπηρεσίας
Υποστήριξη IP

## Slide 6: Βασικές αρχές
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 22: Δίκτυα ATM
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 7: Γιατί δίκτυα ATM; (1 από 2)
Ασύγχρονος τρόπος μεταφοράς (ATM)
  Σχεδιάστηκαν από εταιρείες τηλεφωνίας
    Αναφέρονται και ως ευρυζωνικά ISDN
  Αντιδιαστολή με τα σύγχρονα δίκτυα
    Τα δίκτυα τηλεφωνίας με μεταγωγή κυκλωμάτων
  Φωνή και δεδομένα σε υψηλές ταχύτητες
  Μεταβλητός ρυθμός δεδομένων ανά κλήση
    Κατάλληλα για εφαρμογές πέραν της τηλεφωνίας

## Slide 8: Γιατί δίκτυα ATM; (2 από 2)
Γιατί μελετάμε τα δίκτυα ATM;
  Δεν είχαν την αναμενόμενη διάδοση
    Δίκτυα κορμού τηλεφωνίας και δεδομένων
    Παραμένουν σε μερικά μόντεμ DSL
  Αρκετά διαφορετική φιλοσοφία από το IP
    Εικονικά κυκλώματα, μικρά πακέτα
  Παροχή εγγυημένης ποιότητας υπηρεσιών
    Κατάλληλα και για τηλεφωνία ή βίντεο

## Slide 9: Εικονικά κυκλώματα (1 από 4)
Επικοινωνία με εικονικά κυκλώματα (VC)
  Εγκαθίδρυση κυκλώματος ανά κλήση
    Επιλογή διαδρομής και δέσμευση πόρων
    Χωριστό κύκλωμα ανά κατεύθυνση
  Όλα τα πακέτα ακολουθούν ίδια διαδρομή
    Αξιοποιούν τους δεσμευμένους πόρους
  Το κύκλωμα δεν είναι αποκλειστικής χρήσης
    Διάκριση με κλασικά τηλεφωνικά δίκτυα
  Το κύκλωμα απελευθερώνεται στο τέλος

## Slide 10: Εικονικά κυκλώματα (2 από 4)
Αναγνωριστικά εικονικών κυκλωμάτων (VCI)
  Κάθε κύκλωμα έχει έναν μοναδικό αριθμό
    Οι αριθμοί αποδίδονται κατά την εγκαθίδρυση
    Ο αριθμός συνήθως μεταβάλλεται σε κάθε ζεύξη
    Εξαρτάται από τη σειρά εγκαθίδρυσης
Εικονικές διαδρομές (VP)
  Ομάδες εικονικών κυκλωμάτων
  Ίδια δρομολόγηση για όλη την ομάδα
  Χρησιμοποιούν το ίδιο αναγνωριστικό (VPI)

## Slide 11: Εικονικά κυκλώματα (3 από 4)
Συνδυασμός VPI/VCI
  Πρώτο μέρος: VPI
    Χρησιμοποιείται στο κέντρο του δικτύου
    Όλο το VP αντιμετωπίζεται με ενιαίο τρόπο
  Δεύτερο μέρος: VCI
    Χρησιμοποιείται στα άκρα του δικτύου
    Διάκριση των κυκλωμάτων κοντά στους χρήστες

## Slide 12: Εικονικά κυκλώματα (4 από 4)
Μόνιμα εικονικά κυκλώματα (PVC)
  Εγκαθιδρύονται στην εκκίνηση συσκευών
  Χρησιμοποιούνται για βασική σηματοδοσία
  Ανάμεσα σε χρήστη και τοπικό μεταγωγέα
Προσωρινά εικονικά κυκλώματα (SVC)
  Εγκαθιδρύονται από τις εφαρμογές
  Χρήση PVC για εγκαθίδρυσή τους
  Ανάμεσα σε χρήστες από άκρο σε άκρο

## Slide 13: Πακέτα και κελιά
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 22: Δίκτυα ATM
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 14: Κελιά (1 από 4)
Κελί (cell): μικρό πακέτο σταθερού μεγέθους
  48 byte ωφέλιμου φορτίου
  5 byte κεφαλίδας
  Μεγάλη επιβάρυνση κεφαλίδας (5/53 = 9,5%)
  Επεξεργασία σε πολύ μεγάλη ταχύτητα
    Σταθερό μέγεθος και απλή κεφαλίδα
  Μικρή καθυστέρηση δημιουργίας πακέτων
    48x8 bit / 64 Kbps = 6 ms για ένα κελί φωνής PCM

## Slide 15: Κελιά (2 από 4)
Κεφαλίδα κελιών
  Κατάλληλη για γρήγορη επεξεργασία
  Απλή και σταθερή μορφή
  Δεν υπάρχουν επιλογές και επεκτάσεις

## Slide 16: Κελιά (3 από 4)
VPI: 12 bit, VCI: 16 bit
  Αγνοούμε το VCI στο κέντρο του δικτύου
  Μπορούμε να τα χειριστούμε και μαζί
  Γενικά αλλάζει από ζεύξη σε ζεύξη
PT: τύπος περιεχομένου
  1 bit: δεδομένα χρήστη / πληροφορίες ελέγχου
  1 bit: το κελί έχει συναντήσει συμφόρηση
  1 bit: σηματοδοσία υψηλότερου επιπέδου

## Slide 17: Κελιά (4 από 4)
LP: 1 bit
  Το κελί προτιμάται για απόρριψη
  Τίθεται από την εφαρμογή ή από το δίκτυο
    Η εφαρμογή μπορεί να επιλέξει τα κελιά
HEC: 8 bit
  Διόρθωση σφαλμάτων κεφαλίδας (μόνο)
  Υπολογίζεται σε κάθε ζεύξη
    Λόγω συνεχούς αλλαγής VPI/VCI!

## Slide 18: Δρομολόγηση και προώθηση
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 22: Δίκτυα ATM
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 19: Δρομολόγηση
Επιλογή διαδρομής για κάθε κλήση
  Πρέπει να υποστηρίζει εγγυήσεις ποιότητας
    Πιο δύσκολο από τη συντομότερη διαδρομή
    Περίπλοκο μοντέλο ποιότητας
Τα πρωτόκολλα δεν είναι τυποποιημένα
  Εξαρτώνται από το δίκτυο
  Γενικά δεν είναι ορατά στο χρήστη
    Ο χρήστης βλέπει μόνο τον τοπικό μεταγωγέα

## Slide 20: Προώθηση (1 από 2)
Μεταγωγή κελιών της κλήσης
  Κάθε μεταγωγέας έχει πίνακα προώθησης
    Χρησιμοποιείται σε κάθε κελί
    Η αναζήτηση πρέπει να είναι πολύ γρήγορη
  Κάθε VC αντιστοιχεί σε μία καταχώριση
    Είσοδος: ζεύξη εισόδου και VCI κελιού
    Έξοδος: ζεύξη εξόδου και νέο VCI κελιού
    Μπορεί να αναφέρεται σε VCI ή/και VPI

## Slide 21: Προώθηση (2 από 2)
Διαχείριση πίνακα προώθησης
  Ενημέρωση σε εγκαθίδρυση και απελευθέρωση
    Εισαγωγή και διαγραφή καταχωρίσεων
    Εγκαθίδρυση με βάση τη δρομολόγηση
    Απελευθέρωση με βάση την προώθηση
  Επιλογή διαθέσιμου VCI στην εγκαθίδρυση
    Μπορεί να διαφέρει από της προηγούμενης ζεύξης
    Δίνουμε ένα VCI που είναι τοπικά διαθέσιμο

## Slide 22: Πίνακες προώθησης (1 από 3)
Κλήση από το T2 προς το T4
Κλήση από το T4 προς το T2
Κλήση από το T1 προς το T3

## Slide 23: Πίνακες προώθησης (2 από 3)
Ενιαίος πίνακας δρομολόγησης
  Περιέχει όλα τα εικονικά κυκλώματα
  Υλοποιείται με κατακερματισμό
    Αλλιώς θα είχε πολλές κενές καταχωρίσεις
Χωριστοί πίνακες ανά ζεύξη εισόδου
  Επιλογή πίνακα με βάση ζεύξη εισόδου
  Χρήση VCI κελιού ως δείκτη στον πίνακα
  Γρήγορη αναζήτηση αλλά κενές καταχωρίσεις

## Slide 24: Πίνακες προώθησης (3 από 3)
Πίνακας για ζεύξη a ανάλογα με VCI
  Έξοδος c με VCI 1
  Έξοδος b με VCI 1
  Έξοδος b με VCI 2

## Slide 25: Ιεραρχία πρωτοκόλλων
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 22: Δίκτυα ATM
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 26: Ιεραρχία (1 από 4)
Τρία οριζόντια επίπεδα (layers)
  Κλασική στοίβα πρωτοκόλλων
Τρία κατακόρυφα επίπεδα (planes)
  Διαφορετικές κατηγορίες πρωτοκόλλων

## Slide 27: Ιεραρχία (2 από 4)
Φυσικό επίπεδο
  Μετάδοση ανάμεσα σε γειτονικές συσκευές
  Διαφορετικό φυσικό επίπεδο ανά τεχνολογία
Επίπεδο ATM
  Μετάδοση κελιών από άκρο σε άκρο
Επίπεδο προσαρμογής ATM
  Τεμαχισμός και ανασυναρμολόγηση δεδομένων

## Slide 28: Ιεραρχία (3 από 4)
Κατακόρυφα επίπεδα (planes)
  Ομαδοποίηση πρωτοκόλλων ανά είδος
  Χρήστη: πρωτόκολλα εφαρμογών
  Ελέγχου: πρωτόκολλα σηματοδοσίας
    Σαφής διάκριση δεδομένων και ελέγχου
  Διαχείρισης: πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου
    Έμφαση στις ανάγκες των διαχειριστών

## Slide 29: Ιεραρχία (4 από 4)
Επίπεδα προσαρμογής
  Αποτελούνται από δύο υποεπίπεδα
  Σύγκλισης (CS)
    Παραλαμβάνει δεδομένα από τις εφαρμογές
    Προσθήκη κατάλληλης κεφαλίδας
  Τεμαχισμού και συναρμολόγησης (SAR)
    Τεμαχισμός πακέτων CS σε κελιά στον αποστολέα
    Ανασυναρμολόγηση πακέτων CS στον παραλήπτη

## Slide 30: Επίπεδα προσαρμογής
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 22: Δίκτυα ATM
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 31: Κατηγορίες επιπέδων (1 από 2)
Δύο ορθογώνιες κατηγοριοποιήσεις
  Σταθερός η μεταβλητός ρυθμός μετάδοσης
  Απαιτήσεις πραγματικού χρόνου ή όχι
Επίπεδα πραγματικού χρόνου
  AAL-1: σταθερός ρυθμός σε πραγματικό χρόνο
    Φωνητική τηλεφωνία
  AAL-2: μεταβλητός ρυθμός σε πραγματικό χρόνο
    Ζωντανή διανομή βίντεο

## Slide 32: Κατηγορίες επιπέδων (2 από 2)
Επίπεδα μη πραγματικού χρόνου
  AAL-3: σταθερός σε μη πραγματικό χρόνο
  AAL-4: μεταβλητός σε μη πραγματικό χρόνο
AAL-5: αντικαθιστά τα AAL-3/4
  Μικρό ενδιαφέρον για διαφορετικά επίπεδα
  Το AAL-5 είναι εξαιρετικά απλό
  Και για μετάδοση πακέτων IP πάνω από ATM

## Slide 33: AAL-1
Παράδειγμα: AAL-1
  Το υποεπίπεδο CS δημιουργεί τμήματα 47 byte
  Το υποεπίπεδο SAR προσθέτει κεφαλίδα 1 byte
    C: 1 bit για δεδομένα ελέγχου
    SN: 3 bit για αριθμό σειράς
    SNP: 4 bit για προστασία αριθμού σειράς
  Τα τμήματα μπαίνουν σε κελιά για μετάδοση

## Slide 34: AAL-5 (1 από 2)
Παράδειγμα: AAL-5
  Το υποεπίπεδο CS δέχεται πακέτα ως 64 Kbyte
    Προσθήκη ορισμένων πεδίων στο τέλος
  Υποεπίπεδο SAR: απλός τεμαχισμός
    Το τελευταίο κελί ATM σημειώνεται κατάλληλα
    Χρήση του τρίτου bit του πεδίου PT
    Άμεσος εντοπισμός τέλους πακέτου

## Slide 35: AAL-5 (2 από 2)
Επίμετρο υποεπιπέδου CS
  UU: 1 byte για πολύπλεξη ροών
  CPI: 1 byte για ανταλλαγή δεδομένων ελέγχου
  LEN: 2 byte για μέγεθος δεδομένων πακέτου
  CRC: 4 byte για κώδικα εντοπισμού σφαλμάτων
  PAD: κάνει το σύνολο n x 48 byte
    Στοίχιση με το μέγεθος των κελιών

## Slide 36: Ποιότητα υπηρεσίας
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 22: Δίκτυα ATM
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 37: Κατηγορίες (1 από 2)
Κατηγορίες ποιότητας υπηρεσίας
  Παρέχονται πέντε κατηγορίες
  Κάθε κλήση επιλέγει μία κατηγορία
    Ιδιότητες ποιότητας ανάλογα με κατηγορία
  Σταθερού ρυθμού (CBR)
    Ακριβής ρυθμός μετάδοσης
  Μεταβλητού ρυθμού πραγματικού χρόνου (VBR-RT)
    Μέσος και μέγιστος ρυθμός μετάδοσης

## Slide 38: Κατηγορίες (2 από 2)
Κατηγορίες ποιότητας υπηρεσίας
  Μεταβλητού ρυθμού όχι πραγματικού χρόνου (VBR-NRT)
    Χωρίς όρια καθυστέρησης
  Διαθέσιμου ρυθμού (ABR)
    Εγγύηση μόνο ελάχιστου ρυθμού μετάδοσης
  Απροσδιόριστου ρυθμού (UBR)
    Δεν παρέχει καμία εγγύηση

## Slide 39: Ποιότητα υπηρεσίας (1 από 6)
Γενικός αλγόριθμος ρυθμού κελιών (GCRA)
  Χρησιμοποιείται από CBR, VBR-RT, VBR-NRT
    Οι ABR και UBR παίρνουν ό,τι περισσεύει
  Τέσσερις βασικές ιδιότητες
    Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης κελιών (PCR)
    Μέσος ρυθμός μετάδοσης κελιών (SCR)
    Ανοχή διακύμανσης καθυστέρησης κελιών (CDVT)
    Ανοχή ριπής (BT)

## Slide 40: Ποιότητα υπηρεσίας (2 από 6)
Χρήση δύο ουρών σταθερού μεγέθους
  Κάθε κελί αντιγράφεται και στις δύο
Άνω ουρά: αδειάζει με μέγιστο ρυθμό (PCR)
  Μικρή ανοχή: χωρητικότητα 1 + CDVT x PCR
Κάτω ουρά: αδειάζει με τον μέσο ρυθμό (SCR)
  Μεγάλη ανοχή: χωρητικότητα BT x SCR

## Slide 41: Ποιότητα υπηρεσίας (3 από 6)
CBR: χρήση μόνο άνω ουράς
  Ρυθμός PCR με απόκλιση CDVT
VBR-RT και VBR-NRT: χρήση δύο ουρών
  Η άνω ουρά διαγράφει κελιά με ρυθμό PCR
    Περιορισμός του μέγιστου ρυθμού μετάδοσης
  Η κάτω ουρά μεταδίδει κελιά με ρυθμό SCR
    Μετάδοση με το μέσο ρυθμό
  Αποθήκευση μέχρι BT κελιών
    Περιορισμός της διάρκειας των ριπών

## Slide 42: Ποιότητα υπηρεσίας (4 από 6)
Τρόποι χρήσης GCRA
  Μορφοποίηση κίνησης στον αποστολέα
    Συμμόρφωση κίνησης με συγκεκριμένο προφίλ
    Πιθανή σήμανση πρόσθετων κελιών για απόρριψη
  Παρακολούθηση κίνησης στους μεταγωγείς
    Έλεγχος αν συμμορφώνεται με προφίλ
    Είτε άμεση απόρριψη κελιών
    Είτε σήμανση κελιών για απόρριψη

## Slide 43: Ποιότητα υπηρεσίας (5 από 6)
Άλλες ιδιότητες ποιότητας υπηρεσίας
  Ποσοστό απώλειας κελιών (CLR)
  Καθυστέρηση μετάδοσης κελιών (CTD)
    Μέγιστη και μέση CTD
  Διακύμανση καθυστέρησης κελιών (CDV)
  Ελάχιστος ρυθμός μετάδοσης κελιών (MCR)
  Δεν εφαρμόζονται σε όλες τις κατηγορίες

## Slide 44: Ποιότητα υπηρεσίας (6 από 6)
 | Ιδιότητες ποιότητας υπηρεσίας |  |  |  |  | Παράμετροι GCRA |  |  | 
 | CLR | CDV | Μέγ. CTD | Μέση CTD | MCR | PCR | CDVT | SCR | BT
CBR | X | X | X | X |  | X | X |  | 
VBR-RT | X | X | X | X |  | X | X | X | X
VBR-NRT | X |  |  |  |  | X | X | X | X
ABR |  |  |  |  | X |  |  |  | 
UBR |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 45: Υποστήριξη IP
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 22: Δίκτυα ATM
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 46: IP και ATM
Το ATM θα αντικαθιστούσε τα πάντα
  Ένα δίκτυο για όλες τις υπηρεσίες
Μέχρι να υλοποιηθεί το IP κυριαρχούσε
  Άρα έπρεπε να έχουμε συμβατότητα
Μεταφορά πακέτων IP σε κορμό ATM
  Μετάφραση διευθύνσεων IP σε κυκλώματα
  Τεμαχισμός πακέτων IP σε κελιά

## Slide 47: Τεχνική IPOA (1 από 2)
Τεχνική IP πάνω από ATM (IPOA)
  Διασύνδεση δικτύων IP
  Μέσω δικτύου κορμού ATM
  Χρήση δρομολογητών ATM και IP
    Οι δρομολογητές έχουν πολλές κάρτες δικτύου

## Slide 48: Τεχνική IPOA (2 από 2)
Τεχνική IP πάνω από ATM (IPOA)
  PVC ανάμεσα σε κάθε ζεύγος δρομολογητών
    Στατική δημιουργία (PVC) από διαχειριστή
    Απαιτεί Ο(ν2) ζεύξεις για ν δρομολογητές
    Συνήθως δεν ορίζονται όλες
  Χρήση AAL-5 για τη μεταφορά των πακέτων
    Από άκρο σε άκρο του δικτύου κορμού
  Δεν απαιτεί καμία αλλαγή στους πελάτες

## Slide 49: Τεχνική LANE (1 από 2)
Τεχνική προσομοίωσης LAN (LANE)
  Διασύνδεση τερματικών σε τοπικό δίκτυο
  Λογισμικό LANE στα τερματικά
  Εξυπηρετητής LANE στο τοπικό δίκτυο

## Slide 50: Τεχνική LANE (2 από 2)
Τεχνική προσομοίωσης LAN (LANE)
  Εγγραφή τερματικών σε εξυπηρετητή
    Γίνεται στην εκκίνησή τους
    Αρκεί να γνωρίζουν τον εξυπηρετητή
  Δημιουργία κυκλωμάτων μέσω εξυπηρετητή
    Ζητάμε κύκλωμα προς διεύθυνση IP
    Ουσιαστικά αντικαθιστά το ARP
  Εγκαθίδρυση κυκλωμάτων όταν χρειάζονται

## Slide 51: IPOA ή LANE;
IPOA: βασίζεται σε πολλά PVC
  Κατάλληλο για κορμό δικτύου
  Μικρό πλήθος επιθυμητών κυκλωμάτων
    Στατική και μακροχρόνια δρομολόγηση
LANE: βασίζεται σε SVC και ένα PVC
  Κατάλληλο για τοπικά δίκτυα
  Άγνωστο πλήθος επιθυμητών κυκλωμάτων
    Δυναμική και βραχυχρόνια δρομολόγηση

## Slide 52: Τέλος Ενότητας #22
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 22: Δίκτυα ATM
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής