## Slide 1: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Ενότητα # 3: Ιεραρχία Μνήμης
Διδάσκων: Γεώργιος Κ. Πολύζος
Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 2: Ιεραρχία Μνήμης
Ιεραρχία Μνήμης και Απόδοση
Κρυφές μνήμες (caches)
  βελτιστοποίηση και απόδοση
Εικονική μνήμη (virtual memory)
Cache στο Pentium 4

## Slide 3: Ιεραρχία Μνήμης
Processor
Control
Datapath
Memory
Devices
Input
Output
Υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της ταχύτητας του μικροεπεξεργαστή
και της ταχύτητας απόκρισης μνήμης

## Slide 4: Ιεραρχία Μνήμης
Νόμος του
Moore
microprocessors
55%/χρόνο
(2X/1.5χρ)
DRAM
7%/χρόνο
(2X/10χρ)

## Slide 5: Ιεραρχία Μνήμης
Η διαφορά ταχύτητας μεταξύ επεξεργαστή και DRAM συνεχίζει να μεγαλώνει ....
Clocks per instruction
Clocks per DRAM access
0.01
0.1
1
10
100
1000
VAX/1980
PPro/1996
2010+
Logic
Μνήμη

## Slide 6: Ιεραρχία Μνήμης
Επεξεργαστής εκτελεί
  idealCPI = 1.1 χωρίς stalls (αναμονή)
  50% arith/logic, 30% ld/st, 20% control
και 10% των εντολών πρόσβασης (ld και st) μνήμης είναι miss με 50 κύκλους πρόστιμο (penalty)
CPI = idealCPI + μέσος όρος stalls per instruction = 1.1(cycle) + ( 0.30 (data memory ops/instr) x 0.10 (miss/datamemop) x 50 (cycle/miss) ) = 1.1 cycle + 1.5 cycle = 2.6
άρα το 58% του χρόνου ο επεξεργαστής αναμένει (stalls) για πρόσβαση στην μνήμη !!
Με 1% instruction miss rate (ρυθμός misses) το CPI είναι 1.6
Pentium Core 2 Duo vs. Core Duo: διπλάσια μνήμη cache!

## Slide 7: Ιεραρχία Μνήμης
Οι «μεγάλες» σε μέγεθος μνήμες είναι αργές, ενώ οι γρήγορες
μνήμες είναι μικρές σε μέγεθος
Πως μπορούμε να δημιουργήσουμε την αίσθηση ότι έχουμε
«πολύ» μνήμη που είναι φτηνή και γρήγορη ...
... τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούμε τις τεχνικές :
- Με ιεραρχία μνήμης (memory hierarchy)*
- Με παραλληλισμό
- Με εικονική μνήμη (virtual memory)**
* Το θέμα εξέτασης αυτού του κεφαλαίου
** Επίσης και στο μάθημα Λειτουργικών Συστημάτων

## Slide 8: Ιεραρχία Μνήμης
Ταχύτητα
(# of cycles): ½ 1 10 100 1,000
Μέγεθος
(bytes): 100’s K’s 10K’s Mb’s Gb ή Tb
Κόστος: $6000/Gb $100/Gb $1/Gb
Χρησιμοποιούμε την αρχή της τοπικότητας (locality)
  Ο χρήστης λαμβάνει πολύ φτηνή μνήμη
  σε ταχύτητα της πιο γρήγορης τεχνολογίας
Second
Level
Cache
(SRAM)
Control
Datapath
Secondary
Memory
(Disk)
On-Chip Components
RegFile
Main
Memory
(DRAM)
Data
Cache
Instr
Cache
ITLB
DTLB
eDRAM
L1 L2

## Slide 9: SRAM vs DRAM vs Hard Disk

## Slide 10: Ιεραρχία Μνήμης
Αυξάνει τον
χρόνο
προσπέλασης
στην μνήμη
Processor
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ (inclusive):
ότι είναι στην L1 είναι υποσύνολο αυτού της L2 που είναι υποσύνολο της MM που είναι υποσύνολο της SM…
L1
L2
Main Memory
Secondary Memory
(Σχετικό) Μέγεθος Μνήμης σε Κάθε Επίπεδο
4-8 bytes (word)
1 to 4 blocks
1,024+ bytes (disk sector =
page)
8-32 bytes (block)

## Slide 11: Ιεραρχία Μνήμης
Οι caches χρησιμοποιούν SRAM για ταχύτητα και για να συμβαδίσουν με την τεχνολογία:
  Μικρή χωρητικότητα (6 transistor cells), μεγάλη κατανάλωση ισχύος, ακριβές, γρήγορες
  Στατική μνήμη SRAM: διατηρεί το περιεχόμενο (μέχρι διακοπής τροφοδότησης)
Dout[15-0]
SRAM
2M x 16
Din[15-0]
Address
Chip select
Output enable
Write enable
16
16
21
Η Main Memory χρησι/ποιεί DRAM λόγω μεγάλου μεγέθους
  Μεγάλη χωρητικότητα (1 transistor cells), μικρή κατανάλωση ισχύος,
  αργή, φτηνή
  Δυναμική μνήμη (DRAM): χρειάζεται «ανανέωση» (~ κάθε 8 ms)
    1% to 2% των κύκλων λειτουργίας της DRAM

## Slide 12
SRAM cell
Ιεραρχία Μνήμης

## Slide 14: Ιεραρχία Μνήμης
N rows
N cols
DRAM
Column
Address
M-bit Output
M bit επίπεδα
N x M SRAM
Row
Address
+1

## Slide 15: Μνήμες Cache
ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ
Χρονική τοπικότητα (temporal locality): αν έχει γίνει αναφορά
σε ένα αντικείμενο, συνήθως θα ξαναγίνει αναφορά στο ίδιο
Αντικείμενο πολύ σύντομα
Χωρική τοπικότητα (spatial locality): αν έχει γίνει αναφορά
σε ένα αντικείμενο, συνήθως θα ξαναγίνει αναφορά σε
αντικείμενα με κοντινές διευθύνσεις

## Slide 16: Μνήμες Cache: Ορολογία
Block: μικρότερο κομμάτι μνήμης σε αναφορά.
O επεξεργαστής διαβάζει πάντα blocks
(παρόλο που ίσως χρειάζεται μόνο ένα word)
- Γιατί blocks? Spatial locality….
- Το μέγεθος του block επηρεάζει την αποδοτικότητα
Cache hit: το block υπάρχει στην cache
Cache miss: το block δεν υπάρχει στην cache
Hit rate: ο ρυθμός των hits στην cache
Miss rate: ο ρυθμός των misses στην cache = (1- hit rate)

## Slide 17: Μνήμες Cache
Caching με Direct Mapping (άμεση απεικόνιση):
διεύθυνση cache = (διεύθυνση block) MODULO (# block cache μνήμης)
Παράδειγμα:
1 block/word

## Slide 18: Μνήμες Cache
00
01
10
11
Cache
Tag
Data
Valid
0000xx
0001xx
0010xx
0011xx
0100xx
0101xx
0110xx
0111xx
1000xx
1001xx
1010xx
1011xx
1100xx
1101xx
1110xx
1111xx
Index
Valid bit = αρχικά όλα 0

## Slide 19: Μνήμες Cache
00
01
10
11
Cache
Tag
Data
Valid
0000xx
0001xx
0010xx
0011xx
0100xx
0101xx
0110xx
0111xx
1000xx
1001xx
1010xx
1011xx
1100xx
1101xx
1110xx
1111xx
Index

## Slide 20: Μνήμες Cache
Παράδειγμα: 8 word direct mapped cache with 3-bit index 2-bit tag
INDEX | Valid | Tag | Data
000 | N |  | 
001 | N |  | 
010 | N |  | 
011 | N |  | 
100 | N |  | 
101 | N |  | 
110 | N |  | 
111 | N |  | 

## Slide 21: Μνήμες Cache
MISS 10110
INDEX | Valid | Tag | Data
000 | N |  | 
001 | N |  | 
010 | N |  | 
011 | N |  | 
100 | N |  | 
101 | N |  | 
110 | Y | 10 | 10110
111 | N |  | 

## Slide 22: Μνήμες Cache
Miss 11010
INDEX | Valid | Tag | Data
000 | N |  | 
001 | N |  | 
010 | Y | 11 | 11010
011 | N |  | 
100 | N |  | 
101 | N |  | 
110 | Y | 10 | 10110
111 | N |  | 

## Slide 23: Μνήμες Cache
Miss 10000
INDEX | Valid | Tag | Data
000 | Y | 10 | 10000
001 | N |  | 
010 | Y | 11 | 11010
011 | N |  | 
100 | N |  | 
101 | N |  | 
110 | Y | 10 | 10110
111 | N |  | 

## Slide 24: Μνήμες Cache
Miss 00011
INDEX | Valid | Tag | Data
000 | Y | 10 | 10000
001 | N |  | 
010 | Y | 11 | 11010
011 | Y | 00 | 00011
100 | N |  | 
101 | N |  | 
110 | Y | 10 | 10110
111 | N |  | 

## Slide 25: Μνήμες Cache
Miss 10010
INDEX | Valid | Tag | Data
000 | Y | 10 | 10000
001 | N |  | 
010 | Y | 10 | 10010
011 | Y | 00 | 00011
100 | N |  | 
101 | N |  | 
110 | Y | 10 | 10110
111 | N |  | 

## Slide 26: Και άλλο παράδειγμα...
0
1
2
3
4
3
4
15
Διευθύνσεις προσπέλασης μνήμης: 0 1 2 3 4 3 4 15
Αρχικά άδεια cache και όλα τα blocks non valid
Notes: For class handout

## Slide 27: Και άλλο παράδειγμα...
0
1
2
3
4
3
4
15
00 Mem(0)
00 Mem(0)
00 Mem(1)
00 Mem(0)
00 Mem(0)
00 Mem(1)
00 Mem(2)
miss
miss
miss
miss
miss
miss
hit
hit
00 Mem(0)
00 Mem(1)
00 Mem(2)
00 Mem(3)
01 Mem(4)
00 Mem(1)
00 Mem(2)
00 Mem(3)
01 Mem(4)
00 Mem(1)
00 Mem(2)
00 Mem(3)
01 Mem(4)
00 Mem(1)
00 Mem(2)
00 Mem(3)
01
4
11
15
00 Mem(1)
00 Mem(2)
00 Mem(3)
  8 requests, 6 misses
Notes: For lecture
Reference string is word addresses (or block number since we are using one word blocks) – i.e., the low order two bits used to selected the byte in the 32-bit word are ignored

## Slide 28: Μνήμες Cache (direct mapped cache)
Υλοποίηση
σε MIPS
Valid bit
Tag
Byte offset

## Slide 29: Μνήμες Cache
Μεγαλύτερα block πρέπει να μειώνουν το miss rate (spatial locality), αλλά....
  Μειονεκτήματα: λιγότερα «μεγάλα block»
  Μεγαλύτερος ανταγωνισμός, «ρύπανση»
  Μεγαλύτερο miss penalty

## Slide 30: Multiword Block Direct Mapped Cache
8
Index
Data
Index
Tag
Valid
0
1
2
.
.
.
253
254
255
31 30 . . . 13 12 11 . . . 4 3 2 1 0
Byte offset
20
20
Tag
Hit
Data
32
Block offset
Four words/block, cache size = 1K words
 Εκμεταλλευόμαστε το spatial locality !! 
Notes: to take advantage for spatial locality want a cache block that is larger than word word in size.

## Slide 31: Παράδειγμα (re-visited….)
0
1
2
3
4
3
4
15
Διευθύνσεις προσπέλασης μνήμης: 0 1 2 3 4 3 4 15
Notes: For class handout

## Slide 32
0
1
2
3
4
3
4
15
00 Mem(1) Mem(0)
miss
00 Mem(1) Mem(0)
hit
00 Mem(3) Mem(2)
00 Mem(1) Mem(0)
miss
hit
00 Mem(3) Mem(2)
00 Mem(1) Mem(0)
miss
00 Mem(3) Mem(2)
00 Mem(1) Mem(0)
01
5
4
hit
00 Mem(3) Mem(2)
01 Mem(5) Mem(4)
hit
00 Mem(3) Mem(2)
01 Mem(5) Mem(4)
00 Mem(3) Mem(2)
01 Mem(5) Mem(4)
miss
11
15
14
  8 requests, 4 misses (πριν είχαμε 6 misses!!)
Παράδειγμα (re-visited….)
Διευθύνσεις προσπέλασ ης μνήμης: 0 1 2 3 4 3 4 15
Notes: For lecture
Show the 4-bit address mapping – 2-bits of tag, 1-bit of set address (index), 1-bit of word-in-block select

## Slide 33: Miss Rate vs. Block Size vs. Cache Size
To Miss rate αυξάνεται αν το μέγεθος του block μεγαλώνει διότι το block size γίνεται μεγάλο ποσοστό του μεγέθους της cache που σημαίνει ότι ο αριθμός των blocks που μπορεί να χωρέσει η cache είναι μικρότερος (αυξάνονται τα capacity misses)
cache size
Notes: Increasing the block size usually decreases the miss rate.
A more serious problem is that the miss penalty goes up since it is primarily determined by the time to fetch the block from the next lower level of the hierarchy and load it into the cache.

## Slide 34: Μνήμες Cache: Παράδειγμα I
Πόσα bit χρειάζονται για cache άμεσης απεικόνισης με 16 ΚΒ δεδομένων, 4-word block, και διεύθυνση 32 bit?
Απάντηση:
16 KB  4K words  212 words  210 blocks (κάθε block είναι 4 word)
To κάθε block έχει
-128 bits από data
- tag το οποίο έχει 32-10-2-2=18 bits
- 1 bit valid bit
Άρα, το συνολικό μέγεθος της cache μνήμης είναι:
210 * (128 + 18 +1) = 210 * 147 = 147 Kb = 18.4 KB
Άρα για μια 16 ΚΒ cache χρειαζόμαστε 18.4 ΚΒ συνολικής μνήμης
(δηλαδή 1.15x overhead)

## Slide 35: Μνήμες Cache: Παράδειγμα II
· Cache με 64 blocks και block size=16 bytes. Ποιο είναι το cache block που
αντιστοιχεί στο byte μνήμης 1200?
· Απάντηση:
To byte μνήμης 1200 αντιστοιχεί στο block 1200
16
Άρα, το block αυτό (που περιέχει διευθύνσεις από 1200 ως 1215) βρίσκεται στο
cache block#: 75 MODULO 64 = 11
= 75
Tag
Index
Offset
0
3
4
9
10
31
4 bits
6 bits
22 bits

## Slide 36: Μνήμες Cache: Case Study
Intrinsity FastMATH ενσωματωμένος μικροεπεξεργαστής
(embedded microprocessor):
- Pipeline 12 επιπέδων
- Caches 16Kb με 16-word block (και 256 blocks σύνολο)
Χρησιμοποιεί χωρική τοπικότητα
με πολλά words σε κάθε block

## Slide 37: Μνήμες Cache: Case Study
FASTMATH

## Slide 38: Μνήμες Cache: Misses
Hits εναντίον Misses ….
Read hits
  είναι αυτό που θέλουμε!
Read misses
  stall την CPU, fetch block από την μνήμη, μετακίνησε στην cache
Write hits
υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης:
  ανανεώνουμε τα data στην cache και memory (write-through)
    Στο write-through κρατάμε τα δεδομένα σε ένα buffer με ασύγχρονη ανανέωση
  ανανεώνουμε τα data μόνο στην cache (write-back)
    Κρατάμε dirty bit για κάθε block
Write misses
  μεταφέρουμε (read) όλο το block στην cache, μετά γράφουμε (write) το word από την ALU

## Slide 39: Μνήμες Cache: Misses
Όταν έχουμε ένα write miss τότε είτε ανανεώνουμε την
cache και την κεντρική μνήμη DRAM συγχρόνως ή το
κάνουμε καθυστερημένα χρησιμοποιώντας έναν buffer
Processor
Cache
write buffer
DRAM

## Slide 40: Μνήμες Cache: Misses
Όταν έχουμε ένα write miss τότε το control εκτελεί (συνήθως)
τις εξής διαδικασίες:
1) PC = PC -4
2) Διάβασε από την κεντρική μνήμη
3) Ανανέωσε την cache από την μνήμη
4) Αρχίζουμε ξανά την λειτουργία του pipeline εκτελώντας
την εντολή που πλέον θα βρει την τιμή στην cache

## Slide 41: Μνήμες Cache
Για να αποφύγουμε structural hazards χρησιμοποιούμε δυο caches,
μια για τις εντολές (instruction) και μια για τα δεδομένα (data)
I
n
s
t
r.
O
r
d
e
r
Time (clock cycles)
Inst 0
Inst 1
Inst 2
Inst 4
Inst 3
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
I$
Reg
D$
Reg
ALU
I$
Reg
D$
Reg

## Slide 42: Μνήμες Cache: Παράδειγμα
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Δεδομένου
  I-cache miss rate = 2%
  D-cache miss rate = 4%
  Miss penalty = 100 cycles
  Base CPI (ideal cache) = 2
  Load & stores είναι 36% των εντολών
Miss cycles για κάθε εντολή
  I-cache: 0.02 × 100 = 2
  D-cache: 0.36 × 0.04 × 100 = 1.44
Αληθινό CPI = 2 + 2 + 1.44 = 5.44
  Βέλτιστο CPU = 5.44/2 =2.72 φορές πιο γρήγορο

## Slide 43: Μνήμες Cache: Παράδειγμα
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
1 memory bus clock cycle για να στείλουμε μια διεύθυνση ή
ένα block από data
15 memory bus clock cycles για πρόσβαση στην DRAM
4 words/block (16 bytes)
Φανταστείτε τα τρία σχήματα cache στην επόμενη σελίδα.
Για απλή cache Σχήμα (a) έχουμε:
1 + 4x15 + 4x1 = 65 memory bus cycles
και (4x4) / 65 = 0.25 bytes per bus cycle πρόσβασης για Σχήμα (a)
Memory address memory data μεταφορά
Προσπέλαση προσπέλαση data

## Slide 44: Μνήμες Cache: Παράδειγμα
Memory width = 2 words
Interleaving memory:
4 memory banks
1 word in bus

## Slide 45: Μνήμες Cache: Παράδειγμα
Σχήμα (b): υποθέτουμε μνήμη με εύρος 2 words
1 + 2x15 + 2x1 = 33 bus cycles, ή 0.94 bytes per cycle
Σχήμα (c): η μνήμη έχει διαφορετικές αποθήκες (banks) και
στέλνουμε μόνο μια αίτηση για ανάγνωση
λαμβάνοντας 4 words
1 + 1x15 + 4x1 = 20 bus cycles, ή 0.80 bytes per cycle

## Slide 46: Μνήμες Cache: Απόδοση
Απλοποιημένο μοντέλο απόδοσης:
execution time = (execution cycles + stall cycles) x cycle time
stall cycles = # of instructions x miss ratio x miss penalty
Δύο τρόποι για να αυξήσουμε την απόδοση:
  μειώνουμε το miss ratio
  μειώνουμε το miss penalty

## Slide 47: Μνήμες Cache
Μειώνοντας το miss ratio με συσχετιστικότητα (associative)

## Slide 48: Direct mapped cache (παράδειγμα)
Προσπέλαση: 0 4 0 4 0 4 0 4
ping-pong effect: conflict misses όταν δυο μέλη της μνήμης αντιστοιχούν στο ίδιο κομμάτι της direct mapped cache
0
4
0
4
miss
miss
miss
miss
00 Mem(0)
00 Mem(0)
01
4
01 Mem(4)
0
00
00 Mem(0)
01
4
00 Mem(0)
01
4
00 Mem(0)
01
4
01 Mem(4)
0
00
01 Mem(4)
0
00
  8 requests, 8 misses

## Slide 49: Two way associative cache (παράδειγμα)
Προσπέλαση: 0 4 0 4 0 4 0 4
0
4
0
4
miss
miss
hit
hit
000 Mem(0)
000 Mem(0)
010 Mem(4)
010 Mem(4)
000 Mem(0)
000 Mem(0)
010 Mem(4)
  8 requests, 2 misses (από 8 πριν!)
Λύνει το ping-pong effect της direct mapped cache αφού δύο κομμάτια μνήμης που αντιστοιχούν στο ίδιο cache set μπορεί πλέον να συνυπάρχουν !

## Slide 50: Μνήμες Cache
Υλοποίηση
Associative Cache

## Slide 51: Μνήμες Cache
Απόδοση
Associative Cache

## Slide 52: Μνήμες Cache
Τα μοντέρνα συστήματα έχουν δύο και τρία επίπεδα L1, L2, και L3 από cache
  η L1 είναι στο ίδιο chip με τον μικροεπεξεργαστή
  χρησιμ/με SRAMs για ένα ακόμη επίπεδο cache πριν από την κεντρική μνήμη (DRAM)
  το miss penalty μειώνεται αν τα data είναι στην L2 cache
Παράδειγμα:
  CPI = 1.0 για μια 2 Ghz μηχανή με 2% miss rate, 100ns DRAM πρόσβαση
  Προσθέτοντας L2 cache με 5ns access time μειώνει το miss rate σε 0,5%

## Slide 53: Μνήμες Cache
Παράδειγμα (συνέχεια):
Για L1 cache: 100 ns / (0.2 ns/cycle) = 500 cycles stall miss penalty
Άρα το CPI = 1 + stalls per instruction = 1 + 2% x 500 = 11
Με L2 cache έχουμε: 5 ns / (0.2 ns/cycle) = 25 clock cycles stall για L2
προσπέλαση
Άρα, νέο CPI = 1 + L2 stall + memory stall =
= 1 + 2% x 25 + 0.5% 500 = 4

## Slide 54: Μνήμες Cache: Παράδειγμα
 Δεν είναι πάντα εύκολο να υπολογίσουμε την απόδοση ενός
 προγράμματος λόγω συμπεριφοράς της cache ….
Θεωρητική συμπεριφορά Radix sort και Quicksort
Εκτέλεση σε Η/Υ των
Radix sort και Quicksort

## Slide 55: Μνήμες Cache: Παράδειγμα
Ο λόγος είναι τα cache misses της radixsort ενώ η quicksort
έχει περισσότερο locality (χωρική τοπικότητα)

## Slide 56
Processor Core 0
L2 Cache
(4MB)
L3 Cache Controller/Directory
Non-Cacheable Unit
Memory Controller
POWER BUS Controller
GX Bus Controller
L2 Cache
(4MB)
Non-Cacheable Unit
L3 Cache
(32MB)
DRAM
On node
Bus Link
Processor Core 1
POWER6
CASE STUDY:
Αρχιτεκτονική
τριών επιπέδων
cache του
IBM Power 6
(dual core, 2007)

## Slide 57
Per core: 32KB L1 I-cache, 32KB L1 D-cache, 512KB L2 cache
Case Study: Intel Nehalem 4-core processor (2009)

## Slide 58: Cache Control
Κυρίως χαρακτηριστικά για μια απλή L1 cache
  Direct mapped
  Write-back με write-allocate
  Block size of 4 32-bit words (so 16B); Cache size of 16KB (so 1024 blocks)
  18-bit tags, 10-bit index, 2-bit block offset, 2-bit byte offset, dirty bit, valid bit, LRU bits (if set associative)
Processor
DDR SDRAM
Cache
&
Cache
Controller
1-bit Read/Write
1-bit Valid
32-bit address
32-bit data
32-bit data
1-bit Ready
1-bit Read/Write
1-bit Valid
32-bit address
128-bit data
128-bit data
1-bit Ready

## Slide 59: Cache Control
Cache
CPU
Memory
Read/Write
Valid
Address
Write Data
Read Data
Ready
32
32
32
Read/Write
Valid
Address
Write Data
Read Data
Ready
32
128
128
Πολλαπλοί κύκλοι ανά προσπέλαση
μνήμης

## Slide 60: Cache Control
Χρησιμοποιούμε FSM
για την σειριακή εκτέλεση
των βημάτων:

## Slide 61: Caches και Πολυπύρηνα Συστήματα
Στα πολυπύρηνα συστήματα του μέλλοντος οι διάφορες πυρήνες θα μοιράζονται πολύ πιθανόν ένα κομμάτι της μνήμης cache προκαλώντας ένα cache coherence problem
Core 1
Core 2
L1 I$
L1 D$
Unified (shared) L2
L1 I$
L1 D$
X = 0
X = 0
X = 0
Read X
Read X
Write 1 to X
X = 1
X = 1

## Slide 62: Caches και Πολυπύρηνα Συστήματα
Cache Coherence Protocols Ένα snooping protocol όπου ο cache controller snoops (ελέγχει συστηματικά) το bus για «πιο» ανανεωμένα blocks που περιέχει η δική του cache Write Invalidate protocols Αν δυο επεξεργαστές (πυρήνες) πάνε να γράψουν την ίδια μεταβλητή, τότε κερδίζει μόνο ο ένας και κάνει invalidate το γράψιμο του άλλου. Ουσιαστικά επιβάλει μια «σειριακή γραφή γεγονότων»

## Slide 63: Εικονική Μνήμη
Η κεντρική μνήμη (main memory, DRAM) μπορεί να παίξει το ρόλο μιας μεγάλης cache για την δευτερέυουσα μνήμη (σκληρός δίσκος).
Αυτό ονομάζεται εικονική μνήμη (virtual memory)
Πλεονεκτήματα:
- ψευδαίσθηση ότι
έχουμε μεγάλη μνήμη
- μετακίνηση των
προγραμμάτων (με
λειτουργικό σύστημα)
- Προστασία

## Slide 65: Εικονική Μνήμη
Μια εικονική διεύθυνση (virtual address) μεταφράζεται σε
φυσική διεύθυνση (physical address) με hardware και software
Virtual Address (VA)
Page offset
Physical page number
Physical Address (PA)
29 . . . 12 11 0
Page offset
Virtual page number
31 30 . . . 12 11 . . . 0
Μετάφραση

## Slide 66: Εικονική Μνήμη
Παρατηρούμε ότι παίρνει επιπλέον χρόνο (ένα memory access
λόγω του Page Table) για να χρησιμοποιήσουμε εικονική μνήμη,
γεγονός που κάνει την χρήση μιας cache λιγότερο αποδοτική
CPU
Trans-
lation
Cache
Main
Memory
VA
PA
miss
hit
data
Η λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα Translation Lookahead
Buffer (TLB, Buffer μετάφρασης) που κρατά αντίτυπα του
Page Table για πρόσφατες αναφορές.

## Slide 67: Εικονική Μνήμη
Όπως η cache, το TLB μπορεί να είναι direct mapped, fully associative, ή set associative
Προσπέλαση σε TLBs είναι πιο γρήγορη από αυτή σε cache επειδή έχουν μικρό μέγεθος
  Τα TLBs έχουν 128 με 256 entries στις σύγχρονες μηχανές
V Virtual Page # Physical Page # Dirty Ref Access

## Slide 68: Εικονική Μνήμη
TLB miss: λείπει η σελίδα (page fault) ή απλά είναι miss?
  Αν η σελίδα είναι στην μνήμη τότε στο miss απλά φορτώνουμε την πληροφορία μετάφρασης από το page table στο TLB
    10s κύκλων για να γίνει η φόρτωση
  Αν η σελίδα δεν είναι στην μνήμη, έχουμε page fault
    1,000,000s κύκλων για να φορτώσουμε την σελίδα στην μνήμη
Τα περισσότερα misses δεν είναι συνήθως page faults
CPU
TLB
Lookup
Cache
Main
Memory
VA
PA
miss
hit
data
Trans-
lation
hit
miss
¾ t
¼ t

## Slide 70: Εικονική Μνήμη
 | Paged VM | TLBs
Συνολικό μέγεθος | 16,000 to 250,000 words | 16 to 512 entries
Συν. Μέγεθος (KB) | 250,000 to 1,000,000,000 | 0.25 to 16
Μέγεθος Block (B) | 4000 to 64,000 | 4 to 32
Miss penalty (clocks) | 10,000,000 to 100,000,000 | 10 to 1000
Miss rates | 0.00001% to 0.0001% | 0.01% to 2%

## Slide 71: Εικονική Μνήμη
 | Intel P4 | AMD Opteron
TLB organization | 1 TLB for instructions and 1TLB for data Both 4-way set associative Both use ~LRU replacement Both have 128 entries TLB misses handled in hardware | 2 TLBs for instructions and 2 TLBs for data Both L1 TLBs fully associative with ~LRU replacement Both L2 TLBs are 4-way set associative with round-robin LRU Both L1 TLBs have 40 entries Both L2 TLBs have 512 entries TBL misses handled in hardware

## Slide 72: Εικονική Μνήμη
TLB | Page Table | Cache | Δυνατό? Κάτω από ποιές συνθήκες?
Hit | Hit | Hit | 
Hit | Hit | Miss | 
Miss | Hit | Hit | 
Miss | Hit | Miss | 
Miss | Miss | Miss | 
Hit | Miss | Miss/ Hit | 
Miss | Miss | Hit | 

## Slide 73: Εικονική Μνήμη
TLB | Page Table | Cache | Δυνατό? Κάτω από ποιές συνθήκες?
Hit | Hit | Hit | Ναι ... Η επιθυμητή περίπτωση!
Hit | Hit | Miss | Ναι...αλλά δεν βλέπουμε τον Page Table
Miss | Hit | Hit | Ναι … TLB miss αλλά η PA στον Page Table
Miss | Hit | Miss | Ναι ... Τα δεδομένα PA στον page table αλλά όχι στην cache
Miss | Miss | Miss | Ναι....page fault
Hit | Miss | Miss/ Hit | Αδύνατο ... TBL μετάφραση μη δυνατή αν η σελίδα δεν είναι στην μνήμη
Miss | Miss | Hit | Αδύνατο ... Τα δεδομένα δεν μπορεί να είναι στην cache αν η σελίδα δεν είναι ήδη στην μνήμη

## Slide 74: Τεχνολογικές Προκλήσεις
Θυμηθείτε ότι η ταχύτητα των μικροεπεξεργαστών μεγαλώνει
πολύ πιο γρήγορα από ότι αυτή της απόκρισης των μνημών
Λύσεις??? Prefetching, caches 3 και 4 επιπέδων, νέο design
για μνήμες ....

## Slide 75: Αναφορά Ύλης (3η έκδοση)
Κεφάλαιο 7
  7.1, 7.2, 7.3,
  7.4
  7.5

## Slide 76: Αναφορά Ύλης (4η έκδοση)
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8*

## Slide 77: Τέλος Ενότητας # 3
Μάθημα: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Ενότητα # 3: Ιεραρχία Μνήμης
Διδάσκων: Γεώργιος Κ. Πολύζος
Τμήμα: Πληροφορικής