## Slide 1: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Ενότητα # 4: I/O
Διδάσκων: Γεώργιος Κ. Πολύζος
Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 2: I/O
I/O
Δίσκοι και RAIDS

## Slide 3: I/O
Ρυθμός Δεδομένων
(Mb/s)

## Slide 4: I/O Bus

## Slide 5: Bus Architecture (1)
Χρειαζόμαστε interconnect μεταξύ CPU, RAM, I/O Controllers
Bus (Δίαυλος): shared μέσον επικοινωνίας
  Παράλληλη συλλογή από καλώδια για μεταφορά data & συγχρονισμό
  Μπορεί να γίνεται το bottleneck

## Slide 6: Bus Architecture (2)
Processor-Memory buses (μικρό μήκος, μεγάλη ταχύτητα)
I/O buses (μεγάλο μήκος, υποστηρίζουν πολλά standards, ήδη είδαμε τα USB και Firewire)
H επικοινωνία των δυο παραπάνω κατηγοριών buses γίνεται μέσα από bridges

## Slide 7: Bus Architecture (3)
Processor
Cache
Memory - I/O Bus (δίαυλος)
Main
Memory
(μνήμη)
I/O
Controller
(ελεγκτής)
Disk
Disk
…
I/O
Controller
Disk
Disk
…
μέχρι 7
10,000 I/O’s/s
15,625 I/O’s/s
320 MB/s
75 MB/s

## Slide 8: INPUT/OUTPUT (1)
 | PCI | PCIexpress | ATA | Serial ATA
# καλώδια | 120 | 36 | 80 | 7
# data καλώδια | 32 – 64 (2-way) | 2 x 4 (1-way) | 16 (2-way) | 2 x 2 (1-way)
Clock (MHz) | 33 – 133 | 635 | 50 | 150
Peak BW (MB/s) | 128 – 1064 | 300 | 100 | 375 (3 Gbps)

## Slide 9: INPUT/OUTPUT (2)
Ο δίαυλος (bus) είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος επικοινωνίας Ι/Ο σε ένα chip VLSI:
  Μπορεί να είναι σύγχρονος (processor/memory) ή ασύγχρονος (Ι/Ο περιφερειακά)
  Μιας και πολλές συσκευές προσπαθούν να επικοινωνήσουν μέσω του διαύλου χρειάζεται κάποιο τρόπο διαιτησίας.

## Slide 10: INPUT/OUTPUT (3)
Υπάρχουν πολλές μορφές επικοινωνίας Input/Output (I/O):
  επεξεργαστής με μνήμη
  σύστημα με πληκτρολόγιο, ποντίκι, κλπ
  USB, Firewire…
Σύγχρονη ή Ασύγχρονη επικοινωνία:
  χρησιμοποίησε ρολόι και απλά πρωτόκολλα επικοινωνίας
  (μειονέκτημα: όλες οι συσκευές πρέπει να δουλεύουν σε «παρόμοια» συχνότητα)
  χρησιμοποίησε handshaking (χειραψία) χωρίς ρολόι

## Slide 11: Ασύγχρονη Ι/Ο Επικοινωνία (handshaking) (1)
Output (read) data από μνήμη σε I/O device
I/O device στέλνει request ανεβάζοντας ReadReq και βάζοντας addr στα data lines
1
2
3
ReadReq
Data
Ack
DataRdy
addr
data
4
5
6
7

## Slide 12: Ασύγχρονη Ι/Ο Επικοινωνία (handshaking) (2)
Η μνήμη βλέπει ReadReq, διαβάζει addr από data lines, και ανεβάζει Ack
I/O device βλέπει Ack και ελευθερώνει τα ReadReq και data lines
Memory βλέπει ReadReq να γίνεται low και κάνει μηδέν το Ack
1
2
3
ReadReq
Data
Ack
DataRdy
addr
data
4
5
6
7

## Slide 13: Ασύγχρονη Ι/Ο Επικοινωνία (handshaking) (3)
Όταν η μνήμη έχει έτοιμα τα data, τα βάζει στα lines και ανεβάζει DataRdy
I/O device βλέπει το DataRdy, διάβάζει τα data από data lines, και κάνει Ack
Memory βλέπει Ack, ελευθερώνει τα data lines, και κατεβάζει το DataRdy
I/O device βλέπει DataRdy να κατεβαίνει και κατεβάζει το Ack
1
2
3
ReadReq
Data
Ack
DataRdy
addr
data
4
5
6
7

## Slide 14: INPUT/OUTPUT (1)
Bus
Arbiter
Device 1
Highest
Priority
Device N
Lowest
Priority
Device 2
Ack
Ack
Ack
Release
Request
wired-OR
Data/Addr
Διαιτησία (bus arbitration) Daisy chain

## Slide 15: INPUT/OUTPUT (2)
Bus
Arbiter
Device 1
Device N
Device 2
Ack1
Data/Addr
Ack2
AckN
Αίτηση 1
Αίτηση2
Αίτηση N
Κεντρική-Παράλληλη Διαιτησία

## Slide 16: Input/Output (3)
Σειριακά (κόκκινα) και παράλληλα
(πράσινα) ΑΤΑ καλώδια

## Slide 17: INPUT/OUTPUT
Τα δύο σημερινά standards USB και Firewire

## Slide 18: Ι/Ο Bus Συγκρίσεις

## Slide 19: Τυπική Αρχιτεκτονική x86 PC I/O

## Slide 20: Παράδειγμα: Δίαυλοι Pentium 4
System Bus (“Front Side Bus”): 64b x 800 MHz (6.4GB/s), 533 MHz, or 400 MHz
2 serial ATAs: 150 MB/s
8 USBs: 60 MB/s
2 parallel ATA: 100 MB/s
Hub Bus: 8b x 266 MHz
Memory Controller Hub (“Northbridge”)
I/O Controller Hub (“Southbridge”)
Gbit ethernet: 0.266 GB/s
DDR SDRAM Main Memory
Graphics output: 2.0 GB/s
PCI: 32b x 33 MHz
disk
cd/dvd
Notes: The northbridge chip is basically a DMA controller (to the memory, the graphical output device (monitor) and the southbridge chip). The southbridge connects the northbridge to a cornucopia of I/O buses

## Slide 21: Σύνοψη Ι/Ο....
Processor/memory bus (proprietary)
  μικρός και υψηλής ταχύτητας
  βελτιστοποιημένος για cache transfers
I/O bus (SCSI, USB, Firewire)
  πιο αργός και μακρύς
  πρέπει να συνδέει διαφορετικές συσκευές
  συνδέεται με processor/memory και backplane bus
Backplane bus (ATA, PCIExpress)
  συνδέει κομμάτια Ι/Ο του συστήματος με processor
Το λειτουργικό διαχειρίζεται τα Ι/Ο!

## Slide 22: Σκληροί Δίσκοι (1)
Track
Sector
ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ:
Χαμηλά μέρη στην ιεραρχία
της μνήμης. Σχεδιάζονται να είναι φτηνά
και με μεγάλη χωρητικότητα.
Επίπεδα (platter) περιστρεφόμενων
δίσκων η επιφάνεια των οποίων χωρίζεται
σε tracks και sectors.
Sector
Track
Cylinder
Head
Platter
Controller
+Cache

## Slide 23: Σκληροί Δίσκοι (1)
Τυπικοί αριθμοί:
1 to 4 επιφάνειες για κάθε δίσκο, 2.54cm με 12cm διάμετρο
Ταχύτητα περιστροφής: 5,400 με 15,000 RPM (rounds per min)
10,000 με 50,000 tracks ανά surface
100 με 500 sectors ανά track
512Β: το μικρότερο κομμάτι πρόσβασης στον δίσκο

## Slide 24
Σκληρός Δίσκος 5MB (!!!)
για το ενός τόνου Η/Υ
ΙΒΜ 305 RAMAC (1956)

## Slide 25: Σκληροί Δίσκοι (3)
Latency: ο μέσος
χρόνος απόκρισης
δεδομένων στον δίσκο
(seek time + rotation time)
Bandwidth: χρόνος μεταφοράς
των δεδομένων από τον δίσκο
στον επεξεργαστή
Μean Time to Failure (MTTF):
η μέση διάρκεια ζωής για
ένα δίσκο

## Slide 26: Σκληροί Δίσκοι (4)

## Slide 27: Σκληροί Δίσκοι (5)
Δεδομένα
  512B sector, 15,000rpm, 4ms average seek time, 100MB/s transfer rate, 0.2ms controller overhead, idle disk
Average read time
  4ms seek time + ½ / (15,000/60) = 2ms rotational latency + 512 / 100MB/s = 0.005ms transfer time + 0.2ms controller delay= 6.2ms
Αν πραγματικός average seek time είναι 1ms
  Average read time = 3.2ms
Οι σκληροί δίσκοι σήμερα έχουν την δική τους L1 cache!

## Slide 28: Σκληροί Δίσκοι χαρακτηριστικά από www.seagate.com

## Slide 29: Flash Memories
Flash memory σήμερα είναι ο ανταγωνιστής των δίσκων. Είναι ημιαγωγική non-volatile μνήμη με latency 100 με 1000 φορές πιο γρήγορα από τον δίσκο, και είναι μικρότερη, με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και shock resistant.
  Το 2008, η τιμή της flash ήταν $4 με $10 ανά GB. Δηλ. 2 με 10 φορές πιο ακριβή από δίσκο, ή 5 με 10 φορές πιο φτηνή από DRAM.

## Slide 30: Flash Memories
Feature | Kingston | Transend | RiDATA
Capacity (GB) | 8 | 16 | 32
Bytes/sector | 512 | 512 | 512
Transfer rates (MB/sec) | 4 | 20r-18w | 68r-50w
MTTF | >1,000,000 | >1,000,000 | >4,000,000
Price (2008) | ~ $30 | ~ $70 | ~ $300
Flash types:
- NOR flash
* bit-level access
* χρησι/τε για instruction memory σε
ενσωματωμένα συστήματα
- NAND flash
* πιο πυκνή/φτηνή, block-only-access
* χρησι/τε USB keys, notebook disk κλπ

## Slide 31: Σκληροί Δίσκοι: RAID
Redundant Array of Inexpensive Disks (RAID)
Συλλογή από πολλούς δίσκους που είναι φτηνοί.
Εμπεριέχει «redundancy», οπότε αν κάποιος δίσκος χαλάσει
τα δεδομένα ανακτώνται γιατί είναι αποθηκευμένα σε άλλους δίσκους (e.g. “mirror” data)
redundant (mirror) data
blk1
blk3
blk2
blk4
blk1
blk2
blk3
blk4

## Slide 32: Τέλος Ενότητας # 4
Μάθημα: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Ενότητα # 4: I/O
Διδάσκων: Γεώργιος Κ. Πολύζος
Τμήμα: Πληροφορικής