## Slide 1: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Ενότητα # 1: Εισαγωγικές Έννοιες
Διδάσκων: Γεώργιος Κ. Πολύζος
Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΩΝ
Ανδρέα Βενέρη (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Patterson/Hennessy (UC Berkeley and Stanford U)
Mary Jane Irwin (Penn State U)
  Adapted from: Computer Organization and Design, 4th Edition, Patterson & Hennessy, © 2008. This material may not be copied or distributed for commercial purposes without express written permission of the copyright holders.

## Slide 3: Κεφάλαιο 1
Γιατί Αρχιτεκτονική Υπολογιστών;
Σύγχρονη ιστορία Η/Υ
Επικοινωνία υλικού και λογισμικού
Ολοκληρωμένα Κυκλώματα/Συστήματα
Σύνοψη μαθήματος

## Slide 4: Εισαγωγή
Αυτό το μάθημα εξηγεί πώς δουλεύουν οι Η/Υ ...
Τι σημαίνει όμως ένας «Η/Υ»;
  Διαφορετικοί τύποι: επιτραπέζιοι (desktop), διακομιστές (servers), ενσωματωμένοι Η/Υ (embedded devices)
  Διαφορετικές χρήσεις: αυτοκίνητα, κινητά, γραφικά, genomics…
  Διαφορετικοί κατασκευαστές: Intel, Apple, IBM, Microsoft, Sun…
  Διαφορετικές τεχνολογίες και κόστος παραγωγής!

## Slide 5: Γιατί Αρχιτεκτονική Η/Υ; (1)
Γιατί λέτε ότι γνωρίζετε την επιστήμη των Η/Υ....
Γιατί πρέπει να γράψετε software για άλλους και να προμηθευτείτε hardware για το λογισμικό αυτό
Το software και το hardware μαζί καθορίζουν την απόδοση ενός συστήματος:
  Ο αλγόριθμος καθορίζει τον μέγεθος του προβλήματος

## Slide 6: Γιατί Αρχιτεκτονική Η/Υ; (2)
Το software και το hardware μαζί καθορίζουν την απόδοση ενός συστήματος:
  Οι γλώσσα προγραμματισμού/μεταφραστής/ αρχιτεκτονική καθορίζουν τον αριθμό εντολών μηχανής (Κεφ. 2 και 3)
  Οι επεξεργαστής/μνήμη καθορίζουν πόσο γρήγορα θα τρέξουν οι εντολές (Κεφ. 5, 6, και 7)
Η απόδοση ενός συστήματος αναλύεται στο Κεφ. 4

## Slide 7: Γιατί Αρχιτεκτονική Η/Υ; (3)
Ένας μοντέρνος Η/Υ αποτελείται από πολλά κομμάτια
Θα εστιάσουμε την προσοχή μας στον μικροεπεξεργαστή:
  datapath και control
  επικοινωνία με τον compiler (μεταφραστή) και το λειτουργικό σύστημα (Operating System, OS)

## Slide 8: Γιατί Αρχιτεκτονική Η/Υ; (4)
Μας ενδιαφέρει η διαδικασία σχεδίασης (design) ενός μικροεπεξεργαστή:
περιέχει εκατομμύρια transistor
οπότε η κατασκευή γίνεται ιεραρχικά και εκμεταλλεύεται την έννοια της αφαίρεσης (abstraction)

## Slide 9: Γιατί Αρχιτεκτονική Η/Υ; (5)
Instruction Set
Architecture
I/O system
Instr. Set Proc.
Compiler
Operating
System
Application
Digital Design
Circuit Design
Firmware
Memory
system
Datapath & Control

## Slide 10: Γιατί Αρχιτεκτονική Η/Υ; (6)

## Slide 11: Σχέση Υλικού και Λογισμικού
Ο μεταφραστής και το OS μετατρέπουν κάτι που είναι κατανοητόστον άνθρωπο (γλώσσα προγρα/σμού) σε κάτι που είναι κατάνοητό στον Η/Υ.

## Slide 12: Ιστορια Η/Υ: Transistor (1)
Το transistor είναι ένας διακόπτης
(ανοικτός ή κλειστός, 0 ή 1)
Πριν τα transistors, υπήρχαν «λυχνίες» (tubes)—επίσης διακόπτες

## Slide 13: Ιστορια Η/Υ: Transistor (2)
1956 Nobel Prize, Physics
(J. Bardeen, W. Shockley, W. Brattain)

## Slide 14: Ιστορία Η/Υ: Transistor (3)
Point Contact Semiconductor Amplifier

## Slide 15: Ιστορία Η/Υ: Το πρώτο IC
Jack Kilby (1923-2005) 2000 Nobel Laureate (@ΤΙ) Germanium,1T, 1C, 3R, Oscillator.
IC = Integrated Circuit (Ολοκληρωμένο Κύκλωμα)

## Slide 16: Ιστορία Η/Υ: IC (1)
Το 1961 Fairchild Flip Flop

## Slide 17: Ιστορία Η/Υ: IC (1)
1964, UA 702
1965, UA 709

## Slide 18: Λογικές Πύλες (Logic Gates)
Χρησιμοποιώντας πολλά transistor φτιάχνουμε λογικές πύλες
Σχεδιασμός πύλης NAND με 2 transistors (μώβ τετράγωνα):
transistor

## Slide 19: Ολοκληρωμένα Κυκλώματα IC (VLSI) (1)
Πολλές (>1000000) πύλες μαζί φτιάχνουν ολοκληρωμένα κυκλώματα (Very Large Scale of Integration) ή VLSI chips που χρησιμοποιούμε σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή (mobile, TV, αυτοκίνητα, υπολογιστές, κλπ)

## Slide 20: Ολοκληρωμένα Κυκλώματα IC (VLSI) (2)
Μικροεπεξεργαστής
Pentium 4 της Intel

## Slide 21: Ολοκληρωμένα Κυκλώματα IC (VLSI) (3)
Κατανάλωση Ισχύος (power consumption)
System-on-Chip (SoC):

## Slide 22: Ολοκληρωμένα Κυκλώματα IC (VLSI) (3)
Microcoolers
Λόγω υψηλής κατανάλωσης, σε μοντέρνα ICs
εισάγουμε μικρά ψυκτικά συστήματα
(microcoolers)

## Slide 23: Ολοκληρωμένα Κυκλώματα IC (VLSI) (4)
Επίδραση τριών microcooler στην θερμοκρασία
ανά nm2

## Slide 24: Νόμος του Moore* (1965)
Ο αριθμός των transistor στο ίδιο χώρο / chip... ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ...κάθε 2 χρόνια
*Gordon Moore, co-founder of Intel Corporation

## Slide 25: Σχετικά Μεγέθη
 | 1999 | 2001 | 2003 | 2006 | 2009 | 2012
Μήκος Transistor | 0.14 μm | 0.12μm | 0.10μm | 0.07μm = 70nm | 0.05μm = 50nm | 0.035μm = 35nm
Transistorανά cm2 | 14 εκατ. | 16 εκατ. | 24 εκατ. | 40 εκατ. | 64 εκατ. | 100 εκατ.
Μέγεθος chip | 800 mm2 | 850 mm2 | 900 mm2 | 1000 mm2 | 1100 mm2 | 1300 mm2
Semiconductor Research Corporation:

## Slide 26: Νόμος του Moore (1)

## Slide 27: Νόμος του Moore (2)
16K
64K
256K
1M
4M
16M
64M
128M
256M
512M
Χωρητικότητα μνήμης DRAM

## Slide 28: Νόμος του Moore (3)

## Slide 29: Νόμος του Moore (4)

## Slide 30: Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (VLSI) (1)
Για να ενώσουμε όλα αυτά τα transistors (>200.000.000 transistors), για να τα τροφοδοτήσουμε με ρεύμα, κ.λπ. χρησιμοποιούμε 6-8 επίπεδα (“οδόστρωματα”) δρομολόγησης (interconnect) μεταλλικών καλωδίων

## Slide 31: Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (VLSI) (2)
Τα καλώδια μεταξύ διαφορετικών επιπέδων συνδέονται μέσω via (όπως η έξοδος στην Εθνική οδό)
Μέταλλο 1
Μέταλλο 2
via

## Slide 32: Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (VLSI) (3)
Max Συνολικό Metal Length Interconnect ανά chip (Km)
0.8
24
0
1
10
100
1995
2000
2005
2010
2015
Year
Km
Μήκος μετάλλου
(KM/chip)
Το μήκος μετάλλου το 2008 θα ξεπεράσει
τα 10km ανά chip (!)

## Slide 33: Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (VLSI) (4)
Πολλά ολοκληρωμένα VLSI μαζί παρασκευάζονται σε δίσκους
πυριτίου (wafer) πριν «κοπούν» και συσκευαστούν σε chips
χρησιμοποιώντας πολύπλοκες φωτολιθογραφικές διαδικασίες.
Κάθε τετράγωνο είναι
ένα ολοκληρωμένο VLSI
με δεκάδες εκατομύρια
transistors
wafer

## Slide 34: Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (VLSI) (5)
Τα εργοστάσια κατασκευής ολοκληρωμένων
κοστίζουν δισεκ. $/€

## Slide 35: Σχεδίαση των VLSI (1)
Για την σχεδίαση των VLSI χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα εργαλεία (Computer-Aided Design ή CAD) όπως:
  εργαλεία σύνθεσης προδιαγραφών (high level synthesis)
  εργαλεία σύνθεσης σε επίπεδο λογικών πυλών (logic synthesis)
  εργαλεία σύνθεσης σε επίπεδο transistor (physical synthesis)

## Slide 36: Σχεδίαση των VLSI (2)
Για την σχεδίαση των VLSI χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα εργαλεία (Computer-Aided Design ή CAD) όπως:
  εργαλεία ανάλυσης/προσομοίωσης/βελτιστοποίησης χρόνου, χώρου και κατανάλωσης ισχύος (timing, area and power analysis/simulation/optimization)
  εργαλεία επαλύθευσης (verification)
  εργαλεία τεστ (Automated Test Pattern Generation (ATPG))
  εργαλεία debugging

## Slide 37: Σχεδίαση των VLSI (3)
Τα CAD εργαλεία είναι ειδικά προγράμματα που συμπληρώνουν
την ανθρώπινη
εμπειρία
Σχηματικό
(schematic)
VSLI
με το CAD
εργαλείο
QuartusII
που θα
χρησι/με στα
εργαστήρια

## Slide 38: Πλακέτα (board) DE-2 της Altera

## Slide 39: Κύκλος (Ροή) Σχεδίασης VLSI (1)
Σύνθεση και βελτιστοποίηση
σε επίπεδο transistor
Κατασκευή chip (fabrication)
Προδιαγραφές (specification) σε
Γλώσσες προγρα/σμού VHDL,
Verilog, SystemC, κλπ
Σύνθεση και βελτιστοποίηση
σε επίπεδο λογικών πυλών
ARCHITECTURE Function of
Example IS
BEGIN
f <= ((x1 OR x2) AND x3);
END Example;
x
1
x
2
x
3
f
x
1
x
2
+
(
)
x
3
×
=
2V
IN
OUT

## Slide 40: Κύκλος (Ροή) Κατασκευής VLSI (2)

## Slide 41: Η Αγορά... (1)

## Slide 42: Η Αγορά... (2)
Millions of Processors

## Slide 43: Η Αγορά... (3)
Microprocessor (μικροεπεξεργαστής):
  χωρητικότητα υλικού: αυξάνεται 30% το χρόνο
  απόδοση: 2x κάθε 1.5 χρόνο
  ClockCycle = 1/ClockRate
  1 GHz ClockRate = 1 nsec ClockCycle
  4 GHz ClockRate = 250 psec ClockCycle

## Slide 44: Η Αγορά... (4)
Memory (μνήμη):
  DRAM χωρητικότητα: 2x κάθε 2 χρόνια
  ταχύτητα: 1.5x κάθε 10 χρόνια
  cost per bit: μειώνεται 25% το χρόνο
Χωρη/τα Δίσκου: αυξάνεται 60% το χρόνο

## Slide 45: Ιστορική Αναδρομή...
DRAM capacity

## Slide 46: Η Αγορά... (5)
Στόχος παραγωγής για ένα workstation:
  25% κόστος στον processor
  25% κόστος στην μνήμη (minimum memory size)
  Το υπόλοιπο σε I/O devices, power supplies, box...
CPU
Computer
Control
Datapath
Memory
Devices
Input
Output

## Slide 47: Η Αγορά... (6)
Πωλήσεις μικροεπεξεργαστών

## Slide 48: PC

## Slide 49: Chip

## Slide 50: TI SuperSPARC TMS390Z50 in Sun SPARCstation20

## Slide 51: Apple

## Slide 52: AMD Barcelona: 4 processor cores

## Slide 53: Σύνοψη Μαθήματος (1)
Οι βασικές αρχές της Αρχιτεκτονικής Η/Υ:
  CPU: datapath & control
  single issue pipelined, superscalar, VLIW
  ιεραρχία μνήμης (cache και πρωτόκολλα)
  Ι/Ο
  πολυεπεξεργαστικά συστήματα & δίκτυα

## Slide 54: Σύνοψη Μαθήματος (2)
Να μάθουμε να σχεδιάζουμε μικροεπεξεργαστικά VLSI συστήματα σε γλώσσα VHDL
Αντίληψη της σχέσης μεταξύ software & hardware
Σχεδίαση για βέλτιστη απόδοση

## Slide 55: Ύλη @ 3η έκδοση
Κεφάλαιο 1

## Slide 56: Ύλη @ 4η έκδοση
1.1
1.2
1.3

## Slide 57: Ανασκόπηση ...
Λογικές Πύλες και Στοιχεία Μνήμης
Δομικές βαθμίδες Συνδιαστικών και Ακολουθιακών κυκλωμάτων
Κύκλος Σχεδίασης Very Large Scale of Integration (VLSI) ολοκληρωμένων
Field Programmable Gate Arrays (FPGAs)

## Slide 58: Λογικές Πύλες
NOT πύλη
x1 x2 x1 AND x2
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
x
1
x
2
x
1
x
2
+
x
1
x
2
x
1
x
2
.
AND πύλη
x
x
OR πύλη
x1 x2 x1 OR x2
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
x NOT x
0 1
1 0

## Slide 59: Κυκλώματα Πολλών Επιπέδων (1)
Multi-level κυκλώματα (παράδειγμα: νόμος DeMorgan):
x
1
x
2
x
1
x
2
x
1
x
2
x
1
x
2
x
1
x
2
x
1
x
2
x
1
x
2
x
1
x
2
+
=
(a)
x
1
x
2
+
x
1
x
2
=
(b)

## Slide 60: Κυκλώματα Πολλών Επιπέδων (2)
x
1
x
2
x
3
x
4
x
5
x
1
x
2
x
3
x
4
x
5
x
1
x
2
x
3
x
4
x
5
Παράδειγμα μετατροπής σε κύκλωμα NAND/NOR
- NAND circuits: βέλτιστα για υλοποίηση σε transistors

## Slide 61: Κυκλώματα Πολλών Επιπέδων (3)
P1 = (x2x3)’
P2 = (x1P1)’ = x1’ P1’
P3 = (x3x4)’ = x3’+x4’
P4 = (P2+P3)’
f = (P4+x5)’ =
= ………. =
= x1’x5’+x2x5’+x3’x5’+x4’x5’

## Slide 62: Μανδαλωτής D (D Latch)
D Latch Πίνακας Αληθείας Γραφικό
Σύμβολο
Q
S
R
Clock
D
(Data)
Q
D
Q
Q
Clk
Clk
D
0
1
1
x
0
1
0
1
Q
t
1
+
(
)
Q
t
(
)
t
1
t
2
t
3
t
4
Clk
D
Q

## Slide 63: Master-Slave D Flip-Flop
Master-Slave D Flip-Flop Γραφικό Σύμβολο
Χρονοδιάγραμμα Master-Slave D FF
Το Qs «κλειδώνει» μόνο μια τιμή σε ένα κύκλο ρολογιού Clock:
D
Q
Q
Master
Slave
D
Clock
Q
Q
D
Q
Q
Q
m
Q
s
Clk
Clk
D
Q
Q
D
Clock
Q
m
Q
Q
s
=

## Slide 64: D Latches εναντίον D Flip-Flop
D
Q
Q
D
Q
Q
D
Q
Q
D
Clock
Q
a
Q
b
Q
c
Q
c
Q
b
Q
a
Clk
To latch αλλάζει τιμή εξόδου όταν Clk=1 (ευαισθησία στάθμης, edge triggered) ενώ το flip-flop στη διέργεση μετώπου (level sensitive).
D
Clock
Q
a
Q
b
Q
c
latch
FF
FF

## Slide 65: Πολυπλέκτης (1)
Γραφικό σύμβολο
2-προς-1 MUX
f
s
w
0
w
1
0
1
(b) Πίνακας
Αληθείας
0
1
f
f
s
w
0
w
1
(c) Sum-of-products κύκλωμα
s
w
0
w
1
2-to-1 multiplexer
Επιλέγει μεταξύ δυο γραμμών
εισόδου W: w0, w1
Η γραμμή επιλογής S είναι 1 bit
f = s′ w0 + sw1

## Slide 66: Πολυπλέκτης (2)
ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΗ
Μπορούμε να σχεδιάσουμε τον
4-to-1 MUX ιεραρχικά χρησι/ντας
2-to-1 MUXes!
0
w
0
w
1
0
1
w
2
w
3
0
1
f
0
1
s
1
s
Πώς δουλεύει το
διπλανό κύκλωμα;

## Slide 67: Αποκωδικοποιητής (Decoder) (1)
(a) Πίνακας Αληθείας
(c) Κύκλωμα
0
0
1
1
1
0
1
y
0
w
1
0
w
0
x
x
1
1
0
1
1
En
0
0
0
1
0
y
1
1
0
0
0
0
y
2
0
1
0
0
0
y
3
0
0
1
0
0
w
0
En
y
0
w
1
y
1
y
2
y
3
(b) Γραφικό
Σύμβολο
w
1
w
0
y
0
y
1
y
2
y
3
En
Αποκωδικοποιητής 2x4

## Slide 68: Αποκωδικοποιητής (Decoder) (2)
w
0
En
y
0
w
1
y
1
y
2
y
3
y
8
y
9
y
10
y
11
w
2
w
0
y
0
y
1
y
2
y
3
w
0
En
y
0
w
1
y
1
y
2
y
3
w
0
En
y
0
w
1
y
1
y
2
y
3
y
4
y
5
y
6
y
7
w
1
w
0
En
y
0
w
1
y
1
y
2
y
3
y
12
y
13
y
14
y
15
w
0
En
y
0
w
1
y
1
y
2
y
3
w
3
En
Ξανά μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε
ιεραρχική σχεδίαση
για να κάνουμε ένα
αποκωδικοποιητή
4x16 χρησιμοποιώντας
δυο διαφορετικούς
αποκωδικοποιητές 2x4

## Slide 69: Kωδικοποιητής (Encoder)
2
n
inputs
w
0
w
2
n
1
–
y
0
y
n
1
–
n
outputs
0
0
1
1
1
0
1
w
3
y
1
0
y
0
0
0
1
0
w
2
0
1
0
0
w
1
1
0
0
0
w
0
0
0
0
1
w
1
w
0
y
0
w
2
w
3
y
1
(a) Γραφικό Σύμβολο
(b) Πίνακας Αληθείας
(c) Κύκλωμα
πολλές γραμμές
don’t care
O δυαδικός κωδικοποιητής (encoder)
κωδικοποιεί την πληροφορία 2n
εισόδων σε κώδικα μήκους n bit.

## Slide 70: Πρόσθεση Μη Προσημασμένων Αριθμών
FA
x
n –
1
c
n
c
n
1
-
y
n
1
–
s
n
1
–
FA
x
1
c
2
y
1
s
1
FA
c
1
x
0
y
0
s
0
c
0
MSB position
LSB position

## Slide 71: Πολλαπλασιασμός
M = m3m2m1m0
Q = q3q2q1q0
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ:
P=0
Αν q0 = 1 τότε P=P+Μ
Αν q1 =1 τότε P=P+21M
… κλπ ...
P = p7p6…p1p0
1 1 1 0
1 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 0
1 0 0 1 1 0 1 0
Γινόμενο P
(14)
(11)
(154)
+
1 0 1 0 1
0 0 0 0
+
0 1 0 1 0
1 1 1 0
+
Μερικό γινόμενο 0
Μερικό γινόμενο 1
Μερικό γινόμενο 2
Πολλαπλασιαστέος M
Πολλαπλασιαστής Q

## Slide 72: FPGAs (1)
Τα Field Programmable Logic Arrays (FPGAs) είναι κανονικές δομές που χρησιμοποιούνται συχνά για πρωτοτυποποίηση και για κυκλώματα με μικρό αριθμό παραγωγής αγοράς
LUT
κανάλια
δρομολόγησης
προγραμματιζόμενος
δρομολογητής

## Slide 73: FPGAs (2)
Τα LUTs μπορούν να προγραμματιστούν για οποιαδήποτε
συνάρτηση n εισόδων (για μικρές τιμές του n=2, 3, 4 κλπ)
Οι διακόπτες συνδέουν τα LUTs με τη δρομολόγηση
Οι προγραμματιζόμενοι δρομολογητές συνδέουν τα διάφορα
κανάλια μεταξύ τους
Προγραμματισμένος
δρομολογητής

## Slide 74: a
LUT:
Look-Up
Tables

## Slide 75: ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολυπλέκτες για να
κατασκευάσουμε διακόπτες για δρομολόγηση;
προγραμματιζόμενα
bits

## Slide 76: FPGAs (1)
Δοθέντος σχεδίου ενός multi-level κυκλώματος, πρώτα γίνεται
η απεικόνιση (placement) «κομματιών» πυλών του κυκλώματος
στα LUTs και μετά προγραμματίζονται οι συνδέσεις της
δρομολόγησης (routing) της FPGA.
Το Quartus είναι CAD εργαλείο που αυτοματοποιεί την διαδικασία!

## Slide 77: FPGAs (2)
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ
(Αρχιτεκτονική FPGA) ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

## Slide 78: Σχεδίαση των VLSI (1)
Τα CAD εργαλεία είναι ειδικά προγράμματα που συμπληρώνουν
την ανθρώπινη
εμπειρία
Σχηματικό
(schematic)
VSLI
με το CAD
εργαλείο
QuartusII
που θα
χρησι/με στα
εργαστήρια

## Slide 79: Κύκλος (Ροή) Σχεδίασης VLSI (1)
Προδιαγραφές (specification) σε
Γλώσσες προγρα/σμού VHDL,
Verilog, SystemC, κλπ
Σύνθεση και βελτιστοποίηση
σε επίπεδο λογικών πυλών
Σύνθεση και βελτιστοποίηση
σε επίπεδο transistor
Κατασκευή chip (fabrication)
x
1
x
2
x
3
f
x
1
x
2
+
(
)
x
3
×
=
ARCHITECTURE Function of
Example IS
BEGIN
f <= ((x1 OR x2) AND x3);
END Example;
2V
IN
OUT

## Slide 80: Κύκλος (Ροή) Σχεδίασης VLSI (2)
High Level Synthesis/Optimization
Logic Gate Synthesis/Optimization
Physical Synthesis/Optimization
Fabrication (chip)
επαλήθευση
(verification)
επαλήθευση
test
FPGAs

## Slide 81: Κύκλος (Ροή) Σχεδίασης VLSI (3)
Τα πολύπλοκα αυτά συστήματα δεν σχεδιάζονται μονολιθικά αλλά ιεραρχικά σε διαφορετικά blocks και διάφορες βαθμίδες
Καθώς προχωρούμε στον κύκλο σχεδίασης, χρειάζεται να επαληθεύσουμε το σχέδιο και να το προσομοιώσουμε για χρόνο και κατανάλωση ενέργειας απεναντι στις προδιαγραφές

## Slide 82: Κύκλος (Ροή) Σχεδίασης VLSI (4)
Microprocessor Heat Shield
Τα περισσότερα προβλήματα του κύκλου
σχεδίασης (σύνθεση/synthesis και
optimization/βελτιστοποίση είναι
«πολύ δύσκολα» (NP-Complete)

## Slide 83: Κύκλος (Ροή) Σχεδίασης VLSI (5)
Design interconnection between blocks
Functional simulation of complete system
Correct?
Physical mapping
Timing simulation
Correct?
Implementation
No
Yes
No
Yes
Design one block
Design one block
Partition
Design concept
A
B
C
D
ιεραρχική
σχεδίαση

## Slide 84: Κεφάλαιο 2
MIPS Instruction Set Architecture (ISA)
  Σετ Εντολών
Εντολές αριθμητικής, λογικών πράξεων, αποφάσεων, κλπ με τον MIPS
Instruction Set Intel IA-32
Μεταφραστές (Compilers)

## Slide 85: Instruction Set Architecture (ISA) (1)
Στους παλιούς Η/Υ (pre-1970) το software επικοινωνούσε κατευθείαν με το hardware
Με κάθε νέα γενεά Η/Υ hardware έπρεπε να δημιουργήσουμε και νέο software
  και γλώσσα προγραμματισμού!!!
Ιδέα: αφαίρεση hardware με το ISA
  abstract the hardware through the ISA

## Slide 86: Instruction Set Architecture (ISA) (2)
Εισάγοντας ένα ανεξάρτητο ISA μπορούμε και δημιουργούμε ένα επίπεδο αφαίρεσης (abstraction level) μεταξύ software και hardware διαφορετικών γενεών

## Slide 87: Instruction Set (Σετ Εντολών)
Θα δουλέψουμε με τον MIPS
  originally an acronym for Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages
  Reduced Instruction Set Computer (RISC) ISA
  developed by MIPS Technologies
  Παρόμοια με άλλες αρχιτεκτονικές από τα ’80s
  Σχεδόν 200.000.000 MIPS κατασκευάστηκαν το 2008
MIPS: απλός, σχετικά σύγχρονος επεξεργαστής

## Slide 88: Κατανομή μνήμης RAM στον MIPS
reserved
stack
free
space
data
κώδικας
reserved
32 bits

## Slide 89: MIPS Instruction Set (1)
Control πρέπει να:
  Δέχεται εντολές από την μνήμη
  Καθορίζει την λειτουργία των διάφορων κομματιών του datapath
  Καθορίζει την σειρά εκτέλεσης εντολών
Fetch
Decode
Exec
CPU
Control
Datapath
Memory
Devices
Input
Output
Μηχανή von Neumann

## Slide 90: MIPS Instruction Set (2)
Datapath πρέπει να έχει:
  Αριθμητικά κομμάτια (hardware) και register file για να μπορεί να εκτελεί τις εντολές
  Το κατάλληλο interconnect (διασύνδεση) ώστε οι εντολές να εκτελούνται και τα αποτελέσματα να επικοινωνούν με την μνήμη
Fetch
Decode
Exec
CPU
Control
Datapath
Memory
Devices
Input
Output
Μηχανή von Neumann

## Slide 91: MIPS Instruction Set (3)
Όλες οι εντολές έχουν 3 operands (τελεστέους)
Η σειρά τους είναι προκαθορισμένη:
C code a = b + c
MIPS code add a, b, c
ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ:
η απλότητα θέλει κανονικότητα (simplicity favors regularity)
….. μερικές φορές κάνει
την ζωή πιο δύσκολη ....
C code: a = b + c + d; MIPS code: add a, b, c add a, a, d

## Slide 92: MIPS Instruction Set (4)
Φιλοσοφία Reduced Instruction Set Computer (RISC):
  καθορισμένο μήκος εντολών
  load-store εντολές
  λίγα addressing modes (σχήματα διεύθυνσης)
MIPS, Sun SPARC, HP, PowerPC, DEC/Compaq Alpha…
  a RISC ISA by the 1991 Apple–IBM–Motorola alliance
  Apple's Macintosh 1994-2006; PowerPC (2006) → Power ISA

## Slide 93: MIPS Instruction Set (5)
Το Instruction Set αξιολογείται με βάση το πόσο καλά το χρησιμοποιούν οι Compilers παρά από το πόσο καλά οι προγραμματιστές γλώσσας assembly
Design goals: ταχύτητα, κόστος (design, fabrication, test, packaging), μέγεθος, κατανάλωση ενέργειας, αξιοπιστία, μέγεθος μνήμης (embedded systems)

## Slide 94: MIPS R3000 Instruction Set Architecture (ISA)
Κατηγορίες εντολών:
  Computational
  Load/Store
  Jump and Branch
  Floating Point coprocessor
  Memory Management
  Special
R0 - R31
PC
HI
LO
Registers

## Slide 95: MIPS R3000 Instruction Set Architecture (ISA) (2)
OP
OP
OP
rs
rt
rd
sa
funct
rs
rt
immediate
jump target
Instructions: 3 τύποι (format): ο καθένας 32 bits σε μήκος!!
R format
I format
J format

## Slide 96: Register File: 32 Καταχωρητές
Όνομα | Register Number # | Χρήση | Διατηρηση proc. call?
$zero | 0 | constant 0 (hardware) | ---
$at | 1 | reserved for assembler | ---
$v0 - $v1 | 2-3 | returned values | no
$a0 - $a3 | 4-7 | arguments | yes
$t0 - $t7 | 8-15 | temporaries | no
$s0 - $s7 | 16-23 | saved values | yes
$t8 - $t9 | 24-25 | temporaries | no
$gp | 28 | global pointer | yes
$sp | 29 | stack pointer | yes
$fp | 30 | frame pointer | yes
$ra | 31 | return addr (hardware) | yes

## Slide 97: Ανασκόπηση: Unsigned Binary Representation
Hex | Binary | Decimal
0x00000000 | 0…0000 | 0
0x00000001 | 0…0001 | 1
0x00000002 | 0…0010 | 2
0x00000003 | 0…0011 | 3
0x00000004 | 0…0100 | 4
0x00000005 | 0…0101 | 5
0x00000006 | 0…0110 | 6
0x00000007 | 0…0111 | 7
0x00000008 | 0…1000 | 8
0x00000009 | 0…1001 | 9
 | … | 
0xFFFFFFFC | 1…1100 | 
0xFFFFFFFD | 1…1101 | 
0xFFFFFFFE | 1…1110 | 
0xFFFFFFFF | 1…1111 | 
232 - 1
232 - 2
232 - 3
232 - 4

## Slide 98: MIPS Instruction Set (1)
Αφού έχουμε μόνο 32 registers
πρέπει να κάνουμε register
spilling, δηλαδή μερικές μεταβλητές
του προγράμματος θα
αποθηκευτούν στην μνήμη
ΜΝΗΜΗ: Ένα μεγάλο array από
bytes
0
1
2
3
4
5
6
...
8 bits of data
8 bits of data
8 bits of data
8 bits of data
8 bits of data
8 bits of data
8 bits of data

## Slide 99: MIPS Instruction Set (2)
Για τον MIPS η λέξη (word) είναι 4 bytes
(= 32 bits από data)
0
4
8
12
...
32 bits of data
32 bits of data
32 bits of data
32 bits of data
232 bytes με byte διευθύνσεις 0 to 232-1
230 words με byte διευθύνσεις 0, 4, 8, ... 232-4

## Slide 100: Μνήμη και Words (1)
Τα 8-bit bytes είναι χρήσιμα ... οι RAM μνήμες χρησιμοποιούν αυτό το μέγεθος για ένα word
Το 1 word του MIPS είναι 4 words μνήμης (32bits)

## Slide 101: Μνήμη και Words (2)
Τρόποι αποθήκευσης (alignment restrictions):
  Big Endian: leftmost byte είναι το word address, IBM 360/370, Motorola 68k, MIPS, Sparc, HP PA
  Little Endian: rightmost byte είναι το word address, Intel 80x86, DEC Vax, DEC Alpha (Windows NT)

## Slide 102: Αριθμητικές Εντολές
MIPS assembly language αριθμητική εντολή:
add $t0, $s1, $s2
sub $t0, $s1, $s2
Κάθε εντολή χρειάζεται 32 bits και έχει 3 operands
destination  source1 op source2
Όλα τα operands βρίσκονται στο register file
($t0, $s1, $s2) του datapath – χρησιμοποιούμε $ για τους καταχωρητές

## Slide 103: Εντολές Store/Load
MIPS έχει δυο εντολές για μεταφορά από/στη μνήμη
  lw $t0, 4($s3) #load word from memory
  sw $t0, 8($s3) #store word to memory
Τα δεδομένα φορτώνονται από (lw) ή αποθηκεύονται σε (sw) ένα register στο register file το οποίο είναι μια διεύθυνση 5 bit address
Η διεύθυνση μνήμης (word) είναι το 32 bit address προσθέτοντας το base address register και το offset
  Παράδειγμα: 8($s3) = περιεχόμενο μνήμης{8 + περιεχόμενο(s3)}

## Slide 104: MIPS Instruction Set
Load/Store Instruction Format (I-εντολές):
lw $t0, 24 ($s2)
op rs rt 16 bit offset
Memory
data
word address
(hex)
0x00000000
0x00000004
0x00000008
0x0000000c
0xf f f f f f f f
$s2
0x12004094
24($s2)= 2410 + $s2 =
. . . 0001 1000
+ . . . 1001 0100
. . . 1010 1100 =
0x120040ac
0x120040ac
$t0
0…01001 0100
s2

## Slide 105: Παράδειγμα (1)
Ο C κώδικας: A[12] = h + A[8];
αντιστοιχεί σε
MIPS code: lw $t0, 32($s3) # t0 = A[8] add $t0, $s2, $t0 # t0 = h+A[8]
sw $t0, 48($s3) # A[12] = t0
Λάθος!!!
add 48($s3), $s2, 32($s3)
Αν ο s2 έχει την μεταβλητή h και
το base address του array A είναι στον καταχωρητή s3...
(διότι το Α[8] είναι στην μνήμη και πρέπει
να το μεταφέρουμε στους καταχωρητές!)

## Slide 106: Παράδειγμα (2)
Εντολή Σημασία add $s1, $s2, $s3 $s1 = $s2 + $s3 sub $s1, $s2, $s3 $s1 = $s2 – $s3 lw $s1, 100($s2) $s1 = Memory[$s2+100] sw $s1, 100($s2) Memory[$s2+100] = $s1
addi $s3, $s3, 4 $s3 = $s3 + (constant) 4

## Slide 107: MIPS Instruction Set (1)
O MIPS όπως είδαμε έχει δυο τύπους εντολών,
R-εντολές (από το Register) και I-εντολές
(από το Immediate).
Οι εντολές αυτές έχουν διαφορετικό format
αναπαράστασης:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: lw $t2, 32($t1) # Ι-έντολή
Γλώσσα μηχανής
(machine language)
35 10 9 32
op rs rt 16 bit αριθμός
100011 01010 01001 0000000000100000

## Slide 108: MIPS Instruction Set (2)
Οι εντολές ενός προγράμματος είναι αποθηκευμένες στην μνήμη του υπολογιστή
Οι εντολές αυτές εκτελούνται σε κύκλους (cycles):
  FETCH CYCLE
  EXECUTE CYCLE
-
-

## Slide 109: Εντολές Λήψης Αποφάσεων (1)
MIPS conditional branch (I τύπου) εντολές:
bne $s0, $s1, Lbl #go to Lbl if $s0$s1 beq $s0, $s1, Lbl #go to Lbl if $s0=$s1
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
if (i==j) h = i + j;
bne $s0, $s1, Label1 add $s3, $s0, $s1 …
Label1: ...
condition

## Slide 110: Εντολές Λήψης Αποφάσεων (2)
Instruction Format εντολής διακλάδωσης (I-τύπου):
op rs rt 16 bit offset
Πώς βρίσκουμε την διεύθυνση μνήμης της διακλάδωσης;
 Χρησιμοποιούμε το 16 bit offset όπως στα lw και sw.
- Προσθέτουμε την τιμή του offset σε αυτή του PC
(Program Counter)
- Όταν κάναμε fetch την εντολή διακλάδωσης, ο PC
έχει +4 διότι δείχνει στην επόμενη εντολή...

## Slide 111: Εντολές Λήψης Αποφάσεων (3)
PC
Add
32
32
32
32
32
offset
16
32
00
sign-extend
από τα low order 16 bits της εντολής διακλάδωσης
branch
address
?
Add
4
32
Με αυτό το τρόπο η διακλάδωση μπορεί να γίνει για διάστημα
-215 to +215-1 από την αρχική εντολή διακλάδωσης.

## Slide 112: Εντολές Λήψης Αποφάσεων (4)
MIPS unconditional branch εντολές (J-τύπου):
j label
Παράδειγμα (πως γράφουμε το if-then-else): if (i!=j) beq $s4, $s5, Lab1 h=i+j; add $s3, $s4, $s5 else j Lab2 h=i-j; Lab1: sub $s3, $s4, $s5 Lab2: ...
op 26-bit address
+ Program Counter (PC)
J-τύπου

## Slide 113: Εντολές Λήψης Αποφάσεων (5)
Άλλες παρόμοιες εντολές:
  less than blt $s1, $s2, Label
  less than or equal to ble $s1, $s2, Label
  greater than bgt $s1, $s2, Label
  great than or equal to bge $s1, $s2, Label

## Slide 114: Εντολές Λήψης Αποφάσεων (6)
Τι γίνεται αν η διακλάδωση είναι αριθμός μεγαλύτερος των 16 bits;
Ο assembler σώζει την κατάσταση: αλλάζει σε unconditional το jump και συμπληρώνει την συνθήκη ...
...το beq $s0, $s1, L1
αλλάζει σε:
bne $s0, $s1, L2
j L1 # J-τύπου εντολή
L2: …
…
L1: …

## Slide 115: Περίληψη ....
Εντολή Σημασία (semantics) add $s1,$s2,$s3 $s1 = $s2 + $s3 sub $s1,$s2,$s3 $s1 = $s2 – $s3 lw $s1,100($s2) $s1 = Memory[$s2+100] sw $s1,100($s2) Memory[$s2+100] = $s1 bne $s4,$s5,L Επόμενη εντολή στο Label if $s4 ≠ $s5 beq $s4,$s5,L Επόμενη εντολή στο Label if $s4 = $s5 j Label Επόμενη εντολή στο Label

## Slide 116: Σταθερές ...
Σε assembly-like γλώσσες έχουμε πολλές σταθερές (50% των operands)
  π.χ., A = A + 5; B + 1; C = C - 18;
  Χρησιμοποιούμε ειδικές εντολές που κάνουν πράξεις με σταθερές...
Νέες MIPS εντολές: addi $29, $29, 4 slti $8, $18, 10 andi $29, $29, 6 ori $29, $29, 4
ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ: εκτέλεσε την συνήθη περίπτωση γρήγορα !

## Slide 117: Procedure Call (Διαδικασίες)

## Slide 118: A

## Slide 119: Περίληψη ... (1)
Τρόποι διευθυνσιοδότησης
(addressing modes)

## Slide 120: Περίληψη ... (2)
Processor (Μικρο/στης)
Μνήμη
byte address
(big Endian)
32 bits
230
words
read/write
addr
read data
write data
word address
(binary)
0…0000
0…0100
0…1000
0…1100
1…1100
Register File
src1 addr
src2 addr
dst addr
write data
32 bits
src1
data
src2
data
32
registers
($zero - $ra)
32
32
32
32
32
32
5
5
5
PC
ALU
32
32
32
32
32
0
1
2
3
7
6
5
4
Fetch
PC = PC+4
Decode
Exec
Add
32
32
4
Add
32
32
branch offset
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

## Slide 121: Περίληψη ... (3)
Η απλότητα θέλει «επανάληψη»
  Όλες οι εντολές έχουν 32-bits
  Λιγα instruction formats
  opcode πάντα τα 5 πρώτα bits
Το γρήγορο design θέλει «συμβιβασμούς»
  τρία instruction formats R-, I- και J-

## Slide 122: Περίληψη .... (4)
Το μικρότερο είναι πιο γρήγορο
  Μικρό instruction set
  Περιορισμένος # registers στο register file
  Μικρός αριθμός από addressing modes
Εκτέλεσε γρήγορα αυτό που γίνεται πιο συχνά
  Αριθμητικές πράξεις από το register file (load-store machine)
  σταθερές

## Slide 123: Μετάφραση και Εκτέλεση ...

## Slide 124: Αρχιτεκτονική Intel ΙΑ-32 (1)
1978: Ο Intel 8086 ανακοινώνεται (16 bit architecture)
1980: Προστίθεται ο 8087 floating point coprocessor
1982: Ο 80286 αυξάνει το address space στα 24 bits, +εντολές
1985: Ο 80386 είναι 32 bits και έχει νέα addressing modes
1989-1995: Οι 80486, Pentium, Pentium Pro εισάγουν νέες εντολές
  (κυρίως για αύξηση της απόδοσης)

## Slide 125: Αρχιτεκτονική Intel ΙΑ-32 (2)
1997: 57 νέες “MMX” εντολές εισάγονται στο Pentium II
1999: Το Pentium III εισάγει 70 νέες εντολές (SSE)
2001: Άλλες 144 νέες εντολές (SSE2)
2003: AMD εισάγει νέα αρχιτεκτονική 64 bits, με registers 64 bits και άλλες αλλαγές (AMD64)
2004: Η Intel υιοθετεί την αρχιτεκτονική AMD64 (την ονομάζει EM64T) και προσθέτει νέες εντολές για multimedia

## Slide 126: Αρχιτεκτονική Intel ΙΑ-32 (3)
Το instruction set είναι πιο πολύπλοκο από αυτό του MIPS
MIPS: Reduced Instruction Set Computer (RISC) αρχιτ/κή
Pentium: Complex Instruction Set Computer (CISC)
αρχιτ/κή
Οι εντολές (op codes) έχουν μήκος από 1 ως 17 bits (MIPS: 6)
Operands μπορεί να έρχονται κατευθείαν από την μνήμη
Πολύπλοκα addressing modes

## Slide 127: Αρχιτεκτονική Intel ΙΑ-32 (4)
Οι περισσότεροι registers είναι 32-bits και υποσύνολο του 80386

## Slide 128: Αρχιτεκτονική Intel ΙΑ-32 (5)

## Slide 129: Αρχιτεκτονική Intel ΙΑ-32 (6)
Χρησιμοποιεί εντολές Push/Pop, flags, εντολές string, κ.λπ.

## Slide 130: Αναφορά Ύλης (3η έκδοση)
Κεφάλαιο 2
  2.1, 2.2, 2.3 , 2.4 , 2.5
  2.6 *
  2.7 *
  2.10*
  2.11*
  2.16*
  * σημαίνει κάλυψη της ύλης όχι σε βάθος, οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν το υλικό

## Slide 131: Αναφορά Ύλης (4η έκδοση)
Κεφάλαιο 2
  2.1, 2.2, 2.3 , 2.4 , 2.5
  2.6 *
  2.7 *
  2.10*
  2.17*
  * σημαίνει κάλυψη της ύλης όχι σε βάθος, οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν το υλικό

## Slide 132: Κεφάλαιο 3
Αριθμητική με τον MIPS:
  Προσημασμένοι και απρόσημοι αριθμοί
  Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλα/σμός
  Floating point (κινητής υποδιαστολής) αριθμοί

## Slide 133: Ανασκόπηση...
Processor (Μικρο/στης)
Μνήμη

## Slide 134: Αριθμητική Αναπαράσταση... (1)
Sign Magnitude: 1's Complement 2's Complement
000 = +0 000 = +0 000 = +0 001 = +1 001 = +1 001 = +1 010 = +2 010 = +2 010 = +2 011 = +3 011 = +3 011 = +3 100 = -0 100 = -3 100 = -4 101 = -1 101 = -2 101 = -3 110 = -2 110 = -1 110 = -2 111 = -3 111 = -0 111 = -1
Ποια αναπαράσταση είναι η «καλύτερη»;
Μεθοδολογία: Αν K1(K2) είναι το 1s (2s) Complement τότε:
K1 = (2n-1) - P και K2 = K1 + 1

## Slide 135: Αριθμητική Αναπαράσταση... (2)
32 bit signed numbers, 2s Complement (Συμπλήρωμα προς 2) αναπαράσταση: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000two = 0ten 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001two = + 1ten 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010two = + 2ten ... 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110two = + 2,147,483,646ten 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111two = + 2,147,483,647ten 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000two = – 2,147,483,648ten 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001two = – 2,147,483,647ten 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010two = – 2,147,483,646ten ... 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101two = – 3ten 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110two = – 2ten 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111two = – 1ten
Most Significant Bit (MSB) Less Significant Bit (LSB)
(Σημαντικότερο Bit) (Λιγότερο Σημαντικό Bit)

## Slide 136: Αριθμητική Αναπαράσταση... (3)
2’s Complement | decimal
1000 | -8
1001 | -7
1010 | -6
1011 | -5
1100 | -4
1101 | -3
1110 | -2
1111 | -1
0000 | 0
0001 | 1
0010 | 2
0011 | 3
0100 | 4
0101 | 5
0110 | 6
0111 | 7
Πώς βρίσκουμε τον αντίθετο αριθμού σε 2’s Complement;
Βήμα 2
1010
↑
Αντέστρεψε όλα τα bits
1011
↑
Και πρόσθεσε 1
Βήμα 1

## Slide 137: Sign Extension...
Στον MIPS έχουμε εντολές με 16 bit σταθερές αλλά οι λέξεις
(word) είναι 32 bits …
……...πώς μετατρέπουμε 16bit αριθμούς σε 32 bit;
Αντιγράφουμε το Most Significant Bit (MSB, το πιο σημαντικό
bit) στον χώρο των «άδειων» bits 0010  0000 0010 1010  1111 1010
16 bits 32 bits
?

## Slide 138: Πρόσθεση και Αφαίρεση (1)
Στο δυαδικό κόσμο οι πρόσθεση/αφαίρεση γίνεται όπως οι
δεκαδικές πράξεις που μάθαμε στο σχολείο ....
0111 0111 0111 + 0110 - 0110 +1010
1101 0001 10001
υπερχείληση
(overflow)
(αγνοούμε)
αφαίρεση σε 2’s complement
μπορεί να γίνει προσθέτοντας τον
αντίστοιχο αντίθετο 2’s complement (αριθμό)

## Slide 139: Πρόσθεση και Αφαίρεση (2)
Πώς μπορούμε να «χτίσουμε» το hardware ενός αθροιστή ή
αφαιρετή n bits;  Ας θυμηθούμε τον Full Adder 
A
B
carry_in
S = A  B  carry_in
(odd parity function)
carry_out = A&B | A&carry_in | B&carry_in (majority function)
A | B | carry_in | carry_out | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1-bit Full Adder
S
carry_out

## Slide 140: Πρόσθεση και Αφαίρεση (3)
Ας θυμηθούμε πως είναι το 2’s Complement
  συμπληρώνουμε όλα τα bits
  πρόσθετουμε 1 στο least significant bit (LSB)
A 0111  0111 B - 0110  +
1-bit FA
S0
c0=carry_in
c1
1-bit FA
S1
c2
1-bit FA
S2
c3
c32=carry_out
1-bit FA
S31
c31
. . .
A0
A1
A2
A31
B0
B1
B2
B31
add/sub
B0
control
(0=add,1=sub)
B0 if control = 0, ! B0 if control = 1
0001
1001
1
1 0001

## Slide 141: ALU: Arithmetic-Logic Unit (Αριθμητική Λογική Μονάδα)
32
32
32
πράξη
αποτέλεσμα
Α
Β
ALU
Με παρόμοιο (και πιο έξυπνο) τρόπο φτιάχνουμε Αριθμητικές-
Λογικές Μονάδες (Arithmetic-Logic Units, ALU),
όπως θα δούμε αργότερα στο μάθημα (Παράρτημα Β)...

## Slide 142: Υπερχείλιση (Overflow) (1)
Overflow: το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από 32 bits
 Έχουμε υπερχείλιση όταν...
  προσθέτουμε 2 θετικούς # και δίνουν αρνητικό #
  ή προσθέτουμε 2 αρνητικούς # και δίνουν θετικό #
  ή αφαιρούμε αρνητικό από θετικό και δίνει θετικό
  ή αφαιρούμε θετικό από αρνητικό και δίνει θετικό

## Slide 143: Υπερχείλιση (Overflow) (2)
Σε περίπτωση overflow τότε υπάρχει interrupt (διακοπή) και το control του προγράμματος οδηγείται σε προκαθορισμένη διεύθυνση ενώ η διεύθυνση της εντολής σώζεται σε register.
More generally… “handling” overflow…
  Handling (as above)
  Avoidance
  Propagation
  Ignoring

## Slide 144: Πολλαπλασιασμός (1)
Ο δυαδικός πολλαπλασιασμός είναι μια σειρά από ολισθήσεις (shifts) και αθροίσματα (sums)
multiplicand (πολλαπλασιαστέος)
n
multiplier (πολλαπλασιαστής)
μερικό
γινόμενο
(double precision) γινόμενο
2n
n
η άθροιση μπορεί να γίνει
παράλληλα για ποιο
γρήγορο πολλαπλ/σμό

## Slide 145: Πολλαπλασιασμός (2)
Ο πολλαπλ/σμός δίνει double precision γινόμενο
mult $s0, $s1 # hi||lo = $s0 * $s1
  ο register lo λαμβάνει την low-end word και ο hi register την high-order word
  oι εντολές mfhi rd και mflo rd μετακινούν αυτές τις ποσότητες στο register file
1000
x 1001
1000
0000
0000
1000
1001000
πολλ/στέος
πολλ/στής

## Slide 146: Πολλαπλασιασμός(3)

## Slide 147: Πολλαπλασιασμός (4)
Ο προηγούμενος αλγόριθμος έχει 3 βήματα και χρειάζεται
3 κύκλους ρολογιού (clock cycles) για να εκτελεστεί
Ο παρακάτω αλγόριθμος έχει μόνο 1 βήμα!
ΓΙΑΤΙ;

## Slide 148: Αριθμοί Κινητής Υποδιαστολής (1)
Πως μπορούμε να αποθηκεύσουμε την ηλικία της γης
  4,600,000,000 ή 4.6 x 109
ή το βάρος (σε κιλά) της ατομικής μάζας (atomic mass unit)?
  0.0000000000000000000000000166 or 1.6 x 10-27
Δεν μπορούμε σε 32-bit integer!
Αναπαράσταση floating point: (-1)sign x F x 2E
  Χρησιμοποιούμε 32 bit register
s E (exponent) F (fraction)
1 bit 8 bits 23 bits
  Η βάση είναι 2 και όχι 10
  Περισσότερα bits στο κλάσμα (fraction, F) και λιγότερα σε αυτό του εκθέτη (exponent, E) είναι trade-off (ανταλλαγή/ συμβιβασμός) μεταξύ ακρίβειας και πεδίου (domain)
σήμα
(sign)

## Slide 149: Αριθμοί Κινητής Υποδιαστολής (2)
Οι περισσότεροι (όλοι;) οι Η/Υ χρησιμοποιούν το…
IEEE 754 floating point standard
  Μονής ακρίβειας (single precision) αριθμοί: 8 bit εκθέτης, 23 bit κλάσμα
  Διπλής ακρίβειας (double precision) αριθμοί: 11 bit εκθέτης, 52 bit κλάσμα
(-1)sign x (1+F) x 2Exponent-bias
Exponent Bias = 127 (πόλωση).
Το πρώτο bit του κλάσματος είναι by default 1, οπότε δεν χρειάζεται αποθήκευση! («κρυφό»/hidden)
Τύπος:
Παράδειγμα:
-0.75ten = - 3/22 ten = -0.11two = -1.1 x 2-1 = - 1.100…0 x 2126-127
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0

## Slide 150: Αριθμοί Κινητής Υποδιαστολής (4)
Hardware για
πρόσθεση
αριθμών
floating point

## Slide 151: Αριθμοί Κινητής Υποδιαστολής (5)
Πρόσθεση

## Slide 152: Αριθμοί Κινητής Υποδιαστολής (6)
Ο MIPS έχει Floating Point Register File ($f0, $f1, …, $f31) (οι registers χρησιμοποιούνται σε ζευγάρια) και ειδικές εντολές:
  lwcl $f1,54($s2) #$f1 = Memory[$s2+54]
  swcl $f1,58($s4) #Memory[$s4+58] = $f1
Και υποστηρίζει IEEE 754 μονής ακρίβειας άθροιση
  add.s $f2,$f4,$f6 #$f2 = $f4 + $f6

## Slide 153: Αριθμοί Κινητής Υποδιαστολής (7)
και διπλής ακρίβειας άθροιση
  add.d $f2,$f4,$f6 #$f2||$f3 =$f4||$f5 + $f6||$f7
παρόμοια για
  sub.s, sub.d, mul.s, mul.d, div.s, div.d

## Slide 154: A
Πρόβλημα Floating Point του Intel Pentium (11/1994)
http://www.willamette.edu/~mjaneba/pentprob.html

## Slide 155: Αναφορά Ύλης (3η έκδοση)
Κεφάλαιο 3
  3.1, 3.2, 3.3, 3.4
  3.6*

## Slide 156: Αναφορά Ύλης (4η έκδοση)
Κεφάλαιο 3
  3.1, 3.2, 3.3, 3.5
  3.7*

## Slide 157: Παράρτημα Β
Σχεδιασμός 32 bit Arithmetic Logic Unit (ALU)
  Φρεσκάρετε τον Λογικό Σχεδιασμό σας (1o έτος)....

## Slide 158: 32 bit ALU (1)
Μας ενδιαφέρει να σχεδιάσουμε μια ALU 32 bits που να
εκτελεί τις επόμενες αριθμητικές και λογικές πράξεις:
  πρόσθεση (add)
  αφαίρεση (sub)
  and
  Or
  set on less than (slt #1 if rs < rt else 0)
  ισότητα

## Slide 159: 32 bit ALU (2)
S
C
A
B
Πολυπλέκτης (Mux, multiplexer):
If S=1 then C:=B else C:=A

## Slide 160: 32 bit ALU (3)
Αναπαράσταση Πολυπλέκτη πολλών (32) γραμμών:

## Slide 161: 32 bit ALU (4)
Λογικό AND και OR

## Slide 162: 32 bit ALU (5)
Η σχεδίαση δεν είναι εύκολη διαδικασία
  Δεν θέλουμε πύλες με πολλές εισόδους (fan-ins)
  Δεν θέλουμε μονοπάτια από πολλές πύλες (καθυστέρηση)
  Εύκολο να τη καταλάβουμε !!!
1-bit ALU για πρόσθεση (full-adder που μελετήσαμε πριν):

## Slide 163: 32 bit ALU (6)
Πώς να κατασκευάσουμε 1-bit ALU για add, sub, and και or;
Πώς να κατασκευάσουμε ιεραρχικά την 32-bit ALU από αυτές του 1 bit;

## Slide 164: 32 bit ALU (7)
OPERATION =
0 = and
1 = or
2 = sum
1 bit ALU

## Slide 165: 32 bit ALU (8)
32 bit ALU (32 αντίγραφα, ιεραρχική σχεδίαση)

## Slide 166: 32 bit ALU (9)
Πώς εκτελούμε το a – b ;
Χρησιμοποιούμε 2’s Complement: not b + 1
Πώς συμπληρώνουμε ένα bit;
Έξυπνη ιδέα ....
χρησιμοποιούμε το
CarryIn για να
προσθέσουμε 1 !!

## Slide 167: 32 bit ALU (10)
Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο στο a και να πάρουμε το a NOR b !!

## Slide 168: 32 bit ALU (11)
Eντολή slt:
1 if rs<rt else 0
Τσεκάρουμε (a-b), αν
(a-b)<0 τότε a<b.
Xρησιμοποιούμε
αυτή την κυψέλη για
το τελευταίο bit της
σειράς (σε κόκκινο
οι αλλαγές hardware)

## Slide 169: 32 bit ALU (12)
… και αυτές τις κυψέλες
για τα υπόλοιπα bits

## Slide 170: 32 bit ALU (13)
Αρχιτεκτονική για 32 bit ALU με εντολή slt

## Slide 171: 32 bit ALU (14)
Εντολή ισότητας
a-b =0  a=b

## Slide 172: 32 bit ALU (15)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Οι γραμμές operation
του πολυπλέκτη
καθορίζουν την
λειτουργία της ALU! 0000 = and 0001 = or 0010 = add 0110 = sub 0111 = slt 1100 = NOR

## Slide 173: Κεφάλαιο 4
Απόδοση Υπολογιστικών Συστημάτων:
  Ορισμός και Παραδείγματα Απόδοσης
  Benchmarks, σύγκριση απόδοσης και
  Case studies

## Slide 174: Απόδοση (Performance) (1)
Μέτρηση, Ανάλυση και Περίληψη
Έξυπνες λύσεις πέρα από την «μόδα» της εποχής
Πρέπει να αναλύουμε το περιβάλλον του Η/Υ πριν λάβουμε κάποια απόφαση
Υπάρχει αγοραστική και κατασκευαστική άποψη για απόδοση

## Slide 175: Απόδοση (Performance) (2)
Γιατί κάποιο hardware είναι καλύτερο από κάποιο άλλο;
Ποιo κομμάτι είναι υπεύθυνο για την απόδοση του συστήματος (hardware, operating system, κλπ)
Πώς το ISA επηρεάζει την απόδοση του συστήματος;
Κόστος έναντι απόδοσης

## Slide 176: Απόδοση (3)
Παράδειγμα...
Η σύγκριση πρέπει να λαμβάνει υπόψη πολλούς παράγοντες
Αεροπλάνο Επιβάτες Απόσταση (mi) Ταχύτητα (mph)
Boeing 737 101 630 598
Boeing 747 470 4150 610
Concorde 132 4000 1350
DC-8 146 8720 544
Πόσο γρηγορότερο είναι το Concorde από το 747?
Πόσο μεγαλύτερο το 747 από το DC-8?

## Slide 177: Απόδοση (4)
Βασικό χαρακτηριστικό της απόδοσης είναι πάντα ο ΧΡΟΝΟΣ !!
Response Time (latency, execution time, response time [χρόνος απόκρισης])
  Πόσο χρόνο να τελειώσει μια εργασία (I/O, instruction, κλπ)?
  Πόσος είναι ο χρόνος αναμονής για ένα query;
Throughput
  Πόσες δουλειές μπορεί ο Η/Υ να εκτελέσει σε ένα προκαθορισμένο χρόνο;
  Ποιoς είναι ο ρυθμός εκτέλεσης;

## Slide 178: Απόδοση (5)
Elapsed time: συνολικός χρόνος (για ένα πρόγραμμα) εκτέλεσης
CPU time: ο χρόνος που συνήθως μας ενδιαφέρει, δεν περιλαμβάνει το χρόνο για I/O του προγράμματος
  CPU time <= Elapsed time
  CPU time = Program time + OS time

## Slide 179: Απόδοση (6)
απόδοσηX = 1/ χρόνος εκτέλεσηςX
performanceX = 1 / execution_timeX
  Αν X είναι n φορές γρηγορότερο από το Y, τότε:
performanceX execution_timeY
---------------- = ------------------- = n =
performanceY execution_timeX
Παράδειγμα: μηχανή Α τρέχει το πρόγραμμα σε 25 sec ενώ
μηχανή Β το τρέχει σε 50 sec
 H A είναι 2 φορές πιο γρήγορη από την Β
SPEED UP

## Slide 180: Απόδοση (7)
Αντί για δευτερόλεπτα, αναφέρουμε «κύκλους» ρολογιού (clock cycles)
Στην άνοδο του ρολογιού (tick) ξεκινά η εκτέλεση κάθε διαδικασίας
Ένα ρολόι 4 GHz έχει περίοδο ρολογιού
Χρόνος 

## Slide 181: Απόδοση (8)
cycle time = time between ticks (παλμοί) = seconds / cycle = περίοδος
clock rate (frequency) = cycles/second = συχνότητα

## Slide 182: Απόδοση (9)
Συχνότητα (MHz, GHz) είναι ποσότητα αντίστροφη της περιόδου (του κύκλου ρολογιού, cycle time)
Συχνότητα = 1 / περίοδος
clock rate = 1 / clock cycle
περίοδος
10 nsec clock cycle => 100 MHz clock
5 nsec clock cycle => 200 MHz clock
500 psec clock cycle => 2 GHz clock
250 psec clock cycle => 4 GHz clock

## Slide 183: Απόδοση (10)
Clock (cycles)
Μετάδοση data
και υπολογισμός
Ανανέωση data
σε flip flops
Clock period

## Slide 184: Απόδοση (11)
1st εντολή
2nd εντολή
3rd εντολή
4th
5th
6th
...
Προς το παρόν σκεφτείτε ότι ο κάθε κύκλος ρολογιού
αντιστοιχεί στο χρόνο εκτέλεσης μιας εντολής από το ISA
Στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι αλήθεια, διότι διαφορετικές
εντολές χρειάζονται διαφορετικό # κύκλων ρολογιού να εκτελεστούν
(πχ, ο πολλαπλασιασμός θέλει παραπάνω χρόνο από την πρόσθεση, η μνήμη θέλει περισσότερο χρόνο προσπέλασης από registers κλπ)

## Slide 185: Απόδοση (12)
Το πρόγραμμα τρέχει σε 10 sec στον Η/Υ Α που έχει ρολόι 4 GHz. Θέλουμε να φτιάξουμε νέα μηχανή Β που θα τρέχει αυτό το πρόγραμμα σε 6 sec. Μπορούμε να αυξήσουμε την συχνότητα ρολογιού αλλά η νέα τεχνολογία Β θέλει 1.2 φορές τον αριθμό των κύκλων ρολογιού της Α.
Ποιa πρέπει να είναι η συχνότητα της μηχανής Β;
Χωρίς πανικό θα μελετήσουμε τα μαθηματικά σύγκρισης απόδοσης μηχανών για να απαντήσουμε στην ερώτηση

## Slide 186: Απόδοση (13)
CPI (Cycles Per Instruction = Κύκλοι ανά Εντολή)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1:
Φανταστείτε ότι έχουμε δυο διαφορετικές εφαρμογές του ίδιου instruction set architecture (ISA). Για κάποιο πρόγραμμα,
Η μηχανή A έχει clock cycle time 250 ps και CPI 2.0
Η μηχανή B έχει clock cycle time 500 ps και CPI 1.2
Ποια μηχανή είναι πιο γρήγορη για αυτό το πρόγραμμα και πόσο;

## Slide 187: Απόδοση (14)
Ένας σχεδιαστής μεταφραστών (compiler) προσπαθεί να διαλέξει μεταξύ δυο ακολουθιών κώδικα για μια μηχανή.
Ανάλογα με το hardware, υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες από : Κατηγορία Α, Β και Γ, και χρειάζονται 1, 2 και 3 αντίστοιχα κύκλους εκτέλεσης.
Η πρώτη ακολουθία έχει 5 εντολές: 2 της A, 1 της B και 2 της C και η δεύτερη ακολουθία έχει 6 εντολές: 4 της A, 1 της B και 1 της C.
  Ποια ακολουθία είναι πιο γρήγορη και πόσο;
  Ποιo είναι το CPI της κάθε ακολουθίας;

## Slide 188: Απόδοση & Κατανάλωση Ενέργειας
Σε τεχνολογία CMOS
×1000
×30
5V → 1V
Tα τελευταία
30 χρόνια...

## Slide 189: Απόδοση & Κατανάλωση Ενέργειας (2)
Παράδειγμα:
Μια νέα CPU έχει 85% capacitive load παλιάς,
15% του voltage και 15% της συχνότητας

## Slide 190: Απόδοση & Κατανάλωση Ενέργειας (3)
Δεν μπορούμε να μειώσουμε το voltage περισσότερο για να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας, ούτε να απομακρύνουμε περισσότερη θερμότητα (heat dissipation).
Πώς μπορούμε να αυξάνουμε την αποδοτικότητα;
Απάντηση: Multicore microprocessors & parallel programming

## Slide 191: Απόδοση (1)
Ολικός CPI: κοιτάμε τις διαφορετικές τύπου εντολές, το μήκος τους (# clock cycles) και παίρνουμε τον μέσο όρο
Ολικός CPI =  (CPIi x ICi)
i = 1
n
ICi είναι ο # (ή %) εντολών τύπου i
CPIi είναι ο (μέσος όρος) clock cycle για την εντολή
τύπου i
n είναι ο # των τύπων εντολών

## Slide 192: Απόδοση (2)
CPU execution time
για ένα πρόγραμμα
=
CPU clock cycles
του προγρ/τος
clock cycle
time
Χ
CPU execution time
για ένα πρόγραμμα
=
CPU clock cycles του προγρ/τος
____________________________
clock rate (συχνότητα)
ή
Αυξάνουμε την απόδοση μειώνοντας είτε το μήκος της περιόδου του ρολογιού είτε τον # των κύκλων ρολογιού για το πρόγραμμα

## Slide 193: Απόδοση (3)
CPU time = Instruction_count x CPI x clock_cycle
ή
Instruction_count x CPI
clock_rate
CPU time = --------------------------------------
Σημαντικότερες μεταβλητές απόδοσης:
CPU execution time: χρόνος εκτέλεσης προγράμματος κύκλος ρολογιού
instruction count: με profilers προγράμματα προσομοίωσης
CPI εξαρτάται από το ISA και γενικότερα το hardware

## Slide 194: Παράγοντες Απόδοσης (4)
CPU time = Instruction_count x CPI x clock_cycle
 | Instruction_count | CPI | clock_cycle
Αλγόριθμος |  |  | 
Γλώσσα Προγραμμ/σμού |  |  | 
Compiler |  |  | 
ISA |  |  | 
Οργάνωση Επεξεργαστή |  |  | 
Τεχνολογία |  |  | 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

## Slide 195: Ο Νόμος του Amdahl (1)
Πρόγραμμα που βελτιώνουμε την απόδοση ενός τμήματός του, P, με speed up S.
Αυτό το τμήμα θα χρειαστεί P/S σχετικό χρόνο εκτέλεσης.
Συνολικό speed up =
1
(1-P) + P/S

## Slide 196: Ο Νόμος του Amdahl (2)
Με την ίδια λογική, αν το τμήμα P του προγράμματος μπορεί
να τρέξει σε Ν (ίδιους) επεξεργαστές, παράλληλα, βέλτιστα, και το (1-P) παραμένει σειριακό, τότε:
Συνολικό speed up=
1
(1-P) + P/Ν

## Slide 197: Ο Νόμος του Amdahl (3)
Στην προηγούμενη φόρμουλα παρατηρούμε ότι όταν ο αριθμός των επεξεργαστών Ν  ∞ τότε το μεγαλύτερο speed up που μπορούμε να έχουμε είναι 1 / (1-P)
Παράδειγμα: Πρόγραμμα στο οποίο μπορούμε να “παραλληλοποιήσουμε” το 90% του κώδικα (άρα, P = 0.9 και (1-P) = 0.1) μπορεί να έχει speed up το πολύ μέχρι x10

## Slide 198: Ο Νόμος του Amdahl (4)
1ο πόρισμα νόμου Amdahl: Η απόδοση ενός συστήματος εξαρτάται από το πιο αργό του κομμάτι
2ο πόρισμα νόμου Amdahl: Η ποσότητα βελτιστοποίησης (speedup) με παραλληλοποίηση (= πολλά CPU) ενός προγράμματος περιορίζεται από το σειριακό του κομμάτι

## Slide 199: Benchmarking (1)
Benchmark = «μετροπρόγραμμα»
Η απόδοση φαίνεται από την καθημερινή λειτουργία ...
  Χρησιμοποιούμε ένα σετ από συγκεκριμένα προγράμματα από standards με μεταφραστές, προγράμματα γραφικών, προγράμματα επιστημονικού υπολογισμού (φυσική, κοσμολογία), κλπ.

## Slide 200: Benchmarking (2)
Απλά benchmark προγράμματα
  επιτυχημένα για σχεδιαστές και πανεπιστημιακούς
  εύκολα για τυποποίηση
SPEC (System Performance Evaluation Cooperative)
  οι εταιρείες έχουν συμφωνήσει σε πραγματικά προγράμματα
  πολύτιμοι δείκτες απόδοσης

## Slide 201: Benchmarking (3)

## Slide 202: Benchmarking (4)

## Slide 203: Benchmarking (5)

## Slide 204: Σύνοψη Απόδοσης ενός ISA (1)
Παράγοντες σχεδίασης:
  Μπορεί να πραγματοποιηθεί, σε πόσο χρόνο/κόστος
  Εύκολη η μετάφραση (compilation)
Παράγοντες Στατικοί:
  Ποιo το μέγεθος του προγράμματος σε bytes στην μνήμη;
CPI
Inst. Count
Cycle Time

## Slide 205: Σύνοψη Απόδοσης ενός ISA (2)
Παράγοντες Δυναμικοί:
  Πόσα bytes κάνει fetch ο επεξεργαστής για κάθε εντολή;
  Πόσοι κύκλοι ρολογιού ανά εντολή;
Βασικός Παράγοντας:
  ο χρόνος εκτέλεσης του προγράμματος!
CPI
Inst. Count
Cycle Time

## Slide 206: Αναφορά Ύλης (3η έκδοση)
Κεφάλαιο 4
  4.1, 4.2, 4., 4.4,

## Slide 207: Αναφορά Ύλης (4η έκδοση)
Κεφάλαιο 1
  1.4, 1.5, 1.7, 1.8

## Slide 208: Τέλος Ενότητας # 1
Μάθημα: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Ενότητα # 1: Εισαγωγικές Έννοιες
Διδάσκων: Γεώργιος Κ. Πολύζος
Τμήμα: Πληροφορικής