## Slide 1: Δίκτυα Επικοινωνιών
Ενότητα # 4: Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων
Διδάσκων: Θεόδωρος Αποστολόπουλος
Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 2: επιπεδο συνδεσησ δεδομενων
Επιμέλεια παρουσίασης Άννα Κεφάλα

## Slide 3: Επίπεδο συνδέσμου μετάδοσης δεδομένων
Ζητήματα σχεδίασης
Παρεχόμενες υπηρεσίες
Έλεγχος σφαλμάτων και ροής
Ανίχνευση/διόρθωση σφαλμάτων
  Κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων
  Κώδικες ανίχνευσης σφαλμάτων

## Slide 4: Ζητήματα σχεδίασης
Αντικείμενο επιπέδου συνδέσμου μετάδοσης δεδομένων
  Μετάδοση δεδομένων ανάμεσα σε άμεσα συνδεδεμένες μηχανές
  Τα bit φτάνουν ακριβώς με τη σειρά με την οποία μεταδόθηκαν
  Η γραμμή μπορεί όμως να παρουσιάζει σφάλματα

## Slide 5: Ζητήματα σχεδίασης (2)
Λειτουργίες επιπέδου συνδέσμου μετάδοσης δεδομένων
  Παροχή κατάλληλης διεπαφής προς το επίπεδο δικτύου
  Αντιμετώπιση σφαλμάτων μετάδοσης
  Ρύθμιση ροής δεδομένων κατά τη μετάδοση
Τεμαχισμός πακέτων (packets) σε πλαίσια (frames)

## Slide 6: Παρεχόμενες υπηρεσίες
Εικονική και πραγματική επικοινωνία
  Το επίπεδο δικτύου επικοινωνεί μέσω του επιπέδου ζεύξης
  Το επίπεδο ζεύξης επικοινωνεί μέσω του φυσικού επιπέδου

## Slide 7: Παρεχόμενες υπηρεσίες (2)
Μη επιβεβαιωμένη ασυνδεσμική υπηρεσία
  Αποστολή ανεξάρτητων πλαισίων χωρίς επιβεβαιώσεις
    Δεν εγκαθιδρύονται ούτε απελευθερώνονται συνδέσεις
    Δεν αντιμετωπίζονται τυχόν απώλειες πλαισίων
  Κατάλληλη για πολύ αξιόπιστα δίκτυα
  Αυτή η υπηρεσία παρέχεται από το Ethernet

## Slide 8: Παρεχόμενες υπηρεσίες (3)
Επιβεβαιωμένη ασυνδεσμική υπηρεσία
  Προστίθεται η επιστροφή επιβεβαιώσεων
  Τυχόν χαμένα πλαίσια αναμεταδίδονται
  Η αναμετάδοση είναι βελτιστοποίηση
    Η αναμετάδοση μπορεί να γίνει και στο επίπεδο δικτύου
    Στο επίπεδο ζεύξης η αναμετάδοση μπορεί να είναι πιο αποδοτική
  Αυτή η υπηρεσία παρέχεται προαιρετικά από το WiFi

## Slide 9: Παρεχόμενες υπηρεσίες (4)
Επιβεβαιωμένη συνδεσμική υπηρεσία
  Εγκαθίδρυση σύνδεσης πριν τη μετάδοση δεδομένων
  Απελευθέρωση σύνδεσης μετά τη μετάδοση δεδομένων
  Κάθε πλαίσιο αριθμείται πριν τη μετάδοση
  Κάθε πλαίσιο λαμβάνεται μία ακριβώς φορά
  Κάθε πλαίσιο λαμβάνεται σύμφωνα με σειρά μετάδοσης
    Αξιοποίηση αριθμών πλαισίου και επιβεβαιώσεων

## Slide 10: Παρεχόμενες υπηρεσίες (5)
Επιβεβαιωμένη συνδεσμική υπηρεσία
  Στόχος: απόκρυψη σφαλμάτων από το επίπεδο δικτύου
  Αυτή η υπηρεσία παρέχεται σε ορισμένα ασύρματα δίκτυα
    Δορυφόροι, κινητή τηλεφωνία (προαιρετικά)
    Η ωφέλειά της πρέπει να αντισταθμίζει το κόστος της

## Slide 11: Πλαισίωση
Χρησιμότητα της πλαισίωσης
  Στο φυσικό επίπεδο μεταδίδεται μία συνεχής ροή από bit
  Κάποια bit μπορεί να αλλάξουν τιμή ή να εξαφανιστούν
  Η ροή των bit τεμαχίζεται σε πλαίσια
  Σε κάθε πλαίσιο προστίθεται ένα άθροισμα ελέγχου
  Ο παραλήπτης ελέγχει αν το πλαίσιο έφτασε ορθά
    Υπολογισμός του αθροίσματος ελέγχου και σύγκριση

## Slide 12: Πλαισίωση
Διαχωρισμός πλαισίων
  Δεν μπορούμε απλά να αφήνουμε κενά ανάμεσα στα πλαίσια
    Η γραμμή μπορεί να αλλοιώσει το χρονισμό
  Χρειάζεται ρητή σημείωση των ορίων των πλαισίων
  Χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι πλαισίωσης

## Slide 13: Πλαισίωση
Byte σημαίας με συμπλήρωση byte (π.χ. PPP)
  Κάθε πλαίσιο αρχίζει και τελειώνει με ειδικά byte
    Συνήθως χρησιμοποιείται το ίδιο byte που ονομάζεται σημαία
  Μετά από απώλεια συγχρονισμού αναζητούμε τη σημαία
  Συμπλήρωση byte σε περίπτωση τυχαίας εμφάνισης της σημαίας
    Αντί για τη σημαία στέλνουμε την ακολουθία ESC, σημαία
    Το ESC όταν εμφανίζεται στέλνεται ως ESC, ESC

## Slide 14: Πλαισίωση
Byte σημαίας με συμπλήρωση byte

## Slide 15: Πλαισίωση
Σημαίες με συμπλήρωση bit (π.χ. HDLC)
  Χρήση ακολουθίας bit ως σημαία, π.χ. 01111110
    Δεν εξαρτάται από το μέγεθος των χαρακτήρων
  Συμπλήρωση bit σε περίπτωση τυχαίας εμφάνισης της σημαίας
    Π.χ. μετά από πέντε συνεχόμενα 1 προσθέτουμε το 0
    Μόνο η πραγματική σημαία έχει έξι συνεχόμενα 1
  Μετά από απώλεια συγχρονισμού αναζητούμε τη σημαία

## Slide 16: Έλεγχος σφαλμάτων
Ο παραλήπτης παρέχει κάποια ανάδραση στον αποστολέα
  Αποστολή θετικών ή αρνητικών επιβεβαιώσεων
  Τα πλαίσια ή οι επιβεβαιώσεις μπορεί να χαθούν
Χρήση χρονομέτρων αναμετάδοσης
  Περιμένουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα
  Αν δεν φτάσει μια επιβεβαίωση αναμεταδίδουμε το πλαίσιο
Χρήση αριθμών σειράς
  Επιτρέπουν τη διάκριση αρχικών μεταδόσεων και αναμεταδόσεων

## Slide 17: Έλεγχος ροής
Ο αποστολέας δεν πρέπει να υπερχειλίζει τον παραλήπτη
Έλεγχος ροής βασιζόμενος σε ανάδραση
  Πιο συνηθισμένος σε επίπεδο ζεύξης
Έλεγχος ροής βασιζόμενος σε ρυθμό μετάδοσης

## Slide 18: Ανίχνευση/διόρθωση λαθών
Αξιοπιστία δικτύων επικοινωνιών
  Ο τοπικός βρόχος της τηλεφωνίας παρουσιάζει σφάλματα
  Οι ασύρματες ζεύξεις υπόκεινται σε παρεμβολές
  Σφάλματα σε ριπές ή με τυχαίο τρόπο
    Οι ριπές κάνουν μεγαλύτερη ζημιά αλλά σε λιγότερα πακέτα

## Slide 19: Ανίχνευση/διόρθωση λαθών
Ανίχνευση ή διόρθωση σφαλμάτων;
  Στην ανίχνευση απλά εντοπίζουμε ότι ένα πλαίσιο έχει λάθος
    Το πλαίσιο θα πρέπει στη συνέχεια να αναμεταδοθεί
    Κατάλληλη για αξιόπιστα κανάλια με σπάνια σφάλματα
  Στη διόρθωση το λανθασμένο πλαίσιο διορθώνεται
    Κατάλληλη για κανάλια με συχνά σφάλματα
Σφάλματα διαγραφής: πιο εύκολα στην αντιμετώπιση
  Γνωρίζουμε ποια bit έχουν πρόβλημα

## Slide 20: Κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων
Ορολογία ανίχνευσης / διόρθωσης σφαλμάτων
  m bit δεδομένων + r bit ελέγχου = κωδική λέξη n bit
    Κώδικας (n, m) με ρυθμό m/n
  Κώδικας μπλοκ: τα r bit υπολογίζονται μόνο από τα m bit
  Συστηματικός κώδικας: τα m bit μεταδίδονται ως έχουν
  Γραμμικός κώδικας: τα r bit είναι γραμμική συνάρτηση των m bit

## Slide 21: Κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων
Απόσταση Hamming: διαφορά δύο κωδικών λέξεων
  Προκύπτει από την αποκλειστική διάζευξη των λέξεων
  Ουσιαστικά είναι το πλήθος θέσεων bit που διαφέρουν
  Έστω ότι δύο κωδικές λέξεις έχουν απόσταση d
  Τότε απαιτούνται d σφάλματα του ενός bit για να γίνουν ίδιες
Απόσταση Hamming κώδικα
  Ελάχιστη απόσταση μεταξύ οποιωνδήποτε κωδικών λέξεων

## Slide 22: Κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων
Βασική ιδέα διόρθωσης σφαλμάτων
  Αρχικά έχουμε 2m δυνατά μηνύματα δεδομένων
  Μόνο ορισμένες από τις 2n κωδικές λέξεις θα είναι έγκυρες
  Βρίσκουμε την ελάχιστη δυνατή απόσταση για τις 2n λέξεις
  Για να εντοπίσουμε d σφάλματα χρειαζόμαστε απόσταση d+1
  Για να διορθώσουμε d σφάλματα χρειαζόμαστε απόσταση 2d+1

## Slide 23: Παραδείγματα
Παράδειγμα κώδικα ανίχνευσης σφαλμάτων
1 bit ισοτιμίας (άρτιας ή περιττής)  d=1
1011010  10110100 (άρτια ισοτιμία)
1011010  10110101 (περιττή ισοτιμία)
Παράδειγμα κώδικα διόρθωσης σφαλμάτων
Έστω κώδικας με 4 έγκυρες κωδικολέξεις:
0000000000, 0000011111, 1111100000, 1111111111
d=5  διορθώνει 2πλά σφάλματα

## Slide 24: Κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων
Όρια στη διόρθωση σφαλμάτων
  Με ποιο r μπορούμε να διορθώνουμε σφάλματα 1 bit;
  Ας θεωρήσουμε κάθε μία από τις 2m έγκυρες λέξεις
  Θα πρέπει να έχουμε n άκυρες λέξεις σε απόσταση 1
  Άρα πρέπει να ισχύει ότι 2m * (n+1) <= 2n
  Αφού n=m+r, εναλλακτικά m + r + 1 <= 2r

## Slide 25: Κώδικας Hamming
Επιτυγχάνει το κάτω όριο για το r
  Αριθμούμε τα bit της κωδικής λέξης 1, 2, 3, … , n
  Τα bit στις θέσεις 1, 2, 4, … είναι bit ελέγχου
  Κάθε bit ελέγχου ορίζεται ως ισοτιμία μιας σειράς από bit
    Κάθε bit συμμετέχει στην ισοτιμία των δυνάμεων του 2 που περιέχει
    Παράδειγμα: το bit 5 επηρεάζει τα bit ελέγχου 1 και 4
Διόρθωση σφαλμάτων
  Προσθέτουμε τις θέσεις των εσφαλμένων bit ελέγχου
  Το άθροισμά τους είναι η θέση του σφάλματος
  Η αλλαγή ενός bit χαλάει τις ισοτιμίες στις οποίες συμμετέχει

## Slide 26: Κώδικες ανίχνευσης σφαλμάτων
Μειονεκτήματα διόρθωσης σφαλμάτων
  Σταθερή επιβάρυνση ανά πλαίσιο, ανεξαρτήτως σφαλμάτων
  Όταν τα σφάλματα είναι σπάνια συμφέρουν οι αναμεταδόσεις

## Slide 27: Κώδικες ανίχνευσης σφαλμάτων
Ανίχνευση σφαλμάτων με βάση την ισοτιμία
  Με απλή ισοτιμία εντοπίζω 1 σφάλμα / κωδική λέξη
  Οργάνωση k λέξεων σε πίνακα και μετάδοση ανά στήλη
  Επιτρέπει την ανίχνευση ριπών σφαλμάτων έως k bit
  Για μεγαλύτερες ριπές μπορεί να μην ανιχνευτεί το σφάλμα
    Μπορεί τα σφάλματα στην ίδια γραμμή να αλληλοαναιρούνται

## Slide 28: Κώδικες ανίχνευσης σφαλμάτων
Αθροίσματα ελέγχου
  Αθροίζουμε όλα τα byte/λέξεις της μετάδοσης
  Στο τέλος στέλνουμε το συμπλήρωμα του αθροίσματος
  Το άθροισμα δεδομένων-ελέγχου πρέπει να είναι μηδέν

## Slide 29: Βασικά πρωτόκολλα
Λήψη πλαισίων
  Περιμένουμε να συμβεί κάποιο γεγονός
    Το τι μπορεί να συμβεί εξαρτάται από το πρωτόκολλο
  Όταν συμβεί κάτι λαμβάνουμε μία διακοπή
    Το υλικό ελέγχει αυτόματα το άθροισμα ελέγχου
  Καλούμε μια διαδικασία του φυσικού επιπέδου για παραλαβή
  Αφαιρούμε την κεφαλίδα με τις πληροφορίες ελέγχου
  Στέλνουμε το πακέτο που παραλάβαμε στο επίπεδο δικτύου

## Slide 30: Βασικά πρωτόκολλα
Περιεχόμενα πλαισίου
  Τύπος πλαισίου (πλαίσιο δεδομένων ή πλαίσιο ελέγχου)
  Αριθμός σειράς και αριθμός επιβεβαίωσης
  Δεδομένα πλαισίου (στα πλαίσια δεδομένων)
Χρονόμετρο αναμετάδοσης
  Τι γίνεται αν χαθεί ένα ολόκληρο πλαίσιο;
    Όταν στέλνουμε ένα πλαίσιο ξεκινάμε ένα χρονόμετρο
    Όταν λάβουμε επιβεβαίωση σταματάμε το χρονόμετρο
    Αν το χρονόμετρο λήξει, το πλαίσιο έχει χαθεί
Αριθμοί σειράς
  Τα πλαίσια αριθμούνται διαδοχικά (από 0 έως MAX_SEQ)
    Ο παραλήπτης εντοπίζει έτσι τυχόν χαμένα πλαίσια

## Slide 31: Βασικό μονόδρομο πρωτόκολλο
Το πρωτόκολλο κάνει τις ακόλουθες υποθέσεις
  Το επίπεδο δικτύου είναι πάντα έτοιμο για αποστολή / λήψη
  Το κανάλι επικοινωνίας δεν χάνει πλαίσια
  Ο παραλήπτης είναι πάντα έτοιμος για λήψη
Μετάδοση πλαισίων
  Απλά στέλνουμε πλαίσια όπως έρχονται από το επίπεδο δικτύου
  Δεν χρειάζεται κεφαλίδα ή επίμετρο αφού δεν χάνονται πλαίσια
  Δεν χρειάζεται να περιμένουμε κάτι πριν στείλουμε

## Slide 32: Βασικό μονόδρομο πρωτόκολλο
Λήψη πλαισίων
  Το μόνο δυνατό γεγονός είναι η λήψη ενός σωστού πλαισίου
  Δεν υπάρχει κεφαλίδα προς αφαίρεση
  Τα πλαίσια προωθούνται στο επίπεδο δικτύου

## Slide 33: Πρωτόκολλο παύσης και αναμονής
Το επίπεδο δικτύου δεν είναι πάντα έτοιμο
  Το κανάλι εξακολουθεί να μην καταστρέφει / χάνει πλαίσια
  Ο αποστολέας μπορεί να μην έχει πλαίσια προς αποστολή
  Ο παραλήπτης μπορεί να μην μπορεί να παραλάβει πλαίσια

## Slide 34: Πρωτόκολλο παύσης και αναμονής
Έλεγχος ροής
  Αποφυγή υπερφόρτωσης του παραλήπτη με πλαίσια
  Γενικά δεν γνωρίζουμε πόσο γρήγορα πρέπει να στέλνουμε
  Ο παραλήπτης μας καθοδηγεί με κάποια μορφή ανάδρασης
Έλεγχος ροής με παύση και αναμονή
  Στέλνουμε ένα μόνο πλαίσιο
  Όταν ο παραλήπτης το καταναλώσει μας στέλνει επιβεβαίωση
  Μόλις λάβουμε επιβεβαίωση στέλνουμε το επόμενο πλαίσιο

## Slide 35: Πρωτόκολλο παύσης και αναμονής
Μετάδοση πλαισίων
  Παραλαμβάνουμε ένα πακέτο από το επίπεδο δικτύου
    Περιμένουμε μέχρι το επίπεδο δικτύου να είναι έτοιμο
  Καλούμε μια διαδικασία του φυσικού επιπέδου για αποστολή
  Περιμένουμε επιβεβαίωση πριν επιστρέψουμε στην αρχή

## Slide 36: Πρωτόκολλο παύσης και αναμονής
Λήψη πλαισίων
  Όταν φτάσει ένα πλαίσιο λαμβάνουμε μία διακοπή
  Καλούμε μια διαδικασία του φυσικού επιπέδου για παραλαβή
  Στέλνουμε το πακέτο που παραλάβαμε στο επίπεδο δικτύου
    Περιμένουμε μέχρι το επίπεδο δικτύου να είναι έτοιμο
  Στέλνουμε επιβεβαίωση και επιστρέφουμε στην αρχή
Μονόδρομη μετάδοση, αμφίδρομη επικοινωνία
  Στην πραγματικότητα, η επικοινωνία είναι ημιαμφίδρομη

## Slide 37: Παύση και αναμονή με θόρυβο
Το κανάλι καταστρέφει / χάνει πλαίσια
  Τα κατεστραμμένα πλαίσια έχουν λάθος άθροισμα ελέγχου
  Τα χαμένα πλαίσια απλά δεν λαμβάνονται ποτέ
Μια απλοϊκή προσέγγιση
  Χρονόμετρα αναμετάδοσης στον αποστολέα
  Αγνοούμε τα κατεστραμμένα πλαίσια στον παραλήπτη  όχι επιβεβαίωση στον αποστολέα
  Αν λήξει το χρονόμετρο, αναμεταδίδουμε το πλαίσιο
  Δυστυχώς αυτή η μέθοδος δεν λειτουργεί σωστά!
    Έστω ότι το πλαίσιο έφτασε αλλά χάθηκε η επιβεβαίωση
    Αν αναμεταδοθεί το πλαίσιο, θα ληφθεί δύο φορές!

## Slide 38: Παύση και αναμονή με θόρυβο
Πώς μπορούμε να διακρίνουμε τα πλαίσια;
  Αρίθμηση των πλαισίων με αριθμό σειράς στην κεφαλίδα
  Οι αναμεταδόσεις ενός πλαισίου έχουν τον ίδιο αριθμό σειράς
  Ο παραλήπτης μπορεί να διακρίνει αν έχει ήδη λάβει το πλαίσιο

## Slide 39: Παύση και αναμονή με θόρυβο
Πόσο μεγάλος πρέπει να είναι ο αριθμός σειράς
  Στην παύση και αναμονή αρκεί να διακρίνουμε δύο πλαίσια
    Αρκούν δύο αριθμοί σειράς (0 και 1), δηλαδή ένα bit
  Έστω ότι ο παραλήπτης σε κάποια στιγμή περιμένει το πλαίσιο 0
    Αν φτάσει το 0 παραλαμβάνεται, επιβεβαιώνεται το 0, αναμένεται το 1
    Αν φτάσει το 1 αγνοείται, επιβεβαιώνεται το 1, αναμένεται το 0
  Αυτό ονομάζεται θετική επιβεβαίωση με αναμετάδοση (PAR)
  Επίσης ονομάζεται αυτόματη αίτηση επανάληψης (ARQ )

## Slide 40: Παύση και αναμονή με θόρυβο
Μετάδοση πλαισίων
  Παραλαμβάνουμε ένα πακέτο από το επίπεδο δικτύου
  Προσθέτουμε αριθμό σειράς και στέλνουμε στο φυσικό επίπεδο
  Ξεκινάμε το χρονόμετρο αναμετάδοσης
  Περιμένουμε επιβεβαίωση ή λήξη χρονομέτρου
    Σωστή επιβεβαίωση: νέο πακέτο, επόμενος αριθμός σειράς
    Λάθος επιβεβαίωση ή λήξη χρονομέτρου: δεν αλλάζει τίποτα
  Επιστρέφουμε στην αποστολή πλαισίου

## Slide 41: Παύση και αναμονή με θόρυβο
Λήψη πλαισίων
  Λαμβάνουμε το πλαίσιο από το φυσικό επίπεδο
  Αν είναι το σωστό το στέλνουμε στο επίπεδο δικτύου
    Προχωράμε τον αριθμό σειράς
  Στέλνουμε επιβεβαίωση και επιστρέφουμε στην αρχή

## Slide 42: Πρωτόκολλα κυλιόμενου παραθύρου
Αμφίδρομη μετάδοση πλαισίων
  Σε κάθε κατεύθυνση στέλνουμε δεδομένα και επιβεβαιώσεις
  Χρήση πεδίου κεφαλίδας (τύπος) για διάκριση των πλαισίων
  Βελτίωση: εμβόλιμη επιβεβαίωση σε κάθε πακέτο δεδομένων
    Προσθέτουμε ένα πεδίο επιβεβαίωσης στην κεφαλίδα

## Slide 43: Πρωτόκολλα κυλιόμενου παραθύρου
Η έννοια του κυλιόμενου παραθύρου
  Τα πλαίσια αριθμούνται κυκλικά από 0 έως MAX_SEQ
    Γενικά MAX_SEQ <= 2n – 1, έτσι ώστε να αρκούν n bit
  Ο αποστολέας διατηρεί ένα παράθυρο αποστολής
    Το παράθυρο χωράει s συνεχόμενα πλαίσια
    Ο αποστολέας μπορεί να στείλει όλα τα πλαίσια του παραθύρου
    Τα πλαίσια αποθηκεύονται για τυχόν αναμεταδόσεις
    Το παράθυρο κυλίεται όταν επιβεβαιώνεται το πρώτο πλαίσιο

## Slide 44: Πρωτόκολλα κυλιόμενου παραθύρου
Παράδειγμα με n=3, s=r=1 (παύση και αναμονή)
  Αρχική κατάσταση
  Αφού σταλεί το πρώτο πλαίσιο
  Αφού ληφθεί το πρώτο πλαίσιο
  Αφού ληφθεί η πρώτη επιβεβαίωση

## Slide 45: Κυλιόμενο παράθυρο 1 bit
Στην απλούστερη περίπτωση s=r=1
  Ουσιαστικά έχουμε παύση και αναμονή
  Η διαφορά είναι ότι το πρωτόκολλο είναι αμφίδρομο
Κοινός κώδικας αποστολέα και παραλήπτη
  Αρχικοποιούμε τον αριθμό σειράς αποστολής και λήψης
  Στέλνουμε ένα πλαίσιο, ξεκινάμε το χρονόμετρο αναμετάδοσης

## Slide 46: Κυλιόμενο παράθυρο 1 bit
Το πρωτόκολλο λειτουργεί σωστά
  Έχει όμως ένα πρόβλημα απόδοσης υπό ορισμένες συνθήκες
Αριστερά: κανονική λειτουργία
Δεξιά: προβληματική λειτουργία
  Συμβαίνει όταν τα δύο άκρα στείλουν μαζί το πρώτο πλαίσιο
  Κάθε πλαίσιο στέλνεται δύο φορές χωρίς λόγο!

## Slide 47: Κυλιόμενο παράθυρο 1 bit

## Slide 48: Οπισθοχώρηση κατά n (Go-back-n)
Πόσο αργή είναι η παύση και αναμονή;
  Έστω γραμμή 50 kbps με καθυστέρηση διάδοσης 500 ms
  Έστω ότι τα πλαίσια έχουν μέγεθος 1000 bit
  Ένα πλαίσιο κάνει 1000 / 50000 = 20 ms να σταλεί
  Η επιβεβαίωση θα έρθει στα 520 ms
    Αν η επιβεβαίωση είναι 1000 bit, χρειάζονται άλλα 20 ms
  Συνολικά στέλνουμε 1000 bit σε 520 ms, δηλαδή < 2 kbps
    Αξιοποιούμε < 4% της γραμμής!

## Slide 49: Οπισθοχώρηση κατά n
Λύση: αύξηση μεγέθους του παραθύρου αποστολής
  Έστω ότι το παράθυρο του αποστολέα χωράει n πλαίσια
  Μπορούμε να στείλουμε n πλαίσια πριν φτάσει μια επιβεβαίωση
  Ορίζουμε το n έτσι ώστε να μην αδρανούμε ποτέ

## Slide 50: Οπισθοχώρηση κατά n
Πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το παράθυρο αποστολής;
  Υπολογίζουμε το γινόμενο εύρος ζώνης x καθυστέρηση (BD)
  Το γινόμενο μας λέει πόσα bit χωράνε στη γραμμή
  Το παράθυρο πρέπει να είναι 2BD+1 πλαίσια
    Στο προηγούμενο παράδειγμα πρέπει να είναι 26 πλαίσια
    Παρατηρούμε ότι 520/20=26

## Slide 51: Οπισθοχώρηση κατά n
Πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το παράθυρο λήψης;
  Το παράθυρο λήψης δεν είναι απαραίτητα ίσο με n
  Οπισθοχώρηση κατά n: παράθυρο παραλήπτη = 1
    Τα πλαίσια γίνονται αποδεκτά μόνο με τη σειρά
  Επιλεκτική επανάληψη: παράθυρο παραλήπτη > 1
    Τα πλαίσια γίνονται αποδεκτά και εκτός σειράς

## Slide 52: Οπισθοχώρηση κατά n
Παράδειγμα οπισθοχώρησης κατά n
  Ο παραλήπτης δέχεται πλαίσια μόνο με τη σειρά
  Αν χαθεί ένα πλαίσιο, όλα τα επόμενα απορρίπτονται
  Τελικά λήγει το χρονόμετρο αναμετάδοσης του αποστολέα
  Το χαμένο πλαίσιο και όλα τα επόμενα αναμεταδίδονται
  Ουσιαστικά σε κάθε σφάλμα γυρνάμε n πλαίσια πίσω

## Slide 53: Οπισθοχώρηση κατά n
Μέγεθος αριθμών σειράς
  Έστω ότι το παράθυρο του αποστολέα χωράει s πλαίσια
  Έστω ότι στέλνουμε τα πλαίσια 0 έως s - 1
  Τι σημαίνει μια επιβεβαίωση για το s - 1;
    Είτε όλα τα πλαίσια έφτασαν
    Είτε κανένα πλαίσιο δεν έφτασε
  Δεν πρέπει ποτέ να στέλνουμε πάνω από s πλαίσια

## Slide 54: Οπισθοχώρηση κατά n
Αθροιστικές επιβεβαιώσεις
  Στην οπισθοχώρηση κατά n δεχόμαστε πλαίσια μόνο με τη σειρά
  Άρα και οι επιβεβαιώσεις στέλνονται με τη σειρά
  Συνεπώς η επιβεβαίωση του i καλύπτει και τα i-1, i-2, …
  Αν χαθεί μια επιβεβαίωση, καλύπτεται από την επόμενη

## Slide 55: Επιλεκτική επανάληψη
Επιλεκτική επανάληψη
  Ο παραλήπτης δέχεται πλαίσια και εκτός σειράς
  Αν λείπει ένα πλαίσιο στέλνουμε ένα NAK
  Tο χαμένο πλαίσιο αναμεταδίδεται μόλις ληφθεί το NAK
  Η αναμετάδοση κλείνει το κενό στη σειρά των πλαισίων
  Τα πλαίσια που έχουν ληφθεί σωστά δεν αναμεταδίδονται
  Στο επίπεδο δικτύου τα πακέτα παραδίδονται με τη σειρά

## Slide 56: Επιλεκτική επανάληψη

## Slide 57: Επιλεκτική επανάληψη
Μέγεθος αριθμών σειράς
  Έστω ότι το παράθυρο αποστολής χωράει s πλαίσια
    Παράδειγμα: αριθμοί σειράς 3 bit (0-7) και στέλνουμε ως 7 πλαίσια
    Αρχικά ο αποστολέας στέλνει τα πλαίσια 0-6
    Ο παραλήπτης τα επιβεβαιώνει και προχωρά το παράθυρο
    Όλες οι επιβεβαιώσεις χάνονται
    Ο αποστολέας αναμεταδίδει το πλαίσιο 0
    Ο παραλήπτης το δέχεται ως νέο πλαίσιο!
  Δεν πρέπει ποτέ να στέλνουμε πάνω από s/2 πλαίσια
    Παράδειγμα: αριθμοί σειράς 3 bit (0-7) και στέλνουμε ως 4 πλαίσια

## Slide 58: Επιλεκτική επανάληψη
Πλήθος ενταμιευτών και χρονομέτρων αναμετάδοσης
  Ποτέ δεν εκκρεμούν πάνω από s/2 πλαίσια
  Αρκούν s/2 ενταμιευτές και χρονόμετρα αναμετάδοσης
Καθυστερημένες επιβεβαιώσεις
  Όταν λάβουμε ένα πλαίσιο ξεκινάμε το χρονόμετρο επιβεβαίωσης
  Αν στείλουμε κάποιο πλαίσιο σταματάμε το χρονόμετρο
  Αν λήξει το χρονόμετρο στέλνουμε χωριστή επιβεβαίωση

## Slide 59: Επιλεκτική επανάληψη
Χειρισμός αρνητικών επιβεβαιώσεων (NAK)
  Όταν εντοπιστεί κενό στα πλαίσια στέλνουμε ένα NAK
    Το NAK ζητάει το πλαίσιο που λείπει και επιβεβαιώνει τα άλλα
  Τα NAK απενεργοποιούνται προσωρινά
    Αν χαθεί το NAK θα περιμένουμε το χρονόμετρο αναμετάδοσης
  Όταν λάβουμε το πλαίσιο που λείπει τα NAK ενεργοποιούνται

## Slide 60: Τέλος Ενότητας # 4
Μάθημα: Δίκτυα Επικοινωνιών
Ενότητα # 4: Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομέων
Διδάσκων: Θεόδωρος Αποστολόπουλος
Τμήμα: Πληροφορικής