## Slide 1: Δίκτυα Επικοινωνιών
Ενότητα # 1: Εισαγωγή/Βασικές Έννοιες
Διδάσκων: Θεόδωρος Αποστολόπουλος
Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 2: Εισαγωγη βασικεσ εννοιεσ

## Slide 3: Εισαγωγή
Τί είναι το δίκτυο.
Χρήσεις των Δικτύων Υπολογιστών.
Υλικό (hardware) Δικτύων.
Λογισμικό Δικτύων.
Μοντέλα Αναφοράς.
Παραδείγματα Δικτύων.
Τυποποίηση Δικτύων.
Μετρικές Μονάδες.

## Slide 4: Τί είναι δίκτυο
Δύο ή περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κάποιου ενσύρματου ή ασύρματου μέσου μετάδοσης πληροφορίας.

## Slide 5: Στοιχεία δικτύου (3 συνιστώσες)
Γραμμές («δρόμοι»): συνδέουν σημεία μεταξύ τους
Συσκευές απαραίτητες για την υλοποίηση του δικτύου (π.χ. Δρομολογητές, μεταγωγείς, hubs)
Συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο (υπολογιστές, laptops, smartphones, tablets)

## Slide 6: Στοιχεία δικτύου (2)
mobile network
Επικοινωνιακό Υποδίκτυο
Κόμβος λειτουργίας δικτύου

## Slide 7: Επικοινωνιακές γραμμές
Επικοινωνιακές γραμμές ή δίαυλοι ή ζεύξεις ή μέσα μετάδοσης: συνδέουν τους κόμβους
Ψηφιακή «σωλήνα» ροής bits
Το πιο απλό δίκτυο: 2 κόμβοι, 1 γραμμή επικοινωνίας ανάμεσά τους (point-to-point)

## Slide 8: Επικοινωνιακές γραμμές (2)
Περισσότεροι κόμβοι, πως συνδέονται μεταξύ τους;

## Slide 9: Κόμβοι μεταγωγής ή Μεταγωγοί (Switches)
Είναι καλή λύση η σύνδεση με n(n-1) γραμμές;
Όχι...
Χρήση συσκευών μεταγωγής
Υλοποιεί τη σύνδεση- επικοινωνία μεταξύ των κόμβων
Μεταγωγική ικανότητα: πόσα πακέτα μπορεί να διαχειριστεί στη μονάδα του χρόνου

## Slide 10: Βασικές Έννοιες
Ταχύτητα ή χωρητικότητα ή ρυθμός μετάδοσης γραμμής
  Συμβολίζεται με C (Capacity) ή R (bit Rate)
  Μετριέται σε bits per second (bps), πόσα bits μεταδίδονται μέσω της γραμμής το δευτερόλεπτο
Η πληροφορία κινείται στο δίκτυο με τη μορφή σήματος (ψηφιακό ή αναλογικό)
Πακέτο (datagram): βασική, αυτοτελής μονάδα πληροφορίας που μεταφέρεται στο δίκτυο

## Slide 11: Χωρητικότητα
Χωρητικότητα: ρυθμός (bits/μονάδα χρόνου) μεταφοράς bits μεταξύ αποστολέα – παραλήπτη
  Στιγμιαία: σε δεδομένη χρονική στιγμή
  Μέση: σε μεγαλύτερη χρονική στιγμή

## Slide 12: Βασικές Έννοιες (2)
Η έννοια της καθυστέρησης
  Μεταβλητή
  Παίζει μεγάλο ρόλο στην αίσθηση λειτουργίας του δικτύου...
    υποκειμενικά
    αντικειμενικά
4 βασικές καθυστερήσεις:
  Επεξεργασίας
  Αναμονής
  Μετάδοσης
  Διάδοσης
Ποιότητα Υπηρεσίας

## Slide 13: Είδη καθυστερήσεων (Delay) στο δίκτυο
Καθυστέρηση επεξεργασίας (τάξεως microseconds): χρόνος που χρειάζεται μεταγωγέας για
  Επεξεργασία επικεφαλίδας πακέτου
  Προσδιορισμό ζεύξης προώθησης πακέτου
  Έλεγχο σφαλμάτων πακέτου
Καθυστέρηση αναμονής (τάξεως microseconds ~milliseconds): χρόνος που περιμένει το πακέτο για να χρησιμοποιήσει τη γραμμή

## Slide 14: Είδη καθυστερήσεων (2)
Καθυστέρηση μετάδοσης (τάξεως microseconds ~milliseconds): χρόνος που απαιτείται για να γίνει μετάδοση όλων των bits του πακέτου στη ζεύξη εξόδου
  D = L / C, όπου
  L: μέγεθος πακέτου σε bits και
  C: χωρητικότητα/ταχύτητα ζεύξης σε bps

## Slide 15: Είδη καθυστερήσεων (3)
Καθυστέρηση διάδοσης (τάξεως microseconds ~milliseconds) : χρόνος που απαιτείται για να διανύσει το σήμα την απόσταση μιας ζεύξης
  Εξαρτάται από το φυσικό μέσο και το μήκος της ζεύξης
  d = μήκος φυσικής ζεύξης / ταχύτητα διάδοσης σήματος στη ζεύξη
    Ταχύτητα διάδοσης σε ενσύρματη ζεύξη (χάλκινο καλώδιο): ~ 2*10^8 m/sec
    Ταχύτητα διάδοσης σε ασύρματη ζεύξη (ταχύτητα φωτός): ~ 3*10^8 m/sec

## Slide 16: Επικονωνία μεταξύ κόμβων
Αποστολέας:
Λαμβάνει το μήνυμα της εφαρμογής
Το τεμαχίζει σε κομμάτια, πακέτα των L bits
Μεταδίδει κάθε πακέτο στο δίκτυο με ρυθμό μετάδοσης R bits/sec
R: ρυθμός μετάδοσης γραμμής
αποστολέας
1
2
2 πακέτα των
L bits
D
L (bits)
R (bits/sec)
=

## Slide 17: Οι 4 καθυστερήσεις

## Slide 18: Παράδειγμα καθυστέρησης αναμονής
traffic intensity
= La/R
R: χωρητικότητα γραμμής (bps)
L: μέγεθος πακέτου (bits)
a: μέσος ρυθμός άφιξης πακέτων
La/R ~ 0: μέση καθ. αναμονής μικρή
La/R -> 1: μέση καθ. αναμονής μεγάλη
La/R > 1: περισσότερη κίνηση από όση μπορεί να εξυπηρετηθεί, μέση καθ. αναμονής στο άπειρο
La/R ~ 0
La/R -> 1

## Slide 19: Απώλεια πακέτων (packet loss)
Περιορισμένη χωρητικότητα ουράς αναμονής (buffer)
Όταν γεμίσει, τα πακέτα που φθάνουν, απορρίπτονται (χάνονται)
Το χαμένο πακέτο επαναμεταδίδεται ή και όχι

## Slide 20: Καθυστέρηση σε point-to-point ζεύξη
d
A
B
L/C
t (time)
Συνολική καθυστέρηση για ένα πακέτο (από όταν ξεκινάει η μετάδοση του 1ου bit από τον Α, μέχρι τη στιγμή που φθάνει το τελευταίο bit στον Β):
Dολ. = Καθυστ. Μετάδοσης + Καθυστ. Διάδοσης =
L (bits) / C (bps) + d (sec)
Α, Β: κόμβοι επικοινωνίας
d: καθυστέρηση διάδοσης
L: μέγεθος πακέτου
C: χωρητικότητα (ταχύτητα) διαύλου
t: χρόνος (άξονες του χρόνου)

## Slide 21: Σωλήνωση – Καθυστέρηση (2 γραμμές)
Όπου: CA-B = CB-C = C και dA-B = dB-C = d
Dολ. = (dA-B + L/CA-B + dB-C + L/CB-C ) + 2* L/C
Χρόνος που χρειάζεται το 1ο πακέτο για να μεταδοθεί από τον Α και να φτάσει στον C
Χρόνος που περνάει μέχρι να φτάσουν και τα 2 υπόλοιπα πακέτα στον C

## Slide 22: Σωλήνωση – Καθυστέρηση (με διαφορετικά χαρακτηριστικά)
Όπου:
CA-B < CB-Γ < CΓ-Δ
dA-B < dB-Γ < d Γ-Δ

## Slide 23: Χρήσεις Δικτύων Υπολογιστών (1)
Επιχειρηματικές εφαρμογές
Πελάτης
Διακομιστής
Δίκτυο
Ένα δίκτυο με δύο πελάτες και ένα διακομιστή

## Slide 24: Χρήσεις Δικτύων Υπολογιστών (2)
Επιχειρηματικές εφαρμογές
Το μοντέλο Πελάτη-Διακομιστή ασχολείται με αιτήσεις και απαντήσεις
Πελάτης
Διακομιστής
Δίκτυο
Διεργασία Πελάτη
Διεργασία Διακομιστή
Αίτηση
Απάντηση

## Slide 25: Χρήσεις Δικτύων Υπολογιστών (3)
Οικιακές Εφαρμογές
  Πρόσβαση σε απομακρυσμένες πληροφορίες
  Διαπροσωπική επικοινωνία (skype, chatting εφαρμογές, συμμετοχή σε forum, κ.λπ.)
  Αλληλεπιδραστική διασκέδαση (παιχνίδια, κ.λπ.)
  Ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-learning, online αγορές αγαθών, online κρατήσεις εισιτηρίων, κ.λπ.)

## Slide 26: Χρήσεις Δικτύων Υπολογιστών (4)
Οικιακές Εφαρμογές
Σε ένα ομότιμο σύστημα, δεν υπάρχουν σταθεροί πελάτες και διακομιστές

## Slide 27: Χρήσεις Δικτύων Υπολογιστών (5)
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ετικέτα | Πλήρες Όνομα | Παράδειγμα
B2C | Επιχείρηση-προς-Καταναλωτή | Παραγγελία βιβλίων μέσω δικτύου
B2B | Επιχείρηση-προς-Επιχείρηση | Παραγγελία ελαστικών από αυτοκινητοβιομηχανία σε προμηθευτή
G2C | Κυβέρνηση-προς-Καταναλωτή | Ηλεκτρ. Διανομή φορολογικών εντύπων
C2C | Καταναλωτή-προς-Καταναλωτή | Δικτυακές δημοπρασίες μεταχειρισμένων ειδών
P2P | Ομότιμη (Peer-to-Peer) | Κοινοχρησία αρχείων

## Slide 28: Χρήσεις Δικτύων Υπολογιστών (6)
Μετακινούμενοι Χρήστες
Ασύρματη | Κινητή | Εφαρμογές
Όχι | Όχι | Επιτραπέζιοι υπολογιστές σε γραφεία
Όχι | Ναι | Tablet ή smartphone (mobile IP)
Ναι | Όχι | Υπολογιστής σε οικιακό ασύρματο δίκτυο
Ναι | Ναι | Tablet ή smartphone σε χώρο με ασύρματη δικτυακή σύνδεση, PDA σε κατάστημα

## Slide 29: Τύποι Δικτύων
Δίκτυα Προσωπικής Περιοχής (PANs – Personal Area Networks)
Δίκτυα Τοπικής Περιοχής (LANs – Local Area Networks)
Δίκτυα Μητροπολιτικής Περιοχής (MANs – Metropolitan Area Networks)
Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WANs – Wide Area Networks)
Διαδίκτυο (Internet)

## Slide 30: Τύποι Δικτύων (2)

## Slide 31: Κατηγορίες δικτύων ανάλογα με την τεχνολογία του διαύλου
Δίκτυο από σημείο σε σημείο (point-to-point)
Δίκτυο πολλαπλής πρόσβασης: όλοι «ακούνε» ό,τι στέλνει ένας διασυνδεδεμένος κόμβος

## Slide 32: Τοπικά Δίκτυα (LANs)
Κόμβος
Κόμβος
Καλώδιο

## Slide 33: Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WANs)
Κόμβος
Δρομολογητής
Υποδίκτυο

## Slide 34: Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (2)
Ροή πακέτων από τον αποστολέα στον παραλήπτη
Κόμβος Αποστολής
Κόμβος Λήψης
Διεργασία Αποστολής
Διεργασία Λήψης
Δρομολογητής
Πακέτο
Δρομολογητής C επιλέγει να προωθήσει τα πακέτα μέσω του δρομολογητή E και όχι μέσω του D
Υποδίκτυο

## Slide 35: Ασύρματα Δίκτυα
Διασύνδεση συστημάτων
Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα
Ασύρματα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

## Slide 36: Ασύρματα Δίκτυα (2)
Ασύρματη Σύνδεση μέσω Bluetooth
Ασύρματο LAN
Σύνδεση με σταθερό δίκτυο
Σταθμός Βάσης

## Slide 37: Παράδειγμα διαδικτύωσης

## Slide 38: Δίκτυο κορμού (Backbone)

## Slide 39: Δίκτυο πρόσβασης (access network)
Οικιακό δίκτυο πρόσβασης
Ιδρυματικό δίκτυο πρόσβασης (π.χ. δίκτυο ΟΠΑ)
Mobile δίκτυο πρόσβασης

## Slide 40: Δίκτυο πρόσβασης: Digital Subscriber Line (DSL)
Χρήση υπάρχουσας τηλεφωνικής γραμμής
  Δεδομένα στο Internet
  Φωνή στο τηλεφωνικό δίκτυο
Ταχύτητα < 2,5 Mbps στο upstream
Ταχύτητα < 25 Mbps στο downstream

## Slide 41: Οικιακό δίκτυο πρόσβασης

## Slide 42: Εταιρικό/Ιδρυματικό δίκτυο πρόσβασης
Εταιρίες, Πανεπιστήμια, Ερευνητικοί φορείς, κ.λπ.
Ταχύτητες: 10/100 Mbps, 1Gbps, 10 Gbps

## Slide 43: Ασύρματο δίκτυο πρόσβασης
Ασύρματη σύνδεση μέσω σταθμού βάσης (access point) που συνδέεται σε ενσύρματο δίκτυο
Ασύρματα LANs:
  Μέσα σε κτίριο (ή γύρω από αυτό)
  802.11b/g (WiFi): 11, 54 Mbps
Ασύρματα Δίκτυα Ευρείας περιοχής
  Από κάποιο πάροχο κινητής, 10’s km
  1 έως10 Mbps
  3G, 4G: LTE

## Slide 44: Μεταγωγή κυκλώματος
Δημιουργία κυκλώματος και επιλογή συγκεκριμένης διαδρομής για όλη την επικοινωνία μεταξύ δύο κόμβων
Ενιαία φυσική διαδρομή με σταθερό ρυθμό μετάδοσης, επιλέγονται κατά τη δημιουργία της σύνδεσης

## Slide 45: Μεταγωγή κυκλώματος (2)
Το άθροισμα των ρυθμών μετάδοσης (rij) που εκχωρούνται στις συνδέσεις πρέπει να είναι μικρότερο από τη συνολική χωρητικότητα (C) της γραμμής
Η μεταγωγική ικανότητα των μεταγωγέων πρέπει να είναι συμβατή με την ταχύτητα των γραμμών
r12 + r34  C

## Slide 46: Μεταγωγή κυκλώματος (3)
Πόση είναι η καθυστέρηση D12 (από τον Τ1 στον Τ2) για ένα πακέτο των L bits;
D = L/r12 + καθυστ. διάδοσης

## Slide 47: Μεταγωγή πακέτου και μηνύματος
Μεταγωγή πακέτου
Ομάδα bits  1 πακέτο, στέλνεται στον επόμενο κόμβο με στοιχεία του παραλήπτη. Ο κόμβος εξετάζει τον προορισμό, το αποθηκεύει προσωρινά και το προωθεί στον επόμενο κόμβο

## Slide 48: Μεταγωγή πακέτου: αποθήκευση και προώθηση (store-n-forward)
Παράδειγμα:
L = 7,5 Mbits
R = 1,5 Mbps
1 ενδιάμεσος κόμβος
D = 5 sec
αποστολέας
R bps
παραλήπτης
1
2
3
L bits
ανά πακέτο
R bps
2

## Slide 49: Μεταγωγή πακέτου: ουρά αναμονής, απώλειες πακέτων
Ουρά αναμονής και απώλεια πακέτων:
Αν ο ρυθμός άφιξης πακέτων υπερβαίνει το ρυθμό μετάδοσης πακέτων της γραμμής εξόδου για κάποιο χρονικό διάστημα:
  Τα πακέτα μπαίνουν σε ουρά αναμονής
  Αν γεμίσει η ουρά, πακέτα θα χαθούν
A
B
C
R = 100 Mb/s
R = 1.5 Mb/s
D
E
Ουρά αναμονής πακέτων για χρήση της γραμμής εξόδου

## Slide 50: Μεταγωγή πακέτου vs μεταγωγή κυκλώματος
Παράδειγμα:
Γραμμή 1 Mbps
Κάθε χρήστης:
  100 Kbps όταν είναι «ενεργός»
  ενεργός 10% του χρόνου
circuit switching:
  10 χρήστες
packet switching:
  με 35 χρήστες, πιθανότητα 10 ενεργοί ταυτόχρονα πάρα πολύ μικρή!
Η μεταγωγή πακέτου επιτρέπει περισσότεροι χρήστες να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο!
N
users
1 Mbps link
…..
* Check out the online interactive exercises for more examples

## Slide 51: Τεχνικές δρομολόγησης στη μεταγωγή πακέτου
Datagram δρομολόγηση
  Η διαδρομή επιλέγεται για κάθε πακέτο χωριστά
  Τα πακέτα μπορεί να φτάσουν εκτός σειράς
  Η απόφαση λαμβάνεται δυναμικά, πιο σύνθετη υλοποίηση

## Slide 52: Τεχνικές δρομολόγησης στη μεταγωγή πακέτου
Δρομολόγηση νοητού κυκλώματος
  Με το πρώτο πακέτο αποφασίζεται η διαδρομή για όλα
  Η σειρά των πακέτων διατηρείται

## Slide 53: Λογισμικό Δικτύου
Στρωματοποιημένη αρχιτεκτονική (επίπεδα) και θέματα σχεδίασης
Ιεραρχία πρωτοκόλλων
Υπηρεσίες Προσανατολισμένες σε σύνδεση ή Ασυνδεσμικές
Συσχέτιση Υπηρεσιών και Πρωτοκόλλων

## Slide 54: Στρωματοποιημένη (layered) Αρχιτεκτονική
Οι λειτουργίες ενός συστήματος (που επιθυμεί να επικοινωνήσει με άλλα στο δίκτυο) χωρίζονται σε επίπεδα (layers).
Κάθε επίπεδο υλοποιεί συγκεκριμένες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας ένα σύνολο πρωτοκόλλων για να επικοινωνήσει με ομότιμα συστήματα στο δίκτυο.

## Slide 55: Στρωματοποίηση
Λογική ροή πληροφορίας (οριζόντια): ομότιμες οντότητες επικοινωνούν μέσω πρωτοκόλλων
Φυσική ροή πληροφορίας (κατακόρυφα): κάθε επίπεδο προσφέρει υπηρεσίες στα ανώτερα επίπεδα μέσω σημείων πρόσβασης της υπηρεσίας

## Slide 56: Πρωτόκολλα - Πρότυπα
Πρωτόκολλο: σύνολο κανόνων και συμβάσεων που διέπουν την επικοινωνία δύο συστημάτων.
Πρωτόκολλα που προτείνεται/υποστηρίζεται από κάποιο διεθνή οργανισμό προτυποποίησης
Πρωτόκολλα που υιοθετούνται ευρέως στην πράξη
Πρότυπα
De facto Πρότυπα

## Slide 57: Ιεραρχία Πρωτοκόλλων
Layer: επίπεδο
Interface: διεπαφή
Κόμβος 1
Κόμβος 2
Φυσικό Μέσο Μετάδοσης

## Slide 58: Ιεραρχία Πρωτοκόλλων (2)
Κόμβος Αποστολής
Κόμβος Λήψης
M (message): μήνυμα
H (header): επικεφαλίδα

## Slide 59: Στρωματοποίηση: Θέματα Σχεδίασης
Διευθυνσιοδότηση
Έλεγχος λαθών
Έλεγχος ροής δεδομένων
Πολύπλεξη ροών
Δρομολόγηση

## Slide 60: Στρωματοποίηση – Θέματα Σχεδίασης Διευθυνσιοδότηση
Πως προσδιορίζει μία συσκευή/διεργασία με ποιον θέλει να επικοινωνήσει;
Διευθυνσιοδότηση (addressing) σε διάφορα επίπεδα:
  Φυσικό (MAC)
  Δικτύου (IP)
  Μεταφοράς (αριθμός port)

## Slide 61: Στρωματοποίηση – Θέματα Σχεδίασης Έλεγχος σφαλμάτων
Συμβαίνουν λάθη κατά τη μετάδοση
Κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών
Συμφωνία χρήσης κοινής τεχνικής μεταξύ αποστολέα-παραλήπτη
Δυνατότητα ενημέρωσης/επιβεβαίωσης του αποστολέα
Επίπεδα 2 και 4

## Slide 62: Στρωματοποίηση – Θέματα Σχεδίασης Έλεγχος ροής δεδομένων
Πως αποτρέπουμε ένα γρήγορο αποστολέα να «κατακλύσει» έναν αργό παραλήπτη;
Διάφορες λύσεις:
  Ανάδραση παραλήπτη σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση
  Προσυμφωνημένος ρυθμός μετάδοσης
Επίπεδα 3 και 4

## Slide 63: Στρωματοποίηση – Θέματα Σχεδίασης Πολύπλεξη ροών
Ένας δίαυλος επικοινωνίας, πολλές ροές επικοινωνίας
Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη
Σε οποιοδήποτε επίπεδο
N
users
1 Mbps link
…..

## Slide 64: Στρωματοποίηση – Θέματα Σχεδίασης Δρομολόγηση
Πολλές πιθανές διαδρομές
Επιλογή της καλύτερης διαδρομής με βάση τις τρέχουσες συνθήκες
  Ταχύτητα γραμμών
  Αριθμός ενδιάμεσων κόμβων
  Καθυστερήσεις
  Μη διαθεσιμότητα γραμμών

## Slide 65: Υπηρεσίες χωρίς σύνδεση & Υπηρεσίες προσανατολισμένες σε σύνδεση
Υπηρεσίες χωρίς σύνδεση
  Ένα καλά ορισμένο, ανεξάρτητο πακέτο στέλνεται από ένα Η/Υ σε άλλον
  Κάθε πακέτο «γνωρίζει» από που έρχεται και που πηγαίνει
  Κύρια οντότητα το πακέτο
  Δεν υπάρχει αξιοπιστία
Υπηρεσίες σε σύνδεση
  3 βήματα:
    Εγκατάσταση σύνδεσης
    Μεταφορά δεδομένων
    Λύση σύνδεσης
  Κάθε πακέτο ακολουθεί τη σύνδεση που έχει εγκαθιδρυθεί
  Κύρια οντότητα η σύνδεση
  Υπάρχουν διάφορες βαθμίδες αξιοπιστίας

## Slide 66: Υπηρεσίες χωρίς σύνδεση & προσανατολισμένες σε σύνδεση
Έχουμε συζητήσει κάτι ανάλογο;
Ναι, στη μεταγωγή της πληροφορίας

## Slide 67: Συνδεσμοστρεφείς και Ασυνδεσμικές Υπηρεσίες
Υπηρεσία | Παράδειγμα
Αξιόπιστη υπηρεσία ροής μηνυμάτων | Σελίδες βιβλίου
Αξιόπιστη ροή bytes | Απομακρυσμένη σύνδεση σε σύστημα
Μη-αξιόπιστη σύνδεση | Ψηφιακή τηλεφωνία
Μη αξιόπιστο datagram | Ηλεκτρονικό ενοχλητικό μήνυμα
Επιβεβαιωμένο datagram | Πιστοποιημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αίτηση-Απάντηση | Ερώτημα σε Βάση Δεδομένων
Συνδεσμο-στρεφείς
Ασυνδεσ-μικές

## Slide 68: Θεμελιώδεις Λειτουργίες Υπηρεσιών
Λειτουργία | Περιγραφή
Listen | Κατάσταση αναμονής μιας εισερχόμενης σύνδεσης
Connect | Εγκαθίδρυσε σύνδεση με διεργασία που αναμένει συνδέσεις
Receive | Κατάσταση αναμονής εισερχόμενου μηνύματος
Send | Στείλε μήνυμα σε αντίστοιχη διεργασία
Disconnect | Τερμάτισε τη σύνδεση
Send | Στείλε μήνυμα σε αντίστοιχη διεργασία
Receive | Λάβε μήνυμα από αντίστοιχη διεργασία
Προσανα-τολισμένη σε σύνδεση υπηρεσία
Ασυνδεσ-μική

## Slide 69: Θεμελιώδεις Λειτουργίες (2)
Μη προσανατολισμένη σε σύνδεση υπηρεσία: αποστολή πακέτων μεταξύ πελάτη-εξυπηρετητή

## Slide 70: Θεμελιώδεις Λειτουργίες (3)
Προσανατολισμένη σε σύνδεση υπηρεσία: αποστολή πακέτων μεταξύ πελάτη-εξυπηρετητή

## Slide 71: Επικοινωνία ομότιμων οντοτήτων
Οι Α, Β υλοποιούν υπηρεσίες (π.χ. Μεταφορά αρχείων) χρησιμοποιώντας υπηρεσίες χαμηλότερων επιπέδων
Η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται μέσω των σημείων πρόσβασης (Service Access Points)

## Slide 72: Μοντέλα Αναφοράς
Open System Interconnection (OSI)
TCP/IP (Περιβάλλον Internet)
Σύγκριση μεταξύ των δύο
Σχολιασμός OSI μοντέλου και πρωτοκόλλων
Σχολιασμός TCP/IP μοντέλου

## Slide 73: OSI στρωματοποιημένη αρχιτεκτονική

## Slide 74: Επικεφαλίδες και ενσωμάτωση στα δεδομένα

## Slide 75: Παρατηρήσεις
Ενσωμάτωση: κάθε επίπεδο παίρνει είσοδο από το προηγούμενο επίπεδο και προσθέτει τη δική του επικεφαλίδα για να επιτελέσει τη λειτουργία του
Τα 3 κατώτερα επίπεδα αντιστοιχούν στο Επικοινωνιακό Υποδίκτυο
Κάθε κόμβος έχει:
  Επίπεδα 1-2  ένα για κάθε φυσική γραμμή όπου συνδέεται
  Επίπεδο 3  ένα για όλες τις γραμμές

## Slide 76: Επικοινωνία 2 υπολογιστών μέσω επικοινωνιακού υποδικτύου

## Slide 77: Φυσικό επίπεδο
«Καταλαβαίνει» τα bits σε επίπεδο μετάδοσης παλμών
3 τρόποι μετάδοσης:

## Slide 78: Επίπεδο σύνδεσης δεδομένων
Πρωτόκολλο ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών
Πρωτόκολλο ελέγχου ροής
Χρησιμοποιώντας πληροφορίες που περιέχονται στην επικεφαλίδα

## Slide 79: Επίπεδο δικτύου
Δρομολόγηση
Έλεγχος ροής
Απαιτείται ολική θεώρηση (συνεργασία όλων των κόμβων της διαδρομής)

## Slide 80: Τα 4 ανώτερα επίπεδα του OSI
Επίπεδο μεταφοράς
  Μεταφορά των μηνυμάτων επικοινωνίας δύο διεργασιών που βρίσκονται σε διαφορετικούς υπολογιστές
Επίπεδο συνόδου
  Ελέγχει την εγκατάσταση συνδέσεων μεταξύ δύο υπολογιστών

## Slide 81: Τα 4 ανώτερα επίπεδα του OSI (2)
Επίπεδο παρουσίασης
  Κρυπτογράφηση
  Συμπίεση
  Κωδικοποίηση
Επίπεδο εφαρμογής
  Εφαρμογές (π.χ. Email, ftp, …)
των δεδομένων που ανταλλάσσονται

## Slide 82: Σύγκριση μοντέλων

## Slide 83: Πρωτόκολλα στο TCP/IP (αρχική έκδοση)

## Slide 84: Γιατί το OSI δεν κυρίευσε τον κόσμο..
Λάθος στιγμή
Κακή τεχνολογία
Κακές υλοποιήσεις
Κακή πολιτική

## Slide 85: Προβλήματα του TCP/IP
Υπηρεσία, διεπαφή, πρωτόκολλο, όχι διαχωρισμένα (όπως στο OSI)
Μοντέλο για το Internet, όχι γενικό
Όχι σαφής διαχωρισμός φυσικού επιπέδου και επιπέδου σύνδεσης δεδομένων
Πολλά μικρά πρωτόκολλα ευρέως χρησιμοποιούμενα, δύσκολο να αντικατασταθούν

## Slide 86: Υβριδικό Μοντέλο

## Slide 87: Παραδείγματα Δικτύων
Internet
Δίκτυα προσανατολισμένα σε σύνδεση: X.25, Frame Relay, ATM
Ethernet
Ασύρματα LANs: 802.11

## Slide 88: ARPANET (πρόγονος του INTERNET)
Δομή τηλεφωνικού συστήματος
προτεινόμενο κατανεμημένο σύστημα μεταγωγής

## Slide 89: ARPANET (2)
Αρχική σχεδίαση

## Slide 90: ARPANET (3)
Εξέλιξη του ARPANET: (a) Δεκέμβριος 1969, (b) Ιούλιος 1970, (c) Μάρτιος 1971, (d) Απρίλιος 1972), (e) Σεπτέμβριος 1972

## Slide 91: Χρήση Internet
Παραδοσιακές εφαρμογές (1970-1990)
  eMail
  Ειδήσεις
  Απομακρυσμένη σύνδεση σε σύστημα (remote login)
  Μεταφορά αρχείων

## Slide 92: Διαδίκτυο
Intranet: ιδιωτικό δίκτυο (εταιρίας, οργανισμού) που χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες του Διαδικτύου
Extranet: προέκταση του Intranet ενός οργανισμού που έχει επεκταθεί σε χρήστες εκτός του οργανισμού
Internet: παγκόσμιο διαδίκτυο ή υπέρ-δίκτυο διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών

## Slide 93: Αρχιτεκτονική Internet

## Slide 94: Αρχιτεκτονική Internet: network of networks
Ερώτηση: εκατομμύρια δίκτυα παρόχων, πως συνδέονται μεταξύ τους;;
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…

## Slide 95: Αρχιτεκτονική Internet: network of networks (2)
Μία απάντηση: συνδέω τον καθένα με όλους τους υπόλοιπους;

## Slide 96: Αρχιτεκτονική Internet: network of networks (3)
IXP (Internet eXchange Point): «ουδέτερο» σημείο επικοινωνίας του εξοπλισμού των παρόχων

## Slide 97: Αρχιτεκτονική Internet: network of networks (4)
Στο κέντρο: μικρά ή μεγαλύτερα συνδεδεμένα δίκτυα
  “tier-1”: πάροχοι δικτύου με εθνική ή διεθνή εμβέλεια
  content provider network (π.χ. Google, Akamai): πάροχοι περιεχομένου ή υπηρεσιών

## Slide 98: Διάφορα θέματα
Πάροχος
  Τί εξοπλισμός χρειάζεται;
  Γραμμές επικοινωνίας: Τις νοικιάζει; Τις αγοράζει;
  Πως φθάνει στους πελάτες;
  Πως συνδέεται με το υπόλοιπο Internet;
Γραμμές επικοινωνίας:
  Κλασσικό Τηλεφωνικό δίκτυο
  Οπτικές Ίνες
  Ασύρματες ζεύξεις
  Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

## Slide 99: TCP/IP και Internet
ARPANET: κατανεμημένο σύστημα με βαθμό πλεονασμού για βιωσιμότητα σε περίπτωση καταστροφών (στρατιωτικού χαρακτήρα), υιοθετήθηκε το TCP/IP
TCP/IP: αφορά τα επίπεδα 3 και 4, ελευθερία επιλογής μέσου μεταφοράς, ελευθερία υπηρεσιών

## Slide 100: TCP/IP και Internet (2)
Με βάση την IP διεύθυνση (3ο επίπεδο): 32 bits

## Slide 101: TCP/IP και Internet
Δρομολογητής

## Slide 102: Ethernet (αρχική αρχιτεκτονική)

## Slide 103: Tοπικά δίκτυα
Ιδιωτικά δίκτυα που συνδέονται στο Internet
Πρότυπο IEEE 802
Το 1980 υπήρχαν 3 τοπολογίες δικτύων:
  Ethernet (Intel, Digital, Xerox) IEEE 802.3
  Token ring (IBM) IEEE 802.5
  Token Bus (General Motors) IEEE 802.4
  Επικράτησε συντριπτικά το Ethernet!!!

## Slide 104: Tοπικά δίκτυα (2)
2 υπο-επίπεδα στο Επίπεδο Συνδέσμου Μετάδοσης Δεδομένων
Επίπεδο
σύνδεσης
δεδομένων
LLC: προσφέρει ομοιόμορφη διεπαφή προς τα ανώτερα επίπεδα
MAC: μοιρασμός του μέσου από πολλούς χρήστες, εξαρτάται από την τεχνολογία του μέσου μετάδοσης

## Slide 105: Tοπικά δίκτυα (3)
Ethernet Hub
Κοινό μέσο μετάδοσης
Όλοι οι κόμβοι μοιράζονται τη χωρητικότητά του
Ένας κόμβος στέλνει, όλοι οι υπόλοιποι τον «ακούνε»
Πολλές συγκρούσεις
Ethernet Switch
Μαθαίνει ποιος συνδέεται στην κάθε θύρα και προωθεί ανάλογα τα πακέτα
Κάθε κόμβος χρησιμοποιεί όλη τη χωρητικότητά του
Λιγότερες συγκρούσεις
Δυνατότητα υπο-δικτύωσης

## Slide 106: Τοπικά δίκτυα (4)
Προώθηση πληροφορίας στον κόμβο προορισμού με βάση τη διεύθυνση MAC (2ο επίπεδο): 48 bits

## Slide 107: Ασύρματα LANs
Ασύρματο δίκτυο μέσω σταθμού βάσης
Ad hoc (κατά περίπτωση) δικτύωση

## Slide 108: Ασύρματα LANs (2)

## Slide 109: Ασύρματα LANs (3)
Multicell 802.11 δίκτυο

## Slide 110: Προτυποποίηση
Διεθνείς οργανισμοί
  ISO (International Standards Organization)
  ITU (International Telecommunications Union)
  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Άλλοι οργανισμοί
  Ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια
  Εταιρίες
  Εθνικοί οργανισμοί προτυποποίησης (π.χ. ΕΛΟΤ)
  Υπερεθνικοί οργανισμοί προτυποποίησης (π.χ. ETSI)
Πρότυπα βιομηχανικά (de facto)
  π.χ. Τέτοιο είναι το TCP

## Slide 111: ITU
Κύριοι τομείς
  Ραδιο-επικοινωνίες
  Προτυποποίηση Τηλεπικοινωνιών
  Ανάπτυξη
Μέλη
  Εθνικές κυβερνήσεις
  Μέλη τομέων
  Συνεργαζόμενα μέλη
  Ρυθμιστικές Αρχές

## Slide 112: Πρότυπο IEEE 802 (ομάδες εργασίας)

## Slide 113: Μετρικές Μονάδες

## Slide 114: Τέλος Ενότητας # 1
Μάθημα: Δίκτυα Επικοινωνιών
Ενότητα # 1: Εισαγωγή/Βασικές Έννοιες
Διδάσκων: Θεόδωρος Αποστολόπουλος
Τμήμα: Πληροφορικής