## Slide 1: Δίκτυα Επικοινωνιών
Ενότητα # 7: Επίπεδο Εφαρμογής
Διδάσκων: Θεόδωρος Αποστολόπουλος
Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 2: ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Επιμέλεια παρουσίασης Άννα Κεφάλα

## Slide 3: Επίπεδο Εφαρμογής
Το σύστημα ονομάτων περιοχής (DNS)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)
Παγκόσμιος Ιστός (WWW)

## Slide 4: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

## Slide 5: Σύστημα ονομάτων περιοχής
Αναφορά σε πόρους του δικτύου
  Οι διευθύνσεις IP είναι δύσκολες στην απομνημόνευση
    Παράδειγμα: 195.251.255.138
  Δεν θέλουμε δέσμευση πόρων με συγκεκριμένες διευθύνσεις
  Χρήση ονομάτων σε μορφή κειμένου
    Παράδειγμα: www.aueb.gr

## Slide 6: Σύστημα ονομάτων περιοχής
Μετάφραση ονομάτων πριν το DNS
  Αρχείο αντιστοίχισης: hosts.txt
  Πολλά προβλήματα: συγκρούσεις ονομάτων, τεράστιο αρχείο
Η λύση: Domain Name System (DNS)
  Ιεραρχικός χώρος ονομάτων
  Κατανεμημένη βάση δεδομένων για τις αντιστοιχίσεις
  Χρήση: εντοπισμός διευθύνσεων IP και εξυπηρετητών e-mail

## Slide 7: Χώρος ονομάτων
Αντιστοίχιση ονομάτων (γενικά)
  Οι εφαρμογές καλούν μια βιβλιοθήκη επίλυσης (resolver)
  Η βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί διάφορες πηγές πληροφόρησης
    Παράδειγμα: DNS, NIS, hosts.txt
    Στο DNS ζητάμε πληροφορίες από εξυπηρετητές μέσω UDP

## Slide 8: Χώρος ονομάτων
Χώρος ονομάτων του DNS
  Ιεραρχικό σύστημα για αποφυγή συγκρούσεων
  Γύρω στις 250 περιοχές ανώτατου επιπέδου (TLDs)
  Κάθε περιοχή διαιρείται σε υποπεριοχές
    Κάθε (υπο)περιοχή είναι ένα (υπο)δένδρο
  Δύο είδη TLD: γενικές και χωρών
    Γενικές: com, edu, int, mil, net, org, com αλλά και biz, info, name, bio, κ.λπ.
    Χωρών: gr, us, uk, de, fr, cn

## Slide 9: Χώρων ονομάτων

## Slide 10: Χώρος ονομάτων
Δομή περιοχών του DNS
  Οι TLD δημιουργούνται με αίτηση στο ICANN
  Κάθε TLD έχει κάποια ληξιαρχεία (registrars) ονομάτων
  Έστω ότι θέλουμε το όνομα δεύτερου επιπέδου aueb.gr
  Ζητάμε στο ληξιαρχείο του TLD gr να μας καταγράψει
  Κάθε TLD είναι υπεύθυνο για την περιοχή του
    Κάθε (υπο)περιοχή είναι υπεύθυνη για τις υποπεριοχές της
    Ορισμένες υποπεριοχές έχουν περιορισμούς εγγραφής

## Slide 11: Χώρος ονομάτων

## Slide 12: Χώρος ονομάτων
Δομή ονομάτων DNS
  Τα ονόματα διαβάζονται από κάτω προς τα πάνω
  Τα συστατικά διαχωρίζονται με τελεία (dot)
    Κάθε συστατικό είναι μέχρι 63 χαρακτήρες
    Το συνολικό όνομα είναι μέχρι 255 χαρακτήρες
    Δεν γίνεται διάκριση πεζών/κεφαλαίων
  Το όνομα ενός κόμβου είναι το όνομα της (υπο)περιοχής του
    Παράδειγμα: aueb.gr

## Slide 13: Χώρος ονομάτων
Δομή ονομάτων DNS
  Απόλυτα ονόματα: καταλήγουν στη ρίζα
    Η ρίζα είναι μία τελεία, αλλά συνήθως την παραλείπουμε
    Παράδειγμα: dias.aueb.gr. ή dias.aueb.gr
  Σχετικά ονόματα: δεν καταλήγουν στη ρίζα
    Η ερμηνεία τους εξαρτάται από τη σημείο αναφοράς
    Παράδειγμα: dias στο aueb.gr σημαίνει dias.aueb.gr

## Slide 14: Εγγραφές πόρων
Δομή ονομάτων DNS
  Κάθε (υπο)περιοχή οργανώνεται όπως επιθυμεί
    Παράδειγμα: aueb.gr και vu.nl, αλλά keio.ac.jp, cam.ac.uk
  Στις ΗΠΑ συνήθως χρησιμοποιούνται οι γενικές περιοχές
Περιεχόμενα κόμβων: εγγραφές πόρων
  Κάθε κόμβος μπορεί να σχετίζεται με πολλές εγγραφές πόρων
  Υπάρχουν διάφοροι τύποι εγγραφών πόρων
    Ο επιλυτής ζητάει τον τύπο που χρειάζεται

## Slide 15: Εγγραφές πόρων
Περιεχόμενα κόμβων: εγγραφές πόρων
  Όλες οι εγγραφές αποτελούνται από πέντε πεδία
    Όνομα περιοχής: το όνομα του κόμβου
    Χρόνος ζωής: χρόνος αποθήκευσης σε δευτερόλεπτα
    Τάξη: πάντα IN για το Διαδίκτυο
    Τύπος: διακρίνει τις κατηγορίες των εγγραφών
    Τιμή: εξαρτάται από τον τύπο

## Slide 16: Εγγραφές πόρων
Τύποι εγγραφών
  SOA: πληροφορίες για μια ζώνη
    Διαχειριστής, χρονόμετρα, αριθμός σειράς
  A: διεύθυνση IP του κόμβου
    Αν έχουμε πολλές διευθύνσεις, έχουμε πολλές εγγραφές A
  MX: όνομα του εξυπηρετητή e-mail
    Μπορεί να διαφέρει από τον κόμβο
    Μπορούμε να έχουμε πολλούς με προτεραιότητες
  NS: όνομα εξυπηρετητή DNS της περιοχής
    Σε κάθε ζώνη βάζουμε εγγραφές NS για τα παιδιά της

## Slide 17: Εγγραφές πόρων
Τύποι εγγραφών
  CNAME: ο κόμβος είναι ψευδώνυμο άλλου κόμβου
    Παράδειγμα: το www.aueb.gr είναι το silver.servers.aueb.gr
  PTR: όνομα DNS μιας διεύθυνσης IP για αντίστροφες αναζητήσεις
  SRV/SPF/TXT: χρησιμοποιούνται πιο σπάνια

## Slide 18: Παράδειγμα εγγραφών πόρων

## Slide 19: Εξυπηρετητές ονομάτων (name servers)
Διάκριση του χώρου ονομάτων σε ζώνες
  Συνεχόμενες μη επικαλυπτόμενες περιοχές του χώρου ονομάτων
    Κάθε ζώνη περιέχει μέρος ενός υποδένδρου
  Η διάκριση σε ζώνες γίνεται με διαχειριστικά κριτήρια
    Ένας οργανισμός μπορεί να έχει μία ή πολλές ζώνες
  Κάθε ζώνη υποστηρίζεται από εξυπηρετητές ονομάτων
    Τουλάχιστον ένας πρωτεύων και ένας δευτερεύων εξυπηρετητής
    Κάθε εξυπηρετητής μπορεί να φιλοξενεί πολλές ζώνες

## Slide 20: Εξυπηρετητές ονομάτων
Επίλυση ονομάτων
  Αρχικά ρωτάμε τον τοπικό εξυπηρετητή
  Αν το όνομα είναι τοπικό, μας το επιστρέφει απευθείας
    Μπορεί να επιστρέψει και προσωρινά αποθηκευμένα ονόματα
  Αν το όνομα είναι απομακρυσμένο και άγνωστο;
    Ρωτάμε τους ευρέως γνωστούς εξυπηρετητές ρίζας
    Οι εξυπηρετητές αυτοί έχουν πολλαπλά αντίγραφα
    Ο εξυπηρετητής μας κατευθύνει στην κατάλληλη ζώνη
    Επαναλαμβάνουμε μέχρι να φτάσουμε στο στόχο μας

## Slide 21: Εξυπηρετητές ονομάτων

## Slide 22: Εξυπηρετητές ονομάτων
Αναδρομική επίλυση ονομάτων
  Η τοπική βιβλιοθήκη επίλυσης ρωτάει τον τοπικό εξυπηρετητή
  Ο εξυπηρετής ρωτάει τον εξυπηρετητή του κατάλληλου TLD
  Στη συνέχεια ρωτάει όλους τους επόμενους εξυπηρετητές
  Τελικά μας επιστρέφει το πλήρες αποτέλεσμα
Επαναληπτική επίλυση ονομάτων
  Η αναδρομική επίλυση απασχολεί πολύ ώρα τους εξυπηρετητές
  Οι εξυπηρετητές μπορεί να επιστρέφουν απλά τον επόμενο

## Slide 23: Εξυπηρετητές ονομάτων
Επαναληπτική επίλυση ονομάτων
  Ο πελάτης ή τοπικός εξυπηρετητής συνεχίζει την αναζήτηση
Αποθήκευση επιλύσεων
  Κάθε εξυπηρετητής ονομάτων έχει τοπική μνήμη
  Αποθηκεύονται όλες οι επιλύσεις που συναντά
  Τις περισσότερες φορές βρίσκεται αμέσως αυτό που θέλουμε
  Οι επιλύσεις αποθηκεύονται ανάλογα με το χρόνο ζωής τους

## Slide 24: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

## Slide 25: Αρχιτεκτονική και υπηρεσίες
Πράκτορας χρήστη
  Ανάγνωση και συγγραφή μηνυμάτων
  Οργάνωση και φιλτράρισμα μηνυμάτων
Πράκτορας μεταφοράς μηνυμάτων
  Διεργασία που ασχολείται με την ανταλλαγή μηνυμάτων
  Πάντα διαθέσιμος, συνήθως σε ειδικό εξυπηρετητή
Γραμματοκιβώτια
  Αποθηκεύουν τα μηνύματα ενός χρήστη
  Διαβάζονται από τον πράκτορα (ή πράκτορες) χρήστη

## Slide 26: Αρχιτεκτονική και υπηρεσίες

## Slide 27: Αρχιτεκτονική και υπηρεσίες
Φάκελος / μήνυμα (κλασικό / ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
  Ο φάκελος χρησιμοποιείται από τον πράκτορα μεταφοράς
  Η κεφαλίδα χρησιμοποιείται από τον πράκτορα χρήστη
  Το σώμα απευθύνεται στον ίδιο το χρήστη

## Slide 28: Πράκτορας χρήστη
Ανάγνωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  Ο πράκτορας χρήστη διαβάζει το γραμματοκιβώτιο του χρήστη
  Στην οθόνη εμφανίζεται κάποιας μορφής σύνοψη των μηνυμάτων
    Κάθε γραμμή απεικονίζει ορισμένα πεδία κάθε μηνύματος
    Το τρέχον μήνυμα μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη
  Ο χρήστης μπορεί να απαντήσει / προωθήσει το μήνυμα
    Αυτόματη συμπλήρωση πεδίων μηνύματος

## Slide 29: Πράκτορας χρήστη
Άλλες λειτουργίες πράκτορα χρήστη
  Διαχείριση φακέλων
  Αυτόματη ταξινόμηση μηνυμάτων
  Αναζήτηση μηνυμάτων
Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  Απαιτείται το μήνυμα και η διεύθυνση του αποστολέα
  Διευθύνσεις DNS: χρήστης@όνομα_DNS

## Slide 30: Πράκτορας χρήστη
Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  Διευθύνσεις X.400: ακολουθία ζευγών /ιδιότητα=τιμή/
    /C=US/ST=MA/L=CAMBRIDGE/PA=360 MEM DR./CN=KEN SMITH/
    Συνήθως χρησιμοποιούνται μέσω ψευδωνύμων
  Ταχυδρομικοί κατάλογοι: αποστολή σε ομάδες χρηστών
    Ίδια μορφή με απλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
    Ο αποστολέας / εξυπηρετητής τις αντικαθιστά με πολλές διευθύνσεις

## Slide 31: Βασικά πεδία κεφαλίδας μηνύματος
  Παραλήπτης (To), δευτερεύοντες (Cc), κρυφοί παραλήπτες (Bcc)
  Συγγραφέας (From), αποστολέας (Sender)
  Πράκτορες διαβίβασης από όπου πέρασε το μήνυμα (Received)
  Ημερομηνία (Date), διεύθυνση για απαντήσεις (Reply-To)
  Αναγνωριστικό (Message-ID), πού απαντάμε (In-Reply-To)
  Θέμα (Subject), λέξεις κλειδιά (Keywords)

## Slide 32: Μεταφορά μηνυμάτων
Πράκτορας μεταφοράς μηνυμάτων
  Λαμβάνει μηνύματα από τον πράκτορα χρήστη του αποστολέα
  Τα στέλνει στον πράκτορα μεταφοράς του παραλήπτη
Απλό πρωτόκολλο μεταφοράς ταχυδρομείου (SMTP, Simple Mail Transfer Protocol)
  Μεταφορά μηνυμάτων ανάμεσα στους πράκτορες
  Ο εξυπηρετητής SMTP ακούει στη θύρα 25 του TCP

## Slide 33: Μεταφορά μηνυμάτων
SMTP
  Οι εντολές και οι αποκρίσεις είναι απλό κείμενο ASCII
    Οι αποκρίσεις περιέχουν έναν κωδικό και αυθαίρετο κείμενο
  Λειτουργία πρωτοκόλλου SMTP
    Ο εξυπηρετητής επιστρέφει την ταυτότητά του
    Ο πελάτης στέλνει τη διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη
    Αν ο παραλήπτης υπάρχει επιστρέφεται μια επιβεβαίωση
    Το μήνυμα στέλνεται πάνω από την ίδια σύνδεση

## Slide 34: Μεταφορά μηνυμάτων
Υποβολή μηνυμάτων
  Ο πράκτορας χρήστη μιλάει με τον πάροχό του πρώτα
  Ο πάροχος δέχεται μόνο μηνύματα χρηστών του
    Χρήση της επέκτασης AUTH του ESMTP
Μεταφορά μηνυμάτων
  Ο εξυπηρετητής του πάροχου εντοπίζει τον προορισμό
    Απομόνωση του δεύτερου μέρους της διεύθυνσης
    Αναζήτηση της εγγραφής MX μέσω DNS
    Σύνδεση με τον εξυπηρετητή του παραλήπτη
    Πιθανόν επανάληψη όταν έχουμε πολλούς παραλήπτες

## Slide 35: Μεταφορά μηνυμάτων
Μεταφορά μηνυμάτων
  Αποδοχή μηνυμάτων από τον εξυπηρετητή
    Μπορεί να ελέγχει αν ο αποστολέας φαίνεται στο DNS
    Μπορεί να ελέγχει αν το μήνυμα έρχεται από εκεί που πρέπει
    Χρήση των πεδίων SPF (Sender Policy Framework)

## Slide 36: Τελική παράδοση
Πώς φτάνουν τα μηνύματα στον παραλήπτη;
  Οι περισσότερες μηχανές δεν είναι διαρκώς συνδεδεμένες
    Ακόμη και οι συνδεδεμένες δεν έχουν πάντα σταθερή διεύθυνση
  Χρήση του SMTP μέχρι έναν εξυπηρετητή μηνυμάτων
  Χρήση άλλου πρωτοκόλλου για την τελική παράδοση

## Slide 37: Τελική παράδοση
Πρωτόκολλο POP έκδοση 3
  Χρήση της θύρας 110 του TCP
  Εξουσιοδότηση: όνομα και συνθηματικό χρήστη
  Συναλλαγές: κατέβασμα μηνυμάτων
  Ενημέρωση: οριστική διαγραφή περιττών μηνυμάτων
Περιορισμοί του POP3
  Μόνο ένα γραμματοκιβώτιο ανά χρήστη
  Προβλήματα για χρήστες με πολλούς υπολογιστές

## Slide 38: Τελική παράδοση
Πρωτόκολλο IMAP έκδοση 4
  Τα μηνύματα παραμένουν στον εξυπηρετητή
    Ο χρήστης κατεβάζει τοπικά αντίγραφα των μηνυμάτων
  Δυνατότητα κατεβάσματος μόνο των επικεφαλίδων
    Τα περιττά μηνύματα διαγράφονται στον εξυπηρετητή
  Οργάνωση μηνυμάτων σε πολλαπλά γραμματοκιβώτια

## Slide 39: Τελική παράδοση
Ταχυδρομείο Ιστού (WebMail)
  Πρόσβαση στα μηνύματα μέσω ενός φυλλομετρητή
    Επιτρέπει τη χρήση του ταχυδρομείου από οπουδήποτε
  Ο εξυπηρετητής εμφανίζει τα μηνύματα ως ιστοσελίδες
    Οι ιστοσελίδες παρέχουν λειτουργίες διαχείρισης μηνυμάτων
  Υποκαθιστά τα POP/IMAP και τον πράκτορα χρήστη
  Η ανταλλαγή μηνυμάτων γίνεται πάντα με το SMTP

## Slide 40: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ

## Slide 41: Εισαγωγή
Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web, WWW)
  Έγγραφα με υπερσυνδέσμους + πρωτόκολλο μεταφοράς
  Η πιο δημοφιλής εφαρμογή στο Διαδίκτυο
    Πολλοί χρήστες ταυτίζουν το Διαδίκτυο με τον Παγκόσμιο Ιστό
  Σχεδιάστηκε από τον Tim Berners-Lee στο CERN
    Ο στόχος ήταν ο καταμερισμός εγγράφων ανάμεσα σε εργαστήρια
  Εκτινάχθηκε σε δημοτικότητα χάρις στο NCSA Mosaic
    Γραφική διεπαφή με δυνατότητα εμφάνισης και εικόνων

## Slide 42: Εισαγωγή
Ο Ιστός αποτελείται από Ιστοσελίδες
  Μία ιστοσελίδα περιέχει κείμενο, αντικείμενα και συνδέσμους
    Οι σύνδεσμοι προς άλλες σελίδες ονομάζονται υπερσύνδεσμοι
    Οι σύνδεσμοι μπορεί να δείχνουν σε σελίδες σε άλλες μηχανές
    Το κείμενο που περιέχει υπερσυνδέσμους ονομάζεται υπερκείμενο

## Slide 43: Αρχιτεκτονική επισκόπηση
Εμφάνιση των ιστοσελίδων από έναν φυλλομετρητή
  Ο φυλλομετρητής διερμηνεύει τις ιστοσελίδες
  Η σελίδα εμφανίζεται με τον κατάλληλο τρόπο σε κάθε οθόνη
    Σχεδίαση κειμένου και αντικειμένων
Πλοήγηση στις ιστοσελίδες μέσω του φυλλομετρητή
  Οι υπερσύνδεσμοι διακρίνονται από το απλό κείμενο

## Slide 44: Αρχιτεκτονική επισκόπηση
Πλοήγηση στις ιστοσελίδες μέσω του φυλλομετρητή
  Επιλέγοντας έναν υπερσύνδεσμο μεταφερόμαστε στον στόχο του
  Ο στόχος μπορεί να είναι τοπικός ή απομακρυσμένος
Στατικές και δυναμικές σελίδες
  Οι στατικές σελίδες είναι απλά αποθηκευμένα αρχεία
    Ίδιες σε κάθε προσπέλαση
  Οι δυναμικές σελίδες παράγονται κατά την προσπέλαση
    Διάφοροι τρόποι δημιουργίας δυναμικών σελίδων

## Slide 45: Αρχιτεκτονική επισκόπηση
Πελάτες και εξυπηρετητές στον Παγκόσμιο Ιστό
  Οι ιστοσελίδες αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές
  Οι πελάτες κατεβάζουν και διερμηνεύουν τις ιστοσελίδες
  Οι πελάτες ακολουθούν τους συνδέσμους προς νέες ιστοσελίδες

## Slide 46: Η πλευρά του πελάτη (Browser)
Ενιαίοι εντοπιστές πόρων (URL)
  Τυποποιημένος τρόπος περιγραφής του στόχου ενός συνδέσμου
  Πρωτόκολλο://όνομα_DNS/σελίδα_HTML
  Παράδειγμα: http://www.server.com/index.html
  Επιτρέπονται και άλλα πρωτόκολλα (ftp, email)
    Ο φυλλομετρητής μπορεί να καλύπτει πολλές ανάγκες

## Slide 47: Η πλευρά του πελάτη
Λειτουργία φυλλομετρητή
  Ανάλυση του ζητούμενου URL στα συστατικά του
  Μετάφραση ονομάτων DNS σε διεύθυνση IP
  Σύνδεση με τον εξυπηρετητή στη θύρα 80 του TCP
  Αίτηση για κατέβασμα της ιστοσελίδας
  Επιστροφή της ιστοσελίδας από τον εξυπηρετητή
  Διερμηνεία και εμφάνιση της ιστοσελίδας

## Slide 48: Η πλευρά του πελάτη
Κωδικοποίηση ιστοσελίδων
  Στην απλούστερη περίπτωση χρησιμοποιείται η HTML
    Βασικές εντολές μορφοποίησης και δομής κειμένου
    Υπερσύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες
  Επιτρέπονται υπερσύνδεσμοι προς άλλους τύπους αρχείων
    Ο εξυπηρετητής επιστρέφει τον τύπο MIME του αρχείου

## Slide 49: Η πλευρά του πελάτη
Εμφάνιση άλλων τύπων αρχείων
  Ορισμένοι τύποι MIME υποστηρίζονται από τον φυλλομετρητή
    Οι υπόλοιποι τύποι MIME υποστηρίζονται από πρόσθετο κώδικα
  Συνδεόμενες υπομονάδες (plug-in)
    Εκτελούνται στο χώρο διευθύνσεων του φυλλομετρητή
    Επικοινωνία με τον φυλλομετρητή με κλήσεις ενός API
    Απαιτούν εγκατάσταση στο φυλλομετρητή

## Slide 50: Η πλευρά του πελάτη
Εμφάνιση άλλων τύπων αρχείων
  Βοηθητικές εφαρμογές
    Καλούνται από το φυλλομετρητή ως ανεξάρτητες διεργασίες
    Επικοινωνία με τον φυλλομετρητή με διαβίβαση αρχείων
    Συνήθως επιλέγονται με βάση τον τύπο MIME application

## Slide 51: Εξυπηρετητής (Web Server)
Λειτουργία εξυπηρετητή
  Αποδοχή αιτήσεων για ιστοσελίδες μέσω συνδέσεων TCP
  Ανάκτηση ή δημιουργία ζητούμενης σελίδας
  Επιστροφή των κατάλληλων ιστοσελίδων στους πελάτες

## Slide 52: Εξυπηρετητής
Οργάνωση εξυπηρετητή
  Απαιτείται υψηλή απόδοση και χαμηλός χρόνος απόκρισης
    Ενταμίευση των πιο δημοφιλών ιστοσελίδων στη μνήμη
  Πολυνημάτωση για παράλληλη επεξεργασία αιτήσεων
    Κάθε νήμα εξυπηρετεί μια διαφορετική αίτηση
    Όσο κάποιο νήμα περιμένει το δίσκο, τα υπόλοιπα λειτουργούν
    Όλα τα νήματα μοιράζονται τους ίδιους ενταμιευτές στη μνήμη
  Πολυνημάτωση για εκτέλεση διαφορετικών βημάτων
    Κάθε νήμα ασχολείται με ένα στάδιο εξυπηρέτησης των αιτήσεων

## Slide 53: Cookies
Οι εξυπηρετητές ιστοσελίδων δεν έχουν κατάσταση
  Κάθε αίτηση ενός πελάτη είναι ανεξάρτητη από όλες τις άλλες
  Ο εξυπηρετητής δεν μπορεί να παρακολουθήσει κάθε πελάτη
    Το μόνο που βλέπει ο εξυπηρετητής είναι μια διεύθυνση IP
    Σε μηχανές με πολλούς χρήστες δεν διακρίνεται κάθε χρήστης

## Slide 54: Cookies
Cookies: επιτρέπουν τη συσχέτιση των αιτήσεων
  Το cookie επιστρέφεται από τον εξυπηρετητή στον πελάτη
  Σε κάθε επόμενη αίτηση ο πελάτης ξαναστέλνει το cookie
  Ο εξυπηρετητής συσχετίζει τις αιτήσεις του ίδιου πελάτη
Παράδειγμα: καλάθι αγορών σε ηλεκτρονικό κατάστημα
  Ο εξυπηρετητής συσχετίζει κάθε καλάθι με ένα cookie
  Βλέποντας το cookie ο εξυπηρετητής κατανοεί με ποιον μιλάει
  Εμφάνιση του κατάλληλου καλαθιού στον πελάτη

## Slide 55: Cookies
Μορφή των cookies
  Πεδίο DNS προέλευσης του cookie
    Όλες οι αιτήσεις προς αυτό το πεδίο DNS περιέχουν το cookie
  Διαδρομή στον εξυπηρετητή για την οποία ισχύει το cookie
    Αν είναι / σημαίνει ότι ισχύει για όλες τις ιστοσελίδες
  Περιεχόμενο: ορίζεται αυθαίρετα από τον εξυπηρετητή
  Ημερομηνία λήξης: μόλις περάσει το cookie διαγράφεται
  Ασφαλές: πρέπει να στέλνεται μόνο μέσω https
Προβλήματα ασφάλειας των cookies
  Ο εξυπηρετητής παρακολουθεί τη συμπεριφορά του πελάτη!

## Slide 56: Πρωτόκολλο HTTP (HyperText Transfer Protocol)
Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου (HTTP)
  Ανταλλαγή αιτήσεων και αποκρίσεων πάνω από το TCP
    Χρήση απλού κειμένου ή MIME όπως στο SMTP
  HTTP 1.0: κάθε αίτηση απαιτεί χωριστή σύνδεση TCP
  HTTP 1.1: αποστολή πολλαπλών αιτήσεων με την ίδια σύνδεση
    Απόσβεση κόστους σύνδεσης σε πολλές αιτήσεις
    Επιτρέπει διοχέτευση πολλών αιτήσεων

## Slide 57: Πρωτόκολλο HTTP
Μέθοδοι HTTP: οι αιτήσεις του πελάτη
  Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μίας αίτησης
    Ακολουθούνται από κεφαλίδες
  GET: λήψη ιστοσελίδας από εξυπηρετητή
  HEAD: λήψη κεφαλίδας ιστοσελίδας από εξυπηρετητή
  POST: προσθήκη δεδομένων σε ιστοσελίδα
    Χρησιμοποιείται για αποστολή στοιχείων σε φόρμες

## Slide 58: Πρωτόκολλο HTTP
Αποκρίσεις HTTP: τριψήφιος κωδικός και κείμενο
  Οι κωδικοί χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με το πρώτο ψηφίο
    Πληροφόρηση, επιτυχία, ανακατεύθυνση, σφάλμα
  Οι αποκρίσεις μπορεί να ακολουθούνται από κείμενο
    Οι επιτυχείς αιτήσεις ακολουθούνται από την ιστοσελίδα
Κεφαλίδες μηνυμάτων HTTP
  Συνοδεύουν τις αιτήσεις και αποκρίσεις HTTP
  Κάθε κεφαλίδα αποτελείται από μία γραμμή

## Slide 59: Ενταμίευση (Caching)
Ενταμίευση ιστοσελίδων
  Σε τοπική κρυφή μνήμη ή κοντινό εξυπηρετητή
    Οι αιτήσεις κατευθύνονται αρχικά στον πληρεξούσιο
    Μπορούμε να έχουμε ολόκληρη ιεραρχία πληρεξούσιων

## Slide 60: Ενταμίευση
Πότε πρέπει να ενημερώνονται οι ενταμιευμένες σελίδες;
  Πρώτα ελέγχουμε αν η σελίδα έχει εκπνεύσει
  Αν όχι, ελέγχουμε πότε άλλαξε τελευταία
    Αν άλλαξε πριν από πολύ καιρό, μάλλον θα αργήσει να αλλάξει πάλι
  Οι αιτήσεις μπορεί να ζητάνε μόνο πιο νέες εκδόσεις
    Αν η σελίδα δεν έχει αλλάξει, δεν επιστρέφεται εκ νέου

## Slide 61: Τέλος Ενότητας # 7
Μάθημα: Δίκτυα Επικοινωνιών
Ενότητα # 7: Επίπεδο Εφαρμογής
Διδάσκων: Θεόδωρος Αποστολόπουλος
Τμήμα: Πληροφορικής