## Slide 1: Δίκτυα Επικοινωνιών
Ενότητα # 6: Επίπεδο Μεταφοράς TCP/UDP
Διδάσκων: Θεόδωρος Αποστολόπουλος
Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 2: ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ TCP/UDP

## Slide 3: Επίπεδο μεταφοράς
Παρεχόμενες υπηρεσίες
Θεμελιώδεις λειτουργίες
Υποδοχές Berkeley
Πρωτόκολλο UDP
Πρωτόκολλο TCP
Μοντέλο υπηρεσίας
Λειτουργία TCP
Κεφαλίδα τεμαχίων
Εγκαθίδρυση συνδέσεων
Αποδέσμευση συνδέσεων

## Slide 4: Παρεχόμενες υπηρεσίες

## Slide 5: Παρεχόμενες υπηρεσίες
Υπηρεσία από άκρο σε άκρο
  Χρησιμοποιείται από διεργασίες στο επίπεδο εφαρμογής
  Χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του επιπέδου δικτύου
  Υλοποίηση: στον πυρήνα, σε βιβλιοθήκη, σε χωριστή διεργασία
Τύποι υπηρεσιών μεταφοράς
  Συνδεσμικές: εγκαθίδρυση, μεταφορά, αποδέσμευση
  Ασυνδεσμικές: μεταφορά δεδομένων χωρίς συνδέσεις

## Slide 6: Παρεχόμενες υπηρεσίες
Διάκριση επιπέδου δικτύου από επίπεδο μεταφοράς
  Συνδεσμική και ασυνδεσμική υπηρεσία παρέχει και το δίκτυο
    Γιατί να έχουμε κι άλλο επίπεδο να τις παρέχει;
  Το επίπεδο δικτύου υλοποιείται στους δρομολογητές
    Η παρεχόμενη υπηρεσία είναι ίδια για όλους
    Παράδειγμα: το IP παρέχει απλές αλλά αναξιόπιστες υπηρεσίες

## Slide 7: Παρεχόμενες υπηρεσίες
Διάκριση επιπέδου δικτύου από επίπεδο μεταφοράς
  Το επίπεδο μεταφοράς υλοποιείται στα άκρα του δικτύου
    Η παρεχόμενη υπηρεσία είναι στα μέτρα της εφαρμογής
    Παράδειγμα: το TCP παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες πάνω από το IP
  Αποδέσμευση των εφαρμογών από το δίκτυο
    Η εφαρμογή βλέπει τη διεπαφή του επιπέδου μεταφοράς
  Ρεαλιστικά, δεν έχουν όλοι οι συνδυασμοί νόημα
    Ασυνδεσμική μεταφορά πάνω από συνδεσμικό δίκτυο;
    Υπήρχε στα δίκτυα ATM αλλά δεν ήταν αποδοτική

## Slide 8: Θεμελιώδεις λειτουργίες

## Slide 9: Θεμελιώδεις λειτουργίες
Θεμελιώδεις λειτουργίες υπηρεσίας μεταφοράς
  Η διεπαφή χρησιμοποιείται από τις εφαρμογές
  Η διαπαφή εξαρτάται από την υπηρεσία μεταφοράς
  Παράδειγμα: διεπαφή συνδεσμικής υπηρεσίας μεταφοράς
    Ο πελάτης ξεκινά συνδέσεις, ο εξυπηρετητής τις περιμένει
    Αποστολή και λήψη δεδομένων
    Αποσύνδεση στο τέλος

## Slide 10: Θεμελιώδεις λειτουργίες

## Slide 11: Θεμελιώδεις λειτουργίες
Χρήση υπηρεσίας μεταφοράς
  Τμήμα: μονάδα μετάδοσης επιπέδου μεταφοράς
  Μπαίνει σε πακέτο που μπαίνει σε πλαίσιο
  Εξυπηρετητής: LISTEN / Πελάτης: CONNECT
    Ο πελάτης στέλνει ένα τμήμα αίτησης σύνδεσης
    Ο εξυπηρετητής απαντά με ένα τμήμα αποδοχής σύνδεσης
  Ανταλλαγή δεδομένων με SEND και RECEIVE
    Στέλνεται ένα τμήμα δεδομένων, το οποίο επιβεβαιώνεται
  Τερματισμός σύνδεσης με DISCONNECT
    Στέλνεται ένα τμήμα τερματισμού σύνδεσης

## Slide 12: Υποδοχές (sockets) Berkeley

## Slide 13: Υποδοχές Berkeley
Η «πρότυπη» διεπαφή των UDP και TCP
  Σχεδιάστηκε για συνεργασία με οποιοδήποτε πρωτόκολλο
  Στην πράξη σχεδόν πάντα χρησιμοποιείται με UDP και TCP
    UDP: ανταλλαγή μεμονωμένων μηνυμάτων
    TCP: ανταλλαγή ροής από byte
  Παράδειγμα με TCP, το UDP είναι πιο απλό

## Slide 14: Υποδοχές Berkeley
Χρήση υποδοχών Berkeley με το TCP
  Εγκαθίδρυση σύνδεσης: εξυπηρετητής
    SOCKET: δημιουργία μίας υποδοχής
    BIND: απόδοση διεύθυνσης στην υποδοχή
    LISTEN: δέσμευση πόρων για αποδοχή συνδέσεων
    ACCEPT: αναμονή μέχρι να έχουμε σύνδεση
  Εγκαθίδρυση σύνδεσης: πελάτης
    SOCKET: δημιουργία μίας υποδοχής
    CONNECT: σύνδεση με τον εξυπηρετητή

## Slide 15: Υποδοχές Berkeley
Χρήση υποδοχών Berkeley με το TCP
  Ανταλλαγή δεδομένων
    SEND/WRITE: αποστολή δεδομένων
    RECEIVE/READ: λήψη δεδομένων
  Απελευθέρωση σύνδεσης
    CLOSE: συμμετρική απελευθέρωση σύνδεσης

## Slide 16: Πρωτόκολλο UDP (User Datagram Protocol)
UDP: ασυνδεσμικό πρωτόκολλο επιπέδου μεταφοράς
  Παρέχει την ίδια ακριβώς υπηρεσία με το IP (αναξιόπιστη)
  Αποστολή τεμαχίων χωρίς εγκαθίδρυση σύνδεσης
    Ουσιαστικά στέλνονται πακέτα IP με μία πρόσθετη κεφαλίδα

## Slide 17: Πρωτόκολλο UDP
UDP: ασυνδεσμικό πρωτόκολλο επιπέδου μεταφοράς
  Θύρες UDP προέλευσης και προορισμού
    Η θύρα προσδιορίζει μία εφαρμογή σε ένα μηχάνημα
    Οι θύρες UDP είναι ανεξάρτητες από τις θύρες TCP
  Μήκος πακέτου: σε byte, περιλαμβάνει και την κεφαλίδα
  Άθροισμα ελέγχου: προαιρετικό
    Όταν έχει την τιμή 000… δεν έχει υπολογιστεί
    Περιλαμβάνει και μια ψευδοκεφαλίδα

## Slide 18: Πρωτόκολλο UDP
Άθροισμα ελέγχου
  Καλύπτει ολόκληρο το τμήμα και μια ψευδοκεφαλίδα
    Η κεφαλίδα IP δεν περιλαμβάνει άθροισμα ελέγχου του πακέτου
    Ανάμιξη επιπέδου δικτύου με επίπεδο μεταφοράς

## Slide 19: Πρωτόκολλο UDP
Άθροισμα ελέγχου
  Υπολογισμός αθροίσματος ελέγχου
    Αν το πακέτο έχει περιττό μήκος, προστίθεται ένα κενό byte
    Μηδενίζεται το πεδίο αθροίσματος ελέγχου
    Άθροιση ανά 16 bit με συμπλήρωμα ως προς ένα
    Αποθηκεύουμε το συμπλήρωμα ως προς ένα του αθροίσματος
  Ακριβώς ίδιος αλγόριθμος και για το TCP

## Slide 20: Πρωτόκολλο UDP
Χρήσεις του UDP
  Το UDP είναι σχεδόν ίδιο με το IP
    Δεν κάνει έλεγχο ροής, συμφόρησης ή σφαλμάτων
  Επιτρέπει την πολύπλεξη μέσω των θυρών
    Κάθε διεργασία χρησιμοποιεί μία ή περισσότερες θύρες
  Επιτρέπει τον εντοπισμό σφαλμάτων
    Μόνο αν χρησιμοποιείται το προαιρετικό άθροισμα ελέγχου

## Slide 21: Πρωτόκολλο UDP
Χρήσεις του UDP
  Δίνει πλήρη έλεγχο στις εφαρμογές
    Μπορούν να υλοποιήσουν τις δικές τους πολιτικές
    Παράδειγμα: μεταφορά φωνής ή πολυμέσων
  Είναι πάρα πολύ απλό και γρήγορο
    Δεν χρειάζεται εγκαθίδρυση και τερματισμό συνδέσεων
    Κατάλληλο για σύντομες αλληλεπιδράσεις
    Παράδειγμα: ερωτήματα στο DNS

## Slide 22: Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol)
Υπηρεσίες του TCP
  Αξιόπιστη αμφίδρομη ροή byte ανάμεσα σε δύο διεργασίες
  Προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες των ενδιάμεσων δικτύων
  Απόκρυψη των προβλημάτων του IP
    Αναμετάδοση χαμένων πακέτων
    Τοποθέτηση πακέτων στη σωστή σειρά

## Slide 23: Πρωτόκολλο TCP
Λειτουργία του TCP
  Αποδοχή ροής δεδομένων από διεργασία αποστολέα
  Τεμαχισμός δεδομένων σε τμήματα έως 64 KB
    Συνήθως μικρότερα τμήματα (1460 byte λόγω Ethernet)
  Κάθε τμήμα στέλνεται μέσα σε ένα πακέτο IP
  Τα τμήματα συναρμολογούνται κατά την παραλαβή
  Η διεργασία παραλήπτης βλέπει ακριβώς την ίδια ροή δεδομένων

## Slide 24: Μοντέλο υπηρεσίας
Υποδοχές και θύρες TCP
  Κάθε διεργασία δημιουργεί μία υποδοχή για επικοινωνία
  Η διεύθυνση μιας υποδοχής αποτελείται από δύο μέρη
    Διεύθυνση IP: προσδιορίζει την τοπική μηχανή
    Θύρα TCP: προσδιορίζει την τοπική διεργασία στη μηχανή
  Η σύνδεση προσδιορίζεται και από τις δύο διευθύνσεις υποδοχών

## Slide 25: Μοντέλο υπηρεσίας
Ευρέως γνωστές θύρες (0-1023)
  Θύρες που αντιστοιχούν σε συνήθεις υπηρεσίες
    FTP (21), Telnet (23), SMTP (25), TFTP (69), HTTP (80)
  Απόδοση αριθμών σε υπηρεσίες από την IANA
Δαίμονας inetd (UNIX/Linux)
  Ακούει σε πολλές ευρέως γνωστές θύρες
  Ενεργοποιεί την κατάλληλη διεργασία ανάλογα με την αίτηση

## Slide 26: Μοντέλο υπηρεσίας
Συνδέσεις TCP: αμφίδρομη επικοινωνία
  Η ροή δεδομένων δεν διακρίνει όρια μηνυμάτων
    Παράδειγμα: ο αποστολέας γράφει 4 x 512 byte στη ροή
    Ο παραλήπτης βλέπει 2048 byte χωρίς όρια μεταξύ τους
    Η διάκριση πρέπει να γίνει σε ανώτερο επίπεδο

## Slide 27: Μοντέλο υπηρεσίας
Συνδέσεις TCP: αμφίδρομη επικοινωνία
  Η πολιτική αποστολής είναι θέμα του TCP
    Παράδειγμα: το TCP μπορεί να στείλει 1, 2, 3, 4, … πακέτα
    Ο χρόνος αποστολής εξαρτάται από το TCP
  Σημαίες PUSH και URGENT (δεν χρησιμοποιείται)
    PUSH: άμεση αποστολή κανονικών δεδομένων
    URGENT: άμεση αποστολή δεδομένων, διακοπή παραλήπτη

## Slide 28: Λειτουργία TCP
Αρίθμηση δεδομένων και επιβεβαιώσεων
  Κάθε byte της ροής έχει έναν αριθμό σειράς 32 bit
    Οι αριθμοί σειράς είναι ανεπαρκείς για πολύ γρήγορα δίκτυα
  Οι επιβεβαιώσεις αναφέρονται σε byte της ροής

## Slide 29: Λειτουργία TCP
Τμήματα TCP
  Σταθερή κεφαλίδα (20 byte) και προαιρετικές επιλογές
  Δεδομένα από 0 έως n byte
  Κάθε τμήμα πρέπει να χωράει σε ένα πακέτο IP
    Το μέγιστο πακέτο IP είναι 65535 byte (με την κεφαλίδα IP)
  Κάθε τμήμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το MTU του δικτύου
    Συνήθως χρησιμοποιείται το MTU του Ethernet (1500 byte)
  Το κυλιόμενο παράθυρο λειτουργεί σε επίπεδο byte
    Επιτρέπονται τμήματα με διάφορα μεγέθη

## Slide 30: Κεφαλίδα τμημάτων

## Slide 31: Κεφαλίδα τμημάτων
Πεδία κεφαλίδας τεμαχίων TCP
  Θύρες TCP προέλευσης και προορισμού
  Αριθμός ακολουθίας: αναφέρεται στο πρώτο byte του τεμαχίου
  Αριθμός επιβεβαίωσης: δείχνει το επόμενο byte που αναμένεται
  Μήκος κεφαλίδας TCP σε λέξεις των 32 bit (με επιλογές)

## Slide 32: Κεφαλίδα τμημάτων
Σημαίες κεφαλίδας τεμαχίων TCP
  URG: υπάρχουν επείγοντα δεδομένα
    Το πεδίο Δείκτης επειγόντων δείχνει σε ποιο σημείο αρχίζουν
  ACK: χρησιμοποιείται το πεδίο επιβεβαίωσης
  PSH: ο παραλήπτης πρέπει να παραδώσει άμεσα τα δεδομένα
  RST: επαναφορά σε αρχική κατάσταση (reset)
  SYN: εγκαθίδρυση ή αποδοχή σύνδεσης
    SYN=1/ACK=0: εγκαθίδρυση, SYN=1/ACK=1: αποδοχή

## Slide 33: Κεφαλίδα τμημάτων
Σημαίες κεφαλίδας τεμαχίων TCP
  FIN: τερματισμός σύνδεσης (προς μία κατεύθυνση)
    Η άλλη κατεύθυνση τερματίζεται με χωριστό FIN
Μέγεθος παραθύρου (για έλεγχο ροής)
  Πόσα byte μπορούν να σταλούν μετά το byte που επιβεβαιώνεται
  Ο έλεγχος ροής είναι ανεξάρτητος από το κυλιόμενο παράθυρο

## Slide 34: Κεφαλίδα τμημάτων
Προαιρετικές επιλογές κεφαλίδας
  Ακολουθούν τα σταθερά πεδία της κεφαλίδας
Μέγιστο αποδεκτό μέγεθος τμημάτων TCP (MSS)
  Κάθε πλευρά επιλέγει και ανακοινώνει το MSS της
  Το MSS πρέπει να είναι τουλάχιστον 536 byte

## Slide 35: Κεφαλίδα τμημάτων
Κλιμάκωση παραθύρου
  Το πεδίο Μέγεθος παραθύρου είναι 16 bit
  Το παράθυρο των 64 KB είναι μικρό για ορισμένες συνδέσεις
    Μεγάλο γινόμενο εύρους ζώνης x καθυστέρησης
  Προαιρετική χρήση παράγοντα κλιμάκωσης n
    Το πεδίο Μέγεθος παραθύρου ολισθαίνει αριστερά κατά n bit
Επιλεκτική επανάληψη
  Επιβεβαίωση για μη συνεχόμενα τμήματα

## Slide 36: Εγκαθίδρυση συνδέσεων

## Slide 37: Εγκαθίδρυση συνδέσεων
Εγκαθίδρυση συνδέσεων: τριπλή χειραψία
  Ο πελάτης στέλνει ένα τμήμα με SYN=1 και ACK=0
  O εξυπηρετητής απαντά με SYN=1 και ACK=1
  Ο πελάτης ολοκληρώνει με ACK=1
    Κάθε σημαία SYN έχει αριθμό ακολουθίας και επιβεβαιώνεται
  Λειτουργεί και με ταυτόχρονες απόπειρες σύνδεσης
    Και τα δύο άκρα καταλήγουν στους ίδιους αριθμούς

## Slide 38: Αποδέσμευση συνδέσεων
Επιλογή αρχικού αριθμού ακολουθίας
  Οι αριθμοί ακολουθίας δεν ξεκινάνε από το 0
    Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε νέες από παλιές συνδέσεις
  Ο αρχικός αριθμός ακολουθίας επιλέγεται με βάση το ρολόι
Συμμετρική αποδέσμευση συνδέσεων
  Το ένα άκρο στέλνει ένα τμήμα με FIN=1
  Το άλλο άκρο αποκρίνεται με ACK=1
  Η κατεύθυνση αυτή κλείνει (δεν στέλνονται άλλα δεδομένα)

## Slide 39: Αποδέσμευση συνδέσεων
Συμμετρική αποδέσμευση συνδέσεων
  Η άλλη κατεύθυνση συνεχίζει μέχρι να σταλεί νέο FIN
  Ουσιαστικά κάθε κατεύθυνση λειτουργεί αυτόνομα
  Αν το FIN δεν επιβεβαιωθεί εγκαίρως η σύνδεση κλείνει
    Περιμένουμε 2 μέγιστους χρόνους ζωής πακέτου
    Δεν έχουμε άλλη επικοινωνία με το άλλο άκρο
    Τελικά το άλλο άκρο θα κλείσει και αυτό τη σύνδεση

## Slide 40: Αλγοριθμοι του TCP
Το TCP χρησιμοποιεί μια σειρά από αλγόριθμους
  Καλύπτονται στο μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών
Πολιτική επιβεβαίωσης
  Καθυστερημένες επιβεβαιώσεις για μείωση κόστους
Πολιτική αναμετάδοσης
  Λήξη χρονομέτρου ή λήψη πολλαπλών ίδιων επιβεβαιώσεων

## Slide 41: Αλγοριθμοι του TCP
Πολιτική χρονομέτρου
  Μεταβολή χρονομέτρου ανάλογα με το RTT
Πολιτική μετάδοσης
  Εκτίμηση συμφόρησης από άκρο σε άκρο
    Βασίζεται στη λήψη επιβεβαιώσεων και στις λήξεις χρονομέτρου
  Συνδυάζει έλεγχο ροής και έλεγχο συμφόρησης

## Slide 42: Τέλος Ενότητας # 6
Μάθημα: Δίκτυα Επικοινωνιών
Ενότητα # 6: Επίπεδο Μεταφοράς TCP/UDP
Διδάσκων: Θεόδωρος Αποστολόπουλος
Τμήμα: Πληροφορικής