## Slide 1: Δίκτυα Επικοινωνιών
Ενότητα # 5: Επίπεδο Δικτύου
Διδάσκων: Θεόδωρος Αποστολόπουλος
Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 2: Δίκτυα Επικοινωνιών Καθ. Θ. Αποστολόπουλος
Επιμέλεια παρουσίασης Άννα Κεφάλα

## Slide 3: Επίπεδο Δικτύου
Ζητήματα Σχεδίασης Επιπέδου Δικτύου
Αλγόριθμοι Δρομολόγησης
Διαδικτύωση
Επίπεδο Δικτύου στο Internet
  Πρωτόκολλα Ελέγχου
  Πρωτόκολλα Δρομολόγησης

## Slide 4: Σχεδίαση επιπέδου δικτύου
Μεταγωγή πακέτων
Παρεχόμενες υπηρεσίες
Ασυνδεσμικές υπηρεσίες
Συνδεσμικές υπηρεσίες
Συνδεσμική ή ασυνδεσμική υπηρεσία;

## Slide 5: Μεταγωγή πακέτων
Όρια υποδικτύου επικοινωνίας
  Ο δρομολογητής F αποτελεί λογικό μέρος του υποδικτύου
  Όλοι οι δρομολογητές εκτελούν τους ίδιους αλγόριθμους
Μεταγωγή με αποθήκευση και προώθηση
  Πλήρης λήψη ενός πακέτου από έναν δρομολογητή
  Προώθηση του πακέτου στον επόμενο δρομολογητή

## Slide 6: Παρεχόμενες υπηρεσίες
Στόχοι σχεδίασης υπηρεσιών
  Ανεξαρτησία από την τεχνολογία των δρομολογητών
  Απομόνωση επιπέδου μεταφοράς από την τοπολογία
  Ενιαίο σχέδιο αριθμοδότησης για όλο το δίκτυο
Ασυνδεσμικές υπηρεσίες (IP)
  Απλό αλλά αναξιόπιστο υποδίκτυο
  Αποστολή και λήψη μεμονωμένων πακέτων
  Καμία πρόσθετη υπηρεσία
Συνδεσμικές υπηρεσίες (Χ.25, ATM, αλλά και MPLS)
  Αξιόπιστο αλλά σύνθετο υποδίκτυο
  Εγκαθίδρυση σύνδεσης πριν την επικοινωνία
  Παροχή συγκεκριμένης ποιότητας υπηρεσιών

## Slide 7: Ασυνδεσμικές υπηρεσίες
Δρομολόγηση αυτοδύναμων πακέτων (datagrams)
  Κάθε πακέτο περιέχει τη διεύθυνση του παραλήπτη
  Σε κάθε βήμα αποφασίζουμε πώς θα συνεχίσει το πακέτο
  Συνεχόμενα πακέτα μπορεί να ακολουθήσουν άλλες διαδρομές

## Slide 8: Ασυνδεσμικές υπηρεσίες (2)
Notes: Σύμφωνα με τον αρχικό πίνακα του Α, τα πακέτα 1, 2 και 3 προωθήθηκαν στον C, κ.λπ.
Το πακέτο 4 για κάποιο λόγο άλλαξε διαδρομή και πήγε στον B, προφανώς με βάση κάποια πληροφορία που έμαθε ο Α (π.χ. κυκλοφοριακή συμφόρηση) και ο αλγόριθμος δρομολόγησης άλλαξε τον Πίνακα του Α αναλόγως.

## Slide 9: Συνδεσμικές υπηρεσίες
Δρομολόγηση με εικονικά κυκλώματα (virtual circuit)
  Αρχικά εγκαθίδρυση του εικονικού κυκλώματος
  Όλα τα πακέτα ακολουθούν το ίδιο εικονικό κύκλωμα, συγκεκριμένη διαδρομή από την πηγή στον προορισμό
  Κάθε δρομολογητής στη διαδρομή τηρεί «κατάσταση» για κάθε σύνδεση που περνάει από αυτόν
  Εκχώρηση συγκεκριμένων πόρων (χωρητικότητα γραμμής, buffers, κ.λπ.) ανά εικονικό κύκλωμα

## Slide 10: Συνδεσμικές υπηρεσίες

## Slide 11: Υλοποίηση εικονικού κυκλώματος
Ένα εικονικό κύκλωμα (VC) αποτελείται από:
  Διαδρομή (από πηγή σε προορισμό)
  Αριθμοί (VC identifier) του VC (ένας αριθμός ανά σύνδεση στη διαδρομή)
  Εγγραφές στους πίνακες προώθησης των δρομολογητών που ανήκουν στη διαδρομή
Χρήση ετικετών (VC identifier) αντί διευθύνσεων σε κάθε πακέτο
Ο αριθμός του VC μπορεί να αλλάξει για κάθε σύνδεση (ο νέος VC αριθμός προκύπτει από τον πίνακα προώθησης)

## Slide 12: Πίνακας προώθησης με VCs
12
22
32
1
2
3
VC number
interface
number
forwarding table
του δρομολογητή
πάνω αριστερά
Οι VC δρομολογητές τηρούν την κατάσταση των συνδέσεων

## Slide 13: Συνδεσμική ή ασυνδεσμική υπηρεσία;

## Slide 14: Αλγόριθμοι δρομολόγησης
Η αρχή της βελτιστοποίησης
Βέλτιστα μονοπάτια
Πλημμύρα
Διανύσματα απόστασης
Κατάσταση συνδέσμων
Ιεραρχική δρομολόγηση

## Slide 15: Αλγόριθμοι δρομολόγησης (2)
Σκοπός αλγόριθμου δρομολόγησης
  Απόφαση για τη διαδρομή που θα ακολουθήσει κάθε πακέτο
  Μπορεί να γίνεται για όλα τα πακέτα ή χωριστά για κάθε πακέτο

## Slide 16: Δρομολόγηση και Προώθηση
Προώθηση: προσδιορίζει σε ποια διεπαφή εξόδου του δρομολογητή θα προωθηθεί το πακέτο που έλαβε από κάποια διεπαφή εισόδου.
Δρομολόγηση: προσδιορίζει ολόκληρη τη διαδρομή των πακέτων από την πηγή μέχρι τον προορισμό.
  Αλγόριθμοι δρομολόγησης
Δρομολόγηση και προώθηση
  Η δρομολόγηση κατασκευάζει τους πίνακες
  Η προώθηση χρησιμοποιεί τους πίνακες

## Slide 17: Δρομολόγηση και Προώθηση (2)
Ο αλγόριθμος δρομολόγησης προσδιορίζει την από-άκρο-σε-άκρο διαδρομή μέσα στο δίκτυο
1
2
3
0111
value in arriving
packet’s header
routing algorithm
local forwarding table
header value
output link
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
Ο πίνακας προώθησης προσδιορίζει την τοπική προώθηση στο δρομολογητή
Επικεφαλίδα πακέτου

## Slide 18: Αλγόριθμοι δρομολόγησης (3)
Στόχοι σχεδίασης αλγορίθμων δρομολόγησης
  Ορθότητα: υπολογισμός σωστών δρομολογίων
  Απλότητα: οικονομική υλοποίηση
  Αξιοπιστία: ανοχή σε αποτυχίες υλικού / λογισμικού
  Σταθερότητα: γρήγορη σύγκλιση στα σωστά δρομολόγια
  Δικαιοσύνη: όλα τα πακέτα έχουν την ίδια μεταχείριση
  Βέλτιστη απόδοση: βελτιστοποίηση απόδοσης του δικτύου

## Slide 19: Αλγόριθμοι δρομολόγησης (4)
Δικαιοσύνη ή βέλτιστη απόδοση;
  Η βέλτιστη απόδοση απαιτεί η X-X’ να μην εξυπηρετείται
  Η δίκαιη μεταχείριση της X-X’ μειώνει την απόδοση
  Ποιο είναι το κριτήριο βελτιστοποίησης;
    Ρυθμαπόδοση, καθυστέρηση, μήκος διαδρομών

## Slide 20: Αλγόριθμοι δρομολόγησης (5)
Στατική ή δυναμική δρομολόγηση;
  Στατική: υπολογισμός δρομολογίων μόνο στην αρχή
  Δυναμική: υπολογισμός δρομολογίων περιοδικά/όποτε απαιτείται

## Slide 21: Η αρχή της βελτιστοποίησης
Έστω ότι ο J είναι στη βέλτιστη διαδρομή IK
Τότε η βέλτιστη διαδρομή JK θα ακολουθεί το ίδιο μονοπάτι
Αν υπάρχει διαφορετική διαδρομή JK που είναι βέλτιστη, τότε αυτή θα πρέπει να ακολουθηθεί και για την επικοινωνία ΙΚ

## Slide 22: Δένδρο απαγωγής (sink tree)
Δένδρο βέλτιστων διαδρομών προς έναν κόμβο
    Όλες οι διαδρομές προς έναν προορισμό
    Μπορεί να υπάρχουν πολλά ισοδύναμα δένδρα
    Το δένδρο απαγωγής δεν περιέχει βρόγχους
Δένδρο απαγωγής για το δρομολογητή Β

## Slide 23: Βέλτιστα μονοπάτια
Εύρεση βέλτιστων μονοπατιών σε ένα δίκτυο
  Κάθε δρομολογητής είναι ένας κόμβος
  Κάθε ζεύξη είναι μία ακμή
  Αντιστοίχιση κόστους σε κάθε ζεύξη
    Μονάδα (άλματα), χιλιόμετρα, κόστος, καθυστέρηση
  Υπολογισμός του δένδρου με τα συντομότερα μονοπάτια
    Διαφορετικό δένδρο για κάθε κόμβο προορισμού

## Slide 24: Πλημμύρα
Δρομολόγηση με πλημμύρα
  Κάθε πακέτο αντιγράφεται σε όλες τις εξερχόμενες ζεύξεις
  Δεν αντιγράφεται στη ζεύξη από την οποία ήρθε
  Χωρίς πρόσθετους περιορισμούς δεν σταματάει ποτέ…

## Slide 25: Πλημμύρα (2)
Περιορισμένη πλημμύρα
  Μετρητής αλμάτων σε κάθε πακέτο
    Πρέπει να γνωρίζουμε τη διάμετρο του δικτύου
  Παρακολούθηση ληφθέντων πακέτων
    Ο αποστολέας δίνει έναν αριθμό σε κάθε πακέτο
    Κάθε κόμβος σημειώνει τι έχει λάβει από κάθε αποστολέα
Χρήσεις πλημμύρας
  Αρχική δρομολόγηση σε πολύ δυναμικά δίκτυα
  Αποκατάσταση επικοινωνίας μετά από καταστροφές

## Slide 26: Διανύσματα απόστασης
Δυναμικοί αλγόριθμοι δρομολόγησης
  Προσαρμογή των πινάκων δρομολόγησης ανάλογα με τις συνθήκες
  Διανύσματα απόστασης (distance vector)
  Κατάσταση συνδέσμων (link state)
Δρομολόγηση με διανύσματα απόστασης
  Αλγόριθμος Bellman-Ford / Ford-Fulkerson
  Αρχικός αλγόριθμος του ARPANET
  Χρήση στο Internet με το όνομα RIP

## Slide 27: Διανύσματα απόστασης (2)
Πίνακες δρομολόγησης
  Μία καταχώρηση για κάθε προορισμό
    (επόμενος δρομολογητής, κόστος)
    Το κόστος ορίζεται κατά περίπτωση με μία μετρική
  Θεωρούμε ότι το κόστος προς κάθε γείτονα είναι γνωστό

## Slide 28: Διανύσματα απόστασης (3)
Ενημέρωση δρομολογίων
  Περιοδική αποστολή πίνακα κόστους δρομολόγησης σε γείτονες
  Κόστος: κόστος έως γείτονα + κόστος διαδρομής από γείτονα
    Επιλέγουμε πάντα το γείτονα με το μικρότερο συνολικό κόστος
    Σημειώνουμε το γείτονα και το συνολικό κόστος

## Slide 29: Διανύσματα απόστασης (4)
Συμπεριφορά διανυσμάτων απόστασης
  Τα καλά νέα διαδίδονται γρήγορα
  Τα άσχημα νέα διαδίδονται αργά
    Το κόστος της διαδρομής αυξάνεται αργά
    Η αιτία είναι η τοπική λήψη αποφάσεων
  Πρόβλημα μέτρησης ως το «άπειρο»
    Το «άπειρο» πρέπει να έχει μικρή τιμή
    Έτσι περιορίζεται η διάμετρος του δικτύου

## Slide 30: Κατάσταση συνδέσμων
Αντικατάστησε τα διανύσματα απόστασης
  Ταχύτερη σύγκλιση στις βέλτιστες διαδρομές
  Χρήση στο Internet με το όνομα OSPF
Κάθε δρομολογητής πρέπει να:
  Ανακαλύψει τους γείτονές του
  Μετρήσει το κόστος προς κάθε γείτονα
  Κατασκευάσει ένα πακέτο με τις πληροφορίες
  Στείλει το πακέτο αυτό σε όλους τους δρομολογητές
  Υπολογίσει τα συντομότερα μονοπάτια

## Slide 31: Κατάσταση συνδέσμων (2)
Ανακάλυψη γειτόνων
  Μήνυμα HELLO προς κάθε γείτονα
  Η απάντηση δίνει τα στοιχεία του γείτονα
Μέτρηση κόστους προς κάθε γείτονα
  Αποστολή πακέτου ECHO
  Μέτρηση χρόνου μέχρι την απάντηση
  Κόστος = συνολικός χρόνος / 2

## Slide 32: Κατάσταση συνδέσμων (3)
Αντιμετώπιση τοπικών δικτύων
  Ο αλγόριθμος απαιτεί απλές ζεύξεις
  Ανασχεδιασμός τοπικού δικτύου ως σύνολο απλών ζεύξεων
    Προσθήκη εικονικού κόμβου σε κάθε LAN

## Slide 33: Κατάσταση συνδέσμων (4)
Κατασκευή πακέτου με τις πληροφορίες
  Αναγνωριστικό αποστολέα, αριθμός σειράς, ηλικία
  Λίστα (γείτονας, κόστος)
  Περιοδική κατασκευή πακέτων
  Κατασκευή πακέτων όποτε έχουμε αλλαγές

## Slide 34: Κατάσταση συνδέσμων (5)
Αποστολή του πακέτου σε όλους τους δρομολογητές
  Αποστολή με περιορισμένη πλημμύρα
  Κάθε δρομολογητής σημειώνει (δρομολογητή, αριθμό σειράς)
  Πακέτα με παλιούς αριθμούς σειράς απορρίπτονται

## Slide 35: Κατάσταση συνδέσμων (6)
Προβλήματα αλγόριθμου πλημμύρας
  Από πού ξεκινούν οι αριθμοί σειράς μετά από αποτυχίες;
  Τι γίνεται αν παραποιηθεί ένας αριθμός σειράς;
  Λύση: διαγραφή πληροφοριών μετά από (ηλικία) χρόνο

## Slide 36: Κατάσταση συνδέσμων (7)
Βελτιώσεις αλγόριθμου πλημμύρας
  Τα πακέτα κατάστασης δεν προωθούνται αμέσως
  Επιβεβαίωση ληφθέντων πακέτων κατάστασης
    Πίνακας που δείχνει την κατάσταση κάθε πακέτου
Υπολογισμός συντομότερων μονοπατιών
  Χρήση αλγόριθμου Dijkstra
  Για ν-δρομολογητές με κ-γείτονες, ν*κ καταχωρήσεις
  Προβλήματα όταν ένας κόμβος παρουσιάζει προβλήματα
  Κατάλληλος για χρήση για σχετικά μικρά δίκτυα

## Slide 37: Κατάσταση συνδέσμων (8)
Παράδειγμα: πρωτόκολλο IS-IS
  Αρχικά για DECnet, μετά για CLNP, τελικά για IP και IPX
  Κάθε δρομολογητής αναφέρει ποιους δρομολογητές βλέπει
  Επιτρέπονται διάφοροι τύποι διευθύνσεων δικτύου (ταυτόχρονα)
  Πολλές από τις ιδέες χρησιμοποιήθηκαν στο OSPF
    Αλγόριθμος περιορισμένης πλημμύρας
    Ορισμός υπεύθυνου δρομολογητή σε LAN
    Υποστήριξη πολλαπλών τιμών κόστους

## Slide 38: Ιεραρχική δρομολόγηση
Ανάγκη για ιεραρχική δρομολόγηση
  Σε πολύ μεγάλα δίκτυα έχουμε πάρα πολλούς δρομολογητές
  Η τήρηση πλήρους πίνακα δρομολόγησης είναι ανέφικτη
Τεμαχισμός του δικτύου σε περιοχές
  Κάθε δρομολογητής ασχολείται μόνο με την περιοχή του
  Μία καταχώρηση ανά δρομολογητή εντός περιοχής
  Μία συγκεντρωτική καταχώρηση για κάθε άλλη περιοχή

## Slide 39: Ιεραρχική δρομολόγηση (2)
Μειονεκτήματα ιεραρχικής δρομολόγησης
  Δεν χρησιμοποιούνται πάντοτε τα συντομότερα μονοπάτια
  Η απόκλιση από τα βέλτιστα μονοπάτια συνήθως είναι μικρή
Πόσα επίπεδα απαιτούνται;
  Αποδεικνύεται ότι για N δρομολογητές χρειάζονται ln N
    Ελαχιστοποίηση πλήθους καταχωρήσεων

## Slide 40: Ιεραρχική δρομολόγηση (3)
Παράδειγμα ιεραρχικής δρομολόγησης (για τον 1A)
  17 καταχωρίσεις χωρίς ιεραρχική δρομολόγηση
  7 καταχωρίσεις με ιεραρχική δρομολόγηση

## Slide 41: Δρομολόγηση στο Internet
Ποιος παίρνει απόφαση δρομολόγησης;
Hosts
Gateways/Routers
Στέλνουν και δέχονται datagrams
Δεν προωθούν πακέτα
Επικοινωνιακό Υποδίκτυο
Δέχονται και προωθούν datagrams
Συνήθως δεν έχουν προορισμό τον δρομολογητή, παρά όταν:
  Router και host μαζί
  Διάρθρωση router

## Slide 42: Παράδειγμα Δρομολόγησης IP
60.0.0.5
70.0.0.6
80.0.0.7
50.0.0.0
60.0.0.0
70.0.0.0
80.0.0.0
A
Β
Γ
50.0.0.5
60.0.0.6
70.0.0.7
Δίκτυο Προορισμού | Επόμενο Βήμα | IP Διεύθυνση Interface Εξόδου
50.0.0.0 | 60.0.0.5 | 60.0.0.6
60.0.0.0 | Άμεση Παράδοση | 60.0.0.6
70.0.0.0 | Άμεση Παράδοση | 70.0.0.6
80.0.0.0 | 70.0.0.7 | 70.0.0.6
Πίνακας Δρομολόγησης του Β
Notes: Ξεχώρισε τη διεύθυνση προορισμού(ΔΠ)από το datagram
Υπολόγισε τη διεύθυνση δικτύου προορισμού (ΔΔΠ) από τη ΔΠ
If η ΔΔΠ είναι διεύθυνση δικτύου με την οποία είναι άμεσα συνδεδεμένος ο δρομολογητής then
προώθησε το datagram προς τον προορισμό του από το δίκτυο
με διεύθυνση ΔΔΠ
else
if η ΔΠ υπάρχει στον πίνακα δρομολόγηαης με βάση τον υπολογιστή προορισμού then
δρομολόγησε το datagram όπως ορίζεται στον πίνακα
else
if η ΔΠΠ υπάρχει στον πίνακα δρομολόγησης then
δρομολόγησε το datagram όπως ορίζεται στον πίνακα
else
if έχει προσδιοριστεί πρότυπη διαδρομή (default route)then
δρομολόγησε το datagram προς τον υπεύθυνο δρομολογητη
(default gateway)
else
σημείωσε σημείωσε λάθος δρομόλογηση

## Slide 43: Παράδειγμα δρομολόγησης (2)


Η
Η

Η
R
R
195.4.*.*
Δίκτυο
195.4.1.7
201.34.6.1
144.234.100.23
Ο router μπορεί να στείλει μόνο σε μηχανές που ανήκουν στο ίδιο υποδίκτυο με αυτόν.
Data
D’
S’
IP
D
S
Επίπεδο IP
Επίπεδο MAC
S: Source (πηγή)
D: Destination (τελικός προορισμός)
S’: MAC προηγούμενου βήματος
D’: MAC επόμενου βήματος (next hop)

## Slide 44: Αντιστοίχιση IP και MAC διευθύνσεων
Πού βρίσκεται η πληροφορία «επόμενο βήμα»;
Όχι στο IP – datagram, αφού δεν υπάρχει εκεί χώρος για αυτό
Αλλά στο MAC – πλαίσιο, στο οποίο ενσωματώνεται το IP - datagram
IP
Επίπεδο 3
MAC
Επίπεδο 2
Διεύθυνση Αποστολέα
Διεύθυνση Παραλήπτη
……
……
Δεδομένα
IP - datagram
Επικεφαλίδα
Δεδομένα
Διεύθυνση Router
Διεύθυνση Next Hop
……
……
IP - datagram
MAC - πλαίσιο
Επικεφαλίδα
Δεδομένα
IP – Διευθύνσεις (32 bits)
MAC – Διευθύνσεις (48 bits)

## Slide 45: Επίπεδο δικτύου στο Διαδίκτυο
Πρωτόκολλο δρομολόγησης RIPv2 (Routing Information Protocol)
Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (Open Shortest Path First)
Πρωτόκολλο δρομολόγησης BGP (Border Gateway Protocol)

## Slide 46: Πρωτόκολλο δρομολόγησης σε AS
Δρομολόγηση μέσα σε ένα Αυτόνομο Σύστημα (AS)
  Κάθε AS μπορεί να χρησιμοποιεί οποιονδήποτε αλγόριθμο
    Ονομάζονται εσωτερικά πρωτόκολλα πύλης δικτύου (Internal Gateway Protocol)
  Το αρχικό IGP ήταν το RIP (Routing Information Protocol)
    Βασίζεται στον αλγόριθμο κατανεμημένο Bellman-Ford
    Προβλήματα κλιμάκωσης, αργή σύγκλιση, μέτρηση ως το άπειρο

## Slide 47: Κατανεμημένος Bellman-Ford αλγόριθμος
Έστω: dx(y) : κόστος μικρότερης διαδρομής από τον x στον y
Τότε:
dx(y) = min {c(x,v) + dv(y)}
Κόστος από τον x προς το γείτονα v
Κόστος από τον γείτονα v προς το προορισμό y
min από όλους τους γείτονες v του x

## Slide 48: Παράδειγμα Bellman-Ford
Προφανώς: dv(z) = 5, dx(z) = 3, dw(z) = 3
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
du(z) = min { c(u,v) + dv(z),
c(u,x) + dx(z),
c(u,w) + dw(z) }
= min {2 + 5,
1 + 3,
5 + 3} = 4
Σύμφωνα με εξίσωση Bellman-Ford:

## Slide 49: Πρωτόκολλο δρομολόγησης RIPv2
D
C
B
A
u
v
w
x
y
z
Κατανεμημένος Bellman-Ford
  Μετρική απόσταση: # hops (max 15 hops), κάθε σύνδεση έχει κόστος 1
  Διαφήμιση/ανταλλαγή του διανύσματος απόστασης με γείτονες κάθε 30 sec
  Κάθε διαφήμιση (advertisement) περιλαμβάνει μέχρι 25 προορισμούς (ή subnets)
subnet hops
u 1
v 2
w 2
x 3
y 3
z 2
from router A to destination subnets:

## Slide 50: Παράδειγμα RIPv2
Πίνακας δρομολόγησης του D
w
x
y
z
A
C
D
B
destination subnet next router # hops to dest
w A 2
y B 2
z B 7
x -- 1
…. …. ....

## Slide 51: Παράδειγμα RIPv2 (συνέχεια)
Πίνακας δρομολόγησης του D
w
x
y
z
A
C
D
B
destination subnet next router # hops to dest
w A 2
y B 2
z B 7
x -- 1
…. …. ....
dest next hops
w - 1
x - 1
z C 4
…. … ...
A-to-D advertisement
A
5

## Slide 52: RIPv2: αποτυχία σύνδεσης, αντιμετώπιση
Αν δεν υπάρχει διαφήμιση από το γείτονα για 180 sec  η σύνδεση κηρύσσεται «νεκρή», ανενεργή
  Όλες οι διαδρομές μέσω της σύνδεσης αυτής ακυρώνονται
  Νέες διαφημίσεις στέλνονται στους γείτονες και από τους γείτονες στους δικούς τους, κ.λπ.
  Η αποτυχία της σύνδεσης διαδίδεται στο δίκτυο
  Για να μην κάνει κύκλους η πληροφορία  max απόσταση διάδοσης: 16 hops

## Slide 53: Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (1)
Ανοιχτή Συντομότερη Διαδρομή Πρώτα (Open Shortest Path First)
  Πρωτόκολλο κατάστασης συνδέσμων με αλγόριθμο Dijkstra
  Στόχοι σχεδίασης
    Ανοιχτή σχεδίαση (όχι ελεγχόμενη από κάποια εταιρεία)
    Υποστήριξη διαφόρων μετρικών απόστασης
    Δυναμική απόκριση σε αλλαγές τοπολογίας
    Υποστήριξη εξισορρόπησης φόρτου και ιεραρχικών συστημάτων
    Υποστήριξη ασφάλειας και ποιότητας υπηρεσίας

## Slide 54: Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (2)
Μετατροπή φυσικής σε λογική τοπολογία
  Τα δίκτυα πολλαπλής προσπέλασης μετατρέπονται σε αστέρες
    Προσθήκη εικονικού κόμβου για το δίκτυο
    Οι ακμές από τον εικονικό κόμβο έχουν μηδενικό κόστος
  Το OSPF ασχολείται μόνο με τους δρομολογητές

## Slide 55: Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (3)
Περιοχές: υποδίκτυα ενός AS που τρέχει OSPF
  Η περιοχή μηδέν είναι το δίκτυο κορμού του AS
  Ο κορμός συνδέει τις υπόλοιπες περιοχές μεταξύ τους

## Slide 56: Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (4)
Τύποι δρομολογητών
  Εσωτερικοί: εντελώς μέσα σε μία περιφέρεια
  Συνοριακοί περιφέρειας: συνδέονται σε πολλές περιφέρειες
  Κορμού: βρίσκονται στο δίκτυο κορμού
  Συνοριακοί AS: συνδέονται με άλλα AS

## Slide 57: Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (5)
Τύποι μηνυμάτων του OSPF
  Ανακάλυψη γειτονικών δρομολογητών κατά την εκκίνηση
    Σε ένα LAN πολλοί δρομολογητές μπορούν να γειτονεύουν
    Ένας δρομολογητής εκλέγεται ως εκπρόσωπος (adjacent) κάθε LAN
    Οι δρομολογητές μιλάνε μόνο με τον εκπρόσωπό τους
5-66

## Slide 58: Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (6)
Τύποι μηνυμάτων του OSPF
  Περιοδικές ενημερώσεις της βάσης και επιβεβαιώσεις τους
  Περιγραφές κατάστασης της βάσης δρομολόγησης
  Αιτήσεις αποστολής μηνυμάτων κατάστασης
5-66

## Slide 59: Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (7)
Δρομολόγηση στο OSPF
  Κάθε περιοχή τρέχει τον αλγόριθμο ανεξάρτητα
  Τα πακέτα προς άλλες περιοχές δρομολογούνται μέσω κορμού
  Οι συνοριακοί δρομολογητές ενημερώνουν το δίκτυο κορμού
    Υπολογίζονται διαδρομές προς όλα τα AS στο δίκτυο κορμού
  Οι συνοριακοί δρομολογητές ενημερώνουν την περιφέρειά τους
    Η παραπάνω πληροφορία μεταφέρεται στις περιφέρειες

## Slide 60: Πρωτόκολλο δρομολόγησης BGP (Border Gateway Protocol)
Δρομολόγηση μεταξύ Αυτόνομων Συστημάτων (AS)
  Ο αλγόριθμος πρέπει να είναι τυποποιημένος
    Ονομάζεται εξωτερικό πρωτόκολλο πύλης δικτύου (EGP, External Gateway Protocol)
Πρωτόκολλο Συνοριακής Πύλης Δικτύου (BGP)
  Τροποποιημένο πρωτόκολλο διανυσμάτων απόστασης
  Στόχος: υποστήριξη πολιτικών δρομολόγησης

## Slide 61: Πρωτόκολλο δρομολόγησης BGP (2)
Διασύνδεση δικτύων
  Διασύνδεση παρόχου/πελάτη
    Ο πελάτης πληρώνει τον πάροχο για διέλευση πακέτων
  Διασύνδεση πελάτη/πελάτη

## Slide 62: Πρωτόκολλο δρομολόγησης BGP (3)
Πιθανές πολιτικές δρομολόγησης
  Απαγόρευση διέλευσης πακέτων από / προς ορισμένα δίκτυα
  Δρομολόγηση πακέτων μέσω συγκεκριμένων δικτύων
  Κάθε δίκτυο αναγγέλλει μόνο ορισμένες διαδρομές

## Slide 63: Πρωτόκολλο δρομολόγησης BGP (4)
Τύποι δικτύων για το BGP
  Δίκτυα στελέχη: μία μόνο σύνδεση με τον κορμό
    Προεπιλεγμένη διαδρομή για τον έξω κόσμο
  Πολυσυνδεδεμένα δίκτυα: δεν επιτρέπουν ξένη κυκλοφορία
    Το ίδιο συμβαίνει και με τις ομότιμες συνδέσεις
  Δίκτυα διέλευσης: επιτρέπουν διέλευση ξένης κυκλοφορίας

## Slide 64: Πρωτόκολλο δρομολόγησης BGP (5)
Λειτουργία του BGP
  Ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω TCP για αξιοπιστία
  Κάθε δρομολογητής στέλνει τις πλήρεις διαδρομές του
    (επόμενος δρομολογητής, λίστα AS)
  Οι γείτονες βαθμολογούν κάθε διαδρομή ανάλογα με πολιτική
  Κάθε AS στέλνει μόνο ορισμένες διαδρομές στους γείτονες
    Αποφυγή ανεπιθύμητης κυκλοφορίας

## Slide 65: Πρωτόκολλο δρομολόγησης BGP (6)
Παράδειγμα λειτουργίας του BGP
  O R3a διαφημίζει διαδρομές για το C
    Επόμενος δρομολογητής ο R3a, μέσω AS3
  Ο R2a διαφημίζει διαδρομές για το C
    Επόμενος δρομολογητής ο R2a, μέσω AS2, AS3
  Εναλλακτική διαδρομή προς τον C μέσω R3b
    Προωθείται κατάλληλα αν το επιτρέπει η πολιτική

## Slide 66: Συνδυασμός EGP και IGP
Το BGP που περιγράψαμε είναι το eBGP
  Εκτελείται ανάμεσα σε δρομολογητές σε διαφορετικά AS
Υπάρχει όμως και το iBGP
  Εκτελείται ανάμεσα στους συνοριακούς δρομολογητές ενός AS
Ανταλλαγή πληροφοριών για τα προσπελάσιμα δίκτυα

## Slide 67: Συνδυασμός EGP και IGP (2)
Επιλογή σημείου εξόδου για κάθε δίκτυο
  Αξιοποίηση της πληροφορίας από το IGP
  Χρήση πολιτικών δρομολόγησης
Εισαγωγή των δρομολογίων στο AS
  Χρήση του IGP για διαφήμιση των πληροφοριών
  Έτσι κάθε δρομολογητής μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις

## Slide 68: Πρωτόκολλο ARP (Address Resolution Protocol)
Δίνει τη MAC διεύθυνση που αντιστοιχεί σε δοσμένη IP διεύθυνση (ώστε να παραδοθεί στον παραλήπτη το πλαίσιο)
Πως λειτουργεί:
  Ο αποστολέας ρωτάει με broadcast ποια είναι η MAC του κόμβου με συγκεκριμένη IP διεύθυνση
  Ο παραλήπτης ακούει την ερώτηση (αφού είναι broadcast) και απαντάει με τη MAC του
A
B
Γ
A
B
Γ
MAC Απ/λέα = MACA MAC Παρ/τη με IPΓ = ?
ΠΡΟΣ: Όλους
MAC Παρ/τη = MACΓ
ΠΡΟΣ: MACA

## Slide 69: Πρωτόκολλο ARP (2)
Δεν ρωτάει για κάθε πακέτο  cache (για κάποιο χρόνο ζωής)
Προκαλεί κίνηση στο δίκτυο (όταν έχω πολλούς κόμβους στο ίδιο IP subnet, «συμφέρει» το σπάσιμο σε περισσότερα λογικά IP υποδίκτυα)

## Slide 70: Reverse ARP (RARP), BOOTP
Όταν ένας κόμβος ζητάει από το RARP server που τρέχει στην προκαθορισμένη πύλη (gateway/router) να του πει ποια είναι η αντιστοιχισμένη (για τη MAC του) IP διεύθυνση
MAC  IP
Bootstrap Protocol
Εκμάθηση/αυτόματη απόδοση IP διεύθυνσης και άλλων πληροφοριών για υπολογιστή χωρίς δίσκο, ώστε να φορτώσει λειτουργικό χρησιμοποιώντας TFTP. Μέσω broadcast μηνυμάτων

## Slide 71: Dynamic Host Configuration Protocol
Πρωτόκολλο Δυναμικής Διευθέτησης Υπολογιστών Υπηρεσίας
«Απόγονος» του BOOTP, backward compatibility
Αυτόματη εκχώρηση σε έναν client όλων των ρυθμίσεων που απαιτούνται για τη σύνδεση του στο δίκτυο:
  IP address, mask
  Default gateway
  Name servers

## Slide 72: Λόγοι χρήσης του DHCP
Διαχείριση των IP διευθύνσεων:
  Πολύπλοκη
  Χρονοβόρα
Το DHCP χαρακτηρίζεται από εύκολη κλιμάκωση

## Slide 73: Απαιτήσεις
Καμία παρέμβαση από το χρήστη
Να μη χρειάζεται ξεχωριστός server για κάθε διαφορετικό υποδίκτυο
Ο client πρέπει να μπορεί να δεχτεί και να διαλέξει ανάμεσα σε πολλές απαντήσεις διαφορετικών servers
Συνύπαρξη με στατικά ρυθμισμένους clients
Συμβατότητα με παλιότερους BOOTP clients

## Slide 74: Ανάθεση Διευθύνσεων
Manual Allocation.
  Ένας συγκεκριμένος client θα έχει πάντα την ίδια IP.
    Ο Server χρησιμοποιείται μόνο για να του την παραδίδει κατά την εκκίνηση.
    Ελέγχεται, συνήθως, από την MAC διεύθυνση.
Dynamic Allocation.
  Ο server “δανείζει” μια IP διεύθυνση μέχρι...
    Να την αποδεσμεύσει ο client (release).
    Να περάσει προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (lease period).
  Δυνατότητα ανανέωσης (renew) του “δανεισμού”.

## Slide 75: Γενικά
Το DHCP λειτουργεί πάνω από UDP.
  Τυπικά χρησιμοποιείται το port 67 για τον Server και το 68 για τον Client.
Ένας client με πολλές διεπαφές δικτύου πρέπει να κάνει DHCPREQUEST για κάθε μία χωριστά.
Ένας Client πρέπει να έχει την δυνατότητα...
    Nα στείλει broadcast μηνύματα
    Nα λάβει unicast μηνύματα
    Να προωθεί τα ληφθέντα μηνύματα “up the stack”
    ...πριν τεθεί σε πλήρη λειτουργία η στοίβα TCP/IP.

## Slide 76: Τυπικό Σενάριο
Ο Client στέλνει ένα Broadcast μήνυμα τύπου DHCPDISCOVER.
  Το μήνυμα περιέχει και την φυσική διεύθυνση (π.χ. MAC Address) του Client.
  Περιέχει επίσης άλλες πληροφορίες όπως η προηγούμενη IP που είχε χρησιμοποιήσει ο Client.
Ένας ή περισσότεροι Servers απαντάνε με ένα DHCPOFFER μήνυμα.
  Το μήνυμα αυτό είναι Unicast.
  Επειδή ο Client δεν έχει ακόμα συγκεκριμένη IP, ο Server πρέπει να θέσει ως διεύθυνση προορισμού κατευθείαν την MAC διεύθυνση που είχε το αρχικό μήνυμα.
  Περιέχει και την IP που προσφέρει ο Server στον Client.

## Slide 77: Τυπικό Σενάριο (2)
Ο Client διαλέγει ανάμεσα στις “προσφορές”
  Ο Client ελέγχει μήπως η IP έχει εν τω μεταξύ ανατεθεί αλλού.
  Στέλνει ένα DHPREQUEST στον αντίστοιχο Server, ζητώντας την IP.
Ο Server ελέγχει και αυτός την διαθεσιμότητα της διεύθυνσης…
  …την δεσμεύει …
  …και επιβεβαιώνει με ένα DHCPACK.

## Slide 78: Τύποι DHCP μηνυμάτων
Πεδίο TYPE του πακέτου και αντίστοιχος τύπος μηνύματος:
    1 – DHCPDISCOVER
    2 – DHCPOFFER
    3 – DHCPREQUEST
    4 – DHCPDECLINE
    5 – DHCPACK
    6 – DHCPNAK
    7 – DHCPRELEASE
    8 – DHCPINFORM (RFC 2131)
    9 – DHCPFORCERENEW (RFC 3203)

## Slide 79: Client προς Server
DHCPDISCOVER
  Αρχικό μήνυμα αναζήτησης DHCP Servers.
DHCPREQUEST
  Αίτηση για μία συγκεκριμένη IP διεύθυνση, ή για ανανέωση lease period.
DHCPDECLINE
  Απόρριψη ενός DHCPOFFER.
DHCPRELEASE
  Ελευθέρωση δεσμευμένης διεύθυνσης.
DHCPINFORM (RFC 2131)
  Ο Client ζητάει μόνο παραμέτρους αλλά έχει ήδη IP διεύθυνση.

## Slide 80: Server προς Client
DHCPOFFER
  Προσφορά IP διεύθυνσης.
DHCPACK
  Επιβεβαίωση DHCPREQUEST.
DHCPNAK
  Απόρριψη DHCPREQUEST.
DHCPFORCERENEW (RFC 3203)
  Ο Server επιβάλλει στον client να αλλάξει ρυθμίσεις.

## Slide 81: DHCP Relay Agent
Προωθεί ένα DHCP μήνυμα σε έναν Client ή Server που δεν βρίσκονται στο ίδιο υποδίκτυο
DHCP Relay

## Slide 82: Η έννοια του port
Οι εφαρμογές ή διεργασίες επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω τερματικών σημείων που ονομάζονται θύρες (ports), 16bits ακέραιοι.
0-1024: ευρέως γνωστές θύρες (well-known ports), είναι δεσμευμένες για τυποποιημένες υπηρεσίες. (λίστα στο www.iana.org)
Θύρα | Πρωτόκολλο | Χρήση
21 | FTP | Μεταφορά αρχείων
23 | TELNET | Απομακρυσμένη σύνδεση
22 | SSH | Ασφαλής απομακρυσμένη σύνδεση
25 | SMTP | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
80 | HTTP | Παγκόσμιος ιστός

## Slide 83: The IP Network Address Translator (NAT) – Μετάφραση Διευθ. Δικτύου
Προσπάθεια εξοικονόμησης IP διευθύνσεων.
Συνδυάζεται με το “Classless Inter-Domain Routing – CIDR”.

## Slide 84: IP NAT (2)
 | IP Header | TCP Header
Αρχικό πακέτο | Source Address: 192.168.0.2 | Source Addr: 192.168.0.2 Source Port: 3065
Τελικό πακέτο | Source Address: 195.251.252.127 | Source Addr: 195.251.252.127 Source Port: 10725***

## Slide 85: IP NAT (3)
Source port: 10725***
Δείκτης σε έναν πίνακα μετάφρασης με 65.536 καταχωρήσεις
Καταχώρηση: αρχική (εσωτερική) διεύθυνση IP, αρχική θύρα προέλευσης

## Slide 86: Δεσμευμένες Διευθύνσεις
Από 10.0.0.0 έως 10.255.255.255
  10.0.0.0/8
  24 bit block
Από 172.16.0.0 έως 172.31.255.255
  172.16.0.0/12
  20 bit block
Από 192.168.0.0 έως 192.168.255.255
  192.168.0.0/16
  16 bit block

## Slide 87: Τρόποι Λειτουργίας
Traditional NAT (ή Outbound NAT).
  Basic NAT.
  Network Address Port Translation (NAPT) ή Port Address Translation (PAT).
  Συνδυασμός των δύο.
Bi-directional NAT (ή Two-Way NAT).
Twice NAT.
Multihomed NAT.

## Slide 88: Basic NAT
  “εξερχόμενες” συνδέσεις μόνο.
  Κάθε εσωτερική διεύθυνση αντιστοιχίζεται σε διαφορετική εξωτερική.
  Μεταφράζονται τα πεδία:
    Source Address (εξερχόμενα πακέτα) ή
    Destination Address (εισερχόμενα πακέτα)
    στις επικεφαλίδες IP και TCP, UDP, ICMP.
  Αν έχουμε n εξωτερικές διευθύνσεις και m υπολογιστές (n<m), τότε μόνο n, υπολογιστές μπορούν να εξυπηρετηθούν ανά χρονική στιγμή.

## Slide 89: Basic NAT
Private IP | Public IP
192.168.0.2 | 195.251.252.75
192.168.0.254 | 195.251.252.112

## Slide 90: Network Address Port Translation (NAPT)
  Γνωστό και ως Port Address Translation (PAT).
  “εξερχόμενες” συνδέσεις κυρίως, χωρίς να αποκλείονται προκαθορισμένες εισερχόμενες.
  Κάθε εσωτερική διεύθυνση αντιστοιχίζεται στην ίδια εξωτερική, χρησιμοποιώντας διαφορετικό port.
  Μεταφράζονται τα πεδία:
    Source Address (εξερχόμενα πακέτα) ή
    Destination Address (εισερχόμενα πακέτα)
    στις επικεφαλίδες IP και TCP, UDP, ICMP.
  Μεταφράζονται και τα Source ή Destination Port αντίστοιχα.

## Slide 91: NAPT (2)
Private IP | Private Port | Public IP | Public Port
192.168.0.2 | 3850 | 195.251.252.127 | 10725
192.168.0. 4 | 4005 | 195.251.252.127 | 11342

## Slide 92: Application Level Gateway (ALG)
Όταν μια εφαρμογή βασίζεται στις source και destination διευθύνσεις για να λειτουργήσει σωστά;
  Τα δεδομένα αυτά υπάρχουν και στο πακέτο επιπέδου Application.
  π.χ. τα πακέτα “PORT” και “PASV” στο FTP.
Ο NAT πρέπει να τροποποιήσει και το data τμήμα ενός IP Datagram.
  Αυτό είναι διαφορετικό, αναλόγως εφαρμογής.
  Τη λειτουργία αυτή αναλαμβάνει ένας ALG.

## Slide 93: ALG (2)
Αδυναμία λειτουργίας όταν το IP Payload είναι κρυπτογραφημένο.
  Εκτός και αν ο ALG έχει το κλειδί οπότε:
    Αποκρυπτογραφεί
    Μετατρέπει
    Κρυπτογραφεί
    Προωθεί
  Αυτό όμως είναι CPU Intensive.
Οι περισσότεροι (όλοι) NAT του εμπορίου έχουν ενσωματωμένο έναν FTP ALG.

## Slide 94: Μειονεκτήματα του NAT
Compute – Intensive.
Πολλές εφαρμογές δεν λειτουργούν πάνω από NAT αν δεν υλοποιηθεί ο αντίστοιχος ALG.
  Ο ALG τρέχει πάνω στον NAT.
  Άρα, ακόμα και αν υλοποιήσουμε έναν ALG για την εφαρμογή μας, δεν θα μπορούμε να τον εγκαταστήσουμε…
Πολλές εφαρμογές δεν μπορούν να λειτουργήσουν ούτε με ALG.

## Slide 95: Internet Control Message Protocol (ICMP)
Στέλνεται μήνυμα ICMP όταν κάτι αναπάντεχο συμβεί στο datagram που περνάει από ένα δρομολογητή (ειδοποίηση λάθους, όχι διόρθωση)
Ελέγχεται η λειτουργία (αν είναι ενεργός) κόμβων στο Internet
Α
Απέρριψα το datagram λόγω:
υπέρβασης χρόνου ζωής
συμφόρησης δικτύου
έλλειψης δυνατότητας εύρεσης δικτύου
R
Data
ICMP


## Slide 96: ICMP (2)
Μονάδα δεδομένων: ICMP-PDU (Protocol Data Unit) [Επικεφαλίδα + Δεδομένα]
Χρησιμοποιεί το IP datagram (encapsulation)
Για να γνωρίζει το IP αν πρόκεται για data ή ICMP μήνυμα  πεδίο Πρωτόκολλο της IP επικεφάλίδας
IP - Επικ/δα
ICMP - PDU
IP – Datagram
IP - Επικ/δα
ICMP – Επικ/δα
IP – Datagram
ICMP – Δεδομένα
Επικεφαλίδα
Δεδομένα


## Slide 97: ICMP (3)
Δεν αφορά τα ICMP μηνύματα, αν χαθεί το ICMP μήνυμα, ο δρομολογητής δεν θα ενημερωθεί ότι δεν παραδόθηκε, ο αποστολέας δεν θα μάθει το πρόβλημα.

## Slide 98: Παραδείγματα ICMP μηνυμάτων
Echo Request / Echo Reply
Ο Α θέλει να διαπιστώσει αν μπορεί να επικοινωνήσει με τον Β
Echo Reply
Α
B
Echo Request
Κωδικός (0)
8
16
24
32
0
Τύπος (8 ή 0)
Άθροισμα Ελέγχου
Προαιρετικά Δεδομένα
Αριθμός Σειράς
Προσδιοριστής
Προσδιορίζουν αν είναι echo request ή echo reply
Χρησιμοποιούνται για ένα προς ένα αντιστοίχιση ερώτησης και απάντησης, όπως στους αριθμούς σειράς

## Slide 99: Παραδείγματα ICMP μηνυμάτων (2)
Echo Request / Echo Reply (2)
Έχουν υλοποιηθεί στο εργαλείο ping
Έλεγχος συνδεσιμότητας σε ολόκληρη διαδρομή
Μέτρηση απόδοσης (στέλνω πολλά ψευδο-datagrams συγκεκριμένου μεγέθους και υπολογίζω ελάχιστη, μέγιστη και μέση καθυστέρηση)


Εφαρμογές

## Slide 100: Παραδείγματα ICMP μηνυμάτων (3)
Destination Unreachable
Στέλνεται από κόμβο που απορρίπτει το datagram γιατί δεν μπορεί να προσεγγίσει τον προορισμό
δεν μπορεί να προσεγγίσει Δίκτυο / Host / Πρωτόκολλο το datagram είχε DF = 1 και δεν χωρούσε να περάσει στο datagram είχε τεθεί ανύπαρκτη διαδρομή για routing
Αιτία απόρριψης
Κωδικός (0-5)
8
16
24
32
0
Τύπος (3)
Άθροισμα Ελέγχου
IP επικεφαλίδα + πρώτα 64 bits του datagram
Μη χρησιμοποιούμενα (πρέπει να είναι 0)
Πρώτα 64 bits επικεφαλίδων ανωτέρων επιπέδων (TCP / UDP)
Έτσι δηλώνει ποιο (ID) datagram χάθηκε

## Slide 101: Παραδείγματα ICMP μηνυμάτων (4)
Source Quench
Απόρριψη λόγω συμφόρησης δικτύου
Parameter Problem
Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο IP datagram
Redirect
Αίτηση στον αποστολέα για επαναδρομολόγηση του datagram (μέσω κάποιου δρομολογητή)

## Slide 102: Παραδείγματα ICMP μηνυμάτων (5)
Time Exceeded
Όταν απορρίπτεται datagram που έχει παραμείνει πολύ στο δίκτυο (TTL  0)
Κωδικός (0 ή 1)
8
16
24
32
0
Τύπος (11)
Άθροισμα Ελέγχου
IP επικεφαλίδα + πρώτα 64 bits του datagram
Μη χρησιμοποιούμενα (πρέπει να είναι 0)

## Slide 103: Παραδείγματα ICMP μηνυμάτων (6)
Time Exceeded (2): Όταν απορρίπτεται datagram που έχει παραμείνει πολύ στο δίκτυο (TTL  0)
Address Mask Request/Address Mask Reply
Για να πληροφορηθεί ένας κόμβος τη μάσκα υποδικτύου
Trace Route: Εύρεση διαδρομής που ακολουθούν τα datagrams για να φτάσουν σε κάποιον παραλήπτη
Βάζουμε TTL = 1: Το datagram απορρίπτεται από τον πρώτο κόμβο και από το ICMP μήνυμα που στέλνει ο κόμβος αυτός (από την IP – επικ/δα) μαθαίνουμε τη διεύθυνσή του
Βάζοντας TTL = 2, 3, … μαθαίνουμε τις IP – διευθύνσεις και των υπόλοιπων ενδιάμεσων κόμβων
Η τοπολογία αλλάζει κάθε 3 min  Τα αποτελέσμ. μάλλον θα είναι σωστά
Εφαρμογή
Α
Β

## Slide 104: Ping (Packet Inter-Network Groper)
Εργαλείο εντοπισμού και απόδοσης ενός απομακρυσμένου δικτυακού πόρου
Echo Request – Echo Reply (το χρονικό διάστημα μεταξύ ping και reply λέγεται lag και προσδιορίζει την ποιότητα της σύνδεσης)
Συνηθισμένη τιμή lag: 0.02 – 0.08 sec
Χρησιμοποιείται και σε επιθέσεις...
  Ping of death
  Ping flood
  Επίθεση smurf

## Slide 105: Ping (2)
Παράμετροι | Χρήση
-n αριθμός | Ο αριθμός των echo requests που θα σταλούν, default: 4
-w timeout | Σε msec, default: 1000 msec
-l μέγεθος | Μέγεθος ping packet, default: 32 bytes
-f | Ορισμός του Don’t Fragment bit, default: επιτρέπεται
Destination net unreachable: δεν υπάρχει διαδρομή για τον προορισμό
Request timed out: δεν υπήρξε απάντηση στον προκαθορισμένο χρόνο
  Router down
  Host down
  Μεγάλη καθυστέρηση

## Slide 106: Παράδειγμα ping
ping dias.aueb.gr
ή
ping 195.251.250.142

## Slide 107: Παράδειγμα traceroute
Εργαλείο ανακάλυψης διαδρομής που ακολουθεί ένα πακέτο για να φτάσει σε κάποιο κόμβο
Στέλνονται echo request ICMP πακέτα, αυξάνοντας σταδιακά το TTL
Στέλνονται 3 πακέτα κάθε φορά, 3 RTT, μεγάλη απόκλιση  αστάθεια στη σύνδεση, *  χάθηκε το πακέτο

## Slide 108: Παράδειγμα trace route

## Slide 109: PathMTU Discovery
Το μικρότερο MTU που υποστηρίζεται σε μια διαδρομή είναι το PathMTU
Διαχείριση για «υπερμεγέθη» πακέτα:
  Επιτρέπεται ο κατακερματισμός
  Ανακάλυψη του PathMTU (μέσω ICMP) και δημιουργία του πακέτου με βάση αυτό
Αν το ICMP είναι απενεργοποιημένο, τότε το PathMTU Discovery δεν μπορεί να δουλέψει

## Slide 110: Tunneling (Διοχέτευση σε Σήραγγα)
Η σήραγγα είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει σε ένα πρωτόκολλο τη διάσχιση ενός δικτύου που δεν το υποστηρίζει ή την ενθυλάκωση ενός IP datagram μέσα σε ένα άλλο IP datagram
Εξυπηρέτηση της επικοινωνίας ενός ιδιωτικού δικτύου μέσω ενός δημοσίου (Virtual Private Netoworks)

## Slide 111: Tunneling
Overlay Network
Με την ενθυλάκωση μειώνεται το μέγεθος των data για τα «πραγματικά» δεδομένα

## Slide 112: Tunneling (2)
Multiprotocol Routers

## Slide 113: Τέλος Ενότητας # 5
Μάθημα: Δίκτυα Επικοινωνιών
Ενότητα # 5: Επίπεδο Δικτύου
Διδάσκων: Θεόδωρος Αποστολόπουλος
Τμήμα: Πληροφορικής