## Slide 1: Δίκτυα Επικοινωνιών
Ενότητα # 3: Υπο-Επίπεδο Ελέγχου Προσπέλασης Μέσων
Διδάσκων: Θεόδωρος Αποστολόπουλος
Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 2: Υπο-επιπεδο ελεγχου προσπελασησ μεσων
Επιμέλεια παρουσίασης Άννα Κεφάλα

## Slide 3: Έλεγχος προσπέλασης μέσων
Το πρόβλημα κατανομής καναλιού
  Στατική κατανομή καναλιού
  Παραδοχές για δυναμική εκχώρηση
Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης
  ALOHA
  Πολλαπλή πρόσβαση με ανίχνευση φέροντος
  Πρωτόκολλα για ασύρματα LAN

## Slide 4: Το πρόβλημα κατανομής καναλιού
Υπάρχουν δύο είδη ζεύξεων
  Σημείο σε σημείο (point to point)
  Ευρείας εκπομπής (broadcast)
    Ή τυχαίας προσπέλασης ή πολλαπλής προσπέλασης
Κανάλια ευρείας εκπομπής
  Κάθε μετάδοση γίνεται αντιληπτή από όλους
  Συνηθισμένο σε τοπικά και ασύρματα δίκτυα

## Slide 5: Το πρόβλημα κατανομής καναλιού
Επίπεδο ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (MAC, Medium Access Control)
  Χρησιμοποιείται σε κανάλια εκπομπής
  Καθορίζει ποιος θα μεταδώσει σε κάθε στιγμή
  Ουσιαστικά βρίσκεται κάτω από το επίπεδο ζεύξης
  Χρησιμοποιούνται διάφορα πρωτόκολλα και προσεγγίσεις

## Slide 6: Στατική κατανομή καναλιού
Γιατί όχι FDM ή TDM;
  Οι τεχνικές αυτές μοιράζουν το κανάλι σε n μέρη
  Κατάλληλες για σταθερή κίνηση και χρήστες
    Παράδειγμα: μετάδοση ραδιοφώνου ή τηλεόρασης
    Σταθερό πλήθος σταθμών με σταθερό εύρος ζώνης
  Αν ένας χρήστης έχει περισσότερη κίνηση;
    Τότε η κίνησή του καθυστερεί σε μια ουρά μετάδοσης
  Αν ένας χρήστης έχει λιγότερη κίνηση;
    Τότε το κανάλι του πάει χαμένο
  Ακατάλληλες για τα δίκτυα υπολογιστών
    Απρόβλεπτο πλήθος χρηστών
    Απρόβλεπτη κίνηση ανά χρήστη
  Χρειαζόμαστε δυναμικές μεθόδους κατανομής

## Slide 7: Παραδοχές για δυναμική εκχώρηση
Ανεξάρτητη κίνηση
  Κάθε σταθμός (χρήστης) παράγει κίνηση ανεξάρτητα
  Συνήθως υποθέτουμε κίνηση Poisson
    Μη ρεαλιστική υπόθεση, αλλά πιο εύκολη στο χειρισμό
Μοναδικό κανάλι
  Όλη η επικοινωνία γίνεται από το κανάλι αυτό
  Όλοι ακούνε όλους τους άλλους

## Slide 8: Παραδοχές για δυναμική εκχώρηση
Εμφανείς συγκρούσεις
  Αν δύο σταθμοί στείλουν ταυτόχρονα συγκρούονται
  Τα πλαίσια που συγκρούονται χάνονται
    Δεν ισχύει πάντα στα ασύρματα δίκτυα
  Όλοι μπορούν να παρατηρήσουν ότι έχουμε σύγκρουση
    Δεν είναι τόσο εύκολο στα ασύρματα δίκτυα

## Slide 9: Παραδοχές για δυναμική εκχώρηση
Συνεχής ή διακριτός χρόνος
  Είτε μπορούμε να στείλουμε σε οποιαδήποτε στιγμή
  Είτε μπορούμε να στείλουμε μόνο στην αρχή μιας υποδοχής
    Πιο αποδοτικό αλλά απαιτεί συγχρονισμό των υποδοχών

## Slide 10: Παραδοχές για δυναμική εκχώρηση
Ανίχνευση φέροντος ή μη ανίχνευση φέροντος
  Είτε οι σταθμοί μπορούν να ανιχνεύσουν τις μεταδόσεις
    Άρα δεν ξεκινάνε την αποστολή όσο μεταδίδουν άλλοι
    Συνηθισμένο στα ενσύρματα κανάλια
  Είτε οι σταθμοί δεν μπορούν να ανιχνεύσουν τις μεταδόσεις
    Πιθανόν να μπορούν να ανιχνεύσουν μόνο ορισμένες
    Άρα θα δουν τις συγκρούσεις μόνο εκ των υστέρων
    Συνηθισμένο στα ασύρματα κανάλια

## Slide 11: ALOHA
Το σύστημα Aloha
  Κάθε σταθμός μεταδίδει όποτε θέλει πλαίσια σταθερού μεγέθους
  Αν δύο μεταδόσεις επικαλυφθούν, έχουμε σύγκρουση
    Ακόμη και για 1 bit επικάλυψης
    Εντοπισμός μέσω CRC
  Σε περίπτωση σύγκρουσης ξαναδοκιμάζουμε αργότερα
    Περιμένουμε τυχαίο διάστημα για να μην συγκρουστούμε ξανά
    Μπορεί να ακούμε το κανάλι για συγκρούσεις
    Μπορεί ένας κεντρικός σταθμός να αναμεταδίδει τα πλαίσια

## Slide 12: ALOHA

## Slide 13: ALOHA
Απόδοση συστήματος Aloha
  Ποια είναι η πιθανότητα επιτυχούς μετάδοσης P0;
  Έστω μία τυχαία μετάδοση στο σκιασμένο διάστημα
  Θα συγκρουστεί με οποιεσδήποτε μεταδόσεις την καλύπτουν
  Το ευαίσθητο διάστημα είναι δύο χρόνοι μετάδοσης
  Έστω παραγωγή πλαισίων κατά Poisson με μέσο ρυθμό G
  Τότε ισχύει ότι P0=e-2G

## Slide 14: ALOHA

## Slide 15: ALOHA
Απόδοση συστήματος Aloha
  Ο ρυθμός παραγωγής νέων πλαισίων είναι N πλαίσια
  Μαζί με τις αναμεταδόσεις ο ρυθμός γίνεται G πλαίσια
  Έστω ότι η πιθανότητα επιτυχούς μετάδοσης είναι P0
  Τότε η ρυθμαπόδοση είναι S=GP0=Ge-2G
  Το S μεγιστοποιείται με G=0.5, όπου S=1/2e=18.4%
  Προσοχή: ισχύει όταν έχουμε πολύ φόρτο!

## Slide 16: ALOHA

## Slide 17: Slotted ALOHA
  Έστω ότι χωρίζουμε το χρόνο σε υποδοχές ενός πλαισίου
  Η μετάδοση επιτρέπεται μόνο στην αρχή κάθε υποδοχής
    Αυτό απαιτεί κάποιο κεντρικό σήμα συγχρονισμού
  Το ευαίσθητο διάστημα γίνεται ένας χρόνος μετάδοσης
  Με τις ίδιες υποθέσεις, ισχύει ότι P0=e-G
  Η ρυθμαπόδοση είναι S=GP0=Ge-G
  Το S μεγιστοποιείται με G=1, όπου S=1/e=36.8%
  Πάλι, ισχύει όταν έχουμε πολύ φόρτο

## Slide 18: ALOHA
Γιατί μας ενδιαφέρει το Aloha;
  Αν και έχει χαμηλή απόδοση, είναι πάρα πολύ απλό!
  Χρησιμοποιείται ευρέως για δέσμευση πόρων
    Παραδείγματα: κινητή τηλεφωνία, WiMAX

## Slide 19: Πολλαπλή πρόσβαση με ανίχνευση φέροντος
Ανίχνευση φέροντος (Carrier Sense)
  Στο Aloha κάθε σταθμός μεταδίδει όποτε θέλει
  Στην ανίχνευση φέροντος ακούμε το κανάλι πρώτα
    Αν γίνεται άλλη μετάδοση, περιμένουμε
    Έτσι αποφεύγουμε τις βέβαιες συγκρούσεις
  Πολλές παραλλαγές σε αυτή τη βασική τεχνική
    Λέγεται πολλαπλή πρόσβαση με ανίχνευση φέροντος (CSMA)

## Slide 20: Πολλαπλή πρόσβαση με ανίχνευση φέροντος
Επίμονο CSMA
  Όταν το μέσο είναι κενό, μεταδίδουμε αμέσως
  Αν περιμένουν πολλοί, θα συγκρουστούν
    Θα ξαναδοκιμάσουν μετά από τυχαίο χρονικό διάστημα
  Πιθανότητα σύγκρουσης και λόγω καθυστέρησης διάδοσης
    Μπορεί να συγκρουστούμε με μια μετάδοση που ξεκίνησε πριν λίγο
    Η πιθανότητα εξαρτάται από την καθυστέρησης διάδοσης

## Slide 21: Πολλαπλή πρόσβαση με ανίχνευση φέροντος
Μη επίμονο CSMA
  Όταν το μέσο δεν είναι κενό, περιμένουμε τυχαίο διάστημα
  Αποφεύγονται οι συγκρούσεις στο τέλος μιας μετάδοσης
Επίμονο-p CSMA
  Μεταδίδουμε μόνο σε υποδοχές (άρα απαιτείται συγχρονισμός)
  Αν το κανάλι είναι κενό μεταδίδουμε με πιθανότητα p
  Με πιθανότητα 1-p περιμένουμε την επόμενη υποδοχή

## Slide 22: Πολλαπλή πρόσβαση με ανίχνευση φέροντος

## Slide 23: Πολλαπλή πρόσβαση με ανίχνευση φέροντος
CSMA με ανίχνευση συγκρούσεων (CSMA/CD)
  Έστω ότι ο αποστολέας μπορεί να ανιχνεύει τις συγκρούσεις
    Δύσκολο στα ασύρματα μέσα όπου η μετάδοση καλύπτει τη λήψη
    Πρέπει και το σύστημα σηματοδοσίας να βοηθάει
  Τότε μπορούμε να σταματήσουμε τη μετάδοση σε σύγκρουση
    Σπατάλη λιγότερου χρόνου μετάδοσης
  Ουσιαστικά το κανάλι βρίσκεται σε τρεις καταστάσεις
    Είτε μεταδίδεται κάποιο πλαίσιο και όλοι περιμένουν
    Είτε είμαστε σε περίοδο ανταγωνισμού για μεταδόσεις
    Είτε δεν θέλει να μεταδώσει κανείς

## Slide 24: Πολλαπλή πρόσβαση με ανίχνευση φέροντος

## Slide 25: Πόσο κοστίζει μία σύγκρουση στο CSMA/CD;
  Έστω ότι χρόνος διάδοσης από άκρο σε άκρο είναι t
  Ένας σταθμός αρχίζει να μεταδίδει τη στιγμή t0
  Η μετάδοσή θα φτάσει στο άλλο άκρο τη στιγμή t0+t
  Μπορεί κάποιος άλλος να άρχισε να μεταδίδει τότε
  Η σύγκρουση θα γίνει αντιληπτή λοιπόν τη στιγμή t0+2t
  Παρόμοιο με slotted Aloha με διάρκεια υποδοχής 2t
  Αυτό όμως ισχύει μόνο για την περίοδο ανταγωνισμού!
    Στο Aloha, η σύγκρουση καταστρέφει όλο το πλαίσιο
    Στο CSMA/CD, καταστρέφει μόνο την υποδοχή
  Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται στο κλασικό Ethernet
    Χρήση κοινού καλωδίου περιορισμένου μήκους
    Δυνατότητα ανίχνευσης φέροντος
    Δεν χρησιμοποιείται πια, γιατί δεν έχουμε κοινό καλώδιο

## Slide 26: Πρωτόκολλα για ασύρματα LANs
Ιδιαιτερότητες ασύρματων LAN
  Η ανίχνευση συγκρούσεων είναι ανέφικτη
    Ο τοπικός πομπός εξαφανίζει τον απομακρυσμένο
    Οι συγκρούσεις ανακαλύπτονται με επιβεβαιώσεις
  Χρησιμοποιείται ένα κοινό κανάλι μετάδοσης
    Κάθε μετάδοση λαμβάνεται σε μια περιορισμένη ακτίνα
  Πρόβλημα κρυφού σταθμού
    Ο A και ο C δεν ακούνε ο ένας τον άλλον, τους ακούει όμως ο B
  Πρόβλημα εκτεθειμένου σταθμού
    Ο B και ο C ακούνε ο ένας τον άλλον
    Οι μεταδόσεις τους όμως δεν συγκρούονται στον A και στον D

## Slide 27: Πρωτόκολλα για ασύρματα LANs

## Slide 28: Πρωτόκολλα για ασύρματα LANs
Πολλαπλή πρόσβαση με αποφυγή συγκρούσεων (MACA)
  Έστω ότι ο A θέλει να στείλει στον B ένα πλαίσιο μήκους n
  Αρχικά ο A στέλνει ένα μικρό πλαίσιο RTS(n)
    Αυτό κάνει την περιοχή κοντά στον A να σιωπήσει
  Ο B απαντά με ένα μικρό πλαίσιο CTS(n)
    Αυτό κάνει την περιοχή κοντά στον B να σιωπήσει
  Μπορούμε να έχουμε συγκρούσεις μόνο στα RTS/CTS

## Slide 29: Ethernet
  Φυσικό επίπεδο κλασικού Ethernet
  MAC κλασικού Ethernet
  Απόδοση Ethernet
  Ethernet μεταγωγής
  Γρήγορο Ethernet
  Gigabit Ethernet
  Ethernet 10 Gigabit
  Ανασκόπηση του Ethernet

## Slide 30: Ethernet
Εξέλιξη του Ethernet
  Το κλασικό Ethernet χρησιμοποιούσε κοινό καλώδιο
    Ταχύτητες 3-10 Mbps
  Το σύγχρονο Ethernet χρησιμοποιεί μεταγωγείς
    Ταχύτητες 100 Mbps – 10 Gbps (και πλέον)
  Τυποποιήθηκε ως IEEE 802.3 (και επεκτάσεις)
Κλασικό Ethernet
  Σχεδιάστηκε στη Xerox με βάση το Aloha
  Τυποποιήθηκε από Digital, Intel και Xerox (DIX)
  Χρήση ενός καλωδίου που πηγαίνει από μηχανή σε μηχανή
    Thick Ethernet: παχύ ομοαξονικό καλώδιο
    Thin Ethernet: λεπτό ομοαξονικό καλώδιο

## Slide 31: Φυσικό επίπεδο κλασικού Ethernet
Φυσικό επίπεδο
  Κωδικοποίηση Manchester
  Μέγιστο συνολικό μήκος καλωδίου 2.5 km
  Μέχρι 4 επαναλήπτες (ενισχυτές) στο καλώδιο
Επίπεδο MAC
  Προοίμιο 8 byte στην αρχή του πλαισίου
    Ακολουθία 101010….11
    για συγχρονισμό

## Slide 32: MAC κλασικού Ethernet
Διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 6 bytes
  Αν το πρώτο bit είναι 1 είναι διεύθυνση πολυεκπομπής
  Αν όλα τα bit είναι 1 είναι η διεύθυνση ευρείας εκπομπής
Οι διευθύνσεις Ethernet είναι μοναδικές
  Τα πρώτα 3 byte εξαρτώνται από τον κατασκευαστή
  Τα υπόλοιπα 3 byte είναι μοναδικά ανά κατασκευαστή
  Προγραμματίζονται στην κάρτα από το εργοστάσιο

## Slide 33: MAC κλασικού Ethernet
Δεδομένα έως 1500 byte
  Λόγω περιορισμένης μνήμης την εποχή της σχεδίασης!
Συμπλήρωση έως 46 byte
  Ένα έγκυρο πλαίσιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 64 byte
  Οι κεφαλίδες είναι 18 byte, άρα συμπλήρωση έως 46 byte
Άθροισμα ελέγχου 4 byte
  Χρήση CRC-32 για εντοπισμό σφαλμάτων

## Slide 34: MAC κλασικού Ethernet
Γιατί χρειάζεται ελάχιστο μήκος πλαισίου;
  Έστω ότι ο χρόνος διάδοσης από άκρο σε άκρο είναι t
  Το ελάχιστο πακέτο πρέπει να διαρκεί 2t
  Αλλιώς δεν θα καταλάβουμε ότι έχουμε σύγκρουση!
  Σε περίπτωση σύγκρουσης στέλνουμε 48 bit θορύβου

## Slide 35: MAC κλασικού Ethernet
Πόσο είναι το ελάχιστο μήκος πλαισίου;
  Το 2t είναι μέχρι 50 μsec στο κλασικό Ethernet
    Αυτός είναι ο λόγος για το μέγιστο μήκος καλωδίου
  Με ταχύτητα 10 Mbps, στέλνουμε 500 bits σε 2t
  Ορίζουμε λοιπόν ελάχιστο μήκος 512 bits = 64 bytes

## Slide 36: MAC κλασικού Ethernet
Χρήση επίμονου CSMA
  Μόλις το κανάλι γίνει διαθέσιμο, στέλνουμε αμέσως
  Σε περίπτωση σύγκρουσης περιμένουμε τυχαίο διάστημα
  Αν το κανάλι είναι κενό, στέλνουμε πάλι αμέσως
Δυαδική εκθετική οπισθοχώρηση
  Μετά από μία σύγκρουση ο χρόνος χωρίζεται σε υποδοχές
  Κάθε υποδοχή διαρκεί 2t, δηλαδή 512 bits / 51.2 μsec

## Slide 37: MAC κλασικού Ethernet
Δυαδική εκθετική οπισθοχώρηση
  1η σύγκρουση: ο σταθμός μεταδίδει στην υποδοχή 0 ή 1
  2η σύγκρουση: ο σταθμός μεταδίδει στην υποδοχή 0, 1, 2 ή 3
  i-στη σύγκρουση: ο σταθμός μεταδίδει στην υποδοχή 0, … , 2i-1
  Κάθε υποδοχή έχει ίση πιθανότητα επιλογής
  Όποιος μεταδώσει πρώτος κερδίζει, οι άλλοι περιμένουν
  Δεν αυξάνουμε άλλο μετά τη 10η σύγκρουση (1024 υποδοχές)
  Τα παρατάμε εντελώς (σφάλμα) μετά την 16η σύγκρουση
  Αυξάνουμε σταδιακά το διάστημα ανταγωνισμού
  Αυτόματη προσαρμογή στον φόρτο του δικτύου

## Slide 38: Απόδοση Ethernet
Ανάλυση απόδοσης του Ethernet
  Υποθέτουμε ότι η πιθανότητα αναμετάδοσης είναι p
    Η πλήρης μοντελοποίηση της οπισθοχώρησης είναι περίπλοκη
  Με k χρήστες η πιθανότητα επιτυχίας είναι A=kp(1-p)k-1
    Μεγιστοποιείται με p=1/k οπότε A=1/e όταν το k γίνεται άπειρο
  Η πιθανότητα να φτάσουμε τις j υποδοχές είναι A(1-A)j-1
  Το μέσο πλήθος υποδοχών μέχρι την επιτυχία είναι 1/A

## Slide 39: Απόδοση Ethernet
Ανάλυση απόδοσης του Ethernet
  Άρα με χρόνο διάδοσης 2t, θα περιμένουμε 2t/Α
  Έστω ότι το μέσο πλαίσιο προς μετάδοση απαιτεί P sec
  Τότε η απόδοση είναι P/(P+2t/A) ή 1/(1+2BLe/cF)
    F bits ανά πλαίσιο, B bps ταχύτητα, L μήκος καλωδίου
  Η αύξηση ταχύτητας ή/και απόστασης μειώνει την απόδοση
    Δεν κάνει για γρήγορα δίκτυα μεγάλων αποστάσεων
  Η αύξηση του μεγέθους των πλαισίων αυξάνει την απόδοση

## Slide 40: Απόδοση Ethernet
Ανάλυση απόδοσης του Ethernet
  Απόδοση ανάλογα με το πλήθος των έτοιμων σταθμών
  Με λίγους σταθμούς έχουμε καλύτερη αξιοποίηση
    Σταδιακά πάμε στο ασυμπτωτικό όριο
  Συμφέρουν τα μεγαλύτερα πακέτα
    Με πακέτα 1 KB έχουμε απόδοση τουλάχιστον 85%
    Πολύ καλύτερο από το Aloha (με ή χωρίς υποδοχές)

## Slide 41: Απόδοση Ethernet

## Slide 42: Ethernet μεταγωγής
Διανομείς (hubs): εξέλιξη του κλασικού Ethernet
  Το ενιαίο καλώδιο δυσκολεύει τον εντοπισμό προβλημάτων
  Με τον διανομέα έχουμε καλώδια προς όλους τους σταθμούς
    Άμεσος εντοπισμός αποσυνδέσεων
    Εύκολη σύνδεση/αποσύνδεση σταθμών

## Slide 43: Ethernet μεταγωγής
Διανομείς (hubs): εξέλιξη του κλασικού Ethernet
  Τα καλώδια ενώνονται ηλεκτρικά μέσα στον διανομέα
    Χρήση καλωδίων τηλεφωνίας UTP Cat 3
    Καλώδια UTP Cat 5 για μεγαλύτερες αποστάσεις
  Η χωρητικότητα/απόδοση παραμένει η ίδια
    Οι συγκρούσεις περιορίζουν πάντα την απόδοση

## Slide 44: Ethernet μεταγωγής
Μεταγωγείς (switches): το σύγχρονο Ethernet
  Εξωτερικά παρόμοιοι με τους διανομείς
  Εσωτερικά όμως, πολύ διαφορετικοί!
    Κάθε πλαίσιο αντιγράφεται μόνο στην σωστή έξοδο
    Κάθε παραλήπτης λαμβάνει μόνο τα πλαίσια που πρέπει
  Αποφυγή των συγκρούσεων
    Μπορούμε να έχουμε πολλές μεταδόσεις ταυτόχρονα
    Χρήση αμφίδρομης μετάδοσης σε κάθε καλώδιο

## Slide 45: Ethernet μεταγωγής
Μεταγωγείς (switches): το σύγχρονο Ethernet
  Ανάγκη αποθήκευσης πλαισίων
    Για ταυτόχρονες αποστολές πλαισίων στον ίδιο παραλήπτη
  Σύνδεση μεταγωγέων μεταξύ τους ή/και με διανομείς

## Slide 46: Fast Ethernet
Γρήγορο Ethernet (802.3u)
  Ανάγκη αύξησης ταχύτητας του δικτύου
    Οι μεταγωγείς δεν αυξάνουν την ταχύτητα ανά σταθμό
  Ίδιο μορφότυπο πακέτων, ίδια διεπαφή, ίδια λειτουργία
    Υπήρχε εναλλακτική πρόταση για μεγαλύτερες αλλαγές
    Τυποποιήθηκε ως 802.12 αλλά απέτυχε στην αγορά

## Slide 47: Fast Ethernet
  Ο χρόνος bit από 100 nsec έγινε 10 nsec
  Επιτρέπονται μόνο καλωδιώσεις με διανομείς ή μεταγωγείς
    Το ενιαίο καλώδιο θα έπρεπε να είναι μέχρι 250 μέτρα!

## Slide 48: Fast Ethernet – 3 τύποι καλωδιώσεων
100Base-T4: Τέσσερα ζεύγη UTP Cat 3
  Συμβατότητα με υπάρχοντα καλώδια τηλεφωνίας
  Ταχύτητα σηματοδοσίας 25 MHz σε κάθε ζεύγος
    Στο απλό Ethernet η σηματοδοσία είναι 20 MHz (Manchester)
  Τα 2 ζεύγη έχουν σταθερή κατεύθυνση, τα άλλα 2 αλλάζουν
    Σε κάθε στιγμή έχουμε 3 ζεύγη προς την σωστή κατεύθυνση

## Slide 49: Fast Ethernet – 3 τύποι καλωδιώσεων
100Base-TΧ: Δύο ζεύγη UTP Cat 5
  Σηματοδοσία στα 125 MHz σε κάθε ζεύγος
  Κωδικοποίηση 4B/5B: προέρχεται από το FDDI
    Ομαδοποίηση 5 σημάτων με 2 επίπεδα: 32 συνδυασμοί
    Οι 16 συνδυασμοί κωδικοποιούν 4 bit δεδομένων
    Άλλοι συνδυασμοί χρησιμοποιούνται για έλεγχο και πλαισίωση
  Χρήση δύο μόνο ζευγών (ένα ανά κατεύθυνση)

## Slide 50: Fast Ethernet – 3 τύποι καλωδιώσεων
100Base-FX: δύο πολύτροπες οπτικές ίνες
  Πλήρως αμφίδρομη επικοινωνία σε μεγάλες αποστάσεις (2 km)
Εξοπλισμός μεταγωγής
  Στο 100Base-T (TX ή T4) επιτρέπονται και διανομείς
  Στο 100Base-FX επιτρέπονται μόνο μεταγωγείς λόγω απόστασης
  Όλοι σχεδόν οι μεταγωγείς λειτουργούν σε 10/100 Mbps

## Slide 51: Gigabit Ethernet
Gigabit Ethernet: τυποποιήθηκε ως 802.3ab
  Ίδια ιδέα με το Γρήγορο Ethernet: δεκαπλασιασμός ταχύτητας
Πλήρως αμφίδρομο: χρήση μεταγωγέα
  Σε κάθε καλώδιο είναι αδύνατον να συμβεί σύγκρουση
  Ο μεταγωγέας επιπλέον αποθηκεύει τα εισερχόμενα πλαίσια
    Αν η εξερχόμενη θύρα δεν είναι διαθέσιμη τα διατηρεί στη μνήμη
  Δεν χρειάζεται το CSMA/CD αφού δεν υπάρχουν συγκρούσεις
    Το μέγιστο μήκος καλωδίου εξαρτάται μόνο από το θόρυβο

## Slide 52: Gigabit Ethernet
Ημιαμφίδρομο: χρήση διανομέα
  Χρήση του CSMA/CD για αποφυγή συγκρούσεων
  Το ελάχιστο πακέτο όμως μεταδίδεται 100 φορές πιο γρήγορα
  Άρα μέγιστο μήκος καλωδίου 100 φορές μικρότερο?
  Δύο λύσεις για χρήση καλωδίων έως 100+100 μέτρα
Επέκταση φορέα
  Το υλισμικό συμπληρώνει τα πλαίσια σε τουλάχιστον 512 byte
  Μεγάλη σπατάλη εύρους ζώνης

## Slide 53: Gigabit Ethernet
Ριπή πλαισίων
  Συνένωση πολλών πλαισίων σε μία μετάδοση
  Το συνενωμένο πλαίσιο συμπληρώνεται σε τουλάχιστον 512 byte
Στην πράξη, χρησιμοποιούμε πάντα μεταγωγείς

## Slide 54: Gigabit Ethernet
1000Base-CX: 2 ζεύγη θωρακισμένων καλωδίων (STP)
  Δεν χρησιμοποιείται λόγω κόστους και μικρής απόστασης
Καλώδια οπτικών ινών: χρήση 2 τύπων λέιζερ
  SX: λέιζερ πλάτους 0.85 micron, πολύτροπες ίνες
  LX: λέιζερ πλάτους 1.3 micron, μονότροπες ή πολύτροπες ίνες

## Slide 55: Gigabit Ethernet
Κωδικοποίηση 8B/10B: χρήση με οπτικές ίνες
  Κάθε ομάδα 8 bit κωδικοποιείται με 10 bit
  Στόχος: ισορροπία 0 και 1, ύπαρξη αρκετών μεταβάσεων
    Κωδικοποίηση τύπου NRZ

## Slide 56: Gigabit Ethernet
1000Base-T: 4 ζεύγη UTP Cat 5 ή Cat 6
  Αμφίδρομη μετάδοση σε κάθε ζεύγος
    Απαιτεί ψηφιακή επεξεργασία για διαχωρισμό των σημάτων
  Παράλληλη μετάδοση και στα 4 ζεύγη με 5 επίπεδα σήματος
    Κωδικοποίηση 2 bit δεδομένων σε κάθε καλώδιο
    Προσθήκη bit διόρθωσης σφαλμάτων
  Σηματοδοσία στα 125 MHz, άρα 2 x 4 x 125 = 1000 Mbps

## Slide 57: Gigabit Ethernet
Έλεγχος ροής: δυνατότητα παύσης μετάδοσης
  Ειδικός τύπος πλαισίου με παράμετρο το χρόνο παύσης
    Ο χρόνος δίνεται σε χρόνους μετάδοσης 1 bit
Πλαίσια Jumbo: μέγεθος έως 9 KB
  Μικρότερη επιβάρυνση στα πλαίσια και στους επεξεργαστές
  Δεν είναι μέρος του προτύπου αλλά υποστηρίζονται ευρέως

## Slide 58: Ethernet 10 Gigabit
Ethernet 10 Gigabit
  Βασίζεται αποκλειστικά σε μεταγωγείς
  Τρεις τύποι οπτικών ινών για μεγάλες αποστάσεις
  Χάλκινο διδυμοαξονικό καλώδιο (αρχική λύση)

## Slide 59: Ethernet 10 Gigabit
Ethernet 10 Gigabit
  Καλώδιο UTP Cat 6a (μεταγενέστερη λύση)
    Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και UTP Cat 5 για μικρές αποστάσεις
    Σηματοδοσία 800 Msymbols/sec με 16 επίπεδα
    Κώδικας LDPC για προστασία από σφάλματα
    Ταχύτητα 2.5 Gbps ανά κατεύθυνση και ζεύγος

## Slide 60: Γιατί το Ethernet επιβιώνει επί 30 χρόνια;
  Απλότητα: δεν χρειάζεται αναδιάρθρωση σε κάθε προσθήκη
    Δεν χρειάζονται πίνακες διάρθρωσης και διευθυνσιοδότησης
    Εύκολη σύνδεση καλωδίων
  Οικονομία: φτηνά καλώδια Thin Ethernet και UTP
    Επαναχρησιμοποίηση καλωδίων UTP
    Οι μεταγωγείς αρχικά δεν ήταν φτηνοί, αλλά έγιναν
  Συμβατότητα: ασυνδεσμικό όπως το IP
  Αξιοπιστία: συζευκτήρες BNC και RJ
    Ακόμη πιο αξιόπιστο με τους μεταγωγείς

## Slide 61: Γιατί το Ethernet επιβιώνει επί 30 χρόνια;
  Εξέλιξη: αύξηση ταχύτητας κατά 1000 φορές
  Σταθερότητα: η διεπαφή του Ethernet δεν έχει αλλάξει
  Ευελιξία: υιοθέτηση ιδεών από άλλα πρότυπα
    Παράδειγμα: κωδικοποιήσεις από Fibre Channel

## Slide 62: Έλεγχος προσπέλασης μέσων
Ασύρματα LAN
  Στοίβα πρωτοκόλλων 802.11
  Φυσικό επίπεδο 802.11
  Υποεπίπεδο MAC 802.11
  Δομή πλαισίων 802.11
  Υπηρεσίες 802.11

## Slide 63: Ασύρματα LANs
Το πρότυπο 802.11 της IEEE
  Κυρίαρχο πρότυπο στα ασύρματα LAN
  Δύο τρόποι λειτουργίας

## Slide 64: Ασύρματα LANs
Με υποδομή (infrastructure mode)
  Όλοι οι πελάτες συνδέονται σε ένα σημείο πρόσβασης
    Δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία μέσω των πελατών
  Το σημείο πρόσβασης συνδέεται με άλλα ή/και με το Διαδίκτυο
Χωρίς υποδομή (ad hoc mode)
  Απευθείας επικοινωνία των πελατών μεταξύ τους

## Slide 65: Στοίβα πρωτοκόλλων 802.11
Κοινό επίπεδο MAC, διάφορα φυσικά επίπεδα
  Θεωρητικά υπάρχει LLC, αλλά δεν χρησιμοποιείται
  802.11: έως και 2 Mbps
    Υπέρυθρες ακτίνες και FHSS (εξαφανίστηκαν), DSSS (υπάρχει)
  802.11b: έως και 11 Mbps, HR-DSSS στα 2.4 GHz
  802.11a: έως και 54 Mbps, OFDM στα 5.4 GHz
  802.11g: έως και 54 Mbps, OFDM στα 2.4 GHz
  802.11n: έως και 600 Mbps, OFDM-MIMO

## Slide 66: Στοίβα πρωτοκόλλων 802.11

## Slide 67: Φυσικό επίπεδο 802.11
Ορθογώνια πολύπλεξη OFDM (802.11a)
  Έως και 54 Mbps στα 5 GHz
  52 συχνότητες, 48 για δεδομένα και 4 για συγχρονισμό
  Πολλές επιλογές διαμόρφωσης και διόρθωσης σφαλμάτων
  7 φορές μικρότερη εμβέλεια από το 802.11b

## Slide 68: Φυσικό επίπεδο 802.11
Ορθογώνια πολύπλεξη OFDM (802.11g)
  Διαμόρφωση OFDM όπως στο 802.11a
  Μετάδοση στα 2.4 GHz όπως στο 802.11b
  Οι περισσότερες κάρτες υποστηρίζουν και τα τρία πρότυπα
OFDM και MIMO (802.11n)
  Κανάλια 40 MHz αντί για 20 MHz
  Αποστολή πολλών πλαισίων μαζί για οικονομία σε πλαισίωση
  Μέχρι και 4 παράλληλες μεταδόσεις με χωριστές κεραίες

## Slide 69: Πρωτόκολλο CSMA/CA
  Αποφυγή των συγκρούσεων με αναμονή πριν την αποστολή
  Επιβεβαίωση των πλαισίων αντί για ανίχνευση συγκρούσεων
  Ο σταθμός επιλέγει έναν τυχαίο αριθμό υποδοχών
  Μόλις ελευθερωθεί το κανάλι, μετράει υποδοχές προς τα κάτω
  Αν αρχίσει άλλη μετάδοση, το μέτρημα σταματάει
    Ξεκινάει ξανά όταν ελευθερωθεί το κανάλι
  Όταν ο μετρητής φτάσει στο μηδέν, ο σταθμός μεταδίδει

## Slide 70: Πρωτόκολλο CSMA/CA
  Στο τέλος λαμβάνει άμεση επιβεβαίωση από το άλλο άκρο
  Σε περίπτωση αποτυχίας, διπλασιάζονται οι υποδοχές αναμονής

## Slide 71: Πρωτόκολλο CSMA/CA

## Slide 72: Πρωτόκολλο CSMA/CA
  Προβλήματα κρυφού και εκτεθειμένου σταθμού
  Προσθήκη εικονικής ανίχνευσης φέροντος
  Κάθε πλαίσιο περιέχει ένα διάνυσμα εκχώρησης δικτύου (NAV)
    Πόσο θα απασχοληθεί το δίκτυο από μια ομάδα μεταδόσεων
    Το NAV ενός πακέτου δεδομένων υπολογίζει και την επιβεβαίωση
  Ακούγοντας ένα πακέτο, ξέρουμε τι θα γίνει και με τα επόμενα
  Μέχρι να λήξει το NAV οι γειτονικοί σταθμοί σιωπούν

## Slide 73: Πρωτόκολλο CSMA/CA
  Χρήση NAV με προαιρετικά πακέτα RTS/CTS
    Ο C ακούει τον A, ο D ακούει τον B
  Το RTS δείχνει πόσο διαρκεί όλη η μετάδοση
    Ο C δεν μεταδίδει σε αυτό το διάστημα
  Το CTS δείχνει πόσο διαρκεί η υπόλοιπη μετάδοση
    Ο D δεν μεταδίδει σε αυτό το διάστημα
  Στην πράξη χρησιμοποιείται σπάνια
    Δεν έχει νόημα για μικρά πλαίσια
    Συνήθως όλοι οι σταθμοί ακούνε τα πάντα στο 802.11

## Slide 74: Πρωτόκολλο CSMA/CA

## Slide 75: Υπο-επίπεδο MAC 802.11
Προσαρμογή ρυθμού μετάδοσης
  Αν έχουμε πολλές απώλειες, στέλνουμε πιο αργά
  Πιο εύκολο να αποκωδικοποιηθούν τα πλαίσια
Θρυμματισμός πλαισίων
  Μείωση του μέσου μήκους των πλαισίων
  Κάθε θραύσμα επιβεβαιώνεται και αναμεταδίδεται χωριστά
  Το NAV καλύπτει μόνο το πρώτο θραύσμα
    Μετά χρησιμοποιείται άλλος μηχανισμός αποφυγής συγκρούσεων

## Slide 76: Υπο-επίπεδο MAC 802.11
Πλαίσια φάροι
  Ο σταθμός βάσης περιοδικά εκπέμπει ένα πλαίσιο φάρου
    Πληροφορίες για τη βάση
    Περίοδος αποστολής φάρων
    Πληροφορίες ελέγχου
Εξοικονόμηση ενέργειας (κλασική)
  Ο πελάτης μπορεί να πει ότι πηγαίνει για ύπνο
  Ο σταθμός βάσης ενταμιεύει τα πλαίσια για τον πελάτη
  Σε κάθε πλαίσιο φάρο ο σταθμός βάσης αναφέρει τι έχει
  Όταν ξυπνήσει ο πελάτης, ζητάει τα εκκρεμή πλαίσια

## Slide 77: Υπο-επίπεδο MAC 802.11
Εξοικονόμηση ενέργειας (APSD)
  Ο σταθμός βάσης ενταμιεύει τα πλαίσια για τους πελάτες
  Τα στέλνει όταν λάβει ένα πλαίσιο από τον αντίστοιχο πελάτη
  Κατάλληλο για εφαρμογές με αμφίδρομη κίνηση (π.χ. VoIP)
Προτεραιότητες πλαισίων
  Πώς μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητα π.χ. στο VoIP;
  Αρχικά μέθοδος PCF με έλεγχο από το σταθμό βάσης
  Αντικαταστάθηκε στην πράξη από το 802.11e

## Slide 78: Δομή πλαισίων 802.11
Πλαίσια δεδομένων
  Έλεγχος πλαισίου
    Έκδοση, τύπος (π.χ. δεδομένα), δευτερεύων τύπος (π.χ. RTS)
    Από ή προς σύστημα διανομής, περισσότερα θραύσματα
    Αναμετάδοση, λήθαργος σταθμού, περισσότερα πλαίσια
    Προστατευμένο (κρυπτογραφημένο) πλαίσιο, παράδοση με τη σειρά

## Slide 79: Δομή πλαισίων 802.11
Πλαίσια δεδομένων
  Διάρκεια πλαισίου και επιβεβαίωσης (για ορισμό των NAV)
  Διευθύνσεις προέλευσης και προορισμού (σταθμών και βάσεων)
  Αρίθμηση θραυσμάτων: 12 bit για πλαίσιο, 4 για θραύσμα
  Τα δεδομένα περιέχουν και κεφαλίδα LLC (πρωτόκολλο)

## Slide 80: Υπηρεσίες 802.11
Συσχέτιση: εγγραφή σταθμού σε βάση
  Ο σταθμός μαθαίνει και τα στοιχεία της κυψέλης
Αποσυσχέτιση: διαγραφή σταθμού από βάση
Επανασυσχέτιση: αλλαγή βάσης στο ίδιο σύστημα
Παράδοση δεδομένων: αποστολή και λήψη πλαισίων
  Μη αξιόπιστη, όπως και στο Ethernet

## Slide 81: Υπηρεσίες 802.11
Διανομή: δρομολόγηση πλαισίων σε σταθμούς βάσης
  Διασύνδεση πολλών κυψελών
Ενοποίηση: μετατροπή πλαισίων από και προς 802.11
  Παράδειγμα: Διασύνδεση με δίκτυα Ethernet
Χρονοπρογραμματισμός: προτεραιότητα πλαισίων
  Προαιρετικός συγχρονισμός ρολογιών

## Slide 82: Υπηρεσίες 802.11
Έλεγχος ισχύος μετάδοσης: όρια μετάδοσης
  Εξαρτάται από την περιοχή που βρισκόμαστε
Δυναμική επιλογή συχνότητας: απαγορευμένες περιοχές
Πιστοποίηση ταυτότητας: πιστοποίηση σταθμού / βάσης
  Γίνεται μετά τη συσχέτιση και πριν την παράδοση δεδομένων
  Το αρχικό σύστημα (WEP) είναι προβληματικό
    Βασιζόταν σε κοινά κλειδιά αλλά είχε σφάλματα σχεδίασης

## Slide 83: Υπηρεσίες 802.11
  Το τρέχον σύστημα WPA2 λειτουργεί με δύο τρόπους
    Είτε κοινό κλειδί για όλο το δίκτυο
    Είτε πιστοποίηση ταυτότητας χρήστη
Προστασία απορρήτου: κρυπτογράφηση πλαισίων
  Βασίζεται στο σύστημα AES
  Τα κλειδιά ορίζονται κατά την πιστοποίηση ταυτότητας

## Slide 84: Έλεγχος προσπέλασης μέσων
Ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα
  Σύγκριση 802.11 με 802.16
  Στοίβα πρωτοκόλλων 802.16
  Φυσικό επίπεδο 802.16
  Υποεπίπεδο MAC 802.16
  Δομή πλαισίων 802.16

## Slide 85: Ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα
Γιατί ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα;
  Κάλυψη συνδρομητών από εναλλακτικούς παρόχους
  Οι κεραίες είναι πιο οικονομικές από τα καλώδια
  Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.16 ή WiMAX
Παραλλαγές 802.16
  Αρχικά για σταθερούς σταθμούς με οπτική επαφή
  Προσθήκη επικοινωνίας χωρίς οπτική επαφή
  Στη συνέχεια υποστήριξη κινητών σταθμών
  Σύνθετο πρότυπο με πολλές δυνατότητες

## Slide 86: Ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα
Γιατί χρειάζεται ένα νέο πρότυπο;
  To 802.11 είναι ασύρματο Ethernet
  Το 3G είναι κινητή τηλεφωνία
  Το 802.16 έχει στοιχεία και από τα δύο (όπως το 4G)

## Slide 87: Σύγκριση 802.11 με 802.16
Ομοιότητες με 802.11
  Σύνδεση με το Διαδίκτυο
  Πιθανόν κινητοί σταθμοί
  Τεχνολογίες OFDM και MIMO
Ομοιότητες με 3G
  Κάλυψη μεγάλων περιοχών
  Προηγμένοι σταθμοί και επεξεργασία
  Ακριβής χρονοπρογραμματισμός μεταδόσεων
  Χρήση με αδειοδοτημένο φάσμα
Σχέση με 4G
  Παρόμοιες τεχνολογίες και αδειοδοτημένο φάσμα
  Έμφαση σε σταθερή χρήση
  Δύσκολο να επιβιώσουν και οι δύο τεχνολογίες

## Slide 88: Στοίβα πρωτοκόλλων 802.16
Αρχιτεκτονική 802.16
  Οι σταθμοί βάσης επικοινωνούν με δίκτυο κορμού
  Οι σταθμοί πελατών επικοινωνούν με τη βάση
    Σταθμοί συνδρομητών και κινητοί σταθμοί

## Slide 89: Στοίβα πρωτοκόλλων 802.16
Στοίβα πρωτοκόλλων 802.16
  Παρόμοια αλλά πιο σύνθετη από άλλα πρότυπα 802.x
  Φυσικά υποπεπίπεδα με διάφορες τεχνικές διαμόρφωσης
    Τεχνικές OFDM/OFDMA και μετάδοση στα 2-11 GHz
    Υπάρχουν και άλλες παραλλαγές

## Slide 90: Στοίβα πρωτοκόλλων 802.16
Παρόμοιο αλλά πιο σύνθετο από άλλα πρότυπα 802.x
  Υποεπίπεδο ασφάλειας: κρυπτογραφία και διαχείριση κλειδιών
  Κοινό υποπεπίπεδο MAC
    Προσανατολισμένο σε σύνδεση
    Διαχείριση καναλιού, χρονοπρογραμματισμός μεταδόσεων
    Η βάση διαχειρίζεται το εύρος ζώνης
  Υποπεπίπεδο σύγκλισης αναλόγως υπηρεσίας
    Ανάλογο με το LLC, διαφορετικές επιλογές για IP και ATM

## Slide 91: Φυσικό επίπεδο 802.16
Τεχνολογία μετάδοσης στα 2-11 GHz
  Συνήθως χρήση φάσματος στα 2.5 GHz ή στα 3.5 GHz
  Διάφοροι τύποι καναλιών
    3.5 MHz για σταθερό και 1.25-20 MHz για κινητό
  OFDM: βελτιστοποιημένο για μεγάλες αποστάσεις
    Περισσότερα κανάλια και σύμβολα μεγαλύτερης διάρκειας
    Διαμόρφωση QPSK, QAM-16, QAM-64 ανάλογα με την απόσταση
    Χρήση κωδικών διόρθωσης σφαλμάτων
    Ταχύτητες έως 12.6/6.2 Mbps ανά κανάλι 5 MHz και ανά κεραία

## Slide 92: Φυσικό επίπεδο 802.16
  OFDMA: κατανομή καναλιών στους σταθμούς
    Περισσότερα κανάλια στην κατεύθυνση που τα χρειάζεται
    Χρήση καναλιών από τους σταθμούς που έχουν καλό σήμα
  Χρήση είτε FDD είτε TDD για αμφίδρομη επικοινωνία
    Συνήθως χρησιμοποιείται το TDD (πιο ευέλικτο)

## Slide 93: Φυσικό επίπεδο 802.16
Χρονοπρογραμματισμός μετάδοσης
  Κάθε πλαίσιο αρχίζει με ένα προοίμιο για συγχρονισμό
  Ακολουθεί ο χάρτης μεταδόσεων
    Ο σταθμός βάσης αποφασίζει ποιος θα στείλει και πότε
  Μεταδίδεται όλη η κατερχόμενη κίνηση
  Μικρό κενό για αλλαγή των πομποδεκτών
  Μεταδίδεται όλη η ανερχόμενη κίνηση
  Παράταξη: σύνδεση με σύστημα και αιτήσεις για εύρος ζώνης

## Slide 94: Φυσικό επίπεδο 802.16

## Slide 95: Επίπεδο MAC 802.16
Υποεπίπεδο ασφάλειας
  Κρυπτογράφηση δεδομένων αλλά όχι κεφαλίδων
  Αμοιβαία πιστοποίηση ταυτότητας με δημόσια κλειδιά
  Συμμετρική κρυπτογραφία με ιδιωτικά κλειδιά
Κοινό υποεπίπεδο MAC
  Η κατερχόμενη κατεύθυνση είναι απλή
    Ο σταθμός βάσης αποφασίζει για τα πάντα
    Μπορεί να ομαδοποιεί πολλά πλαίσια για οικονομία

## Slide 96: Επίπεδο MAC 802.16
  Η ανερχόμενη κατεύθυνση απαιτεί κατανομή εύρους ζώνης
    Υποστήριξη διαφορετικών τύπων υπηρεσίας
    Διαφορετικός τρόπος κατανομής ανά υπηρεσία
  Υπηρεσία σταθερού ρυθμού bit (CBR)
    Κατάλληλη για μετάδοση μη συμπιεσμένων μέσων (φωνή)
    Περιοδική απόδοση υποδοχών σε κάθε σύνδεση
Κοινό υποεπίπεδο MAC
  Υπηρεσία μεταβλητού ρυθμού bit πραγματικού χρόνου
    Κατάλληλη για μετάδοση συμπιεσμένων μέσων
    Περιοδικό polling κάθε σύνδεσης από το σταθμό βάσης
    Ο σταθμός αναφέρει πόσο εύρος ζώνης χρειάζεται

## Slide 97: Επίπεδο MAC 802.16
  Υπηρεσία μεταβλητού ρυθμού bit μη πραγματικού χρόνου
    Κατάλληλη για μεταφορές δεδομένων
    Μη περιοδικό polling κάθε σύνδεσης
    Ο σταθμός μπορεί να χρησιμοποιήσει και αιτήσεις εύρους ζώνης
  Υπηρεσία καλύτερης προσπάθειας
    Για όλες τις άλλες χρήσεις
    Αιτήσεις για εύρος ζώνης προς τη βάση
    Χρήση κοινού καναλιού για τις αιτήσεις
    Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μέσω του χάρτη μεταδόσεων

## Slide 98: Δομή πλαισίων 802.16
Κοινή κεφαλίδα πλαισίων MAC
  Προαιρετικό ωφέλιμο φορτίο και CRC δεδομένων
  ΚΡ: κρυπτογραφημένο πλαίσιο, ΑΕ: αν υπάρχει CRC
  ΚK: κλειδί κρυπτογράφησης, CRC κεφαλίδας (μόνο)
  Τύπος: δείχνει αν έχουμε πακετάρισμα ή θρυμματισμό

## Slide 99: Δομή πλαισίων 802.16
Κοινή κεφαλίδα πλαισίων MAC
  Μήκος: περιλαμβάνει την κεφαλίδα
  Αναγνωριστικό σύνδεσης (αφού έχουμε συνδέσεις)
Κεφαλίδα πλαισίων αίτησης εύρους ζώνης
  Περιέχει μόνο αιτούμενο μέγεθος και αναγνωριστικό σύνδεσης

## Slide 100: Έλεγχος προσπέλασης μέσων
Μεταγωγή συνδέσμου μετάδοσης δεδομένων
  Χρήσεις γεφυρών
  Γέφυρες εκμάθησης
  Γέφυρες δένδρου κάλυψης
  Είδη μεταγωγέων
  Εικονικά LAN

## Slide 101: Χρήσεις γεφυρών
Γέφυρες (bridges)
  Συνδέουν διαφορετικά LAN μεταξύ τους
  Εξετάζουν μόνο τη διεύθυνση επιπέδου MAC
    Οι δρομολογητές εξετάζουν τη διεύθυνση επιπέδου δικτύου
    Οι μεταγωγείς ουσιαστικά είναι γέφυρες
  Ιδανικά θέλουμε να είναι διαφανείς και να μη θέλουν διαχείριση

## Slide 102: Χρήσεις γεφυρών
Γιατί να συνδέσουμε διαφορετικά LAN;
  Μπορεί να έχουν δημιουργηθεί ανεξάρτητα
    Παράδειγμα: τμήματα ενός οργανισμού
  Μπορεί να είναι σε διαφορετικούς χώρους
    Παράδειγμα: κτίρια ενός οργανισμού
  Μπορεί να επιτυγχάνουν την κλιμάκωση
    Κάθε LAN λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα
    Οι γέφυρες προωθούν μόνο την αναγκαία κίνηση μεταξύ τους

## Slide 103: Γέφυρες εκμάθησης
Τοπολογίες LAN με γέφυρες
  Σύνδεση κλασικών δικτύων Ethernet
  Σύνδεση Ethernet με διανομείς ή μεταγωγείς
    Σταδιακά οι μεταγωγείς αντικαθιστούν τους διανομείς
  Κάθε καλώδιο/θύρα είναι ένα πεδίο συγκρούσεων
  Χάλκινα καλώδια ή οπτικές ίνες
  Η γέφυρα λαμβάνει όλα τα πλαίσια σε κάθε θύρα
  Τα πλαίσια αναμεταδίδονται μόνο στη σωστή θύρα
    Με βάση τη διεύθυνση προορισμού των πλαισίων

## Slide 104: Γέφυρες εκμάθησης

## Slide 105: Γέφυρες εκμάθησης
Μεταγωγή στις γέφυρες εκμάθησης
  Η γέφυρα περιέχει έναν πίνακα κατακερματισμού
  Για κάθε διεύθυνση, δίνει μία θύρα προορισμού
  Αρχικά ο πίνακας είναι κενός
  Για κάθε πλαίσιο που λαμβάνουμε, εξετάζουμε την προέλευση
    Σημειώνουμε ότι η προέλευση βρίσκεται προς τη θύρα αυτά
    Σταδιακά ο πίνακας συμπληρώνεται με εγγραφές
    Η εγγραφή διαγράφεται μετά από κάποια ώρα
    Αν λάβουμε νέα πλαίσια, ανανεώνουμε την εγγραφή

## Slide 106: Γέφυρες εκμάθησης
Αλγόριθμος μεταγωγής
  Αν το πλαίσιο έρχεται από τη θύρα προορισμού, απόρριψη
  Αλλιώς, προώθηση προς τη θύρα που λέει ο πίνακας
  Αν είναι άγνωστη, μετάδοση σε όλες τις θύρες
    Εκτός από τη θύρα από όπου το λάβαμε

## Slide 107: Γέφυρες δένδρου κάλυψης
Γέφυρες δένδρου κάλυψης
  Για να αυξηθεί η αξιοπιστία προσθέτουμε ζεύξεις
  Αν η τοπολογία αποκτήσει κύκλους, έχουμε πρόβλημα
  Το πλαίσιο F0 μεταδίδεται σε δύο αντίγραφα από την B1

## Slide 108: Γέφυρες δένδρου κάλυψης
Γέφυρες δένδρου κάλυψης
  Η B2 επιστρέφει δύο αντίγραφα στην B1
  Το πλαίσιο θα συνεχίσει να μεταδίδεται για πάντα!
  Οι γέφυρες δένδρου κάλυψης συντονίζονται
    Χρησιμοποιούν δένδρο κάλυψης για να αποφύγουν τους κύκλους
    Ουσιαστικά θυσιάζουν ορισμένες ζεύξεις για να λύσουν το πρόβλημα
    Οι ζεύξεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν αν χαθεί η επικοινωνία

## Slide 109: Γέφυρες δένδρου κάλυψης
Παράδειγμα δένδρου κάλυψης
  Η τοπολογία αρχικά περιέχει κύκλους
  Με την αφαίρεση δύο ζεύξεων γίνεται δένδρο
  Στο δένδρο δεν υπάρχουν κύκλοι εξ ορισμού

## Slide 110: Γέφυρες δένδρου κάλυψης
Λειτουργία γεφυρών δένδρου κάλυψης
  Περιοδική εκπομπή μηνυμάτων σε όλες τις θύρες
  Τα μηνύματα αυτά δεν αναμεταδίδονται
  Κάθε γέφυρα επεξεργάζεται τα μηνύματα των γειτόνων της
  Ο αλγόριθμος βασίζεται στη μοναδικότητα των διευθύνσεων MAC

## Slide 111: Γέφυρες δένδρου κάλυψης
Εκλογή ρίζας
  Κάθε γέφυρα στέλνει ένα μήνυμα με το αναγνωριστικό της
    Το αναγνωριστικό προέρχεται από τη διεύθυνση MAC
  Το μήνυμα περιλαμβάνει και τη γέφυρα που θεωρεί ρίζα
    Είναι η γέφυρα με το μικρότερο αναγνωριστικό
  Σταδιακά όλες οι γέφυρες συμφωνούν στη ρίζα

## Slide 112: Γέφυρες δένδρου κάλυψης
Κατασκευή δένδρου
  Κάθε μήνυμα περιέχει την απόσταση από τη ρίζα
  Κάθε γέφυρα επιλέγει τη γείτονα με τη μικρότερη απόσταση
    Αν είναι πολλοί, διαλέγει αυτή με το μικρότερο αναγνωριστικό
  Όλες οι θύρες εκτός από την επιλεγμένη απενεργοποιούνται
    Στην πραγματικότητα δεν χρησιμοποιούνται για προώθηση
    Ο αλγόριθμος συνεχίζει να τρέχει σε όλες τις θύρες
    Γρήγορη ανάκαμψη από αποτυχίες ζεύξεων/γεφυρών

## Slide 113: Είδη μεταγωγέων
Πώς διαφοροποιούνται όλα τα είδη μεταγωγέων;
  Εξαρτάται από το επίπεδο στο οποίο λειτουργούν
Μεταγωγή φυσικού επιπέδου
  Επαναλήπτης: συνδέει δύο καλώδια και ενισχύει το σήμα
  Διανομέας: συνδέει πολλά καλώδια, συνήθως χωρίς ενίσχυση

## Slide 114: Είδη μεταγωγέων
Μεταγωγή επιπέδου ζεύξης
  Μεταγωγέας: προωθεί πλαίσια ανάμεσα στα καλώδια
    Εξετάζει διευθύνσεις MAC, μπορεί να είναι 10/100/1000 Mbps
  Γέφυρα: συνδέει διαφορετικά LAN και κάνει μετατροπές
Μεταγωγέας ή γέφυρα;
  Στην πράξη, οι γέφυρες διασυνδέουν LAN του ίδιου τύπου

## Slide 115: Είδη μεταγωγέων
Μεταγωγή επιπέδου δικτύου
  Δρομολογητής: προωθεί πακέτα ανάμεσα σε δίκτυα
    Τα δίκτυα μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου
    Δεν εξετάζει (δεν βλέπει καν) τις διευθύνσεις MAC
    Ασχολείται μόνο με τις διευθύνσεις IP
Μεταγωγή επιπέδου μεταφοράς
  Πύλη μεταφοράς: διασύνδεση συνδέσεων μεταφοράς
    Παράδειγμα: σύνδεση TCP με σύνδεση SCTP
Μεταγωγή επιπέδου εφαρμογής
  Πύλη εφαρμογής: διασύνδεση πρωτοκόλλων εφαρμογής
    Παράδειγμα: σύνδεση e-mail με SMS

## Slide 116: Εικονικά LANs

## Slide 117: Εικονικά LANs
Η ανάγκη των διακριτών LAN
  Γιατί να μην έχουμε ένα μόνο LAN ανά οργανισμό;
  Ασφάλεια: διαχωρισμός των LAN ανάλογα με λειτουργία
    Οι εξυπηρετητές του λογιστηρίου να είναι ορατοί μόνο στο λογιστήριο
  Κλιμάκωση: περιορισμός κίνησης μέσα σε ένα LAN
    Η κίνηση του λογιστηρίου δεν φορτώνει το τεχνικό τμήμα
  Περιορισμός εκπομπής: τα πλαίσια εκπομπής μένουν στο LAN
    Πακέτα που δεν γνωρίζουμε τον προορισμό τους
    Πακέτα εντοπισμού διευθύνσεων IP (ARP)

## Slide 118: Εικονικά LANs
Η ανάγκη των εικονικών LAN (VLAN)
  Γιατί να μην έχουμε έναν μεταγωγέα ανά τμήμα;
  Το μήκος των καλωδίων δεν είναι απεριόριστο
  Οι θύρες ανά τμήμα δεν είναι σταθερές
  Είναι πιο απλό να διαχωρίσουμε τη φυσική από τη λογική δομή

## Slide 119: Εικονικά LANs
Δομή των εικονικών VLAN
  Αρχικά αποφασίζουμε ποιοι σταθμοί ανήκουν σε ποιο VLAN
    Συνήθως χρησιμοποιούμε χρώματα για να φτιάχνουμε χάρτες
  Στη συνέχεια αντιστοιχίζουμε θύρες σε VLAN
    Χρήση πινάκων διάρθρωσης σε κάθε μεταγωγέα
  Η διάδοση της κίνησης γίνεται μόνο μέσα στο ίδιο VLAN
  Παράδειγμα: δύο VLAN, το Gray και το White
    Ο μεταγωγέας B1 έχει μόνο θύρες Gray
    Άρα ο μεταγωγέας B2 του στέλνει μόνο κίνηση για το Gray
    Η θύρα του B2 προς τον διανομέα είναι και Gray και White

## Slide 120: Εικονικά LANs
Πρότυπο 802.1q: ετικέτες VLAN
  Πώς ξέρουμε σε ποιο VLAN ανήκει ένα πλαίσιο;
  Ο μεταγωγέας ξέρει ποιο VLAN αντιστοιχεί σε κάθε θύρα
    Άρα οι σταθμοί δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι

## Slide 121: Εικονικά LANs
Πρότυπο 802.1q: ετικέτες VLAN
  Ανάμεσα στους μεταγωγείς περνάνε πλαίσια πολλών VLAN
    Άρα οι μεταγωγείς χρειάζονται ένα πεδίο ετικέτας VLAN
  Μεταγωγείς και σταθμοί μπορεί να υποστηρίζουν VLAN
    Οι υπόλοιποι βασίζονται σε όσους υποστηρίζουν VLAN
    Προβλήματα όταν έχουμε διανομείς που δεν υποστηρίζουν VLAN
    Άλλες δυνατότητες προσθήκης ετικέτας (πρωτόκολλο, διεύθυνση)

## Slide 122: Εικονικά LANs
Δομή πλαισίων 802.1Q
  Αύξηση μέγιστου μήκους πλαισίου στα 1522 byte
  Το πρώτο πεδίο δείχνει ότι το πλαίσιο έχει ετικέτα VLAN
    Ίδιο μήκος και μορφή με το πεδίο μήκος/τύπος

## Slide 123: Εικονικά LANs
Δομή πλαισίων 802.1Q
  Αναγνωριστικό VLAN: 12 bit
    Προτεραιότητα: 3 bit (δεν σχετίζεται με τα VLAN)
    CFI: 1 bit (περιέχεται πλαίσιο 802.5, δηλαδή Token Ring)
  Ημιαυτόματη διάρθρωση VLAN στους μεταγωγείς
    Αν από μία θύρα έρχονται πλαίσια από ένα VLAN, ανήκει σε αυτό
    Αρκεί ορισμένοι σταθμοί/μεταγωγείς να βάζουν τις ετικέτες

## Slide 124: Τέλος Ενότητας # 3
Μάθημα: Δίκτυα Επικοινωνιών
Ενότητα # 3: Υπο-Επίπεδο Ελέγχου Προσπέλασης Μέσων
Διδάσκων: Θεόδωρος Αποστολόπουλος
Τμήμα: Πληροφορικής