## Slide 1: Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων
Ενότητα # 4: Οπτικό-ακουστική Πληροφορία
Διδάσκων: Γεώργιος Πολύζος
Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμη των Υπολογιστών”

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Παρουσίαση των διαδικασιών ψηφιοποίησης, αναπαράστασης και συμπίεσης ακουστικής πληροφορίας και βίντεο.

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας (1 από 2)
Αναπαράσταση ακουστικού σήματος και Αντίληψη ήχου
  Βασικές έννοιες ήχου
  Ανάλυση Fourier
  Ψηφιοποίηση αναλογικού σήματος
  Δειγματοληψία και κβαντοποίηση
  Αναλογική μετάδοση σήματος
  Παραδείγματα ψηφιακού ακουστικού σήματος
  Συμπίεση ήχου
  Συμπίεση και κωδικοποίηση φωνής

## Slide 6: Περιεχόμενα ενότητας (2 από 2)
Αναπαράσταση βίντεο και Αντίληψη οπτικής πληροφορίας
  Βασικές έννοιες εικόνων
  Πρότυπο τηλεοπτικής μετάδοσης (TV Scanning Pattern) NTSC
  Έγχρωμο βίντεο RGB
  Αναλογικό σήμα, Παραδοσιακά τηλεοπτικά πρότυπα
  Αναλογίες Εικόνας (Image Aspect Ratios)

## Slide 7: Αναπαράσταση ακουστικού σήματος και Αντίληψη ήχου
Μάθημα: Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων
Ενότητα # 4: Οπτικό-ακουστική Πληροφορία
Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος
Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμη των Υπολογιστών”

## Slide 8: Βασικές έννοιες ήχου
Είναι αποτέλεσμα των δονήσεων της ύλης
  Δε μεταδίδεται ήχος στο κενό
Αναπαριστάται ως κυματομορφή
Περίοδος (T)
Συχνότητα (f)
  f = 1 / T
Ένταση σήματος
Αναλογική αναπαράσταση

## Slide 9: Ανάλυση Fourier
Θεώρημα Fourier:
  κάθε περιοδική συνάρτηση g(t), με περίοδο T, μπορεί να εκφραστεί ως:
  όπου an, bn, cn είναι οι συντελεστές Fourier

## Slide 10: Ανάλυση Fourier - Παράδειγμα
Θεωρούμε επανάληψη του ίδιου σήματος για να είναι περιοδικό.
Αρμονικές: πιθανόν άπειρες
«Τετραγωνικός μέσος Όρος» (Root Mean Square - RMS) των συντελεστών Fourier =
  Αναπαριστά την ενέργεια του σήματος σε μια αρμονική (συχνότητα)

## Slide 11: Προσέγγιση φίλτρου χαμηλών συχνοτήτων (Low-pass Filter)

## Slide 12: Αναλογική μετάδοση σήματος (1 από 2)
Διαμόρφωση (Modulation)
  Φορέας (Carrier)
Τύπος διαμόρφωσης αναλογικού σήματος
  AM
  FM
  Διαμόρφωση φάσης (Phase Modulation)
Διαμόρφωση ψηφιακού σήματος

## Slide 13: Αναλογική μετάδοση σήματος (2 από 2)
Διαμόρφωση (Modulation)
Τύπος διαμόρφωσης αναλογικού σήματος
Διαμόρφωση ψηφιακού σήματος
  (a) Παράδειγμα ψηφιακού δείγματος
  (b) AM: Μη-μηδενικές εντάσεις εμφανίζονται ως 1
  (c) FM: Υψηλότερες συχνότητες εμφανίζονται ως 1
  (d) Διαμόρφωση φάσης

## Slide 14: Μετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό

## Slide 15: Δειγματοληψία και κβαντοποίηση (1 από 2)
Δειγματοληψία
  Μετατροπή του συνεχούς σε διακριτό (χρονικά) σήμα
    Είναι ακόμα αναλογικό
Θεώρημα Nyquist
  Μπορούμε να αναπαράγουμε (χωρίς απώλεια) τον αρχικό σήμα αν η συχνότητα δειγματοληψίας είναι τουλάχιστον διπλάσια της μέγιστης συχνότητας του σήματος
Κβαντοποίηση
Ημιτονοειδής
κυματομορφή
Κβαντοποίηση 2 μπιτ

## Slide 16: Δειγματοληψία και κβαντοποίηση (2 από 2)
Δειγματοληψία
Θεώρημα Nyquist
Κβαντοποίηση
  Μετατρέπουμε το διακριτό (χρονικά) αναλογικό σήμα σε διακριτές τιμές πλάτους
    Ψηφιακό σήμα
Ημιτονοειδής
κυματομορφή
Κβαντοποίηση 2 μπιτ

## Slide 17: DPCM, διαμόρφωση Delta και ADPCM
Διαφορικό PCM: εμφανίζεται η διαφορά από το προηγούμενο δείγμα
  Διαμόρφωση Delta: 1-bit (για κάθε δείγμα) διαφορά
Δυναμικό διαφορικό PCM (ADPCM): δυναμικό μέγεθος δείγματος
  56-64 kb/s αναπαριστώνται καλά με 8 kb/s

## Slide 18: Τι είναι ήχος
Ο ήχος είναι σήμα που αλλάζει στον χρόνο με συχνότητες (~20hz, ~20khz)
Ο ήχος αποτελεί σύνθεση πολλών σημάτων.
Οι χαμηλές συχνότητες είναι φωνήεντα και μπάσα
Οι υψηλές συχνότητες είναι σύμφωνα.
Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ήχος σε όλο το φάσμα, με μεγαλύτερη ευαισθησία στις χαμηλές συχνότητες (22khz .. 4khz)
Η ηχητική εξαρτάται πάρα πολύ από το χώρο (δωμάτιο, περιβάλλον κτλ)
Ένας ήχος μπορεί να κρυφτεί/επικαλυφθεί από άλλους ήχους

## Slide 19: Παραδείγματα ψηφιακού ήχου (1 από 2)
Φωνή
  4 kHz φωνή (τηλέφωνο)
    8 kHz ρυθμός δειγματοληψίας
  8 bits ανά δείγμα (γραμμική κβαντοποίηση)
  64 Kb/s ψηφιακό σήμα

## Slide 20: Παραδείγματα ψηφιακού ήχου (2 από 2)
Στερεοφωνικός ήχος με ποιότητα CD
  22 kHz ήχος ποιότητας CD
    44 kHz ρυθμός δειγματοληψίας
      Για την ακρίβεια, 44100 δείγματα
  16 bit (γραμμική) κβαντοποίηση
    Παλμοκωδική διαμόρφωση(Pulse Code Modulation-PCM)
  2 κανάλια (στερεοφωνία)
  1411200 b/s = 1.4 Mb/s

## Slide 21: Αναπαράσταση ήχου
Θεώρημα του Nyquist:
  H βέλτιστη συχνότητα δειγματοληψίας είναι διπλάσια της υψηλότερης συχνότητας του δείγματος
Μορφότυπο | Ρυθμός δειγματοληψίας | Εύρος ζώνης | Ζώνη συχνοτήτων
Τηλεφωνία | 8khz | 3.2khz | 200-3,400hz
Τηλεδιάσκεψη | 16khz | 7khz | 50-7,000hz
CD | 44.1khz | 20khz | 20-20,000hz
Ψηφιακή κασέτα (DAT) | 48khz | 20khz | 20-20,000hz

## Slide 22: Κρίσιμες ζώνες συχνοτήτων (critical bands)
ELECTRO ACOUSTICS

## Slide 23: Ηχητικό πεδίο

## Slide 24: Κρουστική απόκριση (Impulse Response)

## Slide 25: Απόκρυψη Ηχητικού θορύβου (Audio Noise Masking)

## Slide 26: Συμπίεση Ήχου (1 από 2)
Ο ρυθμός μετάδοσης 1.411 Mbps για στερεοφωνικό σήμα είναι υπερβολικός,
ακόμα και 64 Kbps για φωνή ξεπερνούν την dial-up σύνδεση
  Η κωδικοποίηση PCM (φωνής ή ήχου) χρησιμοποιείται σπάνια στο Ίντερνετ.
Χρησιμοποιούνται τεχνικές συμπίεσης που μειώνουν τον ρυθμό δεδομένων των ροών. Οι πιο διάσημες τεχνικές είναι :
  GSM (13 Kbps)
  G.729 (8 Kbps)
  G.723 (6.4 και 5.3 Kbps)
  Διάφορες άλλες ιδιόκτητες (proprietary) μέθοδοι,
  συμπεριλαμβανομένων αυτών των RealNetworks

## Slide 27: Συμπίεση Ήχου (2 από 2)
MP3: Δημοφιλής τεχνική συμπίεσης για ποιότητα κοντινή σε αυτή του CD (MPEG layer 3)
  Ρυθμός δεδομένων μουσικής 128 ως 112 Kbps
  Πολύ μικρή υποβάθμιση ήχου
  Ένα αρχείο MP3 σπάει σε κομμάτια, που «παίζουν» αυτόνομα
    Το πρότυπο δεν περιέχει επικεφαλίδα και έτσι είναι ιδανικό για δικτυακή αναπαραγωγή (streaming)
  To πρότυπο MP3 είναι περίπλοκο: χρησιμοποιεί ψυχοακουστική απόκρυψη, μείωση πλεονασμού και ενταμιευτή bit (psychoacoustic masking, redundancy reduction and bit reservoir buffering)

## Slide 28: Συμπίεση/Κωδικοποίηση Φωνής (1 από 2)
Κωδικοποίηση Πηγής
  Εκμεταλλεύεται τα χαρακτηριστικά της πηγής
  Κωδικοποιητής φωνής (vo-coder)
    64 Kb/s => ~ 8 Kb/s
    Δε γίνεται αντιληπτή η μείωση της ποιότητας

## Slide 29: Συμπίεση/Κωδικοποίηση Φωνής (2 από 2)
Αναγνώριση/Σύνθεση φωνής
  Αναγνώριση
    Λ.χ. Μετατροπή φωνής σε κείμενο
  Αποστολή κειμένου
  Σύνθεση φωνής
    Λ.χ. Μετατροπή κείμενου σε φωνή

## Slide 30: Ποιότητα ήχου συναρτήσει της κβαντοποίησης

## Slide 31: Ποιότητα ήχου συναρτήσει της τεχνολογίας
Kb/s

## Slide 32: Σχετικά θέματα που δεν καλύφθηκαν
Μουσική
  MIDI: Music Instrument Digital Interface
Φωνή
  Παραγωγή φωνής (text to speech conversion)
  Μετατροπή φωνής σε κείμενο
    Εξαρτώμενη από το ηχείο
    Ανεξάρτητη από το ηχείο
  Αναγνώριση φωνής

## Slide 33: Θέματα συζήτησης
Υψηλότερη ποιότητα
Είσοδος φίλτρων (Filter input)
Μεγαλύτερα δείγματα (i.e., 10,12, 16, etc.)
Περισσότερα κανάλια (e.g., stereo, quadraphonic, etc.)
Ψηφιακή επεξεργασία
Επανασχεδιασμός κρουστικής απόκρισης και προσομοίωση διαφορετικού δωματίου
Αλλαγή αισθητής θέσης πηγής ήχου (perceived location form which sound comes)
Κάλυψη χαμένων δειγμάτων (Cover missing samples)
Μίξη πολλών σημάτων (πχ. Τηλεδιάσκεψη)
Ακύρωση ηχούς (echo cancellation)

## Slide 34: Χρονικοί περιορισμοί διάδρασης
Μέγιστος χρόνος να μην ακούσω την φωνή μου (echo): 100 ms
Μέγιστο επιτρεπτό RTT (Round Trip Time): 300 ms

## Slide 35: Σημασία του ήχου
Παθητική ακρόαση (πχ. Ταινία, αναπαραγωγή βίντεο)
  Ευαισθησία στις ηχητικές διαλείψεις
  Το οπτικό κανάλι είναι πιο σημαντικό(ask film makers!)
  Ανέχεται περιστασιακά χαμένα πλαίσια
Τηλεδιάσκεψη με βίντεο
  Το κανάλι ήχου είναι πιο σημαντικό
  Το οπτικό κανάλι πάλι μεταδίδει πληροφορίες
  Πολλοί χρήστες «κλείνουν» το βίντεο κατά την τηλεδιάσκεψη.

## Slide 36: Παραγωγή ήχου υψηλής ποιότητας
Απομόνωση θορύβου από το παρασκήνιο
Κατευθυνόμενα μικρόφωνα για καλύτερο έλεγχο
Κάποια ηχητικά συστήματα ακυρώνουν τον ήχο του αέρα
Ισορροπίας στα επίπεδα του ήχου
«Γλυκίστε» το τραγούδι με ενδιαφέροντα ηχητικά εφέ

## Slide 37: Ήχος Vs. Βίντεο
Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο ήχος είναι «εύκολος» και το βίντεο «δύσκολο» λόγο της ανισότητας στο μέγεθος των ροών δεδομένων
Δεν ισχύει, ο ήχος είναι όσο «δύσκολος» το βίντεο
Θα μάθουμε για τον ήχο και το βίντεο όπως μάθαμε για την εκτύπωση στην αρχή της δημοσίευσης μέσω υπολογιστών (desktop publishing)

## Slide 38: Αναπαράσταση βίντεο και Αντίληψη οπτικής πληροφορίας
Μάθημα: Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων
Ενότητα # 4: Οπτικό-ακουστική Πληροφορία
Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος
Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμη των Υπολογιστών”

## Slide 39: Τι είναι βίντεο
Αναλογικό βίντεο είναι ένα συνεχές σήμα που οδηγεί (drives) μια οθόνη CRT
To σύνθετο (composite) βίντεο συνδυάζει φωτεινότητα και χρωμικότητα σε ένα σήμα
H συνιστώσα βίντεο διαχωρίζει τα σήματα φωτεινότητας και χρωμικότητας

## Slide 40: Πρότυπα ελεγκτή βίντεο
  Εικονοστοιχείο (Οριζόντια x Κάθετα) x (Χρώμα) Βάθος
Προσαρμογέας έγχρωμων γραφικών (Color Graphics Adapter - CGA): 320 x 200 x 2
Προσαρμογέας ενισχυμένων γραφικών (Enhanced Graphics Adapter - EGA): 640 x 350 x 4
Πίνακας γραφικών βίντεο (Video Graphics Array - VGA): 640 x 480 x 8
Ύπερ-VGA (Super VGA - SVGA): 800 x 600 (x 16..24)
Πίνακας εκτεταμένων γραφικών (Extended Graphics Array - XGA): 1024 x 768 x 24

## Slide 41: Βασικές έννοιες εικόνας
Βλέπουμε αντικείμενα που/επειδή αντανακλούν το φως
Ορατά μήκη κύματος: 250-780 nm
  Κόκκινο: 700 nm
  Πράσινο: 546 nm
  Μπλε: 436 nm
Μονοχρωματικές και μη πηγές
Φωτεινότητα
Χρωμικότητα
Εικόνες Vs. γραφικά

## Slide 42: Ρυθμός μεταφοράς εντός του υπολογιστή
Λεωφόρος | ISA | MCA | EISA | VESA | PCI
Πλάτος (δυφία) | 16 | 32 | 32 | 32 | 32
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης (MBps) | 8 | 20 | 33 | 66-130 | 264

## Slide 43: Σάρωση και επανεύρεση (Scan and Retrace)

## Slide 44: Έγχρωμο βίντεο RGB

## Slide 45: Έγχρωμη TV: RGB σε YUV
RED

## Slide 46: Πρότυπα αναλογικής παραδοσιακής ΤV (1 από 3)
Επιτροπή Προτύπων Εθνικής Τηλεόρασης (National Television Standards Committee - NTSC)
  525 γραμμές, διαμπλεγμένες (2:1), 4:3 αναλογία
  59.94 πεδία/δεύτερο, ~= 30 πλαίσια/δεύτερο
  YIQ:
    Y = 0.30 R + 0.59 G + 0.11 B
    I = 0.60 R - 0.28 G - 0.32 B
    Q = 0.21 R - 0.52 G + 0.31 B

## Slide 47: Πρότυπα αναλογικής παραδοσιακής ΤV (2 από 3)
NTSC (συνέχεια)
  6 MHz αναλογικό σήμα
    4.2 MHz φωτεινότητα, 1.5 MHz χρωμικότητα, το καθένα
    VCR: 0.5 MHz χρωμικότητα

## Slide 48: Πρότυπα αναλογικής παραδοσιακής ΤV (3 από 3)
Γραμμή Αλλαγής Φάσης (Phase Alternating Line – PAL) &
Ακολουθιακή χρωμικότητα με Μνήμη (SEquentiel Couleur Avec Memoire - SECAM)
  625 γραμμές, διαμπλεκόμενες (2:1), 4:3 αναλογία
  50 πεδία/δεύτερο (25 πλαίσια/δεύτερο)
  YUV:
    Y = 0.30 R + 0.59 G + 0.11 B
    U = 0.493 (B-Y) = -0.15 R - 0.29 G + 0.44 B
    V = 0.877 (R-Y) = 0.62 R - 0.52 G + 0.10 B
  8 MHz Αναλογικό σήμα

## Slide 49: Υποδειγματοληψία έγχρωμου βίντεο

## Slide 50: Διαμπλεκόμενη εικόνα (Interlacing)

## Slide 51: Μοτίβο σάρωσης NTSC

## Slide 52: Πολλές μορφές βίντεο
Αναλογικό - NTSC, PAL, SECAM
Ψηφιακό - CCIR 601, D1-D5, HDTV
 | Ανάλυση εικόνας | Bytes ανά εικονοστοιχείο | MBps
ΝΤSC | 640x480 | 3 | 27.6
PAL | 768x576 | 3 | 33.2
CCIR 601 (D2) | 720x485 | 2 | 21.0
HDTV | 1920x1080 1280x720 | 3 3 | 78.0 35.0

## Slide 53: NTSC βίντεο (525-σειρές, 60-πεδία/’’)
525 γραμμές σαρώνονται 29.97 φορές το δευτερόλεπτο (33.37 ms/πλαίσιο)
Διαμπλεγμένες γραμμές χωρίζουν το πλαίσιο σε 2 πεδία των 262.5 γραμμών (16.68 ms/πεδίο)
Οι 20 πρώτες γραμμές κάθε πεδίου περιέχουν πληροφορίες ελέγχου
  … άρα μόνο 485 γραμμές με οπτική πληροφορία
  ... Οι δίσκοι λέιζερ (laserdiscs) και το S-VHS εμφανίζουν περίπου 420
  ... Η παραδοσιακή TV εμφανίζει περίπου 320
Κάθε γραμμή εμφανίζεται για 63.6μs (10.9μs κενή)

## Slide 54: ΝΤSC σύνθεση σήματος

## Slide 55: Βίντεο PAL (625-γραμμές, 50-πεδία/δεύτερο)
625 γραμμές επανεμφανίζονται 25 φορές το δεύτερο (40 ms/πλαίσιο)
Διαμπλεγμένες γραμμές χωρίζουν το πλαίσιο σε 2 πεδία των 312.5 γραμμών (20 ms/πεδίο)
Περίπου 20% περισσότερες γραμμές από το NTSC

## Slide 56: Αναπαράσταση ψηφιακού βίντεο
Ψηφιακή συνιστώσα βίντεο (D1/D5, SMPTE RP125)
  Διαφορετικά σήματα για χρωμικότητα και φωτεινότητα
  27 MB/s ρυθμός μετάδοσης, παράλληλα ή εν σειρά
  Υποδειγματοληψία χρώματος 4:2:2
  2bytes/εικονοστοιχείο: (CB0,Y0)(CR0,Y1)(CB2,Y2)...
Ψηφιακό σύνθετο βίντεο (D2/D3, SMPTE 244M)
  14.3 MB/s ρυθμός μετάδοσης, παράλληλα ή εν σειρά
  Υποδειγματοληψία χρώματος 4:2:2
  1byte/εικονοστοιχείο

## Slide 57: Αναλογίες εικόνας

## Slide 58: Τηλεοπτικά συστήματα: Χωρική παραμετροποίηση (1 από 2)
Σύστημα |  | Σύνολο γραμμών | Ενεργές γραμμές | Οριζόντια ανάλυση | Βέλτιστη απόσταση θέασης (m) | Αναλογία | Κάθετη ανάλυση | Συνολικά στοιχεία εικόνας
ΗDTV | Η.Π.Α | 1050 | 960 | 675 | 2.5 | 16/9 | 600 | 720k
 | Ευρώπη | 1250 | 1000 | 700 | 2.4 | 16/9 | 700 | 870k
 | Ιαπωνία | 1125 | 1080 | 540 | 3.3 | 16/9 | 600 | 575k

## Slide 59: Τηλεοπτικά συστήματα: Χωρική παραμετροποίηση (2 από 2)
Σύστημα | Σύνολο γραμμών | Ενεργές γραμμές | Οριζόντια ανάλυση | Βέλτιστη απόσταση θέασης (m) | Αναλογία | Κάθετη ανάλυση | Συνολικά στοιχεία εικόνας
NTSC-i | 252 | 484 | 242 | 7 | 4/3 | 330 | 106k
NTSC-p | 625 | 484 | 340 | 5 | 4/3 | 330 | 149k
PAL-i | 625 | 575 | 290 | 6 | 4/3 | 425 | 165k
PAL-p | 625 | 575 | 400 | 4.3 | 4/3 | 425 | 233k
SECAM-i | 625 | 575 | 290 | 6 | 4/3 | 465 | 180k
SECAM-p | 625 | 575 | 400 | 4.3 | 4/3 | 465 | 248k

## Slide 60: Τηλεοπτικά συστήματα: Χρονική παραμετροποίηση
Σύστημα |  | Εύρος καναλιού (MHz) | Ζώνες βίντεο (ΜΗz) |  |  | Ρυθμοί σάρωσης (Hz) |  | 
 |  |  | Y | R-Y | B-Y | κάμερα | Οθόνη HDTV | Απλή οθόνη
ΗDTV | Η.Π.Α | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 59.94-p | 59.94-p | 59.94-i
 | Ευρώπη | 12.0 | 14.0 | 7.0 | 7.0 | 50-p | 100-p | 50-i
 | Ιαπωνία | 30.0 | 20.0 | 7.0 | 3.0 | 60-i | 60-i | -
NTSC |  | 6.0 | 4.2 | 1.0 | 0.6 | 59.94-i | - | 59.94-i
PAL |  | 8.0 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 50-i | - | 50-i
SECAM |  | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 50-i | - | 50-i
i:διαμπλεκόμενη(interleaved), p:προοδευτική(progressive) |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 61: Ανθρώπινη αντίληψη
20fps για ομαλή κίνηση
Ευαισθησία στις χαμηλές συχνότητες
Φωτεινότητα πιο σημαντική της χρωμικότητα
Noise is noise
Έμφαση στην περιφερειακή όραση
Ευκολότερος εντοπισμός οριζόντιων γραμμών από τις κάθετες
Εντοπισμός κάθετων γραμμών καλύτερα από τις διαγώνιες
Οπτική απόκρυψη μέσω αλλαγών στην φωτεινότητα

## Slide 62: Παραγωγή βίντεο υψηλής ποιότητας
Ειδικός εξοπλισμός (high quality camera)
S-video (SVHS, Hi8mm) καλύτερο από σύνθετο
3 chip καλύτερα από 1 chip
Φώτα, φώτα, φώτα ...
Πειραματισμός με φίλτρα που φαινομενικά αλλάζουν τα χρώματα
«Τράβηγμα» της σκηνής από διαφορετικές γωνίες και συνδυάστε τις για πιο έντονο οπτικό αποτέλεσμα
Μελέτη των ανάλογων τεχνικών σκηνοθεσίας κτλ
Αφήστε το άτομα να βγει από την σκηνή χωρίς να κινήσετε την κάμερα
Διατηρήστε τον σωστό προσανατολισμό (orientation) των εικόνων

## Slide 63: Ορολογία & πρότυπα
Σύγχρονα πρότυπα
  G.711 - A-LAW/μ-LAW encodings
  G.721 - ADPCM at 32 kbs
  G.723 - ADPCM at 24kbs and 40kbs
  GSM 06.10 - 8kz, 1.65kbs (used in Europe)
  LPC (FIPS-1015) - Linear Predictive Coding (2.4kbs)
  CELP (FIPS-1016) - Code excited LPC (4.8kbs)
Αναδυόμενα πρότυπα
  8khz 8-bit μ-LAW mono
  22khz 8-bit unsinged linear mono and stereo
  44khz 16-bit signed mono and stereo

## Slide 64: Τέλος Ενότητας # 4
Μάθημα: Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων
Ενότητα # 4: Οπτικό-ακουστική Πληροφορία
Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος
Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμη των Υπολογιστών”