## Slide 1: Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων
Ενότητα # 10: RTP
Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος
Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών»

## Slide 2: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Εκτενής παρουσίαση του πρωτοκόλλου RTP
Κατανόηση της εφαρμογής του RTP σε συνεργασία με το πρωτόκολλο RTCP
Παρουσίαση άλλων πρωτοκόλλων που ειδικεύονται στην δικτυακή αναπαραγωγή πολυμεσικής πληροφορίας

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Εισαγωγή
Το πρωτόκολλο RTP
Το πρωτόκολλο RTCP
Ροή μέσων (media streaming)
Τηλεδιάσκεψη

## Slide 6: Εισαγωγή
Μάθημα: Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων
Ενότητα # 10: RTP
Διδάσκων: Γεώργιος Κ. Πολύζος
Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών»

## Slide 7: Εισαγωγή (1 από 2)
Δικτυακές εφαρμογές πολυμέσων
  Ευαίσθητες στην καθυστέρηση
  Ανεκτικές στα σφάλματα
Ροή (αποθηκευμένων) πολυμέσων
  Ροή (streaming): αναπαραγωγή παράλληλα με τη λήψη
  Δυνατότητες αλληλεπίδρασης με το χρήστη
Ροή πολυμέσων με πολλούς παραλήπτες
Αλληλεπίδραση με πολυμέσα

## Slide 8: Εισαγωγή (2 από 2)
Δικτυακές εφαρμογές πολυμέσων
Ροή (αποθηκευμένων) πολυμέσων
Ροή πολυμέσων με πολλούς παραλήπτες
  Παρόμοια με τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές μεταδόσεις
  Δεν παρέχονται δυνατότητες αλληλεπίδρασης με το χρήστη
Αλληλεπίδραση με πολυμέσα
  Επικοινωνία πραγματικού χρόνου μεταξύ χρηστών
  Πολύ χαμηλή από άκρο σε άκρο καθυστέρηση

## Slide 9: Βασικά πρωτόκολλα Διαδικτύου (1 από 2)
Επίπεδο δικτύου: IP
  Υπηρεσία καλύτερης προσπάθειας
  Απροσδιόριστη καθυστέρηση και αξιοπιστία
Επίπεδο μεταφοράς: UDP
  Πολύπλεξη ροών πάνω από το IP
  Κατάλληλο για υλοποίηση μηχανισμών από τις εφαρμογές
    Χρησιμοποιείται από πολυμεσικές εφαρμογές

## Slide 10: Βασικά πρωτόκολλα Διαδικτύου (2 από 2)
Επίπεδο μεταφοράς: TCP
  Έλεγχος σφαλμάτων, ροής και συμφόρησης
  Αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων
    Όλα τα δεδομένα είναι εξίσου σημαντικά
  Άγνωστη καθυστέρηση λόγω αναμεταδόσεων
    Δεν χρησιμοποιείται από πολυμεσικές εφαρμογές

## Slide 11: Το πρωτόκολλο RTP
Μάθημα: Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων
Ενότητα # 10: RTP
Διδάσκων: Γεώργιος Κ. Πολύζος
Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών»

## Slide 12: Εισαγωγή στο RTP
RTP (Real Time Protocol)
  «Πρωτόκολλο» μεταφοράς πολυμέσων
  Τυποποιημένη δομή κεφαλίδας
  Τοποθέτηση των μέσων σε πακέτα RTP
  Τοποθέτηση πακέτων RTP σε πακέτα UDP
  Το RTP παρέχει υπηρεσίες στην εφαρμογή
  Η εφαρμογή χρειάζεται κώδικα για το RTP

## Slide 13: Δομή πακέτων RTP
Κάθε πηγή μέσων παράγει μία ροή RTP
  Διαφορετική ροή για κάθε κατεύθυνση
Συνεδρία (session) RTP
  Όλες οι ροές RTP που συμμετέχουν σε μία εφαρμογή

## Slide 14: Πεδία κεφαλίδας πακέτου RTP
Έκδοση: (2 δυφία) Indicates the version of the protocol. Current version is 2.
P (Συμπλήρωση-Padding): (1 bit) Used to indicate if there are extra padding bytes at the end of the RTP packet. A padding might be used to fill up a block of certain size, for example as required by an encryption algorithm. The last byte of the padding contains the number of how many padding bytes were added (including itself).
X (Επέκταση-Extension): (1 bit) Indicates presence of an Extension header between standard header and payload data.
CC (CSRC Count): (4 bits) Contains the number of CSRC identifiers (defined below) that follow the fixed header.
M (Marker): (1 bit) Used at the application level and defined by a profile. If it is set, it means that the current data has some special relevance for the application.
PT (Payload Type): (7 bits) Indicates the format of the payload and determines its interpretation by the application. This is specified by an RTP profile.
Sequence Number: (16 bits) The sequence number is incremented by one for each RTP data packet sent and is to be used by the receiver to detect packet loss and to restore packet sequence. The RTP does not specify any action on packet loss; it is left to the application to take appropriate action. For example, video applications may play the last known frame in place of the missing frame.
Timestamp: (32 bits) Used to enable the receiver to play back the received samples at appropriate intervals. When several media streams are present, the timestamps are independent in each stream, and may not be relied upon for media synchronization. The granularity of the timing is application specific. For example, an audio application that samples data once every 125 µs (8 kHz, a common sample rate in digital telephony) could use that value as its clock resolution. The clock granularity is one of the details that is specified in the RTP profile for an application.[
SSRC: (32 bits) Synchronization source identifier uniquely identifies the source of a stream. The synchronization sources within the same RTP session will be unique.
CSRC: Contributing source IDs enumerate contributing sources to a stream which has been generated from multiple sources.
Extension header: (optional) The first 32-bit word contains a profile-specific identifier (16 bits) and a length specifier (16 bits) that indicates the length of the extension (EHL) in 32-bit units, excluding the 32 bits of the extension header.

## Slide 15: Δομή πακέτων RTP (1 από 2)
Τύπος φορτίου: 7 bit
  Επιτρέπεται αλλαγή κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίας
Αριθμός σειράς: 16 bit
  Αυξάνει κατά ένα για κάθε πακέτο
  Ανίχνευση απώλειας πακέτων
  Αναδιάταξη πακέτων στον παραλήπτη
Χρονοσφραγίδα
Αναγνωριστικό πηγής συγχρονισμού
Αναγνωριστικά συνεισφέρουσας πηγής

## Slide 16: Δομή πακέτων RTP (2 από 2)
Τύπος φορτίου
Αριθμός σειράς
Χρονοσφραγίδα: 32 bit
  Στιγμή δειγματοληψίας πρώτου δείγματος πακέτου
  Βασίζεται στο ρολόι δειγματοληψίας του αποστολέα
Αναγνωριστικό πηγής συγχρονισμού: 32 bit
Αναγνωριστικά συνεισφέρουσας πηγής: 32 bit
  Το πεδίο CC δείχνει πόσες πηγές περιέχονται

## Slide 17: Το πρωτόκολλο RTCP
Μάθημα: Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων
Ενότητα # 10: RTP
Διδάσκων: Γεώργιος Πολύζος
Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμη των Υπολογιστών”

## Slide 18: Το πρωτόκολλο RTCP (1 από 4)
RTCP (Real Time Control Protocol)
  Παρακολούθηση των πολυμεσικών ροών
  Κατάλληλο και για εφαρμογές ένας προς πολλούς
Περιοδική αποστολή πακέτων RTCP
  Στο RTP πακέτα στέλνουν μόνο οι πηγές
  Στο RTCP πακέτα στέλνουν και οι παραλήπτες

## Slide 19: Το πρωτόκολλο RTCP (2 από 4)
Αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων
  Η χρήση δεν καθορίζεται από το πρότυπο
    Προσαρμογή ρυθμού μετάδοσης ή διάγνωση προβλημάτων
  Πολλαπλές αναφορές σε ένα πακέτο RTCP
Αναφορά λήψης: για κάθε ροή του παραλήπτη
  Αναγνωριστικό πηγής συγχρονισμού
  Ποσοστό χαμένων πακέτων
  Τελευταίος αριθμός σειράς
  Διαταραχή καθυστέρησης διαδοχικών πακέτων

## Slide 20: Το πρωτόκολλο RTCP (3 από 4)
Χρήση αναφορών αποστολής
  Χρονοσφραγίδα και πραγματικός χρόνος τελευταίου πακέτου
    Συσχέτιση ρολογιών δειγματοληψίας με πραγματικό χρόνο
  Συγχρονισμός όλων των μέσων με την κοινή βάση
Προβλήματα κλιμάκωσης του RTCP
  Το RTP εξαρτάται από (λίγες) πηγές
  Το RTCP εξαρτάται από (πολλούς) παραλήπτες
  Τα πακέτα RTCP μπορεί να υπερβούν τα πακέτα RTP!

## Slide 21: Το πρωτόκολλο RTCP (4 από 4)
Προσαρμογή ρυθμού μετάδοσης πακέτων RTCP
  Αντιστρόφως ανάλογα με τους συμμετέχοντες
  Κάθε συμμετέχων γνωρίζει το συνολικό πλήθος
  5% πακέτα RTCP - 95% πακέτα RTP
  75% παραλήπτες - 25% αποστολείς
  Οι συμμετέχοντες μοιράζονται εξίσου τη χωρητικότητα
Υπολογισμός περιόδου μετάδοσης

## Slide 22: Ροή πολυμέσων
Μάθημα: Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων
Ενότητα # 10: RTP
Διδάσκων: Γεώργιος Κ. Πολύζος
Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών»

## Slide 23: Ροή πολυμέσων – Εισαγωγή (1 από 2)
Ροής μέσων (media streaming)
  Αναπαραγωγή παράλληλα με τη λήψη
    Αρκεί να έχει ληφθεί το πρώτο μέρος των μέσων
  Υλοποιείται με οποιοδήποτε πρωτόκολλο
Πολυμεσικός εξυπηρετητής
  Περιέχει τα αρχεία συνεχών μέσων
  Εντοπισμός μέσω εξυπηρετητή ιστοσελίδων
  Απευθείας επικοινωνία με εφαρμογή αναπαραγωγής
  Ανταλλαγή πληροφοριών συγχρονισμού και ελέγχου
Εφαρμογή αναπαραγωγής

## Slide 24: Ροή πολυμέσων – Εισαγωγή (2 από 2)
Ροής μέσων (media streaming)
Πολυμεσικός εξυπηρετητής
Εφαρμογή αναπαραγωγής
  Αποσυμπίεση δεδομένων
  Εξομάλυνση διαταραχής: ενταμίευση δεδομένων
  Διόρθωση λαθών: αναμετάδοση ή υποκατάσταση

## Slide 25: Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων (1 από 2)
Πρόσβαση στα πολυμέσα μέσω ιστοσελίδων
  Αντιμετώπιση όπως κάθε άλλο αρχείο
Επικοινωνία μέσω HTTP
  Αιτήσεις (requests) για σελίδες
  Απαντήσεις (replies) με σελίδες, αντικείμενα και συνδέσμους
Αλληλεπίδραση μέσω φυλλομετρητή
  Έμμεση επικοινωνία με τον εξυπηρετητή
  Μεγάλη καθυστέρηση αναπαραγωγής

## Slide 26: Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων (2 από 2)
Αλληλεπίδραση με την εφαρμογή αναπαραγωγής
  Μετα-αρχείο: διεύθυνση και τύπος αρχείου πολυμέσων
    Διαβιβάζεται στην εφαρμογή αναπαραγωγής
    Η επικοινωνία συνεχίζεται παρακάμπτοντας τον φυλλομετρητή
  Ανταλλαγή στοιχείων μέσω HTTP και TCP

## Slide 27: Ροή από εξυπηρετητές μέσων (1 από 3)
Εξυπηρετητής ιστοσελίδων: αποθηκεύει μετα-αρχεία
Εξυπηρετητής ροής πολυμέσων
  Επικοινωνεί άμεσα με εφαρμογή αναπαραγωγής
    Η διεύθυνσή του περιλαμβάνεται στο μετα-αρχείο
  Χρήση κατάλληλων πρωτοκόλλων επικοινωνίας

## Slide 28: Ροή από εξυπηρετητές μέσων (2 από 3)
Εξάλειψη διαταραχής
  Το δίκτυο μεταδίδει δεδομένα με απρόβλεπτο ρυθμό
    Ακόμη και χωρίς το TCP η μετάδοση είναι απρόβλεπτη
  Η αναπαραγωγή πρέπει να γίνεται με σταθερό ρυθμό
    Αλλιώς ο χρήστης ενοχλείται
  Παρεμβολή ενός ενταμιευτή εξομάλυνσης

## Slide 29: Ροή από εξυπηρετητές μέσων (3 από 3)
Εξάλειψη διαταραχής (συνέχεια)
  Παρεμβολή ενός ενταμιευτή εξομάλυνσης
  Αναμονή μέχρι ο ενταμιευτής να γεμίσει αρκετά
    Πόση αναμονή είναι αρκετή;
  Αναπαραγωγή από τον ενταμιευτή με καθυστέρηση
    Διασφάλιση συνεχούς αναπαραγωγής

## Slide 30: Το πρωτόκολλο RTSP (1 από 3)
Αλληλεπίδραση κατά τη ροή πολυμέσων
  Διακοπή και επανεκκίνηση της αναπαραγωγής
  Κίνηση σε οποιοδήποτε σημείο της παρουσίασης
RTSP (Real Time Streaming Protocol)
  Δεν προσδιορίζει τεχνικές συμπίεσης
  Δεν καθορίζει πως τα περιεχόμενα διασπώνται σε πακέτα
  Δεν καθορίζει τον τρόπο ενταμίευσης των μέσων
  Δεν καθορίζει τον τρόπο μετάδοσης (UDP ή TCP)

## Slide 31: Το πρωτόκολλο RTSP (2 από 3)
Αρχείο περιγραφής παρουσίασης
  Σύνδεσμοι προς ροές πολυμέσων και οδηγίες συγχρονισμού
Έλεγχος μετάδοσης της ροής
  Μετάδοση πληροφοριών ελέγχου εκτός ζώνης (out-of-band)
  Μετάδοση πολυμέσων εντός ζώνης (in-band)
    Χρήση χωριστής θύρας για το RTSP (TCP/UDP 554)

## Slide 32: Το πρωτόκολλο RTSP (3 από 3)

## Slide 33: Τηλεδιάσκεψη
Μάθημα: Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων
Ενότητα # 10: RTP
Διδάσκων: Γεώργιος Κ. Πολύζος
Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών»

## Slide 34: Το πρότυπο H.320 (1 από 4)
Πρότυπα τηλεδιάσκεψης H.32x της ITU
  Αρχικά για δίκτυα μεταγωγής κυκλωμάτων (τηλεφωνία)
  Αργότερα και για δίκτυα μεταγωγής πακέτων (Internet)
H.320: Πρότυπο τηλεδιάσκεψης για δίκτυα ISDN
  Ανταλλαγή ήχου, βίντεο, εικόνων και κειμένου
  Συλλογή διάφορων προτύπων
  H.221: Πολύπλεξη ήχου και βίντεο σε πλαίσια
    Χρησιμοποιεί κανάλια ISDN τύπου B

## Slide 35: Το πρότυπο H.320 (2 από 4)
H.320: Πρότυπο τηλεδιάσκεψης για δίκτυα ISDN (συνέχεια)
  H.230: Πολύπλεξη σημάτων συγχρονισμού και ελέγχου
  H.231: Συσκευές τηλεδιάσκεψης πολλαπλών συμμετεχόντων
  H.242 / Η.243: Διαπραγμάτευση με δύο / πολλά τερματικά
  Q.931: Εγκαθίδρυση κλήσεων μεταξύ τερματικών
  H.233 / H.234: Τεχνικές κρυπτογράφησης δεδομένων

## Slide 36: Το πρότυπο H.320 (3 από 4)
H.320: πρότυπα ανταλλαγής μέσων
  H.261: Συμπίεση βίντεο ανάλυσης CIF και QCIF
    CIF: 352x288, QCIF: 176x144
  G.711: ήχος εύρους 3,7 KHz στα 64 Kbps
  G.722: ήχος εύρους 7,5 KHz στα 64 Kbps
  G.728: ήχος εύρους 3,7 KHz στα 16 Kbps
  Μόνο το G.711 είναι υποχρεωτικό! I

## Slide 37: Το πρότυπο H.320 (4 από 4)
Απαιτούμενο εύρος ζώνης: p x 64 kbps
  Για υποστήριξη βίντεο, τουλάχιστον 128 kbps
    Γραμμή ISDN BRI (2 κανάλια B)
    H.261 με QCIF και χαμηλό ρυθμό πλαισίου
  Ιδανικά, 384 kbps (6 κανάλια B)
    3 γραμμές BRI ή μέρος 1 γραμμής PRI

## Slide 38: Το πρότυπο H.324 (1 από 2)
H.324: κατάλληλο για γραμμές PSTN (56 kbps)
  Βίντεο: χρήση H.263 για χαμηλότερο εύρος ζώνης
  Ήχος: G.723.1 (5,3 και 6.3 kbps) ή G.729: 8 Kbps
  Προσαρμογή πρωτοκόλλων ελέγχου για το PSTN
  Η.245: διαπραγμάτευση κωδικοποιητών
    Διαπραγμάτευση πρόσθετης καθυστέρησης ήχου
    Δυνατότητα μεταβολής του ρυθμού μετάδοσης κάθε μέσου

## Slide 39: Το πρότυπο H.324 (2 από 2)
H.324: κατάλληλο για γραμμές PSTN (συνέχεια)
  H.223: πολύπλεξη μέσων
    Εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων μετάδοσης
    Επιτρέπει διάφορους τρόπους πολύπλεξης των μέσων
  V.25: εγκαθίδρυση κλήσεων μεταξύ (αναλογικών) μόντεμ
Η.321: παραλλαγή του H.320 για ευρυζωνικά WAN
Η.322: παραλλαγή του H.320 για ευρυζωνικά LAN

## Slide 40: Το πρότυπο H.323 (1 από 9)
H.323: Τηλεδιάσκεψη με ήχο / βίντεο στο Internet
  Επικοινωνία μεταξύ εφαρμογών πολλών κατασκευαστών
Τερματικά H.323
  Αυτόνομες συσκευές
  Εφαρμογές σε υπολογιστή
Πύλες H.323
  Διασύνδεσή με αναλογικό / ψηφιακό τηλεφωνικό δίκτυο

## Slide 41: Το πρότυπο H.323 (2 από 9)
Φύλακες πύλης H.323
  Μετατροπές ανάμεσα σε διευθύνσεις
  Έλεγχος πρόσβασης σε τηλεδιασκέψεις
  Διαχείριση διαθέσιμου εύρους ζώνης
  Χρέωση και τιμολόγηση συμμετεχόντων

## Slide 42: Το πρότυπο H.323 (3 από 9)
Υποχρεωτικά πρωτόκολλα
  RTP: μετάδοση τμημάτων μέσων πάνω από το UDP
    RTCP για έλεγχο μέσων (προαιρετικά)
  H.245: διαπραγμάτευση προτύπων κωδικοποίησης
  Q.931: εγκαθίδρυση και τερματισμός κλήσεων
  RAS: επικοινωνία τερματικών με φύλακα πύλης

## Slide 43: Το πρότυπο H.323 (4 από 9)
Κωδικοποίηση ήχου
  Υποχρεωτικό το G.711 (56 ή 64 Kbps)
  Προαιρετικά, όλα τα πρότυπα των H.320 και H.324

## Slide 44: Το πρότυπο H.323 (5 από 9)
Κωδικοποίηση βίντεο
  Δεν υποστηρίζεται στα οικονομικά τερματικά
  Ελάχιστη κωδικοποίηση βίντεο: πρότυπο H.261
    Ελάχιστη ανάλυση: QCIF (176x144 εικονοστοιχεία)
  Προαιρετική κωδικοποίηση βίντεο: H.263
    Προαιρετική ανάλυση: CIF, 4CIF και 16CIF
Πολλαπλά κανάλια μέσων
  Χρήση του RTP για μετάδοση μέσων πάνω από UDP
    Ένα κανάλι αποστολής και ένα λήψης για κάθε μέσο

## Slide 45: Το πρότυπο H.323 (6 από 9)
Κανάλι ελέγχου κλήσεων: H.245/TCP
  Άνοιγμα και κλείσιμο καναλιών μέσων
  Ανταλλαγή ικανοτήτων των τερματικών
Κανάλι σηματοδοσίας κλήσεων: Q.931/TCP
  Τηλεφωνικοί τόνοι, κουδούνισμα εισερχόμενων κλήσεων

## Slide 46: Το πρότυπο H.323 (7 από 9)
Φύλακας πύλης: διαχειρίζεται μία ζώνη του δικτύου
  Παράδειγμα ζώνης: τα τερματικά ενός LAN
  Αν υπάρχει φύλακας πύλης η χρήση του είναι υποχρεωτική
  Χρήση πρωτοκόλλου RAS πάνω από το TCP
Μετάφραση διευθύνσεων
  Μετάφραση ψευδωνύμων τερματικών σε διευθύνσεις IP
  Μπορεί να απαιτεί επικοινωνία με άλλους φύλακες πύλης

## Slide 47: Το πρότυπο H.323 (8 από 9)
Διαχείριση εύρους ζώνης
  Περιορισμός ταυτόχρονων τηλεδιασκέψεων
Καταχώρηση τερματικού στο φύλακα πύλης
  Κατά την εκκίνηση του τερματικού
    Αποστολή διεύθυνσης IP και ψευδωνύμου
  Άδεια από το φύλακα πύλης πριν κάθε κλήση

## Slide 48: Το πρότυπο H.323 (9 από 9)
Παράδειγμα σηματοδοσίας H.323
  RAS: αίτηση (ARQ) και αποδοχή (ACF) ή απόρριψη (ARJ)
  Q.931: εγκαθίδρυση, πρόοδος, ειδοποίηση, σύνδεση

## Slide 49: Τηλεδιάσκεψη με το SIP (1 από 12)
SIP (Session Initiation Protocol)
  Τυποποιήθηκε από την IETF
  Δημιουργία συνεδρίας πολυμέσων
  Διαπραγμάτευση κωδικοποιήσεων μέσων
  Τροποποίηση παραμέτρων συνεδρίας
  Τερματισμός συνεδρίας

## Slide 50: Τηλεδιάσκεψη με το SIP (2 από 12)
Σχεδιαστική φιλοσοφία του SIP
  Απλό και εύκολο στην υλοποίηση
  Κωδικοποίηση μηνυμάτων με απλό κείμενο
  Το SIP είναι ανάλογο με τα Q.931 και RAS
  Επαναχρησιμοποιεί τα πρωτόκολλα του Internet
    Χρήση του RTP για τη μεταφορά των μέσων
    Χρήση του SDP για περιγραφή των μέσων

## Slide 51: Τηλεδιάσκεψη με το SIP (3 από 12)
URI (uniform resource indicator)
  Περιγράφει έναν επικοινωνιακό πόρο
  Ανάλογο με διεύθυνση e-mail ή web
  Μπορούν να χρησιμοποιηθεί ως υπερσύνδεσμος
SIP URI φυσικού προσώπου
  Ανεξάρτητο από τοποθεσία
  Ανεξάρτητο από τερματική συσκευή
  sip:name@organization

## Slide 52: Τηλεδιάσκεψη με το SIP (4 από 12)
Άλλες μορφές SIP URI
  Τηλεφωνικός αριθμός: sip:+302108203693@PSTN-provider
  Λογική ομάδα: sip:helpdesk@organization
  Τερματικό με γνωστή διεύθυνση IP: sip:195.251.234.1
  Εξυπηρετητής πολυμέσων: sip:gameserver@microsoft.com

## Slide 53: Τηλεδιάσκεψη με το SIP (5 από 12)
Έξι είδη αιτήσεων (ονομάζονται μέθοδοι)
  Δημιουργία συνεδρίας: INVITE και ACK
  Τερματισμός συνεδρίας: BYE
  Ακύρωση συνεδρίας κατά τη δημιουργία: CANCEL
  Εγγραφή ενός νέου τερματικού: REGISTER
  Ανταλλαγή πληροφοριών: OPTIONS

## Slide 54: Τηλεδιάσκεψη με το SIP (6 από 12)
Οντότητες SIP
  Πράκτορας χρήστη SIP
  Πληρεξούσιος SIP
  Διαχειριστής μητρώου SIP
    Επιτρέπεται κοινός πληρεξούσιος / διαχειριστής μητρώου
  Υλοποίηση είτε σε λογισμικό είτε σε υλικό
  Επικοινωνία με το τηλεφωνικό δίκτυο μέσω πυλών

## Slide 55: Τηλεδιάσκεψη με το SIP (7 από 12)
Εγκαθίδρυση συνεδρίας με δύο συμμετέχοντες
  Αποστολή INVITE με το URI του καλούμενου στον πληρεξούσιο
    Ο πληρεξούσιος συμβουλεύεται το DNS με βάση το URI
  Το μήνυμα προωθείται στον πληρεξούσιο του καλούμενου
    Ο πληρεξούσιος συμβουλεύεται το μητρώο
  Το μήνυμα προωθείται στον καλούμενο

## Slide 56: Τηλεδιάσκεψη με το SIP (8 από 12)
Σηματοδοσία εγκαθίδρυσης συνεδρίας
  Επιβεβαίωση ότι το μήνυμα ελήφθη (180 Ringing)
  Απόκριση ότι ο καλούμενος δέχεται την κλήση (200 OK)
  Οριστικοποίηση των παραμέτρων της κλήσης (ACK)

## Slide 57: Τηλεδιάσκεψη με το SIP (9 από 12)
Διαδρομή μηνυμάτων
  Η αρχική σηματοδοσία περνάει μέσα από τους πληρεξούσιους
  Η υπόλοιπη σηματοδοσία μπορεί να μεταδίδεται απευθείας
  Τα μέσα μεταδίδονται πάντα απευθείας
Πρωτόκολλο SDP (Session Description Protocol)
  Περιγραφή κωδικοποιήσεων και θυρών επικοινωνίας
  Ενθυλάκωση στα πακέτα του SIP

## Slide 58: Τηλεδιάσκεψη με το SIP (10 από 12)
Παράδειγμα: Μηνύματα INVITE και OK
  From/To: SIP URI καλούντα και καλούμενου
  c (connection data): διεύθυνση λήψης δεδομένων
  m (media description): κωδικοποίηση μέσων
    Λήψη ήχου στην RTP/UDP θύρα 49172
    RTP/AVP 0 είναι το πρότυπο G.711

## Slide 59: Τηλεδιάσκεψη με το SIP (11 από 12)
Αίτηση | Απόκριση
INVITE sip:UserB@there.com SIP2/0 | SIP/2.0 200OK
Via:SIP/2.0/UDP here.com:5060 | Via:SIP/2.0/UDP here.com:5060
From:sip:UserA@here.com | From:sip:UserA@here.com
To:sip:UserB@there.com | To:sip:UserB@there.com;tag=65a35
Call-ID:12345600@here.com | Call-ID:12345600@here.com
CSeq:1 INVITE | CSeq:1 INVITE

## Slide 60: Τηλεδιάσκεψη με το SIP (12 από 12)
Αίτηση | Απόκριση
Contact:sip:userA@here.com | Contact:sip:userB@there.com
Content-type:application/sdp | Content-type:application/sdp
v=0 | v=0
o=UserA 289084 2890 IN IP here.com | o=UserB 493834 462 IN IP there.com
c=IN IP4 100.101.102.103 | c=IN IP4 110.111.112.113
m=audio 49172 RTP/AVP0 | m=audio 3456 RTP/AVP0

## Slide 61: Έλεγχος πυλών
Πύλες H.323 και πύλες SIP
  Μετατροπή κωδικοποίησης δεδομένων: επεξεργαστές DSP
  Μετατροπή σηματοδοσίας: παραδοσιακοί επεξεργαστές
Megaco/H.248: επικοινωνία πύλης και ελεγκτή μέσων
  Διακεκομμένες γραμμές: μηνύματα σηματοδοσίας
  Συνεχείς γραμμές: μεταφορά μέσων

## Slide 62: Τέλος Ενότητας # 10
Μάθημα: Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων
Ενότητα # 10: RTP
Διδάσκων: Γεώργιος Κ. Πολύζος
Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών»