## Slide 1: Τεχνολογία Πολυμέσων
Ενότητα # 17: Πρωτόκολλα μετάδοσης
Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος
Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 2: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 3: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Οι εικόνες προέρχονται από το βιβλίο «Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες», Γ.Β. Ξυλωμένος, Γ.Κ. Πολύζος, 1η έκδοση, 2009, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Επισκόπηση των βασικών τύπων δικτυακών εφαρμογών και των βασικών πρωτόκολλων του Διαδικτύου.
Κατανόηση του στόχου και του τρόπου λειτουργίας του πρωτοκόλλου RTP.
Εξοικείωση με τη λειτουργία και τον τρόπο αξιοποίησης του πρωτόκολλου RTCP.

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Εισαγωγή
Βασικά πρωτόκολλα Διαδικτύου
Το πρωτόκολλο RTP
Δομή πακέτων RTP
Το πρωτόκολλο RTCP

## Slide 6: Εισαγωγή
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 17: Πρωτόκολλα μετάδοσης
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 7: Δικτυακές εφαρμογές (1 από 2)
Δικτυακές εφαρμογές πολυμέσων
  Ευαίσθητες στην καθυστέρηση
    Πιθανόν και στη διαταραχή της
  Ανεκτικές στα σφάλματα
Ροή (αποθηκευμένων) πολυμέσων
  Ροή: αναπαραγωγή παράλληλα με λήψη
  Δυνατότητες αλληλεπίδρασης με το χρήστη

## Slide 8: Δικτυακές εφαρμογές (2 από 2)
Ροή πολυμέσων με πολλούς παραλήπτες
  Παρόμοια με τηλεοπτικές μεταδόσεις
  Δεν παρέχονται δυνατότητες αλληλεπίδρασης
Αλληλεπίδραση με πολυμέσα
  Επικοινωνία μεταξύ χρηστών
  Με απαιτήσεις πραγματικού χρόνου
    Πολύ χαμηλή καθυστέρηση από άκρο σε άκρο

## Slide 9: Βασικά πρωτόκολλα Διαδικτύου
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 17: Πρωτόκολλα μετάδοσης
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 10: Βασικά πρωτόκολλα (1 από 2)
Επίπεδο δικτύου: IP
  Υπηρεσία καλύτερης προσπάθειας
  Απροσδιόριστη καθυστέρηση και αξιοπιστία
Επίπεδο μεταφοράς: UDP
  Πολύπλεξη ροών πάνω από το IP
  Υλοποίηση μηχανισμών από τις εφαρμογές
    Χρησιμοποιείται από πολυμεσικές εφαρμογές

## Slide 11: Βασικά πρωτόκολλα (2 από 2)
Επίπεδο μεταφοράς: TCP
  Έλεγχος σφαλμάτων, ροής και συμφόρησης
  Αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων
    Άγνωστη καθυστέρηση λόγω αναμεταδόσεων
  Ρυθμός μετάδοσης ανάλογα με συμφόρηση
    Αυξομειώνεται ανάλογα με τις συνθήκες
    Δεν χρησιμοποιείται από πολυμεσικές εφαρμογές

## Slide 12: Το πρωτόκολλο RTP
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 17: Πρωτόκολλα μετάδοσης
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 13: Θέση στη στοίβα
RTP: «Πρωτόκολλο» μεταφοράς πολυμέσων
  Τυποποιημένη δομή κεφαλίδας
  Τοποθέτηση των μέσων σε πακέτα RTP
  Τοποθέτηση πακέτων RTP σε πακέτα UDP
  Το RTP παρέχει υπηρεσίες στην εφαρμογή
  Η εφαρμογή χρειάζεται κώδικα για το RTP

## Slide 14: Δομή πακέτων (1 από 3)
Κάθε πηγή μέσων παράγει μία ροή RTP
  Διαφορετική ροή για κάθε κατεύθυνση
Συνεδρία (session) RTP
  Όλες οι ροές RTP που συμμετέχουν σε μία εφαρμογή

## Slide 15: Δομή πακέτων (2 από 3)
Τύπος φορτίου: 7 bit
  Επιτρέπεται αλλαγή κατά τη συνεδρία
Αριθμός σειράς: 16 bit
  Αυξάνει κατά ένα για κάθε πακέτο
  Ανίχνευση απώλειας πακέτων
  Αναδιάταξη πακέτων στον παραλήπτη

## Slide 16: Δομή πακέτων (3 από 3)
Χρονοσφραγίδα: 32 bit
  Στιγμή δειγματοληψίας πρώτου δείγματος
  Βασίζεται στο ρολόι του αποστολέα
    Ρολόι δειγματοληψίας, όχι πραγματικού χρόνου
Αναγνωριστικό πηγής συγχρονισμού: 32 bit
Αναγνωριστικά συνεισφέρουσας πηγής: 32 bit
  Το πεδίο CC δείχνει πόσες πηγές περιέχονται

## Slide 17: Το πρωτόκολλο RTCP
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 17: Πρωτόκολλα μετάδοσης
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 18: RTP και RTCP
RTCP (Real Time Control Protocol)
  Παρακολούθηση των πολυμεσικών ροών
    Κατάλληλο και για εφαρμογές ένας προς πολλούς
Περιοδική αποστολή πακέτων RTCP
  Στο RTP πακέτα στέλνουν μόνο οι πηγές
  Στο RTCP στέλνουν και οι παραλήπτες

## Slide 19: Πακέτα RTCP (1 από 3)
Αναφορά αποστολής
  Χωριστά για κάθε πηγή του αποστολέα
  Αναγνωριστικό πηγής συγχρονισμού
  Χρονοσφραγίδα / χρόνος τελευταίου πακέτου
  Πλήθος πακέτων και byte που έχουν σταλεί

## Slide 20: Πακέτα RTCP (2 από 3)
Αναφορά λήψης
  Χωριστά για κάθε ροή του παραλήπτη
  Αναγνωριστικό πηγής συγχρονισμού
  Ποσοστό χαμένων πακέτων
  Τελευταίος αριθμός σειράς
  Διαταραχή καθυστέρησης διαδοχικών πακέτων

## Slide 21: Πακέτα RTCP (3 από 3)
Πακέτα περιγραφής πηγής
  Χωριστά για κάθε πηγή από τον αποστολέα
  Γενικές πληροφορίες για την πηγή
    Διεύθυνση e-mail, όνομα, εφαρμογή
    Αναγνωριστικό συγχρονισμού πηγής
  Συσχέτιση χρήστη με πηγή συγχρονισμού

## Slide 22: Αξιοποίηση RTCP (1 από 2)
Αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων
  Η χρήση δεν καθορίζεται από το πρότυπο
    Προσαρμογή ρυθμού μετάδοσης
    Διάγνωση προβλημάτων
  Πολλαπλές αναφορές σε ένα πακέτο RTCP
    Για όλες τις πηγές αποστολέα / παραλήπτη

## Slide 23: Αξιοποίηση RTCP (2 από 2)
Συγχρονισμός πολλαπλών ροών μέσων
  Χρονοσφραγίδες: ρολόγια δειγματοληψίας
  Ανεξαρτησία από πραγματικό χρόνο
Χρήση αναφορών αποστολής
  Χρονοσφραγίδα και χρόνος τελευταίου πακέτου
    Συσχέτιση δειγματοληψίας με πραγματικό χρόνο
  Συγχρονισμός όλων των μέσων με κοινή βάση

## Slide 24: Κλιμάκωση RTCP (1 από 2)
Προβλήματα κλιμάκωσης του RTCP
  Το RTP εξαρτάται από (λίγες) πηγές
  Το RTCP εξαρτάται από (πολλούς) παραλήπτες
  Τα πακέτα RTCP μπορεί να υπερβούν τα RTP!
Προσαρμογή ρυθμού μετάδοσης
  Αντιστρόφως ανάλογα με τους συμμετέχοντες
  Κάθε συμμετέχων εκτιμά το συνολικό πλήθος
    Με βάση αναφορές αποστολής και λήψης

## Slide 25: Κλιμάκωση RTCP (2 από 2)
Προσαρμογή ρυθμού μετάδοσης
  5% πακέτα RTCP - 95% πακέτα RTP
  75% παραλήπτες - 25% αποστολείς
    Οι συμμετέχοντες μοιράζονται τη χωρητικότητα
Υπολογισμός περιόδου μετάδοσης
  L: μέγεθος πακέτου, B: συνολικό εύρος ζώνης

## Slide 26: Τέλος Ενότητας #17
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 17: Πρωτόκολλα μετάδοσης
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής