## Slide 1: Τεχνολογία Πολυμέσων
Ενότητα # 4: Ήχος
Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος
Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 2: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 3: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Οι εικόνες προέρχονται από το βιβλίο «Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες», Γ.Β. Ξυλωμένος, Γ.Κ. Πολύζος, 1η έκδοση, 2009, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών του ήχου.
Εισαγωγή στις βασικές τεχνικές ψηφιοποίησης και κβαντοποίησης σημάτων
Κατανόηση της παλμοκωδικής διαμόρφωσης.
Εισαγωγή στη συμβολική αναπαράσταση της μουσικής.

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Χαρακτηριστικά του ήχου
Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό
Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία
Κβαντοποίηση δειγμάτων
Παλμοκωδική διαμόρφωση
Συμβολική αναπαράσταση

## Slide 6: Χαρακτηριστικά του ήχου
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 4: Ήχος
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 7: Τι είναι ο ήχος;
Παράγεται από την ταλάντωση της ύλης
  Δημιουργεί μεταβολές στην πίεση του αέρα
  Η πίεση γίνεται αντιληπτή από το αυτί
Μεταδίδεται με κυματοειδή μορφή
  Μετάδοση και σε στερεά / υγρά
  Δεν μπορεί να μεταδοθεί στο κενό
    Το μέσο μετάδοσης είναι απαραίτητο

## Slide 8: Κατηγοριοποίηση ήχων
Ακουστοί ήχοι: 20 Hz - 20 kHz
  Ακουστικά σήματα (acoustic signals)
    Αντιληπτά από το ανθρώπινο αυτί
  Κάτω από 20 Hz: υπόηχοι
  Πάνω από 20 kHz: υπέρηχοι
  Στην πράξη, κάθε άνθρωπος διαφέρει

## Slide 9: Ηχητικές κυματομορφές (1 από 2)
Κυματομορφή (waveform)
  Αναπαράσταση των μεταβολών της πίεσης
  Το πλάτος δείχνει την πίεση σε κάθε στιγμή

## Slide 10: Ηχητικές κυματομορφές (2 από 2)
Πλάτος (amplitude): ένταση του ήχου
  Μετατόπιση του κύματος από το μέσο όρο
Περίοδος κυματομορφής
  Οι περιοδικοί ήχοι είναι γενικά πιο μουσικοί
Συχνότητα: αντίστροφο της περιόδου
  Κύκλοι ανά δευτερόλεπτο (Hertz, Hz)

## Slide 11: Ψηφιοποίηση
Ηχητική κυματομορφή: αναλογικό σήμα
  Περίπλοκη μαθηματική συνάρτηση g(t)
  Οποιαδήποτε τιμή σε οποιαδήποτε στιγμή
  Στον υπολογιστή έχουμε περιορισμούς
    Πεπερασμένο πλήθος τιμών
    Πεπερασμένη ακρίβεια τιμών
Ψηφιοποίηση
  Μετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό

## Slide 12: Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 4: Ήχος
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 13: Μετασχηματισμός Fourier (1 από 3)
Θεώρημα Fourier
  Η g(t) αναλύεται σε απλές συναρτήσεις
    Μπορεί να είναι άπειρες…
  f=1/T: θεμελιώδης συχνότητα
  an και bn: αρμονικές (harmonics) του σήματος

## Slide 14: Μετασχηματισμός Fourier (2 από 3)
Υπολογισμός συντελεστών g(t)
  Ανασύνθεση με χρήση των συντελεστών
  Οι συντελεστές είναι μία σειρά αριθμών

## Slide 15: Μετασχηματισμός Fourier (3 από 3)
Ενέργεια αρμονικής (RMS)
  Δεν μειώνεται με το n
  Οι αρμονικές μπορεί να είναι πάρα πολλές
Προβλήματα με τους συντελεστές
  Περιορισμένη ακρίβεια πράξεων
  Περιορισμένη ακρίβεια αποθήκευσης
  Περιορισμένο πλήθος συντελεστών

## Slide 16: Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 4: Ήχος
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 17: Δειγματοληψία (1 από 2)
Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία
  Μέτρηση πλάτους κυματομορφής
  Κάθε μέτρηση ονομάζεται δείγμα (sample)
  Διακριτή διάσταση χρόνου

## Slide 18: Δειγματοληψία (2 από 2)
Ρυθμός δειγματοληψίας (sampling rate)
  Μετριέται σε Hz (δείγματα / δευτερόλεπτο)
  44,1 kHz στα CD, 8 KHz στην τηλεφωνία
Θεώρημα δειγματοληψίας του Nyquist
  Έστω σήμα με μέγιστη συχνότητα F
  Ρυθμός δειγματοληψίας τουλάχιστον 2F
    Αποφεύγεται η απώλεια πληροφορίας

## Slide 19: Μετατροπείς (1 από 3)
Διατάξεις μετατροπής
  ADC: Μετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό
  DAC: Μετατροπή ψηφιακού σε αναλογικό
  Φίλτρα πριν το ADC και μετά το DAC

## Slide 20: Μετατροπείς (2 από 3)
Γιατί φίλτρο πριν τον κωδικοποιητή;
  Ψευδώνυμα σήματα (alias signals)
    Μαύρες κουκκίδες: επαρκής δειγματοληψία
    Λευκές κουκκίδες: ανεπαρκής δειγματοληψία
  Το φίλτρο αποκόπτει συχνότητες άνω των f Hz

## Slide 21: Μετατροπείς (3 από 3)
Γιατί φίλτρο μετά τον αποκωδικοποιητή;
  Τα δείγματα αναπαράγονται περιοδικά
  Η έξοδος έχει τετραγωνική κυματομορφή
  Το φίλτρο αποκόπτει συχνότητες πάνω από f Hz
  Το παραμορφωμένο σήμα είναι πιο φυσικό

## Slide 22: Κβαντοποίηση δειγμάτων
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 4: Ήχος
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 23: Κβαντοποίηση (1 από 2)
Κβαντοποίηση (quantization)
  Αναπαράσταση συνεχών με διακριτές τιμές
    Κάθε δείγμα προσεγγίζεται με μία τιμή
  Διακριτή διάσταση πλάτους

## Slide 24: Κβαντοποίηση (2 από 2)
Επηρεάζει την ποιότητα
  16 bits: 65536 τιμές, 8 bits: 256 τιμές
  Λιγότερες τιμές, μεγαλύτερο σφάλμα
  Σφάλμα κβαντοποίησης (quantization error)
Πόσα επίπεδα χρειαζόμαστε;
  Δεν υπάρχει γενικό θεώρημα
  Θέτουμε άνω όριο στο σφάλμα
  Με πόσα bit επιτυγχάνεται το όριο;

## Slide 25: Σφάλμα κβαντοποίησης
Υπολογισμός σφάλματος κβαντοποίησης
  Έστω σήμα εισόδου με πλάτος –V έως +V
  Έστω n bit για την κβαντοποίηση
  Πλάτος διαστήματος q = 2V / 2n
    Υποθέτουμε γραμμική κβαντοποίηση
  Μέγιστο σφάλμα κβαντοποίησης
    q/2 = V / 2n (το μισό του διαστήματος)

## Slide 26: Επίπεδα κβαντοποίησης (1 από 2)
Δυναμικό εύρος εισόδου
  Το ελάχιστο αντιληπτό σήμα έχει πλάτος v
  Δυναμικό εύρος: 20 log10(V/v) dB
Πρώτη προσέγγιση: χρήση δυναμικού εύρους
  Σφάλμα < ελάχιστο αντιληπτό σήμα
  V / 2n < v σημαίνει log10(V/v) < n log102 = 0,3 n
  Σε όρους δυναμικού εύρους: 20 log10(V/v) < 6 n
  Αν το δυναμικό εύρος είναι 40 dB τότε n >= 7

## Slide 27: Επίπεδα κβαντοποίησης (2 από 2)
Δεύτερη προσέγγιση: χρήση SNR
  Ισχύς σήματος / ισχύς θορύβου > x dB
  SNR: 10 log10(V/(q/2))2 = 20 log10(V/(q/2))
    Ισχύς ανάλογη με το τετράγωνο του πλάτους
  Με αντικατάσταση έχουμε 20 log10(V/(V / 2n))
  Τελικά λοιπόν 20 log102n = 6 n
  Έστω ότι θέλουμε SNR > 40 dB
  Για να ισχύει 6 n > 40 dB πρέπει n >= 7

## Slide 28: Παλμοκωδική διαμόρφωση
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 4: Ήχος
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 29: Τύποι PCM (1 από 4)
Παλμοκωδική διαμόρφωση (PCM)
  Απλή περιοδική δειγματοληψία
  Χωρίς μνήμη: κάθε δείγμα είναι ανεξάρτητο
    Αναπαραγωγή από οποιοδήποτε δείγμα
Γραμμική (linear) κβαντοποίηση
  Ίσα διαστήματα τιμών δειγμάτων
  Μία τιμή ανά διάστημα
  Απλή στην υλοποίηση

## Slide 30: Τύποι PCM (2 από 4)
Μουσικό CD: πρότυπο CD-DA
  Γραμμική κβαντοποίηση: ίδια ακρίβεια παντού
    Μεγαλύτερη πιστότητα για τυχαίος ήχους
  Εύρος συχνοτήτων 20 kHz
  Δειγματοληψία 44,1 kHz
  Κβαντοποίηση με τιμές των 16 bit
  Ρυθμός μετάδοσης 1,411 Mbps
    Στερεοφωνικός ήχος (δύο κανάλια)

## Slide 31: Τύποι PCM (3 από 4)
Λογαριθμική (logarithmic) κβαντοποίηση
  Λογαριθμίζουμε και μετά κβαντοποιούμε
    Η ίδια η κβαντοποίηση γίνεται γραμμικά
    Αντιστρέφουμε στον αποκωδικοποιητή
  Μεγαλύτερη ακρίβεια σε ένα άκρο τιμών
  Γιατί να δώσουμε έμφαση στο ένα άκρο;
    Είτε το σήμα έχει περισσότερη πληροφορία εκεί
    Είτε η αντίληψή μας είναι πιο οξεία εκεί

## Slide 32: Τύποι PCM (4 από 4)
Φωνητική τηλεφωνία: πρότυπο ITU G.711
  Λογαριθμική: ακρίβεια στα χαμηλά πλάτη
    Χρήση compressor/expander ή compander
    Τροποποίηση πριν/μετά τη δειγματοληψία
    A-law (Ευρώπη), μ-law (Αμερική / Ιαπωνία)
  Εύρος 3.1-3.5 kHz, δειγματοληψία 8 kHz
  Τιμές των 8 bit (ή 7 bit)
    Ισοδύναμα με 12-14 bit σε γραμμική κβαντοποίηση
  Ρυθμός μετάδοσης 64 Kbps

## Slide 33: Συμβολική αναπαράσταση
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 4: Ήχος
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 34: Πρότυπο MIDI (1 από 3)
Συμβολική αναπαράσταση: MIDI
  Προδιαγραφές υλικού διασύνδεσης
    Βύσματα, ηλεκτρικά σήματα
  Προδιαγραφές μορφοποίησης δεδομένων
Τα μηνύματα MIDI περιγράφουν γεγονότα
  Ενέργειες που εκτελεί ένας μουσικός
  Πάτημα και απελευθέρωση πλήκτρων
  Συχνότητα και εφφέ των ήχων

## Slide 35: Πρότυπο MIDI (2 από 3)
16 κανάλια γεγονότων
  Ελέγχουν ένα ή περισσότερα όργανα
  Μονοφωνικά ή πολυφωνικά όργανα
  General MIDI: 128 τυποποιημένα όργανα
Σύνθεση ήχου
  Χρήση γεννήτριας συχνοτήτων (FM)
    Τροποποίηση ήχου με φίλτρα
  Αναπαραγωγή ψηφιοποιημένων ήχων (wavetable)
    Αποθηκευμένα δείγματα

## Slide 36: Πρότυπο MIDI (3 από 3)
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα MIDI
  Οικονομική αναπαράσταση
  Δυνατότητα συμβολικής επεξεργασίας
  Αποτέλεσμα ανάλογα με το υλικό
    Διαφέρει σημαντικά από συσκευή σε συσκευή
  Κατάλληλο μόνο για μουσικά όργανα
    Βασίζεται στη δομή συγκεκριμένων ήχων
    Δεν είναι κατάλληλο π.χ. για ανθρώπινη φωνή

## Slide 37: Τέλος Ενότητας #4
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 4: Ήχος
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής