## Slide 1: Τεχνολογία Πολυμέσων
Ενότητα # 14: Κωδικοποίηση βίντεο: Η.264
Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος
Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 2: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 3: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Οι εικόνες προέρχονται από το βιβλίο «Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες», Γ.Β. Ξυλωμένος, Γ.Κ. Πολύζος, 1η έκδοση, 2009, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Κατανόηση των χαρακτηριστικών του H.264 που βελτιώνουν τη δικτυακή υποστήριξη.
Εισαγωγή στα νέα εργαλεία κωδικοποίησης βίντεο και τους στόχους τους και εξοικείωση με τα προφίλ και επίπεδα του προτύπου.
Κατανόηση των υποστηριζόμενων τεχνικών ανάκαμψης από σφάλματα και των εργαλείων κλιμακώσιμης κωδικοποίησης.

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Εισαγωγή
Δικτυακή υποστήριξη
Κωδικοποίηση βίντεο
Προφίλ και επίπεδα
Ανάκαμψη από σφάλματα
Κλιμακώσιμη κωδικοποίηση

## Slide 6: Εισαγωγή
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 14: Κωδικοποίηση βίντεο: H.264
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 7: Τι είναι το H.264; (1 από 2)
Κοινό πρότυπο δύο οργανισμών
  ITU-T H.264/AVC
  ISO/IEC MPEG-4 Part 10
    Ο παλιότερος κωδικοποιητής είναι το MPEG-4 Part 2
Πιο αποδοτικό στη συμπίεση
  Διπλάσια σε σχέση με MPEG-2 και H.263
    Τριπλάσιος υπολογιστικός φόρτος!

## Slide 8: Τι είναι το H.264; (2 από 2)
Πιο φιλικό στο δίκτυο
  Κατάλληλο για αλληλεπίδραση (όπως το H.263)
  Κατάλληλο για διανομή (όπως το MPEG-4 Part 2)
  Μεγαλύτερη αντοχή σε σφάλματα
Πιο ευέλικτο στη χρήση
  Τυχαία προσπέλαση και αλλαγές κεφαλαίων
  Γρήγορη/αργή κίνηση προς τα εμπρός/πίσω

## Slide 9: Δικτυακή υποστήριξη
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 14: Κωδικοποίηση βίντεο: H.264
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 10: Δικτυακή υποστήριξη (1 από 5)
Διάκριση προτύπου σε δύο τμήματα
  Video Coding Layer (VCL)
  Network Abstraction Layer (NAL)
NAL: προσαρμογή σε συστήματα μετάδοσης
  RTP/UDP/IP για δίκτυα
  MPEG-2 για τηλεόραση
  Αρχεία για αποθήκευση και μηνύματα
  H.32x για τηλεδιασκέψεις

## Slide 11: Δικτυακή υποστήριξη (2 από 5)
Τεμαχισμός σε μονάδες NAL (NALU)
  Ξεκινάνε με κεφαλίδα 1 byte
  Μετάδοση σε δίκτυα μεταγωγής πακέτων
    Απευθείας εισαγωγή σε πακέτα δικτύου (π.χ. RTP)
    Τεμαχισμός μεγάλων ή ομαδοποίηση μικρών NALU
  Μετάδοση σε δίκτυα ροής byte
    Κάθε πακέτο ξεκινάει με 3 byte πλαισίωσης
    Εισαγωγή byte για αποφυγή λανθασμένης πλαισίωσης

## Slide 12: Δικτυακή υποστήριξη (3 από 5)
Δύο είδη NALU
  VCL: περιέχουν πληροφορίες βίντεο
  Non-VCL: σύνολα παραμέτρων, χρονισμός
Σύνολα παραμέτρων
  Κοινές παράμετροι για πολλά VCL NALU
  Στέλνονται πριν από τα δεδομένα εικόνας
  Μπορεί να στέλνονται με μεγαλύτερη αξιοπιστία
    Είτε με χωριστό αξιόπιστο κανάλι
    Είτε με πρόσθετη προστασία (π.χ. επανάληψη)

## Slide 13: Δικτυακή υποστήριξη (4 από 5)
Σύνολα παραμέτρων
  Δύο επίπεδα: ακολουθίας και καρέ
  Παράμετροι καρέ: αναφέρονται σε ακολουθίας
  VCL NALU: αναφέρονται σε παραμέτρους καρέ
Μονάδα πρόσβασης
  Όλα τα NALU που αναφέρονται σε ένα καρέ
    Πληροφορίες χρονισμού και εντοπισμού
    Τμήματα κωδικοποιημένης εικόνας
    Τμήματα κωδικοποιημένα με χαμηλότερη ποιότητα

## Slide 14: Δικτυακή υποστήριξη (5 από 5)
Ακολουθίες βίντεο
  Σύνολο μονάδων πρόσβασης
  Ίδιο σύνολο παραμέτρων για όλες
  Αποκωδικοποιούνται αυτόνομα
  Ξεκινάνε με καρέ που δεν αναφέρεται σε άλλα
  Παρόμοια με GOP στο MPEG-2

## Slide 15: Κωδικοποίηση βίντεο
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 14: Κωδικοποίηση βίντεο: H.264
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 16: Τμήματα (1 από 4)
Video Coding Layer (VCL)
  Αξιοποιεί γνωστές τεχνικές κωδικοποίησης
    Επέκταση H.263 και MPEG-4 Part 2
  Πολλές επί μέρους βελτιώσεις
    Όλες μαζί συνεισφέρουν στη βελτιωμένη συμπίεση
Τεμαχισμός καρέ σε μακρομπλόκ
  Τα μακρομπλόκ οργανώνονται σε τμήματα
  Το πλήθος μακρομπλόκ ανά τμήμα είναι αυθαίρετο
  Κάθε τμήμα αποκωδικοποιείται αυτόνομα

## Slide 17: Τμήματα (2 από 4)
Χρήση των τμημάτων
  Επιτρέπουν συγχρονισμό μετά από σφάλματα
    Ξεκινούν με ειδικό κωδικό
  Προσαρμογή στο μέγεθος των πακέτων δικτύου
    Ιδανικά: ένα τμήμα ανά πακέτο
  Τα πιο σημαντικά μπορεί να επαναλαμβάνονται

## Slide 18: Τμήματα (3 από 4)
Ευέλικτη ταξινόμηση μακρομπλόκ
  Τμήματα με μη συνεχόμενα μακρομπλόκ
    Χρήση χάρτη για αντιστοίχιση σε τμήματα
  Διάφορα είδη ταξινόμησης
    Ανάλογα με τις ανάγκες
    Διεμπλοκή μακρομπλόκ για αύξηση αξιοπιστίας
    Διαχωρισμός σημαντικών για πρόσθετη προστασία

## Slide 19: Τμήματα (4 από 4)
Προσαρμοστική ταξινόμηση τμημάτων
  Μετάδοση τμημάτων με αυθαίρετη σειρά
Τύποι τμημάτων
  Τμήμα I: μόνο μακρομπλόκ χωρίς πρόβλεψη
  Τμήμα P: και μακρομπλοκ με απλή πρόβλεψη
  Τμήμα B: και μακρομπλόκ με διπλή πρόβλεψη
  Τμήμα SP/SI: χρήση για τυχαία προσπέλαση

## Slide 20: Ενδοπλαισιακή (1 από 3)
Ενδοπλαισιακή κωδικοποίηση (μακρομπλόκ-I)
Πρόβλεψη από μπλοκ και στο ίδιο καρέ
  Πρέπει να προηγούνται στη σειρά εμφάνισης
  Μπορεί να είναι διαπλαισιακά κωδικοποιημένα!
  Δεν επιτρέπεται πρόβλεψη έξω από το τμήμα
Περιορισμένη ενδοπλαισιακή κωδικοποίηση
  Πρόβλεψη μόνο από ενδοπλαισιακά μπλοκ

## Slide 21: Ενδοπλαισιακή (2 από 3)
Πρόβλεψη σε περιοχές 4x4 ή 16x16
4x4 για μεγαλύτερη λεπτομέρεια
  Διάφοροι τύποι πρόβλεψης
  Μέση τιμή εικονοστοιχείων πάνω / αριστερά
  Αντίστοιχα εικονοστοιχεία πάνω από το μπλοκ
  Αντίστοιχα εικονοστοιχεία αριστερά από μπλοκ
  Αντίστοιχα με διάφορες διαγωνίους

## Slide 22: Ενδοπλαισιακή (3 από 3)
16x16 για φόντο ή απλές περιοχές
  Λιγότεροι τύποι πρόβλεψης
  Μέση τιμή, εικονοστοιχεία πάνω / αριστερά
Ασυμπίεστα μπλοκ (PCM)
  Τιμές των δειγμάτων χωρίς συμπίεση
  Για περίπλοκα μπλοκ και υψηλή ποιότητα

## Slide 23: Διαπλαισιακή (1 από 5)
Διαπλαισιακή κωδικοποίηση (μακρομπλόκ-P)
Επιτρέπονται διάφορα μεγέθη μπλοκ
  Μεγέθη 16x16, 16x8, 8x16 ή 8x8
  Τα 8x8 μπορεί να διαιρούνται σε 8x4, 4x8 ή 4x4
  Κάθε μπλοκ έχει το δικό του διάνυσμα κίνησης
Επιτρέπεται πρόβλεψη από διάφορα καρέ
  Τα διανύσματα κίνησης περιέχουν και αναφορές

## Slide 24: Διαπλαισιακή (2 από 5)
Μη ακέραια διανύσματα κίνησης
  1, ½ ή ¼ εικονοστοιχείου σε κάθε διάσταση
Μπλοκ αναφοράς με ½ εικονοστοιχείο
  Σχηματίζονται με φίλτρο
  Γραμμικός συνδυασμός +/-3 γειτονικών
Μπλοκ αναφοράς με ¼ εικονοστοιχείο
  Μέσοι όροι
  Από τα εικονοστοιχεία σε ακέραιη και ½ απόσταση

## Slide 25: Διαπλαισιακή (3 από 5)
Διανύσματα εκτός του καρέ αναφοράς
  Υποθέτουμε ότι επαναλαμβάνονται οι ακραίες τιμές
Διαφορική κωδικοποίηση διανυσμάτων κίνησης
  Πρόβλεψη μόνο μέσα στο ίδιο τμήμα
  Μπορεί να είναι κατευθυντική ή με μέσο όρο
Απλή πρόβλεψη (P_Skip)
  Δεν μεταδίδεται σχεδόν τίποτα!
  Ίδιο μπλοκ με προηγούμενη εικόνα
  Ίδιο διάνυσμα με προηγούμενο

## Slide 26: Διαπλαισιακή (4 από 5)
Διαπλαισιακή κωδικοποίηση (μακρομπλόκ-B)
  Γενίκευση των καρέ-B
    Μπορούν να χρησιμοποιούνται ως μπλοκ αναφοράς
    Χρησιμοποιούν συνδυασμό δύο προβλέψεων
  Τέσσερις τύποι πρόβλεψης
    Προηγούμενα ή επόμενα καρέ, συνδυασμός και απλή
    Η απλή πρόβλεψη είναι όπως στα μακρομπλόκ-P
  Επιτρέπονται διάφορα μεγέθη μπλοκ

## Slide 27: Διαπλαισιακή (5 από 5)
Συνδυασμός προβλέψεων
  Χρήση βαρών και αποστάσεων στο διάνυσμα
    Προστίθεται η απόσταση στα εικονοστοιχεία
    Σταθμίζεται κάθε μπλοκ ανάλογα με το βάρος
    Ισχύει για τα μακρομπλόκ-B και μακρομπλόκ-P

## Slide 28: Μετασχηματισμός (1 από 2)
Ακέραιος μετασχηματισμός
  Παρόμοιος με DCT
  Πίνακας πολλαπλασιασμού με ακέραιες τιμές
    Μεγάλη απλοποίηση των υπολογισμών
  Χρήση ακέραιης αριθμητικής 16 bit
    Παλιότερες μέθοδοι απαιτούν 32 bit

## Slide 29: Μετασχηματισμός (2 από 2)
Χρήση μπλοκ 4x4 αντί 8x8
  Επιτρέπονται περισσότεροι τύποι πρόβλεψης
  Άρα οι διαφορές είναι μικρότερες
  Καλύτερη ποιότητα στις ακμές
  Απλούστεροι υπολογισμοί με μικρότερους αριθμούς
Οι DC περνάνε από δεύτερο μετασχηματισμό
  Νέος πίνακας με τους DC κάθε μπλοκ 4x4
  Βελτιώνει συμπίεση σε ομοιόμορφες περιοχές

## Slide 30: Κβαντοποίηση
Μοναδικός συντελεστής κβαντοποίησης
  Με 52 δυνατές τιμές (0-51)
  Καθορίζει ένα βήμα κβαντοποίησης
Λογαριθμική αντί γραμμικής κβαντοποίησης
  Κάθε 6 τιμές διπλασιάζεται το βήμα
  Κάθε τιμή αυξάνει το βήμα κατά 12%

## Slide 31: Κωδικοποίηση εντροπίας
Προσαρμοστική μεταβλητού μήκους
  Παρόμοια με κωδικοποίηση Huffman
  Οι πίνακες αλλάζουν ανάλογα με το τι έχουμε δει ήδη
  Διαφορετικός πίνακας για κάθε στατιστική κατανομή
  Καλύτερη συμπίεση σε σχέση με έναν μόνο πίνακα
Προσαρμοστική αριθμητική κωδικοποίηση
  Οι πιθανότητες μεταβάλλονται ανάλογα με ιστορία
  Βελτιώνει τη συμπίεση κατά 5-15%

## Slide 32: Φίλτρο deblocking
Σε χαμηλό ρυθμό bit εμφανίζονται ατέλειες
  Τα άκρα κωδικοποιούνται χειρότερα από το κέντρο
  Τα γειτονικά μπλοκ κωδικοποιούνται ανεξάρτητα
Το φίλτρο μειώνει τις ατέλειες
  Εξετάζει τα εικονοστοιχεία σε γειτονικά μπλοκ
  Διαφορές > συντελεστή κβαντοποίησης μένουν
  Μικρότερες διαφορές φιλτράρονται
  Μειώνει το ρυθμό κατά 5-10% με ίδια ποιότητα

## Slide 33: Διεμπλεκόμενο βίντεο
Κωδικοποίηση καρέ ή πεδίου
  Ελαφρά διαφορετική κωδικοποίηση πεδίου
Αλλαγή ανά εικόνα ή και ανά μακρομπλόκ
  Καρέ σε περιοχές που δεν έχουμε κίνηση
  Πεδίου σε περιοχές που έχουμε κίνηση

## Slide 34: Προφίλ και επίπεδα
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 14: Κωδικοποίηση βίντεο: H.264
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 35: Σύνολα χαρακτηριστικών (1 από 2)
Σύνολα χαρακτηριστικών H.264/AVC
  0: τμήματα I και P, κωδικοποίηση Huffman
  1: μη συνεχόμενα τμήματα και μπλοκ, επανάληψη τμημάτων
  2: τμήματα SP/SI, διάκριση δεδομένων τμήματος
  3: τμήματα B, πρόβλεψη με βάρη, κωδικοποίηση με πεδία
  4: αριθμητική κωδικοποίηση

## Slide 36: Σύνολα χαρακτηριστικών (2 από 2)
Προφίλ: ποια εργαλεία επιτρέπονται
  Baseline: σύνολα 0 και 2 (αξιοπιστία)
  Main: σύνολα 0, 3 και 4 (απόδοση)
  Extended: σύνολα 0, 1, 2 και 3
Επίπεδο: τιμές βασικών παραμέτρων
  15 επίπεδα, ίδια για όλα τα προφίλ
  Ανάλυση, ρυθμός μακρομπλόκ, ρυθμός bit

## Slide 37: Ανάκαμψη από σφάλματα
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 14: Κωδικοποίηση βίντεο: H.264
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 38: Ανάκαμψη (1 από 4)
Ο κωδικοποιητής παρέχει πολλά εργαλεία
Δύο είδη ενδοπλαισιακών μακρομπλόκ
  Περιορισμένα: πρόβλεψη από ενδοπλαισιακά
  Τμήματα εικόνας σε μέγεθος πακέτων
  Περιορίζει ζημιά από την απώλεια ενός πακέτου
Επιλογή εικόνας αναφοράς
  Επιτρέπει την παράκαμψη χαμένων μπλοκ

## Slide 39: Ανάκαμψη (2 από 4)
Σύνολα παραμέτρων
  Μπορούν να στέλνονται με αυξημένη αξιοπιστία
Ευέλικτη ταξινόμηση μακρομπλόκ
  Διεμπλοκή για ανάκαμψη από σφάλματα
Πλεονάζοντα τμήματα
  Επανάληψη σημαντικών τμημάτων της εικόνας
  Κωδικοποίηση με χαμηλότερη ποιότητα

## Slide 40: Ανάκαμψη (3 από 4)
Κατάτμηση δεδομένων σε τρία μέρη
  A: Τύποι μακρομπλόκ, διανύσματα, κβαντοποιητής
  B: Ενδοπλαισιακά κωδικοποιημένα μπλοκ
  C: Διαπλαισιακά κωδικοποιημένα μπλοκ
  Φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας
    Η κατάτμηση A είναι απαραίτητη για τις B και C
    Η A επιτρέπει απόκρυψη σφαλμάτων
    Μπορούμε να έχουμε διαφορετική μεταχείριση στο δίκτυο

## Slide 41: Ανάκαμψη (4 από 4)
Σήμανση NALU
  Κάθε NALU έχει προτεραιότητα στην κεφαλίδα
    Το δίκτυο μπορεί να κάνει επιλεκτική απόρριψη
    Συνδυάζεται με την κατάτμηση δεδομένων
  Απαγορευμένο bit: χαλασμένα δεδομένα
    Επιτρέπει στον αποκωδικοποιητή να δράσει

## Slide 42: Κλιμακώσιμη κωδικοποίηση
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 14: Κωδικοποίηση βίντεο: H.264
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 43: Κλιμάκωση (1 από 5)
Επέκταση Scalable Video Coding (SVC)
  Πολλαπλές αναλύσεις/ποιότητες/ρυθμοί καρέ
    Τρία νέα κλιμακώσιμα επίπεδα
  Μερική μετάδοση ή αποκωδικοποίηση της ροής
  Ίδια ποιότητα με απλή ροή (μη κλιμακώσιμη)
  Εύκολη εξαγωγή μη κλιμακώσιμης ρόής
  Μικρή αύξηση του ρυθμού μετάδοσης
  Μικρή αύξηση πολυπλοκότητας αποκωδικοποίησης
    Σε σχέση με MPEG-2 και MPEG-4 part 2

## Slide 44: Κλιμάκωση (2 από 5)
Στόχοι του SVC
  Υποστήριξη ετερογενών τερματικών
  Υποστήριξη ετερογενών δικτύων
Τύποι κλιμάκωσης
  Χρονική κλιμάκωση (ρυθμός καρέ)
    Υποστηρίζεται ήδη σε μεγάλο βαθμό από το Η.264/AVC
  Χωρική κλιμάκωση (διάφορες αναλύσεις)
    Επιτρέπονται πολλοί λόγοι διαστάσεων στην ίδια ροή
  Κλιμάκωση ποιότητας (ακρίβεια εικόνας)

## Slide 45: Κλιμάκωση (3 από 5)
Κωδικοποίηση σε επίπεδα
  Η ροή περιέχει σειρά από αριθμημένα επίπεδα
  Το 0 δεν χρειάζεται ειδικό αποκωδικοποιητή
    Αρκεί ένας απλός αποκωδικοποιητής H.264/AVC
  Τα >0 βελτιώνουν ανάλυση ή ποιότητα
    Σε σχέση με (χαμηλότερο) επίπεδο αναφοράς
    Κάθε εικόνα μπορεί να έχει διαφορετικό επίπεδο

## Slide 46: Κλιμάκωση (4 από 5)
Πρόβλεψη ανάμεσα σε επίπεδα
  Ανά μακρομπλόκ ή υποδιαιρέσεις του
  Απλούστερη περίπτωση: ίδια με επίπεδο αναφοράς
    Ενδοπλαισιακά μπλοκ: ίδιο με μπλοκ αναφοράς
    Διαπλαισιακά μπλοκ: ίδια πρόβλεψη με μπλοκ αναφοράς
    Τα μπλοκ αναφοράς και τα διανύσματα κλιμακώνονται
  Αλλιώς, διαφορά από μπλοκ αναφοράς
    Κλιμάκωση του μπλοκ αναφοράς πριν την αφαίρεση

## Slide 47: Κλιμάκωση (5 από 5)
Ενιαία αποκωδικοποίηση για όλα τα επίπεδα
  Δεν αποκωδικοποιείται κάθε επίπεδο χωριστά
Χρονική κλιμάκωση
  Αύξηση ρυθμού πλαισίου σε κάθε επίπεδο
  Προσοχή στην επιλογή των καρέ αναφοράς
    Επιτρέπεται αναφορά μόνο σε χαμηλότερο επίπεδο

## Slide 48: Τέλος Ενότητας #14
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 14: Κωδικοποίηση βίντεο: H.264
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής