## Slide 1: Τεχνολογία Πολυμέσων
Ενότητα # 23: Πολυμέσα σε δίκτυα 3G
Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος
Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 2: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 3: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Οι εικόνες προέρχονται από το βιβλίο «Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες», Γ.Β. Ξυλωμένος, Γ.Κ. Πολύζος, 1η έκδοση, 2009, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Εξοικείωση με την έννοια των κυψελωτών δικτύων και την εξέλιξή τους.
Κατανόηση της βασικής δομής και των συστατικών στοιχείων των δικτύων 3G.
Εισαγωγή στο πολυμεσικό υποσύστημα IP και την πολυμεσική υπηρεσία (πολύ)εκπομπής.
Εξοικείωση με το μοντέλο παροχής ποιότητας υπηρεσίας των δικτύων 3G.

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Κυψελωτά δίκτυα
Δίκτυα UMTS
Πολυμεσικό υποσύστημα IP
Πολυμεσική υπηρεσία (πολύ)εκπομπής
Ποιότητα υπηρεσίας

## Slide 6: Κυψελωτά δίκτυα
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 23: Πολυμέσα σε δίκτυα 3G
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 7: Είδη κυψελωτών δικτύων
Βάση της κινητής τηλεφωνίας
  1η γενιά: εξέλιξη των PSTN
  2η γενιά: εξέλιξη των ISDN
  3η γενιά: συνδυασμός με IP και Διαδίκτυο
    Ριζικός ανασχεδιασμός του δικτύου
    Υποστήριξη πολυμεσικών εφαρμογών
    Χρήση (υποτίθεται) IPv6
    Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

## Slide 8: Υπηρεσίες IP
Υποσύστημα Πολυμέσων IP
  IP Multimedia Subsystem
  Πολυμεσικές συνεδρίες πάνω από το IP
  Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας ανά μέσο
Πολυμεσική υπηρεσία (πολύ)εκπομπής
  Multimedia Broadcast / Multicast Service
  Εκπομπή και πολυεκπομπή πάνω από το IP
  Αποδοτική υλοποίηση απαιτητικών υπηρεσιών

## Slide 9: Κυψέλες (1 από 2)
Η ιδέα των κυψελών
  Διαχωρισμός περιοχής κάλυψης σε κυψέλες
  Θεωρητικά εξάγωνα, στην πράξη κύκλοι (περίπου)

## Slide 10: Κυψέλες (2 από 2)
Η ιδέα των κυψελών
  Ξεκινάμε από το διαθέσιμο φάσμα
  Διαφορετικές συχνότητες σε γειτονικές κυψέλες
    Επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων
    Αύξηση συνολικής χωρητικότητας
  Μεταβίβαση κλήσης από σταθμό σε σταθμό
  BTS: σταθμός βάσης σε κάθε κελί
  MS: κινητός σταθμός χρήστη

## Slide 11: Γενιές (1 από 5)
Συστήματα 1ης γενιάς (1G): AMPS
  Αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ από την AT&T
  Διαχωρισμός κλήσεων με FDMA
    Καταμερισμός περιοχής συχνοτήτων
  Διαχωρισμός ζεύξεων με FDD
    Διαφορετική περιοχή σε κάθε κατεύθυνση
  Αναλογική διαμόρφωση του καναλιού
  Ενιαία αγορά στις ΗΠΑ, όχι στην Ευρώπη

## Slide 12: Γενιές (2 από 5)
Συστήματα 2ης γενιάς (2G): GSM
  Αναπτύχθηκε ως ενιαίο Ευρωπαϊκό πρότυπο
  Χρήση FDD για διαχωρισμό ζεύξεων
  FDMA και TDMA για διαχωρισμό κλήσεων
    8 υποδοχές ανά πλαίσιο TDMA για τις κλήσεις
  Ψηφιοποίηση και συμπίεση φωνής
  GSM φάση 1: τηλεφωνία και δεδομένα
    Ταχύτητα δεδομένων μέχρι 9,6 Kbps

## Slide 13: Γενιές (3 από 5)
Συστήματα 2ης γενιάς (2G): D-AMPS
  Ψηφιακή παραλλαγή του AMPS
    Αντικαθιστά 1 αναλογική με 3 ψηφιακές κλήσεις
    Λειτουργεί παράλληλα με το AMPS
Συστήματα 2ης γενιάς (2G): CDMAone
  Χρήση CDMA για καταμερισμό φάσματος
    Ευέλικτη διαχείριση εύρους ζώνης και μεταβιβάσεων
    Εντελώς διαφορετική τεχνολογία από AMPS

## Slide 14: Γενιές (4 από 5)
Διείσδυση συστημάτων 2G
  Τεράστια επιτυχία στην Ευρώπη
  Περιορισμένη επιτυχία στις ΗΠΑ
    Ενιαία έναντι κατακερματισμένης αγοράς
Συστήματα 2.5G: GSM φάση 2+
  Εξέλιξη δικτύων 2G με νέες δυνατότητες
  HSCSD: πολύπλεξη καναλιών δεδομένων
  GPRS: μεταγωγή πακέτων πάνω από κανάλια
    Προσωρινή εκχώρηση υποδοχών στα πακέτα

## Slide 15: Γενιές (5 από 5)
Συστήματα 3ης γενιάς (3G): ΙΜΤ-2000
  Απόπειρα για παγκόσμιο πρότυπο
    Στόχος η υλοποίηση μέχρι το 2000
  Συμφωνία στη χρήση CDMA
  Διαφωνία σε λεπτομέρειες
    Κυρίως λόγω θεμάτων πατεντών
  Διάσπαση σε 3GPP και 3GPP2
    Περιορισμένη συμβατότητα μεταξύ τους
    Κυριαρχία εταιρειών στην τυποποίηση

## Slide 16: Δίκτυα UMTS
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 23: Πολυμέσα σε δίκτυα 3G
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 17: Δίκτυα UMTS (1 από 5)
Συστατικά δικτύου UMTS
  Δίκτυο ραδιοκυματικής πρόσβασης (RAN)
    GERAN ή UTRAN
  Δίκτυο κορμού (CN): GSM ή GPRS
  Εξοπλισμός χρήστη (UE): ΜΤ και TE

## Slide 18: Δίκτυα UMTS (2 από 5)
Προδιαγραφές UMTS: Release 5, 6, 7, …
  Από το ETSI πέρασαν στο 3GPP
Ικανότητες υπηρεσίας
  Μηχανισμοί υλοποίησης υπηρεσιών
    Μπορούν να συνδυαστούν για εφαρμογές
  Παλιότερα: αυστηρός ορισμός υπηρεσιών
    Υπηρεσίες φορέα: μετάδοση σημάτων
    Τηλεϋπηρεσίες: εφαρμογές (π.χ. τηλεφωνία)
    Συμπληρωματικές υπηρεσίες (π.χ. προώθηση)

## Slide 19: Δίκτυα UMTS (3 από 5)
Δίκτυο κορμού
  Εξυπηρετητής HSS
Πεδίο CS
  GMSC πύλης
  VMSC επισκεπτών
  Βάση VLR
Πεδίο PS
  GSN πύλης
  GSN εξυπηρέτησης

## Slide 20: Δίκτυα UMTS (4 από 5)
Ραδιοδίκτυο
  GSM EDGE RAN
    Παρόμοιο με GSM
    Περιοχή BSS
    Ελεγκτές BSC
    Ελεγκτές BTS
    384/144 Kbps
  UTRAN
    Νέο δίκτυο

## Slide 21: Δίκτυα UMTS (5 από 5)
Universal Terrestrial RAN
  Περιοχή RNS
  Ελεγκτές RNC
  Ελεγκτές Node-B
  TDD ή FDD και W-CDMA
  Πάνω από 2 Mbps
    Συνεχόμενες αυξήσεις με επεκτάσεις
  Έλεγχος ισχύος
  Βελτιωμένες μεταβιβάσεις

## Slide 22: Πολυμεσικό υποσύστημα IP
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 23: Πολυμέσα σε δίκτυα 3G
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 23: Τι είναι το IMS; (1 από 3)
Πολυμεσικό υποσύστημα IP (IMS)
  Επεκτείνει υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων
  Εγκαθίδρυση και έλεγχος συνεδριών με SIP
  Δέσμευση απαιτούμενων πόρων
Υποστήριξη εφαρμογών
  Έλεγχος από εξυπηρετητή εφαρμογών (AS)
  Διάφοροι AS υποστηρίζουν διάφορες εφαρμογές
  Ο AS έχει πρόσβαση στις ικανότητες

## Slide 24: Τι είναι το IMS; (2 από 3)
Σχέση του IMS με το δίκτυο UMTS
  Υποσύστημα του CN
  Αξιοποιεί πεδίο PS για μεταφορά δεδομένων

## Slide 25: Τι είναι το IMS; (3 από 3)
Παρεχόμενες ικανότητες (όχι εφαρμογές)
  Ταυτότητες άκρων
  Περιγραφές μέσων
  Υπηρεσίες πραγματικού χρόνου
    Ανάμεσα σε ανθρώπους
  Υπηρεσίες ροής από μηχανή σε άνθρωπο
  Γενικευμένη διαχείριση ομάδων
  Γενικευμένη επικοινωνία ομάδων

## Slide 26: Δομή του IMS (1 από 4)
Λειτουργίες ελέγχου εξυπηρετητή κλήσεων
Λειτουργίες που σχετίζονται με δεδομένα
Διαλειτουργικότητα

## Slide 27: Δομή του IMS (2 από 4)
Λειτουργίες ελέγχου εξυπηρετητή κλήσεων
  Πληρεξούσιος CSCF (P-CSCF)
    Σημείο επικοινωνίας χρήστη με τρέχον δίκτυο
  Εξυπηρετούσα CSCF (S-CSCF)
    Σημείο επικοινωνίας χρήστη με οικείο δίκτυο
  Ερωτήτρια CSCF (I-CSCF)
    Κατανομή εισερχόμενων κλήσεων
  Λειτουργία εντοπισμού συνδρομών (SLF)

## Slide 28: Δομή του IMS (3 από 4)
Λειτουργίες που σχετίζονται με δεδομένα
  Επεξεργασία πόρων μέσων (MRFP)
    Απαιτεί διαρκή χρήση DSP
  Έλεγχος πόρων μέσων (MRFC)
    Απαιτεί περιοδική χρήση CPU
  Υποστήριξη εφαρμογών που παρέχει ένα AS
  Επεξεργασία δεδομένων μέσα στο δίκτυο
    Μίξη ήχου, αλλαγή κωδικοποίησης
    Δεν χρειάζεται να μεταφέρονται δεδομένα

## Slide 29: Δομή του IMS (4 από 4)
Διαλειτουργικότητα
  Πύλη μέσων (MGW)
  Λειτουργία ελέγχου πύλης μέσων (MGCF)
  Πύλη σηματοδοσίας (SGW)
  Λειτουργία ελέγχου πύλης εξόδου (BGCF)
Σηματοδοσία πάνω από SIP
  Τα μηνύματα περιέχουν προδιαγραφές SDP
Μετάδοση δεδομένων πάνω από RTP/UDP/IP

## Slide 30: Λειτουργία του IMS (1 από 3)
Εγγραφή του χρήστη στις CSCF
  Εγγραφή του UE στην τοπική P-CSCF
  Επικοινωνία P-CSCF με I-CSCF οικείου δικτύου
    Ερώτηση στην SLF για εντοπισμό του HSS
  Επικοινωνία με την S-CSCF που ορίζει ο HSS

## Slide 31: Λειτουργία του IMS (2 από 3)
Περιβάλλον PDP (packet data protocol)
  Δομή δεδομένων για χρήση IP (και όχι μόνο)
  Περιέχει διεύθυνση IP του χρήστη
  Δημιουργείται με τα πρωτόκολλα του UMTS
  Μετά επικοινωνούμε μέσω IP
Εγκαθίδρυση κλήση μέσω IMS
  Σηματοδοσία μέσω οικείων δικτύων

## Slide 32: Λειτουργία του IMS (3 από 3)

## Slide 33: Πολυμεσική υπηρεσία (πολύ)εκπομπής
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 23: Πολυμέσα σε δίκτυα 3G
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 34: Τι είναι η MBMS; (1 από 2)
Πολυμεσική υπηρεσία (πολυ)εκπομπής
  Multimedia Broadcast / Multicast Service (MBMS)
  Πραγματική πολυεκπομπή σε δίκτυα UMTS
  Μόνο από GGSN προς UE όμως
    Παλιότερα πολυεκπομπή = πολλές μονοεκπομπές
  GGSN και SGSN στέλνουν κάθε πακέτο μία φορά
  Χρήση πιο οικονομικής μεθόδου στο ασύρματο
    Εξαρτάται από κελί και χρήστες

## Slide 35: Τι είναι η MBMS; (2 από 2)
Εφαρμογές της MBMS
  Ροή πολυμέσων
  Αξιόπιστη διανομή αρχείων
Τρόποι λειτουργίας
  Εκπομπή: χρέωση μόνο του αποστολέα
    Μπορεί να απενεργοποιηθεί τοπικά
  Πολυεκπομπή: χρέωση αποστολέα / παραλήπτη
    Ανάλογα με την εφαρμογή

## Slide 36: Δομή MBMS
Κέντρο εκπομπής / πολυεκπομπής (BM-SC)
  Ελέγχει τις υπηρεσίες MBMS
  Διανέμει δεδομένα από παρόχους
    Εσωτερικούς ή εξωτερικούς στο δίκτυο
  Μετάδοση δεδομένων μέσω του GGSN

## Slide 37: Λειτουργία MBMS (1 από 5)
Φάσεις MBMS (εκπομπή)
  Εκτελούνται για όλους τους UE

## Slide 38: Λειτουργία MBMS (2 από 5)
Φάσεις MBMS (πολυεκπομπή)
  Πρόσθετες φάσεις
    Εκτελούνται για κάθε UE χωριστά

## Slide 39: Λειτουργία MBMS (3 από 5)
Δένδρα διανομής MBMS
  Το δίκτυο έχει δενδρική μορφή
  Δημιουργία δένδρου προς κατάλληλους UE
    Προσχωρούν στην υπηρεσία με μήνυμα IGMP
  Περιβάλλον UE: ένα για κάθε χρήστη
  Περιβάλλον φορέα: ένα για κάθε υπηρεσία
    Πληροφορίες ποιότητας υπηρεσίας
    Δομή δένδρου: παιδιά κόμβου στο δένδρο

## Slide 40: Λειτουργία MBMS (4 από 5)
Επιλογή καναλιών στο RAN
  Για λίγους χρήστες συμφέρει η μονοεκπομπή!
    Στη μονοεκπομπή έχουμε έλεγχο ισχύος
  Για πολλούς χρήστες συμφέρει η εκπομπή
    Όταν μέγιστη ισχύς < σύνολο μονοεκπομπών
Δημιουργία καναλιών στο RAN
  Το δίκτυο δεν παρακολουθεί όλους τους UE
    Μόνο όσους έχουν συνδέσεις σηματοδοσίας
  Πώς θα μάθουμε πόσοι χρήστες υπάρχουν;

## Slide 41: Λειτουργία MBMS (5 από 5)
Μέτρηση UE
  Γίνεται όταν ξεκινάει η διανομή
  Αποστολή μηνύματος σε UE για υπηρεσία
    Εγκαθίδρυση σύνδεσης σηματοδοσίας
    Με πιθανότητα που αναφέρει το μήνυμα
  Εκτίμηση του πλήθους με βάση την πιθανότητα
    Παράδειγμα: πιθανότητα 5%
    Συνδέθηκε 1 χρήστης, άρα υπάρχουν 20

## Slide 42: Ποιότητα υπηρεσίας
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 23: Πολυμέσα σε δίκτυα 3G
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 43: Παράμετροι υπηρεσιών (1 από 4)
Τέσσερις κλάσεις υπηρεσιών
Συνομιλίας: εφαρμογές πραγματικού χρόνου
  Μικρή καθυστέρηση και διαταραχή
Ροής: μικρή διαταραχή μόνο
Αλληλεπίδρασης
  Αξιοπιστία και ευελιξία σε καθυστέρηση
Παρασκηνίου: μαζική μετάδοση
  Μόνο αξιοπιστία

## Slide 44: Παράμετροι υπηρεσιών (2 από 4)
Κλάση υπηρεσίας | Συνομιλίας | Ροής | Αλληλεπίδρασης | Παρασκηνίου
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης | X | X | X | X
Μέγιστο μέγεθος πακέτων | X | X | X | X
Ποσοστό εσφαλμένων πακέτων | X | X | X | X
Υπολειμματικό ποσοστό σφαλμάτων | X | X | X | X
Σειρά μετάδοσης | X | X | X | X
Παράδοση εσφαλμένων πακέτων | X | X | X | X
Προτεραιότητα εγκαθίδρυσης/διατήρησης | X | X | X | X
Εγγυημένος ρυθμός μετάδοσης | X | X |  | 
Όριο καθυστέρησης μετάδοσης | X | X |  | 
Πληροφορίες μορφότυπου πακέτων | X | X |  | 
Περιγραφή στατιστικών πηγής | X | X |  | 
Προτεραιότητα διαχείρισης κίνησης |  |  | X | 
Ενημέρωση σηματοδοσίας |  |  | X | 

## Slide 45: Παράμετροι υπηρεσιών (3 από 4)
Ποιότητα υπηρεσίας MBMS
  Μόνο ροής ή παρασκηνίου
    Η διανομή είναι αυστηρά μονόδρομη
  Ίδιες παράμετροι σε όλο το δένδρο
    Καθορίζονται από BM-SC
    Ορίζονται κατά την έναρξη της συνόδου
    Δεν μπορούν να μεταβληθούν στη συνέχεια

## Slide 46: Παράμετροι υπηρεσιών (4 από 4)
Περιγραφή συνόδων IMS
  Προδιαγραφές SDP στα μηνύματα SIP
  Ανταλλάσσονται μέσω PDP σηματοδοσίας
    Εγκαθιδρύεται από την αρχή
  Δευτερεύοντα περιβάλλοντα PDP ανά μέσο
    Εγκαθιδρύονται ανάλογα με το SDP
    Πιθανόν διαφορετικές απαιτήσεις ανά μέσο
  Φίλτρο για ταίριασμα πακέτων με περιβάλλοντα

## Slide 47: Υλοποίηση υπηρεσιών (1 από 5)
Υλοποίηση ποιότητας υπηρεσίας
  Εξαρτάται από τον πάροχο
  Προτείνεται αρχιτεκτονική με βάση πολιτικές
Λειτουργία καθορισμού πολιτικής (PDF)
  Παρεμβαίνει στη σηματοδοσία SIP
  Ανακτά κανόνες πολιτικής από PIB
  Μεταφράζει κανόνες σε εντολές διάρθρωσης
    Εντολές ανάλογα με το δίκτυο και το υλικό

## Slide 48: Υλοποίηση υπηρεσιών (2 από 5)
Λειτουργία επιβολής πολιτικής (PEF)
  Υλοποιεί τις επιθυμητές πολιτικές
  Παρεμβαίνει στα διερχόμενα πακέτα
    Συνδυάζεται με το GGSN
  Επικοινωνεί με PDF μέσω COPS-PR

## Slide 49: Υλοποίηση υπηρεσιών (3 από 5)
Εγκαθίδρυση κλήσης: πρώτο στάδιο
  Ο καλών στέλνει πρόσκληση SIP/SDP μέσω CSCF
  Ο καλούμενος απαντά με ενημερωμένο SIP/SDP
  Η PDF του καλούμενου εγκρίνει την κλήση
    Στέλνει πληροφορίες στον καλούμενο
  Η PDF του καλούντα εγκρίνει την κλήση
    Στέλνει πληροφορίες στον καλούντα

## Slide 50: Υλοποίηση υπηρεσιών (4 από 5)
Εγκαθίδρυση κλήσης: δεύτερο στάδιο
  Κάθε UE ενεργοποιεί τα κατάλληλα PDP
  Κάθε UE στέλνει αίτημα στον GGSN
  Ο GGSN επιβεβαιώνει το αίτημα με την PDF
  Η PEF εγκαθιστά τα κατάλληλα φίλτρα
Εγκαθίδρυση κλήσης: τρίτο στάδιο
  Ο καλών στέλνει το τελικό SIP στον καλούμενο
  Οι δύο PDF ανοίγουν τις πύλες στις δύο PEF

## Slide 51: Υλοποίηση υπηρεσιών (5 από 5)
Παράδειγμα εγκαθίδρυσης
  Διάκριση δεδομένων και σηματοδοσίας
  Σηματοδοσία που δεν ορίζεται από 3GPP

## Slide 52: Τέλος Ενότητας #23
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 23: Πολυμέσα σε δίκτυα 3G
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής