## Slide 1: Τεχνολογία Πολυμέσων
Ενότητα # 19: Τηλεδιάσκεψη
Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος
Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 2: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 3: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Οι εικόνες προέρχονται από το βιβλίο «Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες», Γ.Β. Ξυλωμένος, Γ.Κ. Πολύζος, 1η έκδοση, 2009, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Εξοικείωση με την οικογένεια προτύπων τηλεδιάσκεψης της ITU (H.32x).
Κατανόηση της λειτουργικότητας και του τρόπου λειτουργίας του H.323.
Εξοικείωση με το πρωτόκολλο SIP και τον τρόπο λειτουργίας του, καθώς και του τρόπου χρήσης του για τηλεδιάσκεψη.
Εισαγωγή στα πρωτόκολλα ελέγχου πυλών.

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Το πρότυπο H.320
Το πρότυπο H.324
Το πρότυπο H.323
Τηλεδιάσκεψη με το SIP
Έλεγχος πυλών

## Slide 6: Το πρότυπο H.320
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 19: Τηλεδιάσκεψη
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 7: Το H.320 (1 από 4)
Πρότυπα τηλεδιάσκεψης H.32x της ITU
  Αρχικά: μεταγωγή κυκλωμάτων (τηλεφωνία)
  Αργότερα: μεταγωγή πακέτων (Internet)
  Περιορισμένη συμβατότητα μεταξύ τους
H.320: Πρότυπο για δίκτυα ISDN
  Ανταλλαγή ήχου, βίντεο, εικόνων, κειμένου
  Συλλογή διάφορων προτύπων

## Slide 8: Το H.320 (2 από 4)
Συστατικά του H.320: έλεγχος
  H.221: Πολύπλεξη ήχου / βίντεο σε πλαίσια
    Χρησιμοποιεί κανάλια ISDN τύπου B
  H.230: Πολύπλεξη συγχρονισμού και ελέγχου
  H.231: Tηλεδιάσκεψη πολλαπλών συμμετεχόντων
  H.242/3: Διαπραγμάτευση με δύο/πολλά τερματικά
  Q.931: Εγκαθίδρυση κλήσεων μεταξύ τερματικών
  H.233/4: Τεχνικές κρυπτογράφησης δεδομένων

## Slide 9: Το H.320 (3 από 4)
Συστατικά του H.320: μέσα
  H.261: Συμπίεση βίντεο ανάλυσης CIF/QCIF
    CIF: 352x288, QCIF: 176x144
  G.711: ήχος εύρους 3,7 KHz στα 64 Kbps
  G.722: ήχος εύρους 7,5 KHz στα 64 Kbps
  G.728: ήχος εύρους 3,7 KHz στα 16 Kbps
  Μόνο το G.711 είναι υποχρεωτικό!

## Slide 10: Το H.320 (4 από 4)
Απαιτούμενο εύρος ζώνης: p x 64 Kbps
  Για βίντεο, τουλάχιστον 128 Kbps
    Γραμμή ISDN BRI (2 κανάλια B)
    H.261 με QCIF και χαμηλό ρυθμό πλαισίου
  Ιδανικά, 384 Kbps (6 κανάλια B)
    3 γραμμές BRI ή μέρος 1 γραμμής PRI
    H.261 με CIF ή/και υψηλότερο ρυθμό πλαισίου

## Slide 11: Το πρότυπο H.324
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 19: Τηλεδιάσκεψη
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 12: Το H.324 (1 από 2)
Παραλλαγές H.320 για δίκτυα ATM
  Η.321: παραλλαγή για ευρυζωνικά WAN
  Η.322: παραλλαγή για ευρυζωνικά LAN
  Περιορισμένη χρήση, όπως και τα δίκτυα ATM!
H.324: παραλλαγή για PSTN (56 Kbps)
  Βίντεο: H.263 για χαμηλότερο εύρος ζώνης
  Ήχος: G.723.1 (5,3 και 6,3 Kbps) ή G.729 (8 Kbps)

## Slide 13: Το H.324 (2 από 2)
Προσαρμογή πρωτοκόλλων ελέγχου για PSTN
  Η.245: διαπραγμάτευση κωδικοποιητών
    Διαπραγμάτευση πρόσθετης καθυστέρησης ήχου
    Δυνατότητα μεταβολής ρυθμού μετάδοσης μέσου
  H.223: πολύπλεξη μέσων
    Εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων μετάδοσης
    Επιτρέπει διάφορους τρόπους πολύπλεξης μέσων
  V.25: εγκαθίδρυση κλήσεων μεταξύ μόντεμ

## Slide 14: Το πρότυπο H.323
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 19: Τηλεδιάσκεψη
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 15: Το H.323 (1 από 5)
H.323: Τηλεδιάσκεψη στο Internet
  Επικοινωνία μεταξύ πολλών κατασκευαστών
Τερματικά H.323
  Αυτόνομες συσκευές (υλικό)
  Εφαρμογές σε υπολογιστή (λογισμικό)
Πύλες H.323
  Διασύνδεσή με τηλεφωνικό δίκτυο
    Αναλογικό ή ψηφιακό

## Slide 16: Το H.323 (2 από 5)
Φύλακες πύλης H.323
  Μετατροπές ανάμεσα σε διευθύνσεις
  Έλεγχος πρόσβασης σε τηλεδιασκέψεις
  Διαχείριση διαθέσιμου εύρους ζώνης
  Χρέωση και τιμολόγηση συμμετεχόντων

## Slide 17: Το H.323 (3 από 5)
Υποχρεωτικά πρωτόκολλα
  RTP: μετάδοση τμημάτων μέσων με UDP
    RTCP για έλεγχο μέσων (προαιρετικά)
  H.245: διαπραγμάτευση κωδικοποίησης
  Q.931: εγκαθίδρυση και τερματισμός κλήσεων
    Χρησιμοποιείται και σε δίκτυα ISDN
  H.225 (RAS): επικοινωνία με φύλακα πύλης
    Πρωτόκολλο εγγραφής, αποδοχής και κατάστασης

## Slide 18: Το H.323 (4 από 5)
Κωδικοποίηση βίντεο
  Δεν υποστηρίζεται σε οικονομικά τερματικά
  Ελάχιστη κωδικοποίηση: πρότυπο H.261
    Ελάχιστη ανάλυση: QCIF (176x144 εικονοστοιχεία)
    Συμβατότητα με παλιότερα πρότυπα
  Προαιρετική κωδικοποίηση: H.263
    Προαιρετικές αναλύσεις: CIF, 4CIF και 16CIF

## Slide 19: Το H.323 (5 από 5)
Κωδικοποίηση ήχου
  Υποχρεωτικό το G.711 (56 ή 64 Kbps)
  Προαιρετικά, όλα τα πρότυπα των H.320/H.324

## Slide 20: Κανάλια H.323
Πολλαπλά κανάλια μέσων: RTP/UDP
  Ένα κανάλι αποστολής και λήψης ανά μέσο
Κανάλι ελέγχου κλήσεων: H.245/TCP
  Άνοιγμα και κλείσιμο καναλιών μέσων
  Ανταλλαγή ικανοτήτων των τερματικών
Κανάλι σηματοδοσίας κλήσεων: Q.931/TCP
  Τηλεφωνικοί τόνοι
  Κουδούνισμα εισερχόμενων κλήσεων

## Slide 21: Φύλακας πύλης (1 από 2)
Φύλακας πύλης: διαχειρίζεται ζώνη δικτύου
  Παράδειγμα ζώνης: τα τερματικά ενός LAN
  Αν υπάρχει, η χρήση του είναι υποχρεωτική
  Χρήση πρωτοκόλλου RAS πάνω από το TCP
Διαχείριση εύρους ζώνης
  Περιορισμός ταυτόχρονων τηλεδιασκέψεων

## Slide 22: Φύλακας πύλης (2 από 2)
Μετάφραση διευθύνσεων
  Μετάφραση ψευδωνύμων σε διευθύνσεις IP
    Μπορεί να απαιτεί επικοινωνία με άλλους
Καταχώρηση τερματικού σε φύλακα πύλης
  Κατά την εκκίνηση του τερματικού
    Αποστολή διεύθυνσης IP και ψευδωνύμου
  Άδεια από το φύλακα πύλης πριν κάθε κλήση

## Slide 23: Σηματοδοσία H.323
RAS: αίτηση και αποδοχή ή απόρριψη
Q.931: εγκαθίδρυση, ειδοποίηση, σύνδεση

## Slide 24: Τηλεδιάσκεψη με το SIP
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 19: Τηλεδιάσκεψη
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 25: Τι είναι το SIP; (1 από 2)
SIP (Session Initiation Protocol)
  Τυποποιήθηκε από την IETF
  Δημιουργία συνεδρίας πολυμέσων
  Διαπραγμάτευση κωδικοποιήσεων μέσων
  Τροποποίηση παραμέτρων συνεδρίας
  Τερματισμός συνεδρίας
  Δεν ασχολείται με την ανταλλαγή μέσων!

## Slide 26: Τι είναι το SIP; (2 από 2)
Σχεδιαστική φιλοσοφία του SIP
  Απλό και εύκολο στην υλοποίηση
    Κωδικοποίηση μηνυμάτων με απλό κείμενο
  Ανάλογο με τα Q.931 και RAS σε λειτουργίες
  Επαναχρησιμοποιεί πρωτόκολλα του Internet
    Χρήση του RTP για τη μεταφορά των μέσων
    Χρήση του SDP για περιγραφή των μέσων

## Slide 27: Διευθύνσεις SIP (1 από 2)
URI (uniform resource indicator)
  Περιγράφει έναν επικοινωνιακό πόρο
  Ανάλογο με διεύθυνση e-mail ή web
  Χρήση και ως υπερσύνδεσμος
SIP URI φυσικού προσώπου
  Ανεξάρτητο από τοποθεσία
  Ανεξάρτητο από τερματική συσκευή
  sip:name@organization

## Slide 28: Διευθύνσεις SIP (2 από 2)
Τηλεφωνικός αριθμός
  sip:+302108203693@PSTN-provider
Λογική ομάδα
  sip:helpdesk@organization
Τερματικό με γνωστή διεύθυνση IP
  sip:195.251.234.1
Εξυπηρετητής πολυμέσων
  sip:gameserver@microsoft.com

## Slide 29: Μέθοδοι SIP
Έξι είδη αιτήσεων (ονομάζονται μέθοδοι)
  Δημιουργία συνεδρίας: INVITE και ACK
  Τερματισμός συνεδρίας: BYE
  Ακύρωση κατά τη δημιουργία: CANCEL
  Εγγραφή ενός νέου τερματικού: REGISTER
  Ανταλλαγή πληροφοριών: OPTIONS

## Slide 30: Οντότητες SIP
Πράκτορας χρήστη SIP
Πληρεξούσιος SIP
Διαχειριστής μητρώου SIP
  Πιθανόν ενιαίος πληρεξούσιος / διαχειριστής
Υλοποίηση είτε σε λογισμικό είτε σε υλικό
Επικοινωνία με τηλεφωνία μέσω πυλών

## Slide 31: Σηματοδοσία SIP (1 από 3)
Εγκαθίδρυση συνεδρίας με δύο συμμετέχοντες
  INVITE με URI καλούμενου προς πληρεξούσιο
  Προώθηση στον πληρεξούσιο του καλούμενου
  Το μήνυμα προωθείται στον καλούμενο

## Slide 32: Σηματοδοσία SIP (2 από 3)
Το μήνυμα INVITE ελήφθη (180 Ringing)
Ο καλούμενος δέχεται την κλήση (200 OK)
Οριστικοποίηση παραμέτρων κλήσης (ACK)

## Slide 33: Σηματοδοσία SIP (3 από 3)
Διαδρομή μηνυμάτων
  Αρχική σηματοδοσία
    Περνάει μέσα από τους πληρεξούσιους
  Υπόλοιπη σηματοδοσία
    Μπορεί να μεταδίδεται απευθείας
    Ο πληρεξούσιος μπορεί να ελέγχει την κλήση
  Τα μέσα μεταδίδονται πάντα απευθείας

## Slide 34: Πρωτόκολλο SDP (1 από 2)
SDP (Session Description Protocol)
  Περιγραφή κωδικοποιήσεων και θυρών
  Ενθυλάκωση στα πακέτα του SIP
Παράδειγμα: Μηνύματα INVITE και OK
  From/To: SIP URI καλούντα και καλούμενου
  c (connection data): διεύθυνση λήψης
  m (media description): κωδικοποίηση μέσων

## Slide 35: Πρωτόκολλο SDP (2 από 2)
Αίτηση | Απόκριση
INVITE sip:UserB@there.com SIP2/0 | SIP/2.0 200OK
Via:SIP/2.0/UDP here.com:5060 | Via:SIP/2.0/UDP here.com:5060
From:sip:UserA@here.com | From:sip:UserA@here.com
To:sip:UserB@there.com | To:sip:UserB@there.com;tag=65a35
Call-ID:12345600@here.com | Call-ID:12345600@here.com
CSeq:1 INVITE | CSeq:1 INVITE
Contact:sip:userA@here.com | Contact:sip:userB@there.com
Content-type:application/sdp | Content-type:application/sdp
v=0 | v=0
o=UserA 289084 2890 IN IP here.com | o=UserB 493834 462 IN IP there.com
c=IN IP4 100.101.102.103 | c=IN IP4 110.111.112.113
m=audio 49172 RTP/AVP0 | m=audio 3456 RTP/AVP0

## Slide 36: Έλεγχος πυλών
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 19: Τηλεδιάσκεψη
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής

## Slide 37: Megaco/H.248
Πύλες H.323 και πύλες SIP
  Μετατροπή δεδομένων: επεξεργαστές DSP
  Μετατροπή σηματοδοσίας: απλοί επεξεργαστές
Megaco/H.248: επικοινωνία πύλης - ελεγκτή
  Διακεκομμένες γραμμές: σηματοδοσία
  Συνεχείς γραμμές: μεταφορά μέσων

## Slide 38: Τέλος Ενότητας #19
Μάθημα: Τεχνολογία Πολυμέσων, Ενότητα # 19: Τηλεδιάσκεψη
Διδάσκων: Γιώργος Ξυλωμένος, Τμήμα: Πληροφορικής